УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2022 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и трубопроводов

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение подготовительных работы для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Монтаж внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация работы по монтажу и проверке качества смонтированного внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов»	10

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	13

I. Общие сведения

| Монтаж внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и трубопроводов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение комфортных условий проживания и безопасных условий эксплуатации в жилом секторе и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства

Группа занятий:

| 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение подготовительных работы для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | 2 | Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | A/02.2 | 2 |
| B | Монтаж внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | 3 | Монтаж наружных фасадных газопроводов и установка арматуры, заглушек, опорных конструкций на газопроводах нструкций на газопроводах | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж внутренних газопроводов, установка газоиспользующего оборудования и его подключение к газопроводам, установка арматуры, приборов и средств безопасности, газовых счетчиков, заглушек и опор | B/02.3 | 3 |
| C | Организация работы по монтажу и проверке качества смонтированного внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | 4 | Выполнение пневматических испытаний газопроводов и устранение неисправностей, обнаруженных в процессе испытаний | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Организация работы и управление бригадой монтажников по установке внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | C/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение подготовительных работы для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 2-го разряда Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 3-го разряда Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда Слесарь-сборщик внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов 2-го разряда Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов 2-го разряда Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов по более низкому (предшествующему) разряду (за исключением минимального разряда по профессии) |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с грузоподъемными механизмами Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8м и более |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | §200 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда |
|  | §201 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда |
|  | §354 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 2-го разряда |
|  | §355 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 18487 | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов |
|  | 18489 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Приемка оборудования и материалов, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструментов, оборудования, материалов, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия документов, подтверждающих качество полученных труб, фитингов, арматуры, материалов для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Распаковка материалов и арматуры для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Строповка и перемещение монтируемого внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов грузоподъемностью до 0,5 т |
|  | Удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий с арматуры, болтов, гаек, шпилек и фланцев, используемых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Входной визуальный контроль газопроводов, фитингов и арматуры на наличие вмятин, трещин и повреждений |
|  | Расконсервация концов труб, фитингов, метизов, фланцев и арматуры, используемых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек, установленных организацией-изготовителем на время транспортировки на трубах, арматуре и фитингах, перед монтажом внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Сортировка труб, фасонных частей и деталей, используемых для крепления внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
| Необходимые умения | Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для распаковки материалов и арматуры, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать инструменты, необходимые для приемки, распаковки, расконсервации газопроводов, фитингов и арматуры для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления труб, фитингов, арматуры, материалов для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Читать рабочую документацию по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |
|  | Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Применять способы расконсервации труб, фитингов, метизов, фланцев и арматуры, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Применять средства и материалы для расконсервации труб, фитингов, метизов, фланцев и арматуры, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Составлять отчет о контрольном осмотре газопроводов, фитингов и арматуры на наличие вмятин, трещин и повреждений, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
| Необходимые знания | Вид сопроводительных документов, подтверждающих качество и характеристики арматуры, деталей газопроводов и труб для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Сортамент и маркировка материалов, применяемых при монтаже внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Назначение, правила применения и эксплуатации слесарного инструмента, включая заточку и регулировку, необходимого для приемки, распаковки, расконсервации газопроводов, фитингов и арматуры для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Способы расконсервации труб, фитингов, метизов, фланцев и арматуры, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Средства и материалы для расконсервации труб, фитингов, метизов, фланцев и арматуры, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Правила безопасности при работе со средствами очистки, промывки и обезжиривания |
|  | Средства крепления газопроводов |
|  | Способы измерения диаметра труб |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при приемке, распаковке, расконсервации газопроводов, фитингов и арматуры, необходимых для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструментов, оборудования, материалов для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
| --- | --- |
|  | Строповка, перемещение и раскладка по намеченной трассе газопроводов, материалов и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов грузоподъемностью до 1,0 т |
|  | Подготовка труб, арматуры, фасонных частей, фланцев для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Подготовка газоиспользующего оборудования для монтажа |
|  | Уплотнение гильз в местах прохода газопроводов |
|  | Установка опорных конструкций под газопроводы |
| Необходимые умения | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов для раскладки по намеченной трассе газопроводов, материалов и арматуры, установки опор под газопроводы и оборудование |
|  | Читать рабочую документацию по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |
|  | Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Выполнять уплотнение гильз |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент для установки опорных конструкций |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
| Необходимые знания | Виды опор, применяемых для прокладки газопроводов |
|  | Типы уплотнительных материалов и правила выполнения уплотнения гильз при выполнении работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Средства и правила крепления газопроводов из различных материалов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента для установки опорных конструкций при выполнении работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Свойства различных уплотнительных материалов для герметизации резьбовых соединений |
|  | Свойства припоев для пайки медных газопроводов |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Правила по электробезопасности |
|  | Требования техники безопасности при работе на высоте |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | Код | B | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 4-го разряда Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 5-го разряда Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4-го разряда Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов 4-го разряда Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с грузоподъемными механизмами Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8м и более |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | §202 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4-го разряда |
|  | §203 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда |
|  | §356 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 4-го разряда |
|  | §357 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 18487 | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов |
|  | 18489 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж наружных фасадных газопроводов и установка арматуры, заглушек, опорных конструкций на газопроводах | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка трасс газопроводов на фасадах зданий с указанием мест установки опорных конструкций |
| --- | --- |
|  | Отбортовка, разбортовка и стыковка под сварку труб из стали |
|  | Соединение газопроводов при помощи муфт, фланцев |
|  | Установка арматуры на газопроводах |
|  | Зачистка сварных швов под антикоррозионные покрытия |
|  | Установка гидравлических и электрических приводов на арматуру на газопроводах |
|  | Установка закладных конструкций для средств контроля и автоматизации на газопроводы |
|  | Монтаж наружных газопроводов |
| Необходимые умения | Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент для разметки трасс, монтажа наружных фасадных газопроводов, установки арматуры, заглушек, опорных конструкций на газопроводах |
|  | Читать рабочую документацию по монтажу наружных фасадных газопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |
|  | Применять требования проектной документации, нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования для разметки трасс, монтажа наружных фасадных газопроводов, установки арматуры, заглушек, опорных конструкций на газопроводах |
|  | Выполнять нарезку резьбы и соединение труб при помощи муфт |
|  | Выполнять фланцевые сборки |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
| Необходимые знания | Назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента для разметки трасс, монтажа наружных фасадных газопроводов, установки арматуры, заглушек, опорных конструкций на газопроводах |
|  | Технология нарезания резьбы и выполнения фланцевых сборок |
|  | Типы и конструкция гидравлических и электрических приводов для арматуры |
|  | Свойства различных уплотнительных материалов для герметизации резьбовых соединений |
|  | Свойства припоев для пайки медных газопроводов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования техники безопасности при работе на высоте |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж внутренних газопроводов, установка газоиспользующего оборудования и его подключение к газопроводам, установка арматуры, приборов и средств безопасности, газовых счетчиков, заглушек и опор | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка трассы внутренних газопроводов |
| --- | --- |
|  | Строповка, перемещение и раскладка оборудования, газопроводов, и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов |
|  | Сборка муфтовых соединений |
|  | Пайка медных трубопроводов |
|  | Сборка металлопластиковых трубопроводов |
|  | Сборка фланцевых соединений |
|  | Установка газоиспользующего оборудования |
|  | Монтаж газопроводов и подключение к газоиспользующему оборудованию |
| Необходимые умения | Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов для монтажа внутренних газопроводов, установки газоиспользующего оборудования и его подключения к газопроводам, установки арматуры, приборов и средств безопасности, газовых счетчиков, заглушек и опор |
|  | Читать рабочую документацию по монтажу внутренних газопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |
|  | Применять ручной и электрифицированный инструмент для пайки медных газопроводов |
|  | Применять ручной и электрифицированный инструмент для сборки муфтовых соединений, металлопластиковых газопроводов, фланцевых соединений, установки газоиспользующего оборудования, монтажа газопроводов и подключения к газоиспользующему оборудованию |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Правила и порядок пайки газопроводов из меди |
|  | Правила и порядок сборки металлопластиковых газопроводов |
|  | Правила и порядок сборки резьбовых соединений |
|  | Способы присоединения газоиспользующего оборудования к газопроводам |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Свойства различных уплотнительных материалов для герметизации резьбовых соединений |
|  | Свойства припоев для пайки медных газопроводов |
|  | Назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента для разметки трассы, для монтажа внутренних газопроводов, установки газоиспользующего оборудования и его подключения к газопроводам, установки арматуры, приборов и средств безопасности, газовых счетчиков, заглушек и опор |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования техники безопасности при работе на высоте |
|  | Правила по электробезопасности |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работы по монтажу и проверке качества смонтированного внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 6-го разряда Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов 6-ого разряда Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов 7-ого разряда Бригадир |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих ИЛИ Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии профессионального обучения не менее одного года в области монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с грузоподъемными механизмами Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8м и более |
| Другие характеристики | Для бригадира не менее пяти лет в области монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | §204 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6-го разряда |
|  | §358 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 18487 | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов |
|  | 18489 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем |
| ОКСО | 2.08.01.02 | Монтажник трубопроводов |
|  | 2.08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение пневматических испытаний газопроводов и устранение неисправностей, обнаруженных в процессе испытаний | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка соответствия выполненного монтажа газопроводов и газоиспользующего оборудования рабочей документации и требованиям нормативно-технических документов |
| --- | --- |
|  | Подготовка инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения пневматических испытаний газопроводов |
|  | Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения пневматических испытаний газопроводов |
|  | Регулирование систем внутридомовых, внутриквартирных газопроводов и газового оборудования |
|  | Установка контрольных измерительных приборов в контрольные точки для проведения пневматических испытаний газопроводов |
|  | Контрольный осмотр смонтированных газопроводов и стыковых сварных, паяных, резьбовых соединений |
|  | Испытания смонтированных газопроводов манометрическим или гидростатическим методом |
|  | Устранение обнаруженных в процессе контроля газопроводов дефектов и неисправностей |
| Необходимые умения | Читать рабочую документацию по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |
|  | Применять диагностические и измерительные инструменты и приборы для испытания смонтированного газопровода |
|  | Применять рабочую документацию, требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов для проверки соответствия им выполненного монтажа газопроводов и газоиспользующего оборудования |
|  | Выявлять дефекты смонтированного газопровода |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения технической документации по результатам испытаний смонтированных газопроводов |
|  | Применять правила проведения испытаний газопроводов |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении пневматических испытаний газопроводов |
| Необходимые знания | Назначение и правила применения диагностических и измерительных инструментов для проведения испытаний газопроводов |
|  | Правила проведения испытаний газопроводов |
|  | Методы контроля качества газопроводов и газоиспользующего оборудования |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже газопроводов |
|  | Инструкции по эксплуатации диагностических и измерительных инструментов |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы и управление бригадой монтажников по установке внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль наличия работоспособного инструмента и инвентаря для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
| --- | --- |
|  | Контроль работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Контроль проведения пневматических испытаний смонтированных газопроводов при всех давлениях |
|  | Контроль дефектации поступивших арматуры, оборудования и газопроводов с проверкой соответствия сопроводительным документам |
|  | Проверка и выверка опор под монтаж газоиспользующего оборудования, газопроводов и арматуры |
|  | Контроль наличия необходимого расходного материала в процессе монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Проведение инструктажа и осуществление контроля соблюдения работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности |
|  | Составление заявок на расходные материалы, инструменты для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
| Необходимые умения | Соблюдать требования нормативно-технических документов по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Проводить пооперационный контроль действий бригады при монтаже газоиспользующего оборудования и газопроводов |
|  | Производить выверку опор под монтаж газоиспользующего оборудования, газопроводов и арматуры |
|  | Определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для составления заявок на расходные материалы для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
| Необходимые знания | Нормы расхода расходных материалов и порядок их заказа |
|  | Правила и методические рекомендации по пооперационному контролю действий бригады при монтаже внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Сортамент и маркировка материалов, применяемых при монтаже внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Назначение, правила применения и эксплуатации инструментов, оборудования, материалов для монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила ведения документации по контролю исполнения требований по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды |
|  | Основные принципы и методы управления трудовыми коллективами |
|  | Основания и меры административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Совет по профессиональным квалификациям в строительстве |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Председатель Совета Ишин Александр Васильевич |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АС «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ООО «Проектно-Конструкторское Бюро «Теплоэнергетика», город Санкт-Петербург |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593; № 23 ст. 4041).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября  2020 года №753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Приказ Минтруда России, Минздрава России 31 декабря 2020 года № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16  ноября 2020  № 782 н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию