УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2019 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Бетонщик

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка к бетонированию, приготовление бетонных смесей и выполнение простых бетонных работ»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сложных бетонных работ»	11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение бетонных работ повышенной сложности»	15

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	20

I. Общие сведения

| Выполнение бетонных работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение работ по приготовлению, укладке и уплотнению бетонных смесей, созданию необходимых условий для твердения бетона при строительстве, расширении, реконструкции, реставрации и капитальном ремонте зданий и сооружений

Группа занятий:

| 7111 | Строители зданий | 7114 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 8114 | Операторы машин по производству продукции из бетона, камня и других минеральных материалов |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
| --- | --- |
| 23.63 | Производство товарного бетона |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка к бетонированию, приготовление бетонных смесей и выполнение простых бетонных работ | 2 | Ведение подготовительных работ перед бетонированием | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Приготовление бетонных смесей | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Укладка бетонных смесей на горизонтальных плоскостях | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Устройство подстилающих слоев, бетонных оснований полов и цементной стяжки | A/04.2 | 2 |
|  |  |  | Устройство и ремонт бетонных и железобетонных горизонтальных конструкций и цементных полов | A/05.2 | 2 |
| B | Выполнение сложных бетонных работ | 3 | Укладка бетонных смесей в вертикальные конструкции и на наклонные плоскости, укладка специальных и тяжелых бетонных смесей | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций | B/02.3 | 3 |
| С | Выполнение бетонных работ повышенной сложности | 4 | Проведение подготовительных работ для бетонирования повышенной сложности | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Укладка бетонных смесей в тонкостенные конструкции, сложные конструкции пролетных строений, в напряженно-армированные монолитные конструкции; укладка особо тяжелых бетонных смесей и бетонов специального назначения | С/02.4 | 4 |
|  |  |  | Бетонирование закладных деталей в фундаментах турбогенераторов, питательных электронасосов, бетонирование скважин и траншей | С/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка к бетонированию, приготовление бетонных смесей и выполнение простых бетонных работ | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Бетонщик 2-го разряда Бетонщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), Программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) допускаются после прохождения дополнительного инструктажа |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7111 | Строители зданий |
|  | 7114 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий |
|  | 8114 | Операторы машин по производству продукции из бетона, камня и других минеральных материалов |
| ЕТКС | § 16 | Бетонщик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 11196 | Бетонщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение подготовительных работ перед бетонированием | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении данной работы |
| --- | --- |
|  | Подборка инструментов, оборудования и материалов, необходимых для выполнения задания, полученного от звеньевого на смену |
|  | Выполнение насечки бетонных поверхностей ручным, электрифицированным и пневматическим инструментом |
|  | Очистка арматуры от ржавчины |
|  | Очистка опалубки от бетона, строительного мусора, снега, льда вручную, электрифицированным и пневматическим инструментом |
|  | Обработка опалубки смазкой |
|  | Контроль внешнего вида, проектного положения и общего состояния опалубки |
|  | Контроль наличия и состояния элементов прогрева бетона |
|  | Контроль состояния арматуры, наличия закладных деталей |
|  | Разборка бетонных и железобетонных конструкций |
|  | Пробивка отверстий и борозд в бетонных и железобетонных конструкциях |
|  | Срубка голов железобетонных свай |
| Необходимые умения | Выполнять насечку бетонных поверхностей ручным, электрифицированным и пневматическим инструментом |
|  | Выполнять очистку арматурной стали от ржавчины вручную и электрифицированным инструментом |
|  | Выполнять очистку опалубки от бетонных смесей, обрабатывать ее смазкой |
|  | Работать электрифицированным, пневматическим и ручным инструментом для бетонных работ |
|  | Осуществлять контроль наличия внутренних элементов опалубки, формирующих проемы и отверстия в конструкциях, наличия фиксаторов |
|  | Разбирать бетонные и железобетонные конструкции вручную |
|  | Пробивать отверстия и борозды в бетонных и железобетонных конструкциях |
|  | Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Соблюдать правила и требования производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
|  | Требования, предъявляемые к состоянию опалубки |
|  | Требования, предъявляемые к состоянию арматуры перед бетонированием |
|  | Правила демонтажа бетонных и железобетонных конструкций |
|  | Правила сигнализации жестами при погрузочных работах |
|  | Назначение, принципы действия ручного, электрифицированного и пневматического инструмента для бетонных работ |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Требования производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление бетонных смесей | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении данной работы |
| --- | --- |
|  | Приготовление бетонной смеси |
|  | Загрузка бетонной смеси в бадьи из емкостей и лотка автобетоносмесителя |
| Необходимые умения | Приготавливать бетонную смесь в соответствии с дозировкой |
|  | Загружать бетонную смесь в бадьи из емкостей и лотка автобетоносмесителя |
|  | Применять ручной инструмент для бетонных работ |
|  | Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Соблюдать требования производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
|  | Состав бетонов, виды вяжущих, заполнителей, добавок к бетонным смесям, свойства бетонов и бетонной смеси |
|  | Правила приема бетонных смесей из автобетоносмесителя |
|  | Правила сигнализации жестами при погрузочных работах |
|  | Назначение ручного инструмента для бетонных работ |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Требования производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Укладка бетонной смеси на горизонтальных плоскостях | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении данной работы |
| --- | --- |
|  | Подбор инструментов, оборудования и материалов, необходимых для выполнения задания, полученного от звеньевого на смену |
|  | Укладка бетонной смеси в фундаменты, перекрытия, основания и массивы |
|  | Уплотнение бетонной смеси при помощи погружных вибраторов |
|  | Заглаживание бетонной смеси |
|  | Уход за бетоном |
| Необходимые умения | Работать электрифицированным, пневматическим и ручным инструментом для бетонных работ |
|  | Зацеплять бадьи инвентарными стропами за петли (скобы, крюки) |
|  | Укладывать бетонную смесь в конструкции при помощи различного оборудования для подачи бетонной смеси к месту ее укладки |
|  | Выбирать вибрационный режим для уплотнения бетонной смеси |
|  | Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Соблюдать требования производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
|  | Требования к состоянию опалубки и арматуры перед бетонированием |
|  | Правила сигнализации жестами при погрузочных работах |
|  | Технология бетонирования конструкций |
|  | Свойства бетонов и технологические свойства бетонной смеси |
|  | Характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси |
|  | Способы ухода за бетоном |
|  | Назначение, принципы действия электрифицированного и пневматического инструмента и применяемого оборудования для бетонных работ |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Требования производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Устройство подстилающих слоев, бетонных оснований полов и цементной стяжки | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении данной работы |
| --- | --- |
|  | Подбор инструментов, оборудования и материалов, необходимых для выполнения задания, полученного от звеньевого на смену |
|  | Подготовка оснований |
|  | Установка маяков и выноска маячных линий |
|  | Укладка и разравнивание бетонной смеси или раствора стяжки |
|  | Уплотнение и отделка забетонированной поверхности |
|  | Уход за бетоном или раствором |
| Необходимые умения | Работать электрифицированным, пневматическим, ручным и контрольно-измерительным инструментом для бетонных работ |
|  | Выполнять подготовку различных оснований под устройство бетонных оснований полов и растворных стяжек |
|  | Устанавливать направляющие, по которым выравнивают стяжку при заливке полов |
|  | Укладывать и разравнивать бетонную или растворную смесь при помощи различных инструментов и оборудования |
|  | Выбирать вибрационный режим для уплотнения бетонной смеси |
|  | Заглаживать бетонную и растворную смесь |
|  | Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Соблюдать требования производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
|  | Правила сигнализации жестами при погрузочных работах |
|  | Способы и технология устройства подстилающих слоев и бетонных оснований полов, устройство растворных стяжек |
|  | Свойства бетонов, растворов и технологические свойства бетонных и растворных смесей |
|  | Характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси |
|  | Способы ухода за бетоном и растворами |
|  | Назначение, принципы действия электрифицированного и пневматического инструмента и оборудования, применяемого для устройства подстилающих слоев и бетонных оснований полов, растворных стяжек |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Требования производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Устройство и ремонт бетонных и железобетонных горизонтальных конструкций и цементных полов | Код | A/05.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении данной работы |
| --- | --- |
|  | Подбор инструментов, оборудования и материалов, необходимых для выполнения задания, полученного от звеньевого на смену |
|  | Насечка, дробление, пиление и разломка бетонных и железобетонных конструкций |
|  | Срубка голов железобетонных свай пневматическим инструментом |
|  | Заделка выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью |
|  | Устройство направляющих, по которым выравнивают уровень заливки полов |
|  | Заливка бетонов и растворов |
|  | Устройство деформационных швов |
|  | Выравнивание и удаление излишнего воздуха из растворов наливных стяжек полов |
|  | Диагностика поверхностей конструкций на выявление дефектов: отслоения, сколов, трещин, потери внешнего вида, износа. |
|  | Подготовка поверхности перед ремонтов : очистка, обеспыливание, удаление старого слоя, расшивка трещин, обезжиривание, грунтование |
|  | Ремонт бетонных и железобетонных горизонтальных конструкций |
| Необходимые умения | Работать электрифицированным, пневматическим и ручным инструментом и оборудованием |
|  | Заливать бетоны и растворы вручную или механизированным способом |
|  | Диагностировать состояние поверхности и выявлять дефекты |
|  | Устранять технологические и эксплуатационные дефекты. |
|  | Заделывать бетонной смесью дефекты на поверхности конструкций |
|  | Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Соблюдать требования производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
|  | Правила сигнализации жестами при погрузочных работах |
|  | Свойства бетонов и технологические свойств бетонной смеси |
|  | Технология заливки и выравнивания бетонных и железобетонных оснований |
|  | Технология демонтажа и ремонта бетонных и железобетонных конструкций |
|  | Составы и способы приготовления растворов для ремонта бетонных и железобетонных конструкций |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Назначение, принципы действия электрифицированного и пневматического инструмента и применяемого оборудования для демонтажа бетонных и железобетонных конструкций |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Требования производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных бетонных работ | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Бетонщик 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет выполнения трудовых функций бетонщика 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) допускаются после прохождения дополнительного инструктажа |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7111 | Строители зданий |
|  | 7114 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий |
|  | 8114 | Операторы машин по производству продукции из бетона, камня и других минеральных материалов |
| ЕТКС | § 18 | Бетонщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11196 | Бетонщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Укладка бетонных смесей в вертикальные конструкции и на наклонные плоскости, укладка специальных и тяжелых бетонных смесей | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении данной работы |
| --- | --- |
|  | Подбор инструментов, оборудования и материалов, необходимых для выполнения задания, полученного от звеньевого на смену |
|  | Укладка в конструкции, уплотнение и заглаживание бетонной смеси |
|  | Уход за бетоном |
|  | Контроль качества выполняемых работ |
| Необходимые умения | Работать электрифицированным, пневматическим и ручным инструментом для бетонных работ |
|  | Укладывать бетонную смесь в колонны, стены, балки, плиты, мостовые опоры, бычки |
|  | Укладывать бетонную смесь на наклонные плоскости (в откосы плотин, каналов, дамб) |
|  | Укладывать специальные и тяжелые бетонные смеси в конструкции АЭС |
|  | Укладывать бетонную смесь под воду |
|  | Выбирать вибрационный режим для уплотнения бетонной смеси |
|  | Заглаживать бетонную смесь |
|  | Осуществлять уход за бетоном различными способами |
|  | Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Соблюдать правила и требования производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
|  | Требования к состоянию опалубки и арматуры перед бетонированием |
|  | Правила сигнализации жестами при погрузочных работах |
|  | Технологии бетонирования сложных конструкций |
|  | Требования к качеству готовых бетонных и железобетонных изделий |
|  | Свойства бетонов и технологические свойства бетонной смеси |
|  | Характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси |
|  | Способы ухода за бетоном |
|  | Назначения, принципов действия электрифицированного и пневматического инструмента и применяемого оборудования для бетонных работ |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Требования производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении данной работы |
| --- | --- |
|  | Подбор инструментов, оборудования и материалов, необходимых для выполнения задания, полученного от звеньевого на смену |
|  | Оценка состояния и степени повреждения бетонных и железобетонных конструкций и оснований |
|  | Удаление отслаиваемых или поврежденных слоев |
|  | Подготовка поврежденных участков |
|  | Приготовление ремонтных бетонов и растворов |
|  | Бетонирование поврежденных участков |
|  | Контроль качества выполняемых работ |
| Необходимые умения | Работать электрифицированным, пневматическим, ручным и контрольно-измерительным инструментом для бетонных работ |
|  | Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемых конструкций |
|  | Удалять отслаиваемые и поврежденные слои |
|  | Обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые поверхности |
|  | Приготавливать ремонтные бетоны и растворы |
|  | Наносить и выравнивать бетоны и растворы на поврежденные участки |
|  | Производить отделку поверхности различными инструментами и оборудованием |
|  | Осуществлять контроль качества выполняемых работ |
|  | Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Соблюдать требования производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
|  | Методика диагностики состояния поврежденных поверхностей Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов |
|  | Способы и технологии ремонта бетонных и железобетонных конструкций |
|  | Свойства бетонов, растворов и технологические свойства бетонных и растворных смесей |
|  | Характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси |
|  | Способы ухода за растворами и их отделки |
|  | Назначение, принципы действия электрифицированного и пневматического инструмента и оборудования, применяемого для устройства цементных полов |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Требования производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение бетонных работ повышенной сложности | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Бетонщик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), Программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет выполнения трудовых функций бетонщика 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) допускаются после прохождения дополнительного инструктажа |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7111 | Строители зданий |
|  | 7114 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий |
|  | 8114 | Операторы машин по производству продукции из бетона, камня и других минеральных материалов |
| ЕТКС | § 19 | Бетонщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11196 | Бетонщик |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение подготовительных работ для бетонирования повышенной сложности | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего процесса на захватке звена в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении данной работы |
| --- | --- |
|  | Выбор инструментов, оборудования и материалов, необходимых для работы, в соответствии с задачей, поставленной перед звеном, и проектом производства работ |
|  | Контроль внешнего состояния, правильности системы раскрепления, планового и высотного положения опалубки |
|  | Контроль наличия внутренних элементов опалубки, формирующих проемы и отверстия в конструкциях, наличия фиксаторов |
|  | Контроль наличия и состояния элементов прогрева бетона |
|  | Контроль состояния арматуры, наличия закладных деталей |
| Необходимые умения | Работать контрольно-измерительным, электрифицированным, пневматическим и ручным инструментом и оборудованием для бетонных работ |
|  | Читать чертежи |
|  | Осматривать внешний вид, проектное положение и общее состояние опалубки на соответствие требованиям проекта |
|  | Осматривать внешний вид, проектное положение арматуры и закладных деталей на соответствие требованиям проекта |
|  | Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Соблюдать правила и требования производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
|  | Правила чтения чертежей |
|  | Требования, предъявляемые к выставленной опалубке и установленным в ней армоконструкциям |
|  | Правила сигнализации жестами при погрузочных работах |
|  | Назначение, принципы действия электрифицированного и пневматического инструмента и оборудования для бетонных работ |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Требования производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Укладка бетонных смесей в тонкостенные конструкции, сложные конструкции пролетных строений, в напряженно-армированные монолитные конструкции; укладка особо тяжелых бетонных смесей и бетонов специального назначения | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении данной работы |
| --- | --- |
|  | Подбор инструментов, оборудования и материалов, необходимых для выполнения задания |
|  | Укладка бетонной смеси в особые конструкции |
|  | Заливка бетонной смеси за облицовку, в штрабы с закладными частями и в различные виды несъемной опалубки |
|  | Уплотнение бетонной смеси |
|  | Изготовление на полигонах строительных площадок напряженно-армированных железобетонных изделий (пролетных строений мостов и путепроводов, длинномерных свай и опор, ферм и балок больших пролетов) |
|  | Контроль качества работ, выполняемых самостоятельно и звеном бетонщиков |
| Необходимые умения | Работать контрольно-измерительным, электрифицированным, пневматическим и ручным инструментом и оборудованием для бетонных работ |
|  | Определять свойства бетонной смеси |
|  | Укладывать бетонную смесь в тонкостенные конструкции куполов, сводов, оболочек одинарной и двойной кривизны, резервуаров и бункеров, в конструкции аэроционных камер, раздельных стенок промывных галерей и межкамерных стенок отстойников, стенок спиральных камер, перекрытий и отсасывающих труб гидросооружений |
|  | Укладывать бетонную смесь в ребристые, коробчатые и другие сложные конструкции пролетных строений мостов |
|  | Укладывать особо тяжелую бетонную смесь в конструкции АЭС |
|  | Укладывать бетонную смесь в напряженно-армированные монолитные конструкции |
|  | Укладывать бетонную смесь в конструкции повышенной сложности и труднодоступные места при помощи различного оборудования для подачи бетонной смеси к месту ее укладки |
|  | Уплотнять тяжелую бетонную смесь вибраторами |
|  | Выбирать вибрационный режим для уплотнения бетонной смеси |
|  | Осуществлять уход за бетоном различными способами |
|  | Осуществлять контроль качества работ |
|  | Изготавливать напряженно-армированные железобетонные изделия |
|  | Оценивать безопасные и санитарно-гигиенические условия работы в соответствии с нормативами |
|  | Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Соблюдать правила и требования производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
|  | Требования к состоянию опалубки и арматуры перед бетонированием |
|  | Правила сигнализации жестами при погрузочных работах |
|  | Технологии бетонирования конструкций повышенной сложности |
|  | Технологии изготовления напряженно-армированных железобетонных изделий |
|  | Требования к качеству готовых бетонных и железобетонных изделий |
|  | Свойства бетонов и технологические свойства бетонной смеси |
|  | Характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси |
|  | Способы ухода за бетоном |
|  | Назначение, принципы действия электрифицированного и пневматического инструмента и применяемого оборудования для бетонных работ |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Правила и требования производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Бетонирование закладных деталей в фундаментах турбогенераторов, питательных электронасосов, бетонирование скважин и траншей | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструментов, оборудования и материалов, необходимых для выполнения задания |
| --- | --- |
|  | Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении данной работы |
|  | Контроль проектного положения закладных деталей |
|  | Бетонирование закладных деталей в фундаментах турбогенераторов, питательных электронасосов |
|  | Укладка бетонной смеси в скважины и траншеи |
|  | Уплотнение бетонной смеси |
|  | Контроль качества работ, выполняемых самостоятельно и звеном бетонщиков |
| Необходимые умения | Работать электрифицированным, пневматическим, ручным и контрольно-измерительным инструментом для бетонных работ |
|  | Укладывать бетонную смесь в конструкции повышенной сложности и труднодоступные места при помощи различного оборудования для подачи бетонной смеси к месту ее укладки |
|  | Организовывать уборку отходов производства, мусора в отведенные места согласно инструкции |
|  | Осуществлять контроль качества выполняемых работ |
|  | Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Соблюдать правила и требования производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Виды бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
|  | Правила сигнализации жестами при погрузочных работах |
|  | Способы и технологии бетонирования скважин и траншей |
|  | Требования, предъявляемые к установке монтажных и закладных деталей, в том числе анкерных болтов при бетонировании |
|  | Способы усиления поврежденных и реконструируемых конструкций |
|  | Свойства бетонов, растворов и технологические свойства бетонных и растворных смесей |
|  | Характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси |
|  | Назначение, принципы действия электрифицированного и пневматического инструмента и оборудования, применяемого для устройства цементных полов |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ |
|  | Правила и требования производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| ФГБУ «ВНИИ труда Минтруда России», город Москва |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3; 2004, №35, ст.3607; 2006, №27, ст.2878; 2008, №30, ст.3616; 2011, №49, ст.7031; 2013, №48, ст.6165, №52, ст.6986).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.