ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности

(4 уровень квалификации)»

Оценочное средство разработано в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017

Состав  оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 4 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 4 |
| 4.Вид профессиональной деятельности | 4 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 9 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 10 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 10 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 17 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 19 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 20 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 21 |

Наименование квалификации и уровень квалификации:

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (4 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: _____________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности» 40.175 (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 марта 2017г. №224н)

4. Вид профессиональной деятельности:

Монтаж технических средств охраны и безопасности объектов капитального строительства

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| К ТФ 3.3.1 Установка объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства, согласно проектной документации и технической документации на оборудование. Подключение объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства, согласно проектной документации и технической документации на оборудование. Проверка соответствия собранной цепи связи, поиск и устранение неисправностей У:Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого оборудования У:Пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации У:Пользоваться измерительными приборами для замера необходимых измерений и проверки электрического сопротивления цепи У:Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим У:Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ З:Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ З:Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации З:Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования З:Правила пользования ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации ТФ 3.3.2 Визуальная проверка проведенного монтажа и соединений в соответствии с технической документацией. Проведение контроля на целостность и измерение параметров собранных слаботочных цепей и узлов комплексов средств охраны и безопасности Поиск и устранение неисправностей в собранных слаботочных цепях и узлах комплексов средств охраны и безопасности У: Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого оборудования У:Пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации У:Пользоваться измерительными приборами для замера необходимых измерений и проверки электрического сопротивления цепи У:Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим У:Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ З:Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ З:Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации З:Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования З:Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при обрезке, зачистке, пайке и подключении объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов 40 Теоретический этап экзамена включает 40 задания и считается сданным при правильном выполнении 30 заданий | Задания №1-40 Из них: - с выбором ответа: №1-36 -с открытым ответом:№37-40 |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 36;

количество заданий с открытым ответом: 4:

количество заданий на установление соответствия: нет;

количество заданий на установление последовательности: нет;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

60 минут

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.3.1Монтаж датчиков, извещателей, приемопередающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства ТФ 3.3.2 Проверка проведенного монтажа и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией | Оценивается соответствие инструкции предприятия-изготовителя, Пособию к руководящему документу и комплексы охранной, пожарной и«Системы охранно-пожарной сигнализации, правила производства и приемки работ», РД 78.145-93, МВД России (Приложение 1), Методике классификации и анализа причин ложных срабатываний технических средств охраны. Методические рекомендации: (Р 78.36.023-2012). – М.: НИЦ «Охрана», 2012. – 27 с. , СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования | Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №1 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:

Для выполнения задания используются:

оборудование: реальное (модельное) рабочее место, рабочий стол (верстак), стенд или участок стены для выполнения практического задания, электрические провода, отвертки, электрический инструмент, коммутирующие устройства для слаботочного электрооборудования и руководство по эксплуатации и монтажу завода изготовителя слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности

индивидуальные средства защиты: рабочая одежда, обувь, очки, перчатки;

вспомогательные средства: корзина для мусора, швабра, совок.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

1. высшее профильное образование

2. не менее 5 лет в области монтажа слаботочных систем

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

3.Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий:

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1.При каком подключении  электропитания обеспечивается наибольшая помехозащищенность ТСО (технического средства охраны)?  Выберите правильный вариант ответа.

1. Через цепь фильтров

2. Непосредственно к вводно-распределительному устройству объекта

3. Без изменения параметров линий передачи электроэнергии

4.  При наличии цепи  обратной связи до вводно-распределительного устройства объекта

2.В каких местах маркировка не обязательна для проводов,  прокладываемых в коробах и на лотках? Выберите правильный вариант ответа.

1. В начале  лотков и коробов.

2. В конце лотков и коробов.

3. На поворотах трассы и на ответвлениях.

4. В местах подключения к электрооборудованию.

3.Какие требования не отвечают  условиям хранения трансформаторов  на складах?  Выберите правильный вариант ответа.

1. Хранение на деревянных поддонах

2. Хранение на земле

3. Хранение на стеллажах

4. Хранение на металлических полках

4.В каком порядке проводится входной контроль технических средств сигнализации перед передачей в монтаж? Выберите правильный вариант ответа.

1. Внешний осмотр изделия; осмотр места монтажа; подбор инструмента.

проверка наличия и полноты технической документации; внешний осмотр;

2. Проверка комплектности изделий; проверка характеристик (параметров) изделий; наличие специального инструмента и приспособлений, поставляемых предприятиями-изготовителями.

3. Осмотр места монтажа; осмотр упаковки изделия; осмотр изделия

4. Проверка наличия и полноты технической документации; осмотр места монтажа; подборка специального инструмента соответствующая параметрам изделий

5. В устройствах преграждающих управляемых (УПУ) какой способ не предусматривается для  механического открывания КП (преграждающий конструкции) для свободного прохода людей с целью обеспечения их эвакуации при авариях и стихийных бедствиях, а также при технических неисправностях?  Выберите правильный вариант ответа.

1.Механическое открывание  с обеспечением свободного прохода

2.Автоматическое открывание путем выдачи штатной команды "авария" с обеспечением свободного прохода

3.Выключение электропитания с обеспечением свободного прохода

4.Перезагрузка системы управления УПУ  с обеспечением свободного прохода

6.Первоочередное  действие при освобождении пострадавшего от воздействия электрического тока это снятие напряжения с электрооборудования. Кто дает разрешение на  это? Выберите правильный вариант ответа.

1.Прямой руководитель пострадавшего.

2.Напряжение снимается без разрешения как можно быстрее

3.Начальник службы охраны труда

4.Любой специалист по охране труда

7.Выберите  фактор, не  влияющий на снижение качества электромонтажных работ. Выберите правильный вариант ответа.

1.Ошибки в технической документации и проектах;

2.Неисправность изделий и электрооборудования;

3. Отсутствие закрепленного индивидуального электроинструмента

4. Отсутствие контроля  качества выполнения операций

8.Назовите организацию,  осуществляющую государственный энергетический надзор за контролем надлежащего объема и качества технической документации в электроустановках? Выберите правильный вариант ответа.

1. Министерство Энергетики РФ

2. Роскомнадзор

3. Ростехнадзор

4. Роспотребнадзор

9.Должен  ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодателем на приобретение средств индивидуальной зашиты? Выберите правильный вариант ответа.

1. Да, должен  в соответствии с трудовым договором.

2. Вопрос решается индивидуально между работодателем и работником путем соглашения.

3. Нет, работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет средств работодателя.

4. Должен, если стаж работника в этой компании менее полугода.

10.Каким образом не осуществляется монтаж трубных проводок общего назначения? Выберите правильный вариант ответа.

1. По кратчайшим расстояниям между соединяемыми приборами,

2. Параллельно стенам, перекрытиям и колоннам

3. Вблизи  от технологических агрегатов и электрооборудования,

4. С минимальным числом поворотов и пересечений,

11.Согласно требованиям охраны труда, при каких  условиях требований безопасности работник может  приступать к выполнению работы? Выберите правильный вариант ответа.

1. При неисправностях применяемого инструмента, технологической оснастки, средств защиты работающих;

2. При нахождении рабочего места в пределах опасной зоны;

3. При недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему.

4. При нахождении инструментов в неудобном месте

12.Что используется согласно требованиям охраны труда  на высоте свыше 1,0 м для работы с электроинструментом ?  Выберите правильный вариант ответа.

1. Деревянные приставные лестницы

2. Специальная огражденная площадка.

3. Металлические приставные лестницы

4. Стремянка

13.Согласно требованиям безопасности во время работы с электроинструментом питающий провод  может быть не  защищен от случайного прикосновения с чем? Выберите правильный вариант ответа.

1.Горячей поверхностью

2.Сырой поверхностью

3.Холодной поверхностью

4.Масляной поверхностью.

14.Согласно национальному стандарту Российской Федерации «Надежность в технике» к какому виду неисправности относится определение  «неисправность, которая вызывает ошибку при специфических условиях»? Выберите правильный вариант ответа

1. Стабильная неисправность

2. Нестабильная неисправность

3. Перемежающаяся неисправность

4. Неявная неисправность

15.Установка ПКП ( приемно-контрольного прибора) малой информационной емкости (до 5 шлейфов сигнализации) не должна производиться каким способом? Выберите правильный вариант ответа.

1. при отсутствии специально выделенного помещения - на высоте не менее 2,2 м.

2.  вне помещения в запираемых выгородках - на высоте, удобной для обслуживания

3.  при наличии специально выделенного помещения - на высоте, удобной для обслуживания

4.  в местах, доступных для посторонних лиц, например, в торговых залах предприятий торговли, должна производиться в запираемых металлических шкафах, конструкция которых не влияет на работоспособность приборов

16.В каких целях проводится заземление токоведущих частей? Выберите правильный вариант ответа.

1. Для нормальной работы электроустановки

2. Для защиты от поражения электрическим током

3. Для технологических процессов

4. Для безотказной работы электроустановки

17.Измерения в СКС (структурированные кабельные системы) выполняются на протяжении всего жизненного цикла объекта. Данные измерения имеют различное назначение и применяются на определенных жизненных циклах системы. Какие измерения выполняется во время строительства объекта? Выберите правильный вариант ответа.

1. Входной контроль

2. Приемо-сдаточные

3. Аварийные

4. Профилактические

18.К какому классу электроинструмента, в зависимости от способа осуществления защиты от поражения электрическим током, относится электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше 50 В и в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения? Выберите правильный вариант ответа.

1.0

2. I

3. II

4. III

19.Определите метод коммутации, в котором для подключения активного оборудования к магистральной кабельной подсистеме или пассивной коммутации между собой кабельных сегментов магистральной подсистемы используются две единицы коммутационного оборудования, соединяемые коммутационными шнурами. Выберите правильный вариант ответа.

1. Межсоединение

2. Кросс-соединение

3. Муфта

4. Телекоммуникационный разъем

20.Назовите устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков). Выберите правильный вариант ответа.

1. РП (распределительный пункт)

2. ГРЩ (главный распределительный щит)

3. ВРУ (вводно-распределительное устройство)

4. Щит низкого напряжения подстанции

21.При работе с электроинструментом через какое устройство запрещается  подключать электроинструмент напряжением до 50 В к электрической сети общего пользования? Выберите правильный вариант ответа.

1. Автотрансформатор

2. Резистор

3. Разделительный трансформатор

4. Потенциометр

22.Какой достаточный  для их подключения запас по длине должны иметь подключаемые жилы кабелей и проводов? Выберите правильный вариант ответа.

1. Двухкратного подключения

2. Четырехкратного подключения

3. Десятикратного подключения

4. Двадцатикратного подключения

23. По принципу действия охранные извещатели согласно межгосударственный стандарту средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации подразделяют на десять категорий. Какой принцип не входит в эту категорию? Выберите правильный вариант ответа.

1. Магнитоконтактные.
2. Емкостные.
3. Ультразвуковые.
4. Поверхностные.

24.Как называется автоматический пожарный извещатель, реагирующий на два или более физических факторов пожара? Выберите правильный вариант ответа.

1. пожарный дымовой

2. пожарный адресный

3. пожарный комбинированный

4. пожарный аналоговый

25. Какая  марка у кабеля сигнально-блокировочного с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката  пониженной горючести? Выберите правильный вариант ответа.

1. АВРГ

2. СБВГнг

3. ШВВП

4. ВВГ нг

26.Какая характеристика качества изоляции не является важной при испытаниях? Выберите правильный вариант ответа.

1. Величина тока утечки

2. Характер нарастания величины тока утечки

3. Изменение величины тока утечки в течение всего времени испытания

4. Сравнение величин токов утечки в отдельных фазах.

27.Кабель, предназначенный для передачи информации, сигналов и команд управления, называется информационным кабелем. Какой вид кабеля не относится к информационным?  Выберите правильный вариант ответа.

1. Оптоволоконный кабель

2. Силовой кабель

3. Кабель витая пара

4. Коаксиальный  кабель

28.Что не используется  для  маркировки кабелей, проводов и жил контрольных кабелей? Выберите правильный вариант ответа.

1. Самоклеющиеся этикетки

2. Несмываемый маркер

3. Термоусадочные трубки

4. Фломастер

29.  Что используют для измерения сопротивления изоляции? Выберите правильный вариант ответа.

1. Частотометр

2. Вольметр

3. Манометр

4. Мегомметр

30. Что является основными частями трансформатора? Выберите правильный вариант ответа.

1. Обмотки, магнитопровод;

2. Преобразователь напряжения, обмотки;

3. Электромагнит, катушки; расширитель;

4. Обмотки, электроприёмник

31.Что допускается прокладывать через электрощитовые помещения? Выберите правильный ответ.

1. Газо- и трубопроводы с горючими жидкостями.

2. Вентиляционные короба.

3.  Канализации.

4.  Внутренние водостоки.

32. Что означает  обозначение         условных графических элементов технических средств- извещателей? Выберите правильный вариант ответа.

1. Магнитоконтактный (для магнитопроводящих конструкций)

2. Комбинированный

3. Пьезоэлектрический (вибрационный)

4. Омический

- Какой способ не применим, для устранения помех и сбоев при работе устройств контроля и управления в сетевом режиме   из-за неправильного монтажа соединительных линий и их длины? Что не входит в меры по обеспечению  нормальной работы устройств? Выберите правильный вариант ответа.

- для шины RS-485 использовать высококачественный экранированный ка- бель витой пары

- идентификация по вещественному коду – по коду, записанному на физическом носителе (идентификаторе)

- при значительной длине соединительного кабеля подключать к шине оконечные и согласующие элементы.

- заземлять устройства и экранированные оплетки кабелей в одной точке (во избежание возникновения блуждающих токов) желательно у ведущего контроллера. При большой длине кабелей заземление можно производить в разных точках, но при этом обязательно использовать специальные методы и устройства защиты от помех; – использовать шинные усилители при большой длине кабеля.

34. Что из перечисленного не приведёт к ложным срабатываниям магнитоконтактных извещателей? Выберите правильный вариант ответа.

1. Превышение расстояния между модулями извещателя

2. Нарушение параллельности или соосности

3. Жёсткое крепление

4. Некачественная пайка или замена ее скруткой

35.  Коммутационный шнур изготавливается из кабеля с многопроволочными проводниками, которые имеют повышенное затухание. Оказывает ли это влияние на длину шнура? Выберите правильный ответ

1. Коммутационные шнуры должны иметь минимальную длину.

2.Длина коммутационного шнура выбирается согласно сертификату соответствия  ГОСТ и/или ТУ на шнур

3. Коммутационные шнуры должны иметь максимальную длину.

4. Длина коммутационного шнура не имеет значения

Задания с открытым ответом

36.Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать автоматический контроль соединительных линий световых и звуковых оповещателей на _______ и короткое замыкание

37.Двери электрощитовых помещений должны открываться ___________.

38. Недопустимо прокладывать телекоммуникационные кабели в одной трубе с ______________________ кабелями

39. До начала работ по автономной наладке слаботочных систем заказчик должен подать на объект электропитание (другие виды энергии) по __________схеме.

40. При монтаже электропроводок слаботочных систем специальные защитные проводники, используемые для защиты информационных каналов от электромагнитных помех, __________ использовать в качестве защитных от поражения электрическим током

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего ______ заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от  30 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

### трудовая функция:

### ТФ 3.3.1 Монтаж датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства

### трудовое действие (действия):

Установка объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства, согласно проектной документации и технической документации на оборудование

Подключение объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства, согласно проектной документации и технической документации на оборудование

Проверка соответствия собранной цепи связи, поиск и устранение неисправностей

Задание:

1. Выполнить монтаж пожарной сигнализации, состоящей из приемно-контрольного прибора  и трех пожарных дымовых извещателей   по (бетонному или деревянному) потолку объектов капитального строительства. Сигнал «Тревога» должен быть  сформирован сразу после срабатывания  дымового извещателя.

2. Осуществить подключение пожарных извещателей к приемно-контрольному прибору и к источнику питания. Проверить работоспособность пожарной сигнализации с помощью аэрозоля.

Условия выполнения задания

- Место выполнения задания: реальное (модельное) рабочее место

- Максимальное время выполнения задания: 60 минут

- Вы можете воспользоваться: рабочим столом (верстаком), стендом, участком специально приготовленной свободного  потолка  для выполнения практического задания, электрическими проводами, дымовыми извещатели, приемно-контрольным прибором, аэрозолем для проверки работы дымовых извещателей, отвертками, молотком и другим специально приготовленным инструментом, электроинструментом.

Критерии оценки: Критерием положительной оценки является работоспособность системы пожарной сигнализации, определяемая по срабатыванию извещателей  и формированию сигнала «Тревога» по двум заданиям.   В этом случае принимается решение о положительном выполнение практической части квалификационного экзамена.

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (4 уровень квалификации)» принимается при выполнении всех критериев оценки

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1.ФЗ №123. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

2.ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования

3.Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 08.09.2017)
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

4.Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 (ред. от 06.10.2017) "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"

5.Приказ Минтруда России №336н от 1 июня 2015 г. «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»

6.Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»

7.Приказ Минтруда России №552н от 17 августа 2015 г. «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»

8.Приказ Минтруда России №328н от 24 июля 2013 г. «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

9.СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования

10.РД 78.36.002-2010 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения.

11.ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия

12.ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия

13.ГОСТ 12.1030-81 Электробезопасность. Защитное заземление и зануление.

14.ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний

15.Р 78.36.005-2011 Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Рекомендации.

16.РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

17.ПУЭ, 7-е издание. Правила устройства электроустановок.

18.ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия

19.ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

# Text boxes

Z