ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (3 уровень)»

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 7 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 15 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 16 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 16 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 17 |

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (3 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: ________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов», 40.166 (утв. Приказом Минтруда России от 09 февраля 2017 года №153н)

4. Вид профессиональной деятельности:

Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. К ТФ 3.2.1. Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм З: Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм З: Правила монтажа промышленного газового оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм З: Требования техники безопасности при работе на высоте У: Применять требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм У: Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а так же в документации, отражающей порядок производства работ | Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) | 1-32 Все задания с выбором ответа |
| 2. К ТФ 3.2.2. Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления З: Правила монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления З: З: Назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления У: Применять требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления У: Применять правила по установке газовых счетчиков на газопроводах |  | 32-41 задания с открытым ответом |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 32;

количество заданий с открытым ответом: 9;

количество заданий на установление соответствия: нет;

количество заданий на установление последовательности:  нет;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

60 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.2.1. Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм Строповка, перемещение и раскладка газопроводов, материалов и арматуры, с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой груза. Разметка трасс для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого, среднего и высокого давления Установка опор для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого, среднего и высокого давления Сборка газопроводов низкого, среднего и высокого давления при помощи муфт и фланцев Установка газовых счетчиков и газовой арматуры на газопроводы низкого, среднего и высокого давления Установка приборов и средств безопасности на газопроводы среднего и высокого давления Монтаж газоиспользующего оборудования для подключения к газопроводам низкого, среднего и высокого давления Монтаж газопроводов низкого, среднего и высокого давления Подключение к газоиспользующему оборудованию к газопроводам низкого, среднего и высокого | Учет скорости выполнения задания: Время выполнения не более 3 часов. Соответствие процесса и результата Монтажной схеме, нормативным документам: - СП 62.13330.2011, - СП 42-101-203 | Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №1 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

компьютер, программное обеспечение, канцелярские принадлежности

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:

Для выполнения задания используются:

Реальное (модельное) рабочее место, монтажная схема, газоиспользующее оборудование, трубопроводы, арматура, дренажи, приборы контроля, компенсаторы,  опоры, подвески, опорные конструкции, фланцы, отводы, тройники, переходы, заглушки  ключи гаечные, трещоточные ключи, трубные ключи, электрические гайковерты, электрические шлифовальные машинки, пневматические гайковерты, такелажная оснастка и грузоподъемные механизмы, молоток слесарный, зубило слесарное, отвертка, плоскогубцы комбинированные, уровень строительный, метр складной металлический, отвесы

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

1. высшее профильное образование

2. не менее 5 лет в области монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

3.Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости): проведение инструктажа на рабочем месте

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Какое утверждение из перечисленных ниже не верно? Выберите правильный вариант ответа.

1.	Соединять трубопроводы с оборудованием следует без перекоса и дополнительного натяжения;

2.	Неподвижные опоры закрепляют к опорным конструкциям после соединения трубопроводов оборудованием;

3. 	Трубопроводы допускается присоединять к незакрепленному на опорах оборудованию;

4.	Перед установкой сборочных единиц трубопроводов в проектное положение гайки на болтах фланцевых соединений должны быть закручены и сварные стыки заварены.

2. При каких условиях разрешается размещать сварные соединения в стенах и перекрытиях? Выберите правильный вариант ответа.

1. При условии проверки стыков методами неразрушающего контроля

2. При условии прокладки в футляре, позволяющим выполнять проверку на утечки газа

3. При условии разработки специальных проектных решений

4. При любых условиях

3.На каком давлении газа работают газопроводы высокого давления 2й категории? Выберите правильный вариант ответа.

1. Свыше 0,6 до 1,2 Мпа

2. Свыше 0,3до 0,6 Мпа

3. Свыше 0,4 до 1,0 Мпа

4.свыше 1,0 до 1,6 МПа

4. На каком расстоянии от поверхности пола должны быть края футляров газопроводов при пересечении поверхности пола? Выберите правильный вариант ответа.

1.	Не менее чем на 20 мм

2.	Не менее чем на 30 мм

3.	Не менее чем на 50 мм

4.	Не менее чем на 60 мм

5.При установке опор и опорных конструкций под газоиспользующее оборудование и газопроводы, прокладываемых внутри помещения, отклонение их положения от проектного в плане не должно превышать? Выберите правильный вариант ответа.

1.	±2 мм

2.	±5 мм

3.	±10 мм

4.	±15 мм

6.При установке опор и опорных конструкций под наружные трубопроводы отклонение их положения от проектного в плане не должно превышать? Выберите правильный вариант ответа.

1. ±2 мм

2. ±5 мм

3. ±10 мм

4. ±15 мм

7. Допускается ли при надземной открытой прокладке газопроводов совместная прокладка с трубопроводами пара и горячей воды? Выберите правильный вариант ответа.

1. Допускается во всех случаях

2. Не допускается

3. Допускается за исключением случаев, когда такая прокладка противоречит нормам пожарной безопасности и Федеральным нормам и правилам, устанавливающим требования промышленной безопасности к ОПО, на котором осуществляется указанная прокладка трубопроводов

8. Как следует поднимать монтируемое оборудование и трубопроводы? Выберите правильный вариант ответа.

1. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения в два приема: сначала на высоту 20 - 30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем

2. Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 3см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем

3. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения

4. Монтируемые элементы следует поднимать быстро в три приема

9.При какой скорости ветра в открытых местах допускается выполнять монтажные работы для установки оборудования и трубопроводов  на высоте? Выберите правильный вариант ответа.

1. до 10 м/с

2. до 15 м/с

3. до 20 м/с

4. до 25 м/с

10.Когда нельзя выполнять в открытых местах монтажные работы по установке газоиспользующего оборудования и трубопроводов на высоте? Выберите правильный вариант ответа.

1. При ярком солнце

2. При дожде

3. При гололеде

4. При снеге

11.Отклонение линейных размеров сборочных единиц трубопровода не должно превышать ±3 мм на каждый метр, но не более? Выберите правильный вариант ответа.

1. ±20 мм на всю длину сборочной единицы

2. ±8 мм на всю длину сборочной единицы

3. ±15 мм на всю длину сборочной единицы

4. ±10 мм на всю длину сборочной единицы

12.Отклонения угловых размеров сборочных единиц трубопровода и перекос осей не должны превышать ±2,5 мм на 1 м, но не более? Выберите правильный вариант ответа.

1. ±8 мм на весь последующий прямой участок трубопровода

2. ±10 мм на весь последующий прямой участок трубопровода

3. ±15 мм на весь последующий прямой участок трубопровода

4. ±20 мм на весь последующий прямой участок трубопровода

13. Какое расстояние должно быть между кольцевым швом газопровода и швом ввариваемых штуцеров диаметром до 50мм на внутренних газопроводах?  Выберите правильный вариант ответа.

1.	Не менее 20 мм

2.	Не менее 40 мм

3.	Не менее 50 мм

4.	Не менее 100 мм

14. Каким образом устанавливаются краны на горизонтальных и вертикальных газопроводах? Выберите правильный вариант ответа.

1.	Ось пробки крана параллельна стене

2.	Ось пробки перпендикулярна стене

3.	Ось пробки не более чем под углом 45

4.	Обеспечение удобства обслуживания

15. Какие из ниже перечисленных газопроводов допускается сваривать при помощи пропан-бутановой смеси? Выберите правильный вариант ответа.

1. Газопроводы низкого давления диаметром до 100мм

2. Газопроводы низкого давления диаметром до 150мм с толщиной стенки до 5,0мм

3. Газопроводы низкого давления, прокладываемые воздушно, диаметром до 300мм с толщиной стенки до 5,0мм

4. Сварка пропан-бутаном запрещена

16. Какое расстояние должно быть между кольцевым швом газопровода и швом приварки патрубка на внутренних газопроводах? Выберите правильный вариант ответа.

1.	Не менее 20 мм

2.	Не менее 40 мм

3.	Не менее 50 мм

4.	Не менее 100 мм

17. На каком расстоянии от поверхности стены должны быть края футляров газопроводов при ее пересечении? Выберите правильный вариант ответа.

1.	Не менее чем на 20 мм

2.	Не менее чем на 30 мм

3.	Не менее чем на 50 мм

4.	На одном уровне со стеной, заподлицо

18.Допускается ли пребывание монтажников на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения? Выберите правильный вариант ответа.

1. Допускается, если это предусмотрено проектом производства работ

2. Допускается

3. Не допускается

4. Допускается по согласованию с бригадиром.

19.Когда необходимо устанавливать навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые работникам для работы на высоте на монтируемых конструкциях? Выберите правильный вариант ответа.

1. До их подъема

2. Во время их подъема

3. После их подъема

4. После 20 минут с момента подъема

20.Допускается ли переход с одной конструкции на другую по деревянному настилу шириной 40см? Выберите правильный вариант ответа.

1. Допускается, при условии устройства специального ограждения высотой не менее 1,1 м

2. Допускается, при условии устройства специального ограждения высотой не менее 0,9м

3. Не допускается

4. Допускается, при условии устройства специального ограждения высотой не менее 0,7 м

21.Какой способ ответвления от технологического стального трубопровода представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. без укрепления

2. крестообразное

3. укрепление штуцером с накладкой

4. с помощью тройника

22.Какой способ ответвления от технологического стального трубопровода представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. без укрепления

2. крестообразное

3. укрепленное штуцером

4. укрепленное накладкой

23.Какой способ ответвления от технологического стального трубопровода представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. наклонная врезка без укрепления

2. наклонная врезка с укреплением штуцером и накладкой

3. крестообразное

4. укрепленное накладкой

24. Допустима ли прокладка газопроводов с резьбовыми соединениями в каналах, оборудованных съемными плитами? Выберите правильный вариант ответа.

1. Допустима, при условии испытаний по двойным нормам.

2. Допустима, при устройстве в каналах системы контроля загазованности

3.Не допустима

4.Допустима, при условии наличия такой прокладки в проектной

25. Допускается ли крепление стального газопровода к трубопроводам

тепловых сетей? Выберите правильный вариант ответа.

1. Не допускается

2. Допускается, если несущая способность трубопровода теплосети выдерживает нагрузку газопровода

3. Допускается, если есть согласование   с владельцем теплосети

4. Допускается только к трубопроводам транспортирующим горячую воду с температурой до 100°С

26. На какую величину допускается разница в толщине свариваемых трубопроводов при толщине стенок до 10мм? Выберите правильный вариант ответа.

1. Не более 0,5мм

2. Не более 0,8 мм

3. Не более 1,0мм

4. Не более 1,5 мм

27. На каком расстоянии от поверхности потолка должны быть края футляров газопроводов при  пересечении им перекрытий? Выберите правильный вариант ответа.

1.	не менее чем на 20 мм

2.	не менее чем на 30 мм

3.	не менее чем на 50 мм

4.	заподлицо

28.Какое минимальное расстояние между газопроводом и стеной при наружной прокладке газопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 200мм

2. не менее 100мм

3. не менее диаметра газопровода

4. не менее радиуса гиба трубы

29.Какая запорная арматура должна устанавливаться на вводах трубопроводов для горючих газов (в том числе сжиженных), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей номинальных диаметров DN≥400? Выберите правильный вариант ответа.

1. запорная арматура с ручным  управлением

2. запорная арматура с дистанционным управлением и ручным дублированием

3. запорная арматура с дистанционным управлением

4. запорная арматура с пневмоприводами

30.Как должен укладываться уплотнительный материал  для герметизации муфтовых соединений газопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

1. Ровным слоем по ходу резьбы

2. Ровным слоем против хода резьбы

3. Против хода резьбы с перекрестным наложением

4. По ходу резьбы с перекрестным наложением

31.На каком расстоянии располагают опоры и подвески от сварных швов? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 20 мм

2. не менее 50 мм

3. не менее 80 мм

4. не менее 100 мм

32.Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода рекомендуется принимать равным? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 50 мм

2. не менее 80 мм

3. не менее 100 мм

4. не менее 120 мм

Вопросы с открытым ответом.

Запишите правильный ответ.

33.Для обеспечения проектного уклона трубопровода допускается ли установка под опоры металлических подкладок, привариваемых к закладным частям или стальным конструкциям? Запишите правильный ответ.

34.Могут ли иметь стыки участки газопроводов, заключенные в гильзы, в местах их прокладки через стены и перекрытия? Запишите правильный ответ.

35.При монтаже стального газопровода внутренним диаметром 50мм без сварного отвода чему равно минимальное значение радиуса гиба трубы? Запишите правильный ответ.

36.Допускается ли перекрытие отверстий под болты прокладками при фланцевом соединении трубопроводов? Запишите правильный ответ.

37.Что из ниже перечисленного не требуется при проведении входного контроля на газоиспользующем оборудовании?

1.Сертификат соответствия

2. Паспорт на оборудование

3. Штамп ОТК

4. Комплектовочная ведомость

38.Допускается ли укладывать газопроводы в общих непроходных каналах с паропроводами, теплопроводами, кабелями силового и слабого токов? Запишите правильный ответ.

39.Для газопроводов, прокладываемых по территории промышленного предприятия, прокладка должна быть как правило подземной или надземной на несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах? Запишите правильный ответ.

40.При выборе трассы стального газопропровода при наружной прокладке необходимо ли предусматривать возможность самокомпенсации температурных деформаций в местах поворотов трассы? Запишите правильный ответ.

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального

экзамена:

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего ______ заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от  30 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция:

трудовая функция 3.2.1 : Монтаж  промышленного  газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого  давления  диаметром более 50 мм

трудовое действие: Монтаж газоиспользующего оборудования для подключения к газопроводам низкого давления диаметром более 50мм

Задание:  Сборка газопровода

Условия выполнения задания:

место выполнения задания:

реальное (модельное) рабочее место;

максимальное время выполнения задания: 3 часа.

Вы можете воспользоваться: монтажная схема, газопроводы, арматура,  приборы контроля, компенсаторы,  опоры, подвески, опорные конструкции, фланцы, отводы, тройники, переходы, заглушки  ключи гаечные, трещоточные ключи, трубные ключи, электрические гайковерты, электрические шлифовальные машинки, пневматические гайковерты, такелажная оснастка и грузоподъемные механизмы, молоток слесарный, зубило слесарное, отвертка, плоскогубцы комбинированные, уровень строительный, метр складной металлический, отвесы.

Критерии оценки: Соответствие процесса и результата  монтажной схеме, СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (4 уровень квалификации)» принимается при выполнении всех критериев оценки.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1.СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»

2 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

3.Постановление Правительства РФ № 870 «Технический регламент. Сети газораспределения и газопотребления»

4. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.