# КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

# ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

# Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям 3 уровня квалификации

# СОСТАВ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

1. Паспорт комплекта оценочных средств для оценки профессиональной квалификации

## 1.1. Область применения

1.2. Спецификация заданий теоретического этапа профессионального экзамена

1.3. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

# 2. Оценочные средства для оценки профессиональной квалификации

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

# 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

# 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям»

Профессиональный стандарт «Кровельщик», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.10.14 г. №860н.

Уровень квалификации 3 уровень квалификации

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа профессионального экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Устройство крыш | 1 балл | 1, 2, 26, 37 |
| Основные требования нормативных документов | 1 балл | 8, 9, 23 |
| Основные виды, свойства и назначение гидроизоляционных материалов и материалов, применяемых для строительства крыш, в соответствии со специализацией, условия их хранения | 1 балл | 10, 11, 12, 13, 16, 24, 25, 28, 35, 40 |
| Технология укладки и закрепления паро- и теплоизоляционных материалов, разделительных слоёв в соответствии со специализацией, кровельного покрытия. Виды фальцевых соединений в соответствии со специализацией | 1 балл | 3, 4, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 36 |
| Применяемый инструмент, оборудование | 1 балл | 38, 39 |
| Правила безопасности | 1 балл | 5, 29, 30, 31, 32, 33, 40 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

Количество заданий с выбором ответа: 34

Количество заданий с открытым ответом: 0

Количество заданий на установление соответствия: 6

Количество заданий на установление последовательности: 0

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 2 часа

1.3. Инструменты для практического этапа профессионального экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип задания / количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Трудовая функция: Монтаж слоёв кровельной системы фальцевой кровли Трудовые действия: Монтаж пароизоляционного слоя | 1. Соответствие общего вида конструкции и ее размеров заданию; 2. Соответствие требованиям действующей нормативно-технической документации: - СП 17.13330 «Кровли» - СП 71.1330 «Изоляционные и отделочные покрытия» - СТО НОСТРОЙ 2.13.81 «Крыши и кровли» - СТО НКС 2.1 – 2015 «Конструктивные слои крыш. Пароизоляционный слой крыш из рулонных материалов. Требования, устройство, приёмка и контроль» 3. Соблюдение отведённого на выполнение задания времени. | Практическое задание №1 |
| Трудовая функция: Монтаж слоёв кровельной системы фальцевой кровли Трудовые действия: Монтаж теплоизоляционного слоя; | 1. Соответствие общего вида конструкции и ее размеров заданию; 2. Соответствие требованиям действующей нормативно-технической документации: - СП 17.13330 «Кровли» - СП 71.1330 «Изоляционные и отделочные покрытия» - СТО НОСТРОЙ 2.13.81 «Крыши и кровли» СТО НКС 2.2 – 2016 «Конструктивные слои крыш. Теплоизоляционный слой крыш. Требования, устройство, приемка и контроль» 3. Соблюдение отведённого на выполнение задания времени. | Практическое задание №2 |
| Трудовая функция: Монтаж слоёв кровельной системы фальцевой кровли Трудовые действия: Монтаж ветрозащитного материала; | 1. Соответствие общего вида конструкции и ее размеров заданию; 2. Соответствие требованиям действующей нормативно-технической документации: - СП 17.13330 «Кровли» - СП 71.1330 «Изоляционные и отделочные покрытия» - СТО НОСТРОЙ 2.13.81 «Крыши и кровли» 3. Соблюдение отведённого на выполнение задания времени. | Практическое задание №3 |
| Трудовая функция: Монтаж слоёв кровельной системы фальцевой кровли Трудовые действия: Монтаж гидроизоляционного покрытия в соответствии со специализацией – металлической фальцевой кровли | 1. Соответствие общего вида конструкции и ее размеров заданию; 2. Соответствие требованиям действующей нормативно-технической документации: - СП 17.13330 «Кровли» - СП 71.1330 «Изоляционные и отделочные покрытия» - СТО НОСТРОЙ 2.13.81 «Крыши и кровли» 3. Соблюдение отведённого на выполнение задания времени | Практическое задание №4 |

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

    - Макет (макеты) для выполнения практических заданий.

    - Материалы для строительства крыш

- Древесина для установки бруска под теплоизоляцию (допустима замена на легкие стальные тонкостенные конструкции – ЛСТК)

- Теплоизоляционный материал плитный, либо рулонный

- Паро- и ветроизоляционные материалы

- Герметики и ленты для проклейки стыков

- Кровельный металл

    - Инструменты и оборудование:

- Ножи, ножницы для раскроя плёночных материалов и резки теплоизоляционных материалов.

- Молоток

- Молоток кровельный, киянка

- Оправки (оправка-лопата малая, оправка гребневая, «косяк» или аналоги)

- Ножницы кровельные («пеликаны», радиусные, подрезные рычажные - правосторонние и левосторонние)

- Приспособления для подгибки и обжима фальцев (рамки) для двойного фальца универсальные

- Клещи кровельные, клещи «попугай», клещи малые (щипчики), клещи прямые для конвертов

- Линейка, рулетка, пузырьковый уровень, карандаш.

- Шуруповёрт.

- Строительный степлер, скобы.

- Фальцезаготовительный станок, гибочный станок

- Верстак с уголком стальным 70x70x5x1000

Расходные материалы:

- Пиломатериалы и (или) легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК).

- Пароизоляционные, гидроветрозащитные плёнки и теплоизоляционные материалы.

- Герметики и ленты для проклейки стыков.

- Шурупы.

- Кровельный металл.

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

Задание 1.

Какой тип крыши изображен на схеме? (Верных ответов: 1 из 3)

- Утепленная совмещенная крыша

- Утепленная чердачная крыша

3) Неутеплённая бесчердачная крыша

Задание 2

Отметьте верные обозначения конструктивных элементов для схемы утепленной чердачной скатной крыши с холодным чердаком. (Верных ответов: 2 из 4)

Варианты ответов:

- 1 – чердак

- 2 – несущее основание

- 3 – ветрозащита

- 4 – теплоизоляция

Задание 3

Подвижные кляммеры устанавливаются, если картина, выполненная из оцинкованной стали, более… (Верных ответов: 1 из 3)

- 12 м

- 8 м

- 10 м

Задание 4

Каким крепежом разрешено крепить кровельные картины из меди? (Верных ответов: 1 из 3)

- кляммерами из нержавеющей стали

- оцинкованными кляммерами

3) кляммерами из чёрных металлов

Задание 5

Какие средства индивидуальной защиты следует применять при выполнении монтажных работ с минеральным утеплителем из каменной ваты? (Верных ответов: 3 из 5)

- Респиратор

- Перчатки защитные

- Защитную маску

- Специальная обувь – сапоги резиновые

- Очки защитные

Задание 6

Существует ли необходимость в проклеивании швов пароизоляции? (Верных ответов: 1 из 3)

- Нет, так как площадь неплотностей в пароизоляции мала по сравнению с общей площадью пароизоляционного слоя

- Нет, так утеплитель является гидрофобным

- Да, чтобы обеспечить сплошной пароизоляционный барьер

Задание 7

Каким образом монтируется плитный утеплитель между стропилами? (Верных ответов: 1 из 3)

- Фиксируется механически к стропилам

- Устанавливается в распор

- Приклеивается на мастику

Задание 8

Допустимо ли использовать ЦСП в качестве сплошного настила, если в качестве кровельного материала используется кровельный цинк?  (Верных ответов: 1 из 3)

- Разрешено

- Запрещено

- Разрешено при условии применения разделительного слоя

Задание 9

В каком случае при устройстве металлических фальцевых кровель объемно-диффузионная мембрана (ОДМ) применяется обязательно, независимо от угла наклона крыши? (Верных ответов: 1 из 3)

- При укладке кровли по деревянной обрешетке

- При укладке кровли по сплошному настилу и на всех невентилируемых подконструкциях

- При укладке кровли по металлической обрешетке.

Задание 10

С какими металлами сочетается медь? (Верных ответов: 2 из 4)

- Алюминий

- Медь

- Оцинкованная сталь

- Нержавеющая сталь

Задание 11

Укажите причину дефекта (на фото). (Верных ответов: 1 из 3)

- Несовместимость металлов, из которых выполнены кровля куполов и основной крыши: выше должен находиться не цветной, а ниже - цветной металл.

- Несовместимость металлов, из которых выполнены кровля куполов и основной крыши: выше должен находиться цветной, а ниже - не цветной металл

3) Дефект спровоцирован отсутствием системы водоотвода.

Задание 12

Укажите факторы, замедляющие коррозию металлов.  (Верных ответов: 1 из 3)

- Наличие лакокрасочного покрытия

- Химически активные газы

- Блуждающие токи

- Отсутствие скопления источников органических веществ

- Наличие металлизированного покрытия

- Повышенная влажность

- Электрохимическое взаимодействие металлов

- Наличие полимерного покрытия

Задание 13

У какого из перечисленных материалов на основе полимеров наивысшая устойчивость к появлению царапин? (Верных ответов: 1 из 3)

- Полиэстер

- Пурал

- Пластизол

Задание 14

Ширина нахлеста пароизоляционного материала должна составлять не менее... (Верных ответов: 1 из 3)

- 5 см

- 10 см

- 15 см

Задание 15

Как должны быть уложены стыки отдельных полотнищ пароизоляционного материала?  (Верных ответов: 1 из 3)

- Уложены внахлёст

- Склеены внахлёст

- Уложены встык

Задание 16

Какова плотность стали? (Верных ответов: 1 из 4)

- 8,93 т/куб.м

- 7,8 т/куб.м

- 2,7 т/куб.м

- 7,2 т/куб.м

Задание 17

Какую ширину имеет зона расположения неподвижных (жестких) кляммеров на основной плоскости кровли? (Верных ответов: 1 из 3)

- 5 м

- 3 м

- 2 м

Задание 18

С каким максимальным шагом устанавливаются стандартные кляммеры на рядовой кровле в средней части ската, если нет прямого указания в конструкторской документации? (Верных ответов: 1 из 5)

- 100 мм

- 700 мм

- 350 мм

- 1000 мм

- 500 мм

Задание 19

На каком максимальном расстоянии от края карнизного костыля устанавливается первый ряд кляммеров, если нет прямого указания в конструкторской документации? (Верных ответов: 1 из 4)

- 300 мм

- 500 мм

- 200 мм

- 600 мм

Задание 20

Какова допустимая длина единой картины для оцинкованной стали? (Верных ответов: 1 из 4)

- не более 10 м

- не более 8 м

- не более 12 м

- не более 3 м

Задание 21

Какова допустимая длина единой картины для алюминия, цинка? (Верных ответов: 1 из 4)

- не более 5 м

- не более12 м

- не более 9 м

- не более 7 м

Задание 22

Металлическое кровельное покрытие монтируется на всей поверхности выступающих частей кровли в случаях, если их высота от уровня обрешетки составляет… (Верных ответов: 1 из 3)

- не более 300 мм

- не более 500 мм

- не более 1000 мм

Задание 23

С какой величиной уклона необходимо устраивать разуклонки во всех карманах, образованных брандмауэрными стенами и парапетами? (Верных ответов: 1 из 3)

- не менее 2%

- не менее 3%

- не менее 7%

Задание 24

Как следует транспортировать и хранить кровельные металлические материалы, поставленные в рулонах? (Верных ответов: 1 из 3)

- Плотно упакованными в полимерную пленку на поддонах

- Таким образом, чтобы влага не попадала на кровельный металл и была предусмотрена возможность проветривания материалов

- В горизонтальном положении.

Задание 25

Каков коэффициент теплового линейного расширения алюминия? (Верных ответов: 1 из 3)

- 0,017 мм/(м . °С)

- 0,024 мм/(м . °С)

- 0,012 мм/(м . °С)

Задание 26

При какой ширине выступающего элемента крыши при его обходе обязательно устраивается разуклонка в обе стороны от его вертикальной оси? (Верных ответов: 1 из 3)

- Если его ширина 1000 мм и более

- Если его ширина 1500 мм и более

- Если его ширина 2000 мм и более

Задание 27

При каком уклоне кровли вся подводка выполняется только в двойной фальц? (Верных ответов: 1 из 3)

- менее 17%

- менее 25 %

- менее 30 %

Задание 28

Какая максимальная толщина стали допустима для изготовления кровельного покрытия с использованием соединения на двойной фальц? (Верных ответов: 1 из 3)

- 0,5 мм

- 0,6 мм

- 0,7 мм

Задание 29

Верно ли утверждение, что для работы на высоте достаточно иметь документ о подтверждении квалификации кровельщика? (Верных ответов: 1 из 3)

- Да, верно

- Неверно: необходим допуск для работы на высоте.

- Неверно: для работы не требуется иметь документ о подтверждении квалификации.

Задание 30

При какой скорости ветра не допускается выполнение монтажа (демонтажа) конструкций с большой парусностью? (Верных ответов: 1 из 4)

- 6 м/с и более

- 10 м/с и более

- 12 м/с и более

- 15 м/с и более

Задание 31

Разрешено ли использование безлямочных монтажных и предохранительных поясов при работе на крыше? (Верных ответов: 1 из 3)

- Разрешено

- Запрещено

- Разрешено при условии проведения работ не выше 5 м.

Задание 32

Когда при работе с приставной лестницы надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции)? (Верных ответов: 1 из 4)

- на высоте более 1,3 м

- на высоте более 1,8 м

- на высоте более 2 м

- на высоте более 3 м

Задание 33

Выберете верное утверждение. При устройстве зонтов на дымовых и вентиляционных трубах…? (Верных ответов: 1 из 3)

- Не допускается использование приставной лестницы.

- При условии использования приставной лестницы надлежит применять страховочную систему.

- При условии использования приставной лестницы надлежит применять страховочную систему, если высота от пяток до ската превышает высоту 1,3 м.

Задание 34.

В каких случаях работы, проводимые на высоте менее 1,8 м, относятся к работам, связанным с возможным падением работника с высоты? (Верных ответов: 3 из 6)

- При осуществлении им подъема на высоту более 5 м

- Работа проводится над машинами или механизмами

- При работе на расстоянии ближе 2 м от перепада по высоте 1,8 м с ограждением менее 1,1 м.

- Работа проводится над поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов

- Работа проводится над выступающими предметами или конструкциями

- При работе на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м.

Задания на установление соответствия

Задание 35

Соотнесите изображения кляммеров и их названия, проведя линии между иллюстрацией и подписью к ней.

| 1. | А. Подвижный (плавающий) кляммер |
| --- | --- |
| 2. | Б. Неподвижный кляммер |

Задание 36

Соотнесите изображения различных видов фальца и их названия, проведя линию между рисунком и подписью к нему.

| 1. | А. Двойной лежачий фальц |
| --- | --- |
| 2. | Б. Одинарный лежачий фальц |
| 3. | В. Самозащелкивающийся фальц |
| 4. | Г. Угловой фальц |

Задание 37

Соотнесите описание и вид системы безопасности крыши, проведя линию между названием системы и ее определением.

| 1. Служит для обеспечения безопасности третьих лиц, а также сохранности их имущества в ходе эксплуатации крыши. | А.Активная система безопасности |
| --- | --- |
| 2.Служит для обеспечения безопасности персонала, выполняющего работы по ее эксплуатации и ремонту | Б. Пассивная система безопасности |

Задание 38

Соотнесите изображение инструмента и его название, проведя линию между иллюстрацией и названием инструмента, на ней изображённого.

| 1. | А. Киянка |
| --- | --- |
| 2. | Б. Клещи прямые для конвертов |
| 3. | В. Пеликаны |
| 4. | Г. Рамка для фальца |

Задание 39

Соотнесите название ножниц по металлу и их назначение, проведя линию между названием и описанием сферы применения инструмента.

| 1.Фигурные ножницы по металлу | А) Применяются для прямого реза |
| --- | --- |
| 2.Радиусные ножницы | Б) Применяются для прямой и фигурной резки |
| 3. Высечные ножницы | В) Работает как дырокол, применяют для резки профилированных листов и неровных металлических поверхностей |
| 4. Ножницы «пеликаны» | Г) Используются для криволинейного реза как большого, так и малого радиуса |
| 5. Комбинированные ("универсальные") ножницы | Д) Позволяют вырезать отверстия маленького диаметра |

Задание 40

Заполните таблицу, вставив в столбцы с названиями металлов названия тех металлов, с которыми они сочетаются.

| А) Алюминий | Б) Медь | В) Титан-цинк | Г) Оцинкованная сталь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Титан-цинк | 3.Медь | 5.Алюминий | 5.Алюминий |
| 2.Оцинкованная сталь | 4.Нержавеющая сталь | 2.Оцинкованная сталь | 1.Титан-цинк |

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 31 |  |  |
| 32 |  |  |
| 33 |  |  |
| 34 |  |  |
| 35 |  |  |
| 36 |  |  |
| 37 |  |  |
| 38 |  |  |
| 39 |  |  |
| 40 |  |  |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

За каждый ответ начисляется 1 балл. Полученные по результатам оценки баллы суммируются.

Сдано: 80% от максимально возможного количества баллов

Не сдано: менее 80% от максимально возможного количества баллов.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ 1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ (ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ) В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Монтаж слоёв кровельной системы фальцевой кровли Трудовые действия: Монтаж пароизоляционного слоя Типовое задание: Изготовить участок крыши, представляющий собой кровельную систему с полным (или неполным) набором слоёв. Произвести монтаж пароизоляционного слоя и брусков под теплоизоляцию на макете согласно прилагаемому чертежу. Условия выполнения задания 1. Место и время выполнения задания: Помещение ЦОК, оборудованное в соответствии с приведенными ниже требованиями 2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 3. Вы можете воспользоваться: Используемое оборудование: Ножи, ножницы для раскроя плёночных материалов Молоток Линейка, рулетка, пузырьковый уровень, карандаш. Шуруповёрт. Расходные материалы: Предварительно заготовленные пиломатериалы и (или) легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Пароизоляционный материал. Герметики и ленты для проклейки стыков. Строительный степлер, скобы Нормативная документация, литература. СП 17.13330.Х «КРОВЛИ» (действующий на дату проведения экзамена) СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 «КРЫШИ: Крыши и кровли» Клаус Зипенкорт. Работы по устройству металлических кровель и фасадов. Материалы, обработка, детали. Изд. Дом «Бизнес Медиа». – М., 2007 Критерии оценки: 1. Соответствие общего вида конструкции и ее размеров заданию; 2. Соответствие требованиям действующей нормативно-технической документации: - СП 17.13330 «Кровли» - СП 71.1330 «Изоляционные и отделочные покрытия» - СТО НОСТРОЙ 2.13.81 «Крыши и кровли» - СТО НКС 2.1 – 2015 «Конструктивные слои крыш. Пароизоляционный слой крыш из рулонных материалов. Требования, устройство, приёмка и контроль» 3. Соблюдение отведённого на выполнение задания времени.

Схема выполнения практического задания

- Монтаж пароизоляционного слоя и деревянного каркаса для установки теплоизоляционных плит

Ключ:

| № п/п | Название или описание объекта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Безопасное выполнение работ | СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» |
| 2 | Соответствие заданным размерам | В соответствии с заданием |
| 3 | Ширина нахлёстов | В соответствии с заданием |
| 4 | Проклейка швов нахлёстов | В соответствии с заданием |
| 5 | Расход материала | Отсутствуют отходы более чем 300 на 300 мм |
| 5 | Аккуратность | Состояние рабочего места после завершения этапа – инструменты сложены, отходы убраны. На приведение рабочего места в требуемое состояние дополнительное время не выделяется. |
| 6 | Использование средств индивидуальной защиты | СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» |

ЗАДАНИЕ 2 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ (ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ) В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Монтаж слоёв кровельной системы фальцевой кровли Трудовые действия: Монтаж теплоизоляционного слоя Типовое задание: Изготовить участок крыши, представляющий собой кровельную систему с полным (или неполным) набором слоёв. Произвести монтаж теплоизоляционного слоя на макете согласно прилагаемому чертежу. Условия выполнения задания 1. Место и время выполнения задания: Помещение ЦОК, оборудованное в соответствии с приведенными ниже требованиями 2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 3. Вы можете воспользоваться: Используемое оборудование: Ножи для раскроя плёночных материалов резки теплоизоляционных материалов. Линейка, рулетка, пузырьковый уровень, карандаш. Расходные материалы: Теплоизоляционные плиты Нормативная документация, литература. СП 17.13330.2011 КРОВЛИ СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 КРЫШИ Клаус Зипенкорт. Работы по устройству металлических кровель и фасадов. Материалы, обработка, детали. Изд. Дом «Бизнес Медиа». – М., 2007

Схема выполнения практического задания

Критерии оценки

Критерии оценки:

| № п/п | Название или описание | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Безопасное выполнение работ | СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» |
| 2 | Порядок расположения слоёв, расположение стыков плит | В соответствии с заданием |
| 3 | Допустимый зазор между плитами | В соответствии с заданием |
| 4 | Пустоты внутри теплоизоляционного слоя | Отсутствуют |
| 5 | Выполнение примыкания к трубе | В соответствии с заданием |
| 5 | Аккуратность | Состояние рабочего места после завершения этапа – инструменты сложены, отходы убраны. На приведение рабочего места в требуемое состояние дополнительное время не выделяется. |
| 6 | Использование средств индивидуальной защиты | СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» |

ЗАДАНИЕ 3 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ (ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ) В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Монтаж слоёв кровельной системы фальцевой кровли Трудовые действия: Монтаж ветрозащитного слоя Типовое задание: Изготовить участок крыши, представляющий собой кровельную систему с полным (или неполным) набором слоёв. Произвести монтаж ветрозащитного слоя на макете согласно прилагаемому чертежу. Условия выполнения задания 1. Место и время выполнения задания: Помещение ЦОК, оборудованное в соответствии с приведенными ниже требованиями 2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 3. Вы можете воспользоваться: Инструмент, оборудование: Ножи, ножницы для раскроя плёночных материалов Линейка, рулетка, пузырьковый уровень, карандаш. Шуруповёрт. Расходные материалы: Гидроветрозащитная плёнка Герметики и ленты для проклейки стыков. Шурупы. Нормативная документация, литература. СП 17.13330.2011 КРОВЛИ СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 КРЫШИ Клаус Зипенкорт. Работы по устройству металлических кровель и фасадов. Материалы, обработка, детали. Изд. Дом «Бизнес Медиа». – М., 2007 Критерии оценки: 1. Соответствие общего вида конструкции и ее размеров заданию; 2. Соответствие требованиям действующей нормативно-технической документации: - СП 17.13330 «Кровли» - СП 71.1330 «Изоляционные и отделочные покрытия» - СТО НОСТРОЙ 2.13.81 «Крыши и кровли» СТО НКС 2.2 – 2016 «Конструктивные слои крыш. Теплоизоляционный слой крыш. Требования, устройство, приемка и контроль» 3. Соблюдение отведённого на выполнение задания времени.

Схема выполнения практического задания

Ключ

| № п/п | Название или описание объекта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Безопасное выполнение работ | СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» |
| 2 | Отступы от краёв | В соответствии с заданием |
| 3 | Ширина нахлёстов | В соответствии с заданием |
| 4 | Примыкание к трубе | Материал зафиксирован |
| 5 | Высота подъёма на верхние стенки трубы | Не менее 100 мм |
| 6 | Проклейка швов | Швы проеклеены |
| 7 | Расход материала | Отсутствуют отходы размером более 300 на 300 мм |
| 8 | Аккуратность | Состояние рабочего места после завершения этапа – инструменты сложены, отходы убраны. На приведение рабочего места в требуемое состояние дополнительное время не выделяется. |
| 9 | Использование средств индивидуальной защиты | СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» |

ЗАДАНИЕ 4 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ (ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ) В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Монтаж слоёв кровельной системы фальцевой кровли Трудовые действия: Монтаж основного гидроизоляционного слоя из металла по фальцевой технологии разными способами Типовое задание: Изготовить участок крыши, представляющий собой кровельную систему с полным (или неполным) набором слоёв. Произвести монтаж гидроизоляционного слоя на макете согласно прилагаемому чертежу. Условия выполнения задания 1. Место и время выполнения задания: Помещение ЦОК, оборудованное в соответствии с приведенными ниже требованиями 2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа 3. Вы можете воспользоваться: Инструмент, оборудование: Линейка, рулетка, пузырьковый уровень, карандаш. Шуруповёрт. Фальцезаготовительный станок Гибочный станок. Молоток кровельный, киянка, оправки. Ножницы кровельные. Клещи кровельные. Приспособления для подгибки и обжима фальцев (рамки). Верстак с уголком стальным 70x70x5x1000 Расходные материалы: Кровельный металл. Шурупы. Нормативная документация, литература. СП 17.13330.2011 КРОВЛИ СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 КРЫШИ Клаус Зипенкорт. Работы по устройству металлических кровель и фасадов. Материалы, обработка, детали. Изд. Дом «Бизнес Медиа». – М., 2007 Критерии оценки: 1. Соответствие общего вида конструкции и ее размеров заданию; 2. Соответствие требованиям действующей нормативно-технической документации: - СП 17.13330 «Кровли» - СП 71.1330 «Изоляционные и отделочные покрытия» - СТО НОСТРОЙ 2.13.81 «Крыши и кровли» 3. Соблюдение отведённого на выполнение задания времени

Ключ

| № п/п | Название или описание | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Безопасное выполнение работ | СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» |
| 2 | Соответствие внешнего вида чертежу | В соответствии с заданием |
| 3 | Отступ от края | В соответствии с заданием |
| 4 | Расстояние между крепёжными элементами костыльной полосы, расстояние между кляммерами | В соответствии с заданием |
| 5 | Исполнение ключевых узлов, отмеченных на чертеже | В соответствии с заданием. Соответствие схемам 2, 3, 4, 7, 8 |
| 6 | Расход материала | Выданного материала хватило на выполнение задания |
| 7 | Аккуратность | Состояние рабочего места после завершения этапа – инструменты сложены, отходы убраны. На приведение рабочего места в требуемое состояние дополнительное время не выделяется. На изделии отсутствуют острые кромки. |
| 8 | Использование средств индивидуальной защиты | СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» |

Схема выполнения практического задания

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта «Кровельщик» в части трудовой функции «Монтаж слоёв кровельной системы фальцевой кровли» принимается при выполнении всех четырёх практических заданий в соответствии с заданными критериями.