# МАКЕТ

# КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Монтажник технологических трубопроводов, 3 уровень»

МОСКВА

2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Паспорт комплекта оценочных средств |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Область применения | 3 |
|  | 1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена | 3 |
|  | 1.3. Инструменты для практического этапа экзамена | 4 |
|  | 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 2 | Оценочные средства для профессионального экзамена | 8 |
|  | 2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
|  | 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена | 18 |

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Монтажник технологических трубопроводов, 3 уровень»

Профессиональный стандарт «Монтажник технологических трубопроводов»

(Приказ Минтруда №1113н от 22.12.2015).

Уровень квалификации 3

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу технологических трубопроводов диаметром до 300 мм | Количество баллов более 24 Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) | №1-7, №21-47 |
| 2.Правила монтажа и устройства монтируемого трубопровода диаметром до 300 мм |  | 2.№1-7, №21-47 |
| 3.Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу технологических трубопроводов диаметром от 300 мм и выше |  | 3.№1-7, №21-47 |
| 4.Правила монтажа и устройства монтируемого трубопровода диаметром от 300 мм и выше |  | 4.№1-7, №21-47 |
| 5.Правила работы на высоте |  | 5. №9, №10, №18, №19 |
| 6.Правила перемещения и хранения грузов |  | 6. №8 |
| 7.Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |  | 7. №20 |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 37

Количество заданий с открытым ответом: 10

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 60 минут

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Трудовые функции: Монтаж технологических трубопроводов из различных материалов Трудовые действия: Строповка, перемещение и раскладка трубопроводов, материалов и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 3,0 т Отбортовка, разбортовка и стыковка под сварку труб из стали, полиэтилена, винипласта, алюминия, меди и латуни Соединение трубопроводов при помощи муфт, фланцев, пайки Установка арматуры диаметром до 300мм Зачистка сварных швов под антикоррозионные покрытия Установка гидравлических и электрических приводов на арматуру диаметром до 300мм Установка закладных конструкций для средств контроля и автоматизации Изготовление по месту деталей элементов трубопроводов из полиэтилена, поливинилхлорида, винипласта, алюминия, меди и латуни Монтаж трубопроводов диаметром до 300 мм Строповка, перемещение, и раскладка трубопроводов, и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой выше 3,0 т Отбортовка, разбортовка и стыковка под сварку труб из стали, полиэтилена, винипласта Установка арматуры диаметром выше 300мм Установка гидравлических и электрических приводов на арматуру диаметром выше 300мм Монтаж трубопроводов диаметром выше 300 мм Необходимые умения: Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а так же в документации, отражающей порядок производства работ Соблюдать требования нормативных документов по монтажу трубопроводов диаметром до 300 мм Выполнять работы по нарезке резьбы и соединению труб при помощи муфт Выполнять пайку трубопроводов из меди Пользоваться ручным и механизированным инструментом, применяемым при монтаже трубопроводов диаметром до 300 мм Соблюдать требования нормативных документов по монтажу трубопроводов диаметром от 300 мм и выше Пользоваться ручным и механизированным инструментом, применяемым при монтаже трубопроводов диаметром выше 300 мм | Учет скорости выполнения задания: Время выполнения не более 3 часов. Соответствие процесса и результата Монтажной схеме, СП 75.13330.2011, СП 48.13330.2011 | Практическое задание №1 |

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Помещение для проведения теоретического экзамена, компьютеры, программное обеспечение.

Реальное (модельное) рабочее место, монтажная схема, технологические трубопроводы, арматура, дренажи, воздушники и приборы контроля, компенсаторы,  опоры, подвески, опорные конструкции, фланцы, отводы, тройники, переходы, заглушки  ключи гаечные, трещоточные ключи, трубные ключи, электрические гайковерты, электрические шлифовальные машинки, пневматические гайковерты, такелажная оснастка и грузоподъемные механизмы, молоток слесарный, зубило слесарное, отвертка, плоскогубцы комбинированные, уровень строительный, метр складной металлический, отвесы

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

1. Задания с выбором одного варианта ответа

1.Что из перечисленного ниже не верно?

- соединять трубопроводы с оборудованием следует без перекоса и дополнительного натяжения

- неподвижные опоры закрепляют к опорным конструкциям после соединения трубопроводов оборудованием

- трубопроводы допускается присоединять к незакрепленному на опорах оборудованию

- перед установкой сборочных единиц трубопроводов в проектное положение гайки на болтах фланцевых соединений должны быть загнуты и сварные стыки заварены

2. При укладке стальных трубопроводов на эстакадах, в каналах или лотках окончательное закрепление трубопроводов в каждом температурном блоке должно производиться:

- начиная с подвижных опор

- начиная с неподвижных опор

- не имеет значения

4.в соответствии с рабочими чертежами

3.Что из ниже перечисленного не верно?

- стеклянные трубопроводы следует монтировать перед окончанием монтажа оборудования

- при креплении стеклянных труб металлическими скобами между скобой и стеклянной трубой следует устанавливать прокладку из эластичного материала

- продувать паром стеклянные трубопроводы не допускается

- при монтаже стеклянных трубопроводов следует применять фланцевые или муфтовые разъемные соединения с уплотнительными эластичными прокладками

4.На каких опорах должны быть установлены и закреплены трубопроводы в блоках коммуникаций?

1. временные

2. постоянные

5.При установке опор и опорных конструкций под трубопроводы, прокладываемых внутри помещения, отклонение их положения от проектного в плане не должно превышать?

      - ±2 мм

      - ±5 мм

      - ±10 мм

      - ±15 мм

6.При установке опор и опорных конструкций под наружные трубопроводы отклонение их положения от проектного в плане не должно превышать?

1.±2 мм

2. ±5 мм

3.±10 мм

4.±15 мм

7. Допускается ли при надземной открытой прокладке трубопроводов пара и горячей воды их совместная прокладка с технологическими трубопроводами различного назначения?

1. допускается во всех случаях

2. не допускается

3. допускается за исключением случаев, когда такая прокладка противоречит нормам пожарной безопасности и федеральным нормам и правилам, устанавливающим требования промышленной безопасности к ОПО, на котором осуществляется указанная прокладка трубопроводов

8. Как следует поднимать монтируемые трубопроводы?

1. монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения в два приема: сначала на высоту 20 - 30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем

2. поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем

3. монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения

9. При какой скорости ветра в открытых местах допускается выполнять монтажные работы технологических трубопроводов  на высоте?

1. до 10 м/с

2. до 15 м/с

3. до 20 м/с

10. Когда нельзя выполнять монтажные работы технологических трубопроводов на высоте?

1. при ярком солнце

2. при дожде

3. при гололеде

11. Отклонение линейных размеров сборочных единиц трубопровода не должно превышать ±3 мм на каждый метр, но не более:

1. ±20 мм на всю длину сборочной единицы

2. ±8 мм на всю длину сборочной единицы

3. ±15 мм на всю длину сборочной единицы

4. ±10 мм на всю длину сборочной единицы

12. Отклонения угловых размеров сборочных единиц трубопровода и перекос осей не должны превышать ±2,5 мм на 1 м, но не более:

1. ±8 мм на весь последующий прямой участок трубопровода

2. ±10 мм на весь последующий прямой участок трубопровода

3. ±15 мм на весь последующий прямой участок трубопровода

4. ±20 мм на весь последующий прямой участок трубопровода

13. Когда следует монтировать стеклянные трубопроводы?

1.в соответствии с порядком производства работ

2. после окончания монтажа оборудования, а также металлических и пластмассовых трубопроводов

3.до окончания монтажа оборудования, а также металлических и пластмассовых трубопроводов

14. Какие соединения должны применяться при монтаже стеклянных трубопроводов?

1. фланцевые или муфтовые разъемные соединения

2. склеивание труб

3.резьбовые соединения

15. Трубопроводы, транспортирующие вещества с рабочей температурой, равной или большей температуры их самовоспламенения, а также негорючие, трудногорючие и горючие вещества, которые при взаимодействии с водой или кислородом воздуха могут быть пожаровзрывоопасными, следует относить:

1. к V категории

2. к IV категории

3. к III категории

4. к II категории

5. к I категории

16. Фланцы типа 01 (плоские) применяют для стальных трубопроводов, работающих при номинальном давлении PN≤25 или при температуре среды не выше:

1. 400 °С

2. 300°С

3. 200°С

4. 100°С

17. Какие фланцы применяют для стальных трубопроводов, работающих при номинальном давлении PN>25 независимо от температуры?

1. фланец стальной свободный на приварном кольце типа 02

2.фланец стальной свободный на хомуте под приварку типа 04

3.фланцы приварные встык типа 11

18. Допускается ли пребывание монтажников на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения?

1. Допускается, если это предусмотрено проектом производства работ

2. Допускается

3. Не допускается

19. Когда необходимо устанавливать навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые работникам для работы на высоте на монтируемых конструкциях?

1. до их подъема

2. во время их подъема

3. после их подъема

20. Допускается ли переход с одной конструкции на другую по деревянному настилу шириной 40см?

1. допускается, при условии устройства специального ограждения высотой не менее 1,1 м

2. допускается, при условии устройства специального ограждения высотой не менее 0,9м

3. не допускается

21. Какой способ ответвления от технологического стального трубопровода представлен на рисунке:

1. без укрепления

2. крестообразное

3. укрепление штуцером с накладкой

4. с помощью тройника

22. Какой способ ответвления от технологического стального трубопровода представлен на рисунке:

1. без укрепления

2. крестообразное

3. укрепленное штуцером

4. укрепленное накладкой

23. Какой способ ответвления от технологического стального трубопровода представлен на рисунке:

1. наклонная врезка без укрепления

2. наклонная врезка с укреплением штуцером и накладкой

3. крестообразное

4. укрепленное накладкой

24. Сварные крестовины и крестовые врезки допускается применять на трубопроводах из углеродистых сталей при рабочей температуре не выше:

1. 250°С.

2. 200°С.

3. 300°С.

4. 350°С.

25. В стальных технологтческих  трубопроводах допускается применять сварные секторные отводы номинальным диаметром DN≤500 при номинальном давлении:

1. PN≤20

2. PN≤30

3. PN≤40

4. PN≤10

26. Приварные плоские и ребристые заглушки из листовой стали рекомендуется применять для трубопроводов при номинальном давлении

1. PN≤20

2. PN≤25

3. PN≤30

4. PN≤35

27. Трасса стального технологического трубопроводов должна располагаться, как правило:

1. со стороны, противоположной размещению тротуаров и пешеходных дорожек

2. со стороны размещения тротуаров и пешеходных дорожек.

3. не регламентировано

28. Прокладка трубопроводов в полупроходных каналах допускается только на отдельных участках трассы протяженностью не более:

1. 500 м

2. 300 м

3. 50 м

4. 100 м

29. Межцеховые трубопроводы групп А и Б, прокладываемые вне опасного производственного объекта, следует располагать от зданий, где возможно пребывание людей (столовая, клуб, медпункт, административные здания и т.д.), на расстоянии:

1.не менее 40 м в случае надземной прокладки и не менее 20 м - при подземной прокладке

2.не менее 10 м в случае надземной прокладки и не менее 5 м - при подземной прокладке

3.не менее 25 м в случае надземной прокладки и не менее 15 м - при подземной прокладке

4. не менее 50 м в случае надземной прокладки и не менее 25 м - при подземной прокладке

30. Свободная высота эстакад для трубопроводов над проходами железнодорожных путей (над головкой рельса) должна быть не менее:
1. 5 м

2.  5,55 м

3. 6 м

4. 6,55 м

31. При подземной прокладке трубопроводов, в случае одновременного расположения в одной траншее двух и более трубопроводов, их следует располагать в один ряд (в одной горизонтальной плоскости). Расстояние между ними в свету надлежит принимать при следующих номинальных диаметрах трубопроводов:
 1. до 300 мм вкл. - не менее 0,3м; более 300 мм - не менее 0,4 м

2. до 300 мм вкл. - не менее 0,2 м; более 300 мм - не менее 0,3 м

3. до 300 мм вкл. - не менее 0,4 м; более 300 мм - не менее 0,5 м

4. до 300 мм вкл. - не менее 0,6 м; более 300 мм - не менее 0,7 м

32. Какова глубина заложения подземных трубопроводов от поверхности земли до верхней части трубы или теплоизоляции в тех местах, где не предусмотрено движение транспорта?
1.не менее 0,6 м   
2.не менее 0,5 м

3.не менее 0,8 м

4.не менее 0,3 м

33. Какая запорная арматура должна устанавливаться на вводах трубопроводов для горючих газов (в том числе сжиженных), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей номинальных диаметров DN≥400?

1. запорная арматура с ручным  управлением

2. запорная арматура с дистанционным управлением и ручным дублированием

3. запорная арматура с дистанционным управлением

34. Запорная арматура с дистанционным управлением должна располагаться вне здания на расстоянии:

1.не менее 5 м и не более 100 м от стены здания или ближайшего аппарата, расположенного вне здания

2. не менее 3 м и не более 50 м от стены здания или ближайшего аппарата, расположенного вне здания

3. не менее 10 м и не более 150 м от стены здания или ближайшего аппарата, расположенного вне здания

35.На каком расстоянии располагают опоры и подвески от сварных швов?

1. не менее 20 мм

2. не менее 50 мм

3. не менее 80 мм

4. не менее 100 мм

36. Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода рекомендуется принимать равным:

1. не менее 50 мм

2. не менее 80 мм

3. не менее 100 мм

37.Задания с открытым ответом

Ответьте на вопрос, запишите ответ.

Оформляется ли Акт передачи рабочей документации для производства работ при монтаже оборудования и трубопроводов?

_______________________________________________________________

38. Для обеспечения проектного уклона трубопровода допускается ли установка под опоры металлических подкладок, привариваемых к закладным частям или стальным конструкциям?

_______________________________________________________________

39. Могут ли  иметь стыки участки трубопроводов, заключенные в гильзы, в местах прокладки трубопроводов через стены и перекрытия?

_______________________________________________________________

40. При монтаже стеклянных, гуммированных и футерованных пластмассой труб  допускаются ли подгибка их путем нагрева, врезка в собранные трубопроводы штуцеров и "бобышек".

_______________________________________________________________

41. Допускается ли применять при прокладке трубопроводов в каналах катковые и шариковые опоры?

_______________________________________________________________

42.Можно ли применять П-образные компенсаторы для технологических трубопроводов всех категорий?

_______________________________________________________________

43.Подлежат ли тепловой изоляции трубопроводы для исключения конденсации влаги на внутренней поверхности трубопровода, транспортирующего газообразный продукт, компоненты которого при растворении в конденсате могут привести к образованию агрессивных продуктов?

_______________________________________________________________

44.   Допускается ли  укладывать трубопроводы групп А, Б(а), Б(б) в общих каналах с паропроводами, теплопроводами, кабелями силового и слабого токов?

_______________________________________________________________

45. Для трубопроводов групп А, Б прокладка должна быть подземной или надземной на несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах?

_______________________________________________________________

46. При выборе трассы стального технологического трубопровода необходимо ли предусматривать возможность самокомпенсации температурных деформаций в местах поворотов трассы?

_______________________________________________________________

47. Допускается ли устанавливать лепестковые переходы на трубопроводах, предназначенных для транспортирования сжиженных газов и веществ групп А и Б?

_____________________________________________________________

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки |
| --- | --- |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена: общая оценка за выполнение всех заданий более 24 баллов. Достаточно 50 % правильных ответов, вопросы одного уровня сложности, неправильные ответы не компенсируются верными ответами. Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Время выполнения теоретического этапа экзамена: 60 минут

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Монтаж технологических трубопроводов из различных материалов Типовое задание 1: Монтаж технологических трубопроводов Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания реальное (модельное) рабочее место 2. Максимальное время выполнения задания: 3 часов. 3. Вы можете воспользоваться: Реальное (модельное) рабочее место, монтажная схема, технологические трубопроводы, арматура, дренажи, воздушники и приборы контроля, компенсаторы, опоры, подвески, опорные конструкции, фланцы, отводы, тройники, переходы, заглушки ключи гаечные, трещоточные ключи, трубные ключи, электрические гайковерты, электрические шлифовальные машинки, пневматические гайковерты, такелажная оснастка и грузоподъемные механизмы, молоток слесарный, зубило слесарное, отвертка, плоскогубцы комбинированные, уровень строительный, метр складной металлический, отвесы 1.СП 75.13330.2011 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 2.ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах 3.Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», Приказ №116 от 25 марта 2014 года 4. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. 5. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003» __________________________________________________________________

Критерии оценки Учет скорости выполнения задания: время выполнения не более 3 часов Соответствие процесса и результата монтажной схеме, СП 75.13330.2011, СП 48.13330.2011 Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций «Монтаж технологических трубопроводов из различных материалов» при выполнении теоретического этапа (более 24 баллов) и при выполнении практического этапа (1 задание) профессионального экзамена при соответствии выполненного задания установленным критериям оценки