# МАКЕТ

# КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Руководитель группы по проектированию внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей, 7 уровень квалификации»

МОСКВА

2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Паспорт комплекта оценочных средств | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Область применения | 3 |
|  | 1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена | 3 |
|  | 1.3. Инструменты для практического этапа экзамена | 4 |
|  | 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 2 | Оценочные средства для профессионального экзамена | 6 |
|  | 2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена | 6 |
|  | 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена | 18 |

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Руководитель группы по проектированию внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей, 7 уровень квалификации»

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей», (Приказ Минтруда №1086н от 21.12.2015).

Уровень квалификации 7

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Правила выполнения и оформления проектной документации соответствии с требованиями в соответствии с требованиями нормативных документов на проектную документацию | Количество баллов более 23. Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) | №8-10, №16-21, №22-27 |
| Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |  | №11-15 |
| Величины гидравлических характеристик, удельных потерь, для разных типов материалов трубопроводов |  | №40 |
| Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |  | №1-7, №28-39 |
| Номенклатура современных изделий, оборудования и материалов, а так же технологии производства работ |  | №19 |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 40

Количество заданий с открытым ответом: 0

Количество заданий на установление соответствия: 0

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 60 минут

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Трудовые функции: Организация работы исполнителей, контроль и проверка выполненных работ Трудовые действия: Подготовка заданий, контроль и проверка выполненных исполнителями работ по проектированию газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей Анализ эффективности работы проектной группы Составление и отслеживание графиков прохождения проектной документации Необходимые умения: Руководить коллективом Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных Оформлять проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов на проектную документацию Работать с персональным компьютером, множительной техникой, сканерами и факсами Работать с текстовыми редакторами, графическими программами | Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 30 минут Соответствие правильности построения календарного графика | Практическое задание |

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Помещение для проведения теоретического экзамена, компьютеры, программное обеспечение.

Рабочий стол, компьютер, калькулятор, МРР-3.1.10.05-15 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москва.

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

1. Задания с выбором одного варианта ответа

На основании какого документа и в течении какого времени осуществляется авторский надзор за строительством  газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей?

1. на основании договора на проектирование и проводится в течение всего периода строительства до ввода объекта в эксплуатацию

2. на основании договора на строительство и проводится, как правило, в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости и начального периода его эксплуатации

3. на основании договора на проведение авторского надзора (распорядительного документа) и проводится, как правило, в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости и начального периода его эксплуатации

2. Каким образом фиксируется соответствие проектных и монтажных работ  строительства  газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей?

1. соответствие проектных и монтажных работ фиксируется Генподрядной (подрядной) организацией в исполнительной документации, которая подписывается заказчиком и подрядчиком

2. соответствие проектных и монтажных работ фиксируется в журнале авторского надзора, который должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью заказчика

3. соответствие проектных и монтажных работ должно быть отражено в рабочей документации, которая согласуется  заказчиком штампом: «В производство работ»

3. В случае если лицо, осуществившее разработку проектной документации, подтвердит, что оно не имеет возможности осуществлять авторский надзор за строительством, может ли заказчик привлекать как на выполнение всего комплекса работ по осуществлению авторского надзора, так и по отдельным разделам проекта и видам работ, любых юридических и физических лиц?

1. может привлекать только юридических лиц при условии соответствия таких лиц законодательным требованиям к соответствующему виду деятельности

2. может привлекать любых юридических и физических лиц

3. может привлекать любых юридических и физических лиц при условии соответствия таких лиц законодательным требованиям к соответствующему виду деятельности

4. Какие основные задачи решаются при проведении авторского надзора  строительства  газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей:

А) Контроль за соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектной и разработанной на её основе рабочей документации;

Б) Своевременное решение всех технических вопросов по проектной и разработанной на её основе рабочей документации, возникающих в процессе строительства;

В) Решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию и (или) проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, в объёме, порядке и сроки, установленные договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ или дополнительным соглашением к этому договору?

Варианты ответов:

1. А, В

2. А, Б, В

3. только В

5. В случае если договор на авторский надзор строительства  газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей заказчик заключает непосредственно с проектной организацией, принимающей участие в разработке отдельных комплектов рабочих чертежей, непосредственно перед кем исполнитель данных разделов несет ответственность за ненадлежащее выполнение монтажных работ?

1. проектная организация, осуществляющая авторский надзор, несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ непосредственно перед заказчиком

2. проектная организация, осуществляющая авторский надзор, несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ перед генпроектной организацией и заказчиком

3. проектная организация, осуществляющая авторский надзор, несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ только перед генпроектной организацией

6. Кто имеет право заполнять журнал авторского надзора?

1. руководитель группы авторского надзора, а также уполномоченные лица заказчика и подрядчика.

2. руководитель группы авторского надзора или специалисты, осуществляющие авторский надзор.

3. руководитель группы авторского надзора или специалисты, осуществляющие авторский надзор, а также уполномоченные лица заказчика и подрядчика.

7. Кто из сотрудников проектной организации, осуществляющей авторский надзор за строительством  газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей, может находиться на строительной площадке и проводить авторский надзор?

1. любой сотрудник проектной организации

2. сотрудники проектной организации, на которых возлагается осуществление авторского надзора, а также руководитель группы авторского надзора

3. сотрудники проектной организации, на которых возлагается осуществление авторского надзора, а также руководитель группы авторского надзора, которые назначены организационно-распорядительным документом (приказом) руководителя проектной организации

8. К каким текстовым документам не относят текстовые формы, помещаемые на листе общих данных или на чертежах:

А) Спецификации

Б) Ведомости

В) Таблицы

Г) Общие указания?

1. А, В, Г

2. А, Б, В, Г

3. Б, В, Г

9. Какой материал не входит в том проектной документации?

Варианты ответов:

1.Содержание тома.

2.Ведомость "Состав проектной документации".

3.Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

4.Графическая часть (чертежи и схемы).

10. Что относят к текстовым проектным документам:

А) Пояснительную записку

Б) Текстовую часть разделов проектной документации, описывающую или обосновывающую объект проектирования

В) Спецификации оборудования, изделий и материалов

Г) Технические условия

Д) Отчеты по результатам инженерных изысканий

Е) Другие технические документы?

Варианты ответов:

1.А, В, Г, Д

2.А, Б, В, Г

3.Б, В, Г, Д, Е

4.А, В, Г, Е, Д

5.А, Б, В, Г, Д, Е

11. Основными задачами нормоконтроля являются:

А) соблюдение в проектной и рабочей документации требований и правил технических регламентов, стандартов СПДС;

Б) обеспечение комплектности проектной и/или рабочей документации, передаваемой заказчику, в составе, установленном соответствующими нормативными правовыми актами, стандартами СПДС, условиями договора;

В) обеспечение взаимосвязи проектных решений, разрабатываемых разными специальностями, и рабочих чертежей разных марок;

Г) достижение единообразия оформления, учета, хранения и внесения изменений в проектную и/или рабочую документацию;

Д) обеспечение высокого качества оформления проектной и рабочей документации, выпускаемой в бумажной и/или электронной форме?

Варианты ответа:

1.А, В, Г, Д

2.Б, В, Г, Д

3.А, Б, В, Г, Д

12. Что подлежит проверке нормоконтроля?

1. проектная и/или рабочая документация

2. проектная и/или рабочая документация, а также изменения, внесенные в ранее разработанную и выданную заказчику проектную и рабочую документацию

3. проектная и/или рабочая документация, а также сметная документация, входящая в состав проектной и/или рабочей документации

13. Продолжите утверждение - Проведение нормоконтроля при проектировании   газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей является:

1. обязательной частью разработки проектной документации

2. обязательной частью разработки рабочей документации

3. обязательной частью разработки проектной и рабочей документации и ее завершающим этапом

14. Как должен проходить нормоконтроль при проектировании газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей?

1. нормоконтролер наносит в проверяемых документах (в местах, где должны быть внесены изменения) условные пометки, которые сохраняют до подписания подлинников и снимают при подписании документации нормоконтролером

2. нормоконтролер наносит в проверяемых документах (в местах, где должны быть внесены изменения) условные пометки, замечания устраняются исполнителями разделов, которые учитываются при вторичной проверке документации нормоконтролером

15. Замечания нормоконтролера, связанные с применением недействующих технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и других нормативных документов, а также с нарушением требований стандартов СПДС, являются:

1. обязательными для исправления

2. не обязательными для исправления

16. Что входит в состав документации, подлежащей учету и хранению в разработавшей их организации:

А) Подлинники проектной, рабочей и иной технической документации, разработанной собственными силами

Б) Копии проектной, рабочей и иной технической документации, представляемой на хранение

В) Копии проектной, рабочей и иной технической документации, разработанной другими организациями

Г) Разрешения на внесение изменений

Д) Документацию повторного применения (типовую)?

Варианты ответов:

1.А, Б, В

2.А, Б, В, Г, Д

3.А, Б, В, Г

17. Что проверяется при приемке подлинников для учета и хранения:

А) Комплектность документации в соответствии с содержанием сброшюрованного тома, ведомостью рабочих чертежей основного комплекта, ведомостью ссылочных и прилагаемых документов, спецификацией изделий, ведомостью электронных документов или с другим документом, в котором перечислены сдаваемые на хранение подлинники;

Б) Наличие установленных подписей и дат, в том числе подписей специалистов, осуществляющих нормоконтроль проектной и рабочей документации;

В) Правильность заполнения основных надписей и оформления титульных листов документов по ГОСТ Р 21.1101;

Г) Правильность заполнения информационно-удостоверяющих листов одного или нескольких электронных документов, наличие электронных цифровых подписей или иных аналогов собственноручных подписей?

Варианты ответов:

1.А, Б, В, Г

2.А, Б, В

3.только А

18. Как составляется спецификация?

1. спецификация или ее часть составляется по разделам и, при необходимости, - подразделам. В пределах каждого раздела (подраздела) оборудование, изделия и материалы размещают по группам, а в пределах групп - в порядке возрастания их основных параметров (например; типа, марки, диаметра, сечения, габаритных размеров и т. п.).

2. спецификация или ее часть составляется общая на каждый раздел. В пределах каждого раздела оборудование, изделия и материалы размещают по группам, а в пределах групп - в порядке возрастания их основных параметров (например; типа, марки, диаметра, сечения, габаритных размеров и т. п.).

3. спецификация или ее часть составляется только по подразделам. В пределах каждого подраздела оборудование, изделия и материалы размещают в порядке возрастания их основных параметров (например; типа, марки, диаметра, сечения, габаритных размеров и т. п.).

19. При применении импортного оборудования, изделий и материалов их записывают в спецификации?

1. с теми наименованиями и обозначениями, которые содержатся в сопроводительной технической документации (документах на поставку)

2. с теми аутентичными обозначениями, которые  соответствуют наименованиям оборудования, изделий и материалов на русском языке

3. с теми наименованиями и обозначениями, которые содержатся в сопроводительной технической документации (документах на поставку).

4. допускается одновременно указывать аутентичные обозначения и наименования на русском языке

20. Как рекомендуется изображать технологическое оборудование на схемах автоматизации?

1. технологическое оборудование рекомендуется изображать в соответствии со схемой соединении, принятой в основном комплекте марки ТХ или схемами инженерных систем. При этом допускается упрощать изображение технологического оборудования, не показывая на схеме оборудование, коммуникации и их элементы, которые, не оснащаются техническими средствами автоматизации и не влияют на работу систем автоматизации

2. технологическое оборудование изображается точно в соответствии со схемой соединении, принятой в основном комплекте марки ТХ или схемами инженерных систем. При этом не допускается упрощать изображение технологического оборудования

21. Каким способом необходимо выполнять схемы автоматизации?

А) Упрощенным способом, при котором на схеме изображают основные функции контуров контроля и управления (без выделения входящих в них отдельных технических средств автоматизации и указания места расположения).

В) Развернутым способом, при котором на схеме изображают состав и место расположения технических средств автоматизации каждого контура контроля и управления.

Варианты ответов:

1.Только А

2.Только Б

3.А и Б

22. При проектировании газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей, какие схемы контуров контроля и регулирования в зависимости от назначения и применяемых средств автоматизации разрабатывают:

1. принципиальные электрические схемы контуров контроля регулирования и управления

2. принципиальные схемы питания

3. принципиальные электрические и пневматические схемы контуров контроля регулирования и управления, и принципиальные схемы питания

23. Как обозначается на чертежах обозначается трубопровод подпиточной воды?

1. Т91

2. Т92

3. Т93

4. Т94

5. Т95

24. Как обозначается на чертежах дренажный напорный трубопровод?

1. Т91

2. Т92

3. Т93

4. Т94

5. Т95

25. Как обозначается на чертежах газопровод низкого давления?

1. Г0

2. Г1

3. Г2

4. Г3

5. Г5

26. Каким образом на чертежах обозначается газопровод среднего давления?

1. Г0

2. Г1

3. Г2

4. Г3

5. Г4

27. Каким образом на чертежах обозначается продувочный газопровод?

1. Г1

2. Г2

3. Г3

4. Г4

5. Г5

28. Какое утверждение верно?

1. тепловая мощность пристроенной котельной не должна превышать 3 МВт

2. тепловая мощность пристроенной котельной не нормируется

3. тепловая мощность встроенной котельной с котлами на твердом топливе не должна превышать 3 МВт

29. Давление газа во внутренних газопроводах для потребителей газа бытовых зданий производственного назначения отдельно стоящих, пристроенных к производственным зданиям и встроенных в эти здания, не должно превышать:

1. 0,3 МПа

2. 0,6 МПа

3. 0,1 Мпа

30. Давление газа во внутренних газопроводах для потребителей газа котельных отдельно стоящих, пристроенных, встроенных и крышных производственных зданий, не должно превышать:

Варианты ответов:

1.0,3 МПа

2.0,6 МПа

3.0,1 МПа

31. При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях, на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий, а также газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) разрешается сокращать расстояния:

1. не более чем на 50% расстояния в стесненных условиях

2. не более 25%

3. не более чем на 50%

32. Прокладку подземных газопроводов следует осуществлять до верха газопровода или футляра:

1. на глубине не менее 0,8 м

2. на глубине не менее 0,5 м

3. на глубине не более 1,0 м

33. В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, теплотрассами бесканальной прокладки, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в футляре. При пересечении с тепловыми сетями следует предусматривать прокладку газопроводов в стальных футлярах. Концы футляра должны выводиться на расстояние:

1. не менее 1 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций

2. не более 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций

3. не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций

34. При прокладке межпоселковых полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно должны применяться трубы и соединительные детали из полиэтилена ПЭ 100. При этом глубина прокладки газопроводов должна быть:

1. не менее 1,5 м, а при прокладке газопроводов на пахотных и орошаемых землях глубина прокладки должна быть не менее 1,8 м до верха трубы

2. не менее 1,0 м, а при прокладке газопроводов на пахотных и орошаемых землях глубина прокладки должна быть не менее 1,2 м до верха трубы

3. не менее 1,2 м, а при прокладке газопроводов на пахотных и орошаемых землях глубина прокладки должна быть не менее 1,5 м до верха трубы

35. В надземных газопроводах для жилых, административных и бытовых зданий непроизводственного назначения, общественных, в том числе административного назначения, а также встроенных, пристроенных и крышных котельных, в случаях размещения ПРГШ на наружных стенах зданий (только до ПРГШ) давление газа должно быть не более:

1. 0,3 МПа

2. 0,1 МПа

3. 0,6 МПа

36. По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяют на газопроводы:

1. высокого давления категорий I-a, I и II, среднего давления категории III и низкого давления категории IV

2. высокого давления категорий I и II, среднего давления категории III и низкого давления категории IV

3. высокого давления категорий I-a, I-б и II, среднего давления категории III и низкого давления категории IV

37. До какого давления включительно газопроводы из стальных труб и их соединительные детали могут применяться для наружной и внутренней прокладки?

1. для всех давлений для природного газа и до 1,6 МПа включительно — для СУГ

2. свыше 0,6 до 1,2 Мпа включительно для природного газа и до 0,6 Мпа для СУГ

3. до 0,6 МПа включительно для природного газа и до 1,2 МПа для СУГ

38. Выбор способа прокладки и материала труб для газопровода следует предусматривать с учетом:

1. гидрогеологических условий, а также влажности газа, подаваемого из ГРС

2. пучинистости грунта и других гидрогеологических условий, а также температуры газа, подаваемого из ГРС

3. пучинистости грунта и других гидрогеологических условий, не зависимо от  температуры и влажности газа, подаваемого из ГРС

39. Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб (стальных и медных) и теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один металлический слой (металлополимерных). Применение медных и многослойных металлополимерных труб допускается для газопроводов:

1. с давлением категории III.

2. с давлением категории II.

3. с давлением категории IV

40. При гидравлическом расчете надземных и внутренних газопроводов какую следует принимать скорость движения газа для газопроводов низкого давления?

1. не более 3 м/с

2. не более 7 м/с

3. не более 15 м/с

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 |  |
| 34 |  |
| 35 |  |
| 36 |  |
| 37 |  |
| 38 |  |
| 39 |  |
| 40 |  |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена: общая оценка за выполнение всех заданий более 23 баллов. Достаточно 60 % правильных ответов, вопросы одного уровня сложности, неправильные ответы не компенсируются верными ответами. Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов)

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Руководство работниками, осуществляющими проектирование внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей на всех объектах Трудовое действие: Составить календарный график выполнения проектных работ. Типовое задание: На основании предоставленного технического задания на проектирование котельной, составить календарный график выполнения проектных работ. Стадии проектирования - проектная и рабочая документация. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания: рабочий стол 2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, МРР-3.1.10.05-15 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москва.

Критерии оценки Учет скорости выполнения задания: не более 30 минут Правильность построения календарного графика Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Руководство работниками, осуществляющими проектирование внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей на всех объектах» принимается при выполнении теоретического этапа (более 23 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки.