ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

«Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно - строительного проектирования) (7 уровень квалификации)»

2017

| Единица структуры оценочного средства в соответствии с Приложением к Положению о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016г. №601н | Номер страницы |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных средств | 9 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 9 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 20 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 22 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 22 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 22 |

СОСТАВ ПРИМЕРА ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

1. Наименование квалификации и уровень квалификации: Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: ___________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): Организатор проектного производства в строительстве, 16.114 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «15» февраля 2017 г. №183н)

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

_Организация проектного производства в строительстве

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| К ТФ 3.2.1 Контроль за ходом организации выполнения проектных работ, соблюдением графика прохождения документации, взаимным согласованием проектных решений инженерно-техническими работниками различных подразделений З: Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству З: Процедура и порядок прохождения запросов в органах власти, службах и ведомствах З: Принципы и правила ведения переговоров и деловой переписки З: Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, регистрации) З: Процесс проектирования объекта капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации З: Процесс строительства объекта капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации З: Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации У: Применять стандарты делопроизводства для подготовки запросов в ведомства и службы для получения необходимых данных для разработки проектной, рабочей и иной документации объекта капитального строительства У: Применять правила ведения переговоров и деловой переписки для взаимодействия с проектировщиками по намеченным к проектированию объектам | Необходимое количество баллов. Часть этапа экзамена будут оценены дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) | № 1-24, 29,30 с выбором варианта ответа |
| К ТФ 3.2.2 Организация процессов выполнения проектных работ, проведение согласований и экспертиз и сдачи документации техническому заказчику З:Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству З:Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, регистрации) З:Требования к составу проектной, рабочей и иной документации З:Формы актов, накладных при сдаче документации З:Правила переплета и пакетирования документации З:Порядок сдачи проектной, рабочей и иной документации техническому заказчику Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации У:Применять требования к составу проектной, рабочей и иной документации для комплектации пакета документации для направления в органы власти, службы и ведомства на согласования и экспертизу У:Применять требования к составу проектной, рабочей и иной документации для комплектации пакета документации для направления техническому заказчику У:Применять типовые формы документов для оформления накладных, актов приема-передачи проектной, рабочей и иной документации для объекта капитального строительства У:Применять правила переплета и пакетирования документации У:Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству для проверки проектной, рабочей и иной документации для объекта капитального строительства |  | №12,19,21-23, 31-36 с выбором варианта ответа №41-50 с открытым ответом |
| К ТФ 3.2.3 Организация процесса авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений З:Нормативные документы, регламентирующие осуществление авторского надзора при строительстве и вводе в эксплуатацию З:Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству З:Принципы и правила ведения переговоров и деловой переписки Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации У:Выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений У:Применять нормативные документы, регламентирующие осуществление авторского надзора при строительстве и вводе в эксплуатацию У:Проводить освидетельствование строящихся объектов У:Проверять соблюдение утвержденных проектных решений У:Формировать необходимую документацию о ходе и результатах осуществления авторского надзора |  | № 24-28,37-40 с выбором варианта ответа |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 35;

количество заданий с открытым ответом: 10;

количество заданий на установление соответствия: 5;

количество заданий на установление последовательности: нет

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

150 минут

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.2.2 Организация процессов выполнения проектных работ, проведение согласований и экспертиз и сдачи документации техническому заказчику | Соответствие требованиям нормативных документов. Количество баллов за каждый вопрос от 0 до 5 | 1. Подготовить протокол совещания по выбору площадки строительства объекта капитального строительства |
|  |  | 2. Подготовить письмо запрос на получение ТУ |
|  |  | 3. Подготовить график прохождения проектной документации на проектирование объекта капитального строительства |
|  |  | 4. Подготовить состав проектной документации на объект капитального строительства |
|  |  | 5. Подготовить перечень разделов общей пояснительной записки по объекту капитального строительства |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- компьютер

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:

- компьютер

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

- Высшее техническое образование.

- Опыт работы не менее 5 лет главным инженером проекта/руководителем проектной организации/руководителем проектной группы.

- Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение :

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9.   Требования   безопасности к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости): отсутствуют

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Что из ниже перечисленного не указывается в Заданиях на выполнение работ по проектированию объекта капитального строительства?

1. Сроки строительства

2. Количество рабочих, участвующих в строительстве

3. Стоимость строительства

4. Мощность проектируемого объекта

2. Ссылка на какой из ниже перечисленных документов должна быть в Задании на проектирование при указании требований на оформление проектной документации по проектированию котельных?

1. На 116-ФЗ

2. На СП 89.13330

3. На Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г

4. На 384-ФЗ

3. Должна ли проводиться  экспертиза промышленной безопасности, если выполняется техническое перевооружение объекта капитального строительства?

1. Да если это особо опасный производственный объект

2. Нет, поскольку проводится Государственная  экспертиза

3. Да, в обязательном порядке для всех объектов

4. Нет

4. Как должна выпускаться проектная документация на объект капитального строительства, если его строительство предусмотрено в несколько очередей со сдачей отдельных пусковых комплексов?

1. Общим проектом с выделением на чертежах пусковых комплексов

2. На полное развитие объекта

3. Раздельно по каждому пусковому комплексу

4. Общим проектом

5. Кто должен предоставить проектной организации Технические условия на подключение к инженерным сетям?

1. Заказчик

2. Ресурсоснабжающая организация

3. Проектировщик их получает самостоятельно

4. Генподрядчик

6. Без каких документов невозможно начинать проектирование оснований под  здания и сооружения?

1. Без данных по температуре наружного воздуха в зимний период

2. Без данных по тепловой мощности котельной

3. Без данных по инженерно-геологическому составу грунта

4. Без данных по фоновым значениям выбросов вредных веществ

7. Без каких данных нельзя выполнять проектные работы по прокладке инженерных сетей?

1. Без данных по диаметрам трубопроводов

2. Без отчета по экологическому обследованию грунтов

3. Без отчета по инженерно-геологическим и топографическим изысканиям

4. Без данных указанных в п.п. «Б и В»

8. На что из ниже перечисленного необходимо обратить внимание при обследовании территории под строительство инженерной сети?

1. На наличие асфальтового покрытия в зоне прокладки

2. На наличие колодцев и коверов соседних коммуникаций

3. На наличие грунтовых и пешеходных дорожек

4. На наличие возможности складирования материалов

9. Какой из ниже приведенных инструктажей необходимо проводить перед посещением площадки строительства на действующем объекте?

1. Инструктаж по противопожарной безопасности

2. Инструктаж по охране труда

3. Инструктаж по Правилам передвижения на действующем объекте

4. Инструктаж по правилам эксплуатации посещаемого объекта

10. Какое количество проектной документации передается Заказчику, если данное требование не оговорено договором?

1. 3 экземпляра + электронная версия

2. 4 экземпляра + электронная версия

3. 4 экземпляра

4. 5 экземпляров

11. Кто из ниже перечисленных лиц не должен утверждать проектную документацию на особо опасный производственный объект?

1. ГИП

2. Директор проектной организации

3. Инспектор Ростехнадзора

4. Заказчик

12. Какой из ниже перечисленных документов определяет правила  составления писем – запросов о согласовании/ экспертизе проектной документации?

1. 116-ФЗ

2. Постановление правительства РФ №87

3. ГОСТ 6.30-2003

4. ГОСТ 21.101-2003

13. Какой из ниже приведенных признаков не относится к идентификации объекта капитального строительства:

1. Принадлежность к опасным производственным объектам,

2. Наличие постоянного пребывания людей,

3. Климатическая характеристика внутреннего климата,

4. Возможность проявления опасных природных процессов

14. В каком из ниже перечисленных документов приведены требования по обозначению раздела проектной и рабочей документации:

1. Градостроительный кодекс

2. 384-ФЗ

3. ГОСТ 21.101-2003

4. ГОСТ Р21.1101.2013

15. На что необходимо обращать внимание при составлении графика выполнения проектной документации, выполняемой специалистами различных специальностей

1. На сложность выполняемой работы

2. На сроки финансирования проектных работ

3. На необходимость согласования документации

4. На время, необходимое увязки проектных решений различными специалистами

16. В чем выражается основная задача делового общения?

1. Передаче информации,

2. Получение информации,

3. В детальном обсуждении вопроса,

4. Продуктивное сотрудничество

17. Каким нормативным документом необходимо пользоваться при составлении общего состава проекта?

1. ГОСТ Р21.1101.2013

2. ГОСТ 6.30-2003

3. Градостроительным Кодексом,

4. Постановление правительства РФ №87

18. На что необходимо обращать внимание при сборе и проверке проектной, рабочей и иной документации от проектировщиков различных специальностей?

1. На наличие подписей в основной надписи,

2. На наличие согласований,

3. На соблюдение сроков разработки документации,

4. На наличие электронной версии разработанной документации

19. Каким документом регламентируется форма Акта приемки-сдачи выполненных работ?

1. 384-ФЗ

2. ГОСТ Р21.1101.2013

3. Постановление правительства РФ №87

4. Гражданским Кодексом

20. Каким нормативным документом регламентируются вопросы энергосбережения?

1. 116-ФЗ

2. 384-ФЗ

3. 261-ФЗ

4. Постановление правительства РФ №87

21. Какое определение из ниже приведенного перечня   соответствует понятию «рабочая документация» в соответствии с требованиями СПДС «Система проектной документации для строительства»?

1. Совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации

2. Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий

3. Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий

4. Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ

22. Какое определение полностью соответствует понятию «исполнительная документация» в соответствии с РД-11-02-2006?

1. Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов, оформляемые после завершения определенных в проектной документации работ

2. Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ

3. Текстовые и графические документы, обеспечивающие реализацию технических решений объекта капитального строительства, необходимые для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий

23. Какое определение полностью соответствует понятию «Спецификация оборудования, изделий и материалов» в соответствии с ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов?

1. Графический (табличный) проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов, предназначенный для формирования сметной стоимости строительства

2. Текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов и предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства

3. Текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов и предназначенный для проверки их соответствия в ходе экспертизы проектной документации требованиям технических регламентов (норм и правил), а также для использования при проведении авторского надзора в ходе строительства

24. На какие виды деятельности распространяется Свод Правил – СП 246.1325800.2016?

1. Комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом (далее - строительство) зданий и сооружений

2. Комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объектов капитального строительства, консервацию и реставрацию объектов культурного наследия

3. Комплекс работ по организации и осуществлению строительного контроля на объектах с участием бюджетного финансирования

25. Выберите исчерпывающее корректное определение предмета контроля в соответствии с определением термина «авторский надзор»?

1. Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений

2. Проверка в ходе строительства качества выполнения работ, которые влияют на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения, контроль за осуществлением которых не может быть проведен после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения

3. Соблюдение в процессе строительства требований проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации

г) комплекс работ по организации и осуществлению контроля за ходом строительства и/ или  технического перевооружения, объекта капитального строительства

26. Кто может проводить авторский надзор в случае, если организация осуществившая разработку рабочей документации прекратила свою деятельность или письменно  подтвердила,, что оно не имеет возможности осуществлять авторский надзор?

1. Любая организация с согласия Заказчика/застройщика ,при условии ее соответствия законодательным требованиям к соответствующему виду деятельности (наличие допусков СРО и обученных специалистов)

2. Только застройщик, заказчик,

3. Любая организация, выбранная Заказчиком

4. Только лицом, осуществившим подготовку рабочей документации

27. На основании какого из ниже перечисленных документов определяется перечень основных видов скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, в освидетельствовании которых принимает участие проектировщик при осуществлении им авторского надзора?

1. Журнала авторского надзора

2. На основании  СП 246.1325800.2016.

3. Договора на осуществление авторского надзора,

4. На основании организационно-распорядительных документов (приказа) руководителя проектной организации, заключившей договор на осуществление авторского надзора

28. Какой документ согласно СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» должен составляться по окончании строительства проектной организацией, осуществлявшей авторский надзор?

1. Журнал авторского надзора,

2. Сводный отчет, содержащий материалы, анализирующие и объединяющие полученную на основании отчетов специалистов группы авторского надзора информации

3. Перечень замечаний о выявленных недостатках выполнения работ при строительстве объекта капитального строительства

4. Акт выполненных работ

29. Какую высоту дымовой трубы нужно принять при анализе предложений проектировщиков?

1. Высоту, определенную Аэродинамическим расчетом,

2. Высоту, определенную расчетом рассеивания,

3. Высоту, указанную в Задании на проектирование

4. Высоту, определенную расчетом рассеивания, при условии, что она не ниже высоты определенной Аэродинамическим расчетом

30. Какие максимальные скорости движения природного газа необходимо принять при анализе проекта газопровода низкого давления?

1. 1,0м/с

2. 3,0м/с

3. 7,0м/с

4. 15,0 м/с

31. На какие сведения необходимо обратить внимание при анализе ответов ведомств, выдавших ТУ на подключение к инженерным сетям, без которых процесс проектирования невозможен?

1. На требования о согласовании проектов в ведомствах,

2. На технические характеристики инженерных коммуникаций в местах присоединения,

3. На сроки действия ТУ

4. На все требования

32. Каким из ниже перечисленных документов необходимо руководствоваться при составлении Общей Пояснительной Записки по объекту капитального строительства?

1. Заданием на проектирование

2. Контрактом на выполнение проектных работ,

3. Постановление правительства РФ №87

4. Градостроительным Кодексом

33. Как должен фиксироваться факт нарушения строительной организацией проектного решения?

1. Путем направления информационного письма в Строительную организацию

2. Путем направления информационного письма в организацию ведущую строительный надзор

3. Путем внесения записи в журнал авторского надзора с требованием устранения обнаруженного отступления

4. Путем составления протокола о выявленном нарушении с обязательным подписанием его нарушившей стороной

34. К какому виду договоров относится договор на выполнение рабочей документации, заключенный между Генеральной подрядной организаций, ведущей проектирование объекта капитального строительства в целом и проектировщиком отдельного участка?

1. Договор купли продажи

2. Агентский договор

3. Договор субподряда

4. Договор страхования

35. Каким образом должны вноситься изменения, связанные с устранением замечаний экспертизы, в проектную документацию?

1. Путем простой замены листов,

2. Путем выпуска новых листов с другим номером

3. Путем внесения изменения исправления на старом листе

4. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101

36. На основании какого документа вносятся в рабочую документацию изменения, связанные с отменой Заказчиком ранее принятых решений?

1. На основании устного указания Заказчика,

2. На основании письменного указания Заказчика,

3. На основании дополнительного соглашения к основному договору,

4. На основании приказа-распоряжения по организации, выпущенного в связи с письменным указанием Заказчика

37. Каким образом осуществляется контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора?

1. Путем проверки записей  и наличия подписей в журнале авторского надзора

2. Путем проведения совещаний на площадке строительства

3. Путем требования письменного отчета от нарушившей стороны об устранении замечания

4. Путем внесения соответствующих записей в журнале авторского надзора

38. Кто регистрирует журнал авторского надзора в органе Государственного строительного надзора?

1. Проектная организация,

2. Генподрядчик,

3. Генпроектировщик,

4. Заказчик

39. Кто подготавливает журнал авторского надзора?

1. Проектная организация

2. Генподрядчик

3. Генпроектировщик

4. Заказчик

40. Какой  из ниже перечисленных документов не относится к организационно-распорядительной документации согласно требований ГОСТ Р 6.30?

1. Приказ о выполнении авторского надзора,

2. Письмо Заказчика с требованиями о устранении замечаний,

3. Объяснительная записка специалиста, выполняющего авторский надзор,

4. Требования град. Плана

Вопросы с открытыми ответами

41. Какая информация должна входить в договор на подготовку проектной документации?

42. Перечислите основные приложения, входящие в договор на подготовку проектной документации.

43. Какие методы применяются в РФ для определения сметной стоимости строительства?

44. Какими методами определяется стоимость проектных работ?

Задания на установление соответствия:

45. Перечислите основные документы, регламентирующие проведение государственной экспертизы проектной документации.

46. Перечислите основные действия при проведении государственной экспертизы проектной документации.

47. Перечислите критерии отбора участников работ по подготовке проектной документации и отбору исполнителей таких работ

48. Перечислите основные критерии оценки при анализе предложений и заданий проектировщиков различных специальностей для выбора оптимального решения по объекту капитального строительства

49. Перечислите основные критерии, необходимые для осуществления контроля за соблюдением утвержденных проектных решений при подготовке исполнительной документации

50. Перечислите основные действия (функции), выполняемые проектировщиком при работе в комиссиях по освидетельствованию промежуточных и скрытых работ

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция:

ТФ 3.2.2 Организация процессов выполнения проектных работ, проведение согласований и экспертиз и сдачи документации техническому заказчику

трудовое действие (действия):

- Создание общего состава проекта и передача его проектировщикам различных специальностей

- Сбор  и проверка проектной, рабочей и иной документации от проектировщиков различных специальностей

- Подтверждение результатов оформления полного объема проектной документации

- Составление общей пояснительной записки по объекту и паспорта объекта на основе информации полученной от проектировщиков различных специальностей

- Оформление актов приема-передачи проектной, рабочей и иной документации для объекта капитального строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

Задания:

1. Подготовить Протокол совещания по выбору площадки строительства объекта капитального строительства

2. Подготовить письмо запрос на получение ТУ

3. Подготовить график прохождения проектной документации на проектирование объекта капитального строительства

4. Подготовить состав проектной документации на объект капитального строительства

5. Подготовить перечень разделов Общей пояснительной записки по объекту капитального строительства

Условия выполнения задания:

место выполнения задания:

компьютер;

максимальное время выполнения задания: 50 минут

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации _ Организатор проектного производства в строительстве (7 уровень квалификации) принимается при наличии 30 правильных ответов на вопросы №1 – 40, при получении 40 баллов по вопросам №41 – 50, при получении 20 баллов по практическим вопросам.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

# 1.Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 07.07.2017) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

# 2.116-ФЗ Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (последняя редакция)

# 3.Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" от 04.03.2013 N 22-ФЗ (последняя редакция)

# 4.Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 18.06.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017)

# 5..ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

# 6.Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ

# 7.Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ

# 8.ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения

# 9.РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

# 10.ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов

# 11.СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений