ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Машинист автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт (4-й уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017 год

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации…………………….....3

2. Номер квалификации…………………………………………………………..…3

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации……………………………………………………..3

4. Вид профессиональной деятельности…………………………………………...3

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена………………………………………………………………………………3

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена………………………………………………………………………………5

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий………..…..9

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий………………………….…....9

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий……….....10

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена…….…….11

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального  экзамена……………………………………………………………………….…….44

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена……………58

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации………………………………………………………………….……69

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств………………………………….……69

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Машинист автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт (4-й уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 16.02200.02.

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Профессиональный стандарт

«Машинист автогрейдера» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2014 г. № 932н)

Код: 16.022

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: Выполнение механизированных работ с применением автогрейдера

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ТФ 3.2.1(уровень 4) З: Требования инструкции по эксплуатации автогрейдера. | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 1-7 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 8-10 |
| 2. ТФ 3.2.1(уровень 4) З: Способы управления рабочими органами автогрейдера | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 11-15 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 16 |
| 3. ТФ 3.2.1(уровень 4) З: Технология работ, выполняемых на автогрейдере | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 17-31 |
| 4. ТФ 3.2.1(уровень 4) З: Действие установленной сигнализации при работе и движении | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 32-42 |
| 5. ТФ 3.2.1 (уровень 4) З: Правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности. | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 43-63 |
| 6. ТФ 3.2.2(уровень 4) З: Основные виды, типы и предназначение инструментов, используемых при обслуживании автогрейдера | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 64 -77 |
| 7. ТФ 3.2.2(уровень 4) З: Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании автогрейдера | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 78 -97 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 98 |
| 8. ТФ 3.2.2 (уровень 4) З: Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние автогрейдера. Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 99 -127 |
|  | 1 балл за правильно установленную последовательность | Задание на установление последовательности №128 |
| 9. ТФ 3.2.2 (уровень 4) З: Правила хранения автогрейдера | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 128-151 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

- количество заданий с выбором ответа: 145;

- количество заданий на установление последовательности: 1;

- количество заданий на установление соответствия 5;

- количество заданий с открытым ответом 0;

Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ 3.2.1: Выполнение механизированных работ любой сложности автогрейдером с двигателем мощностью свыше 100 кВ ТД: Выполнение работ по разработке и перемещению грунтов | Соответствие выполненных работ требованиям: - Проекта на выполнение земляных работ по возведению земляного полотна из боковых резервов. - Типовой технологической карте (ТТК). Возведение земляного полотна из боковых резервов; - Инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт; -ТИ-008-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №1 |
| ТФ 3.2.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт ТД: Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов автогрейдера | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: -Инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше100 кВт; - ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; - ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №2 |
| ТФ 3.2.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт ТД: Выполнение регулировочных операций при техническом обслуживании автогрейдера | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: -Инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше100 кВт; - ГОСТ 28983-91. Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 1. Инструмент для ухода и регулировки; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |  |
| ТФ 3.2.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт ТД: Проверка заправки и дозаправка автогрейдера топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - Инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше100 кВт; - Карта смазки; - ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия - ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение - ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение - ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение - ГОСТ 28084-89. Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |  |
| ТФ 3.2.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт ТД: Устранение обнаруженных незначительных неисправностей в работе машины | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - Инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше100 кВт; - Карта смазки; - ГОСТ 28983-91. Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 1. Инструмент для ухода и регулировки; - ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; - ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |  |
| ТФ 3.2.1: Выполнение механизированных работ любой сложности автогрейдером с двигателем мощностью свыше 100 кВ ТД: Выполнение работ по профилированию откосов насыпей и выемок | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - Проекта на выполнение текущего ремонта откосов земляного полотна. - Типовой технологической карты на текущий ремонт откосов земляного полотна; - Инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт; -ТИ-008-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №3 |
| ТФ 3.2.1: Выполнение механизированных работ любой сложности автогрейдером с двигателем мощностью свыше 100 кВ ТД: Выполнение работ по восстановлению дорожных покрытий | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - Проекта на выполнение текущего ремонта грунтовых обочин с применением автогрейдера. - Типовой технологической карты на текущий ремонт грунтовых обочин с применением автогрейдера; - Инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт; -ТИ-008-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №4 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: Автогрейдер с двигателем мощностью свыше 100 кВт. Закрытая площадка участка возведения земляного полотна из резерва. Закрытая площадка участка по текущему ремонту откосов земляного полотна. Закрытая площадка участка по текущему ремонту грунтовых обочин. Удлинитель отвала и планировщик откосов. Контрольно-измерительные приборы: нивелир; дальномер лазерный, предел измерений до 100 м;  рулетка измерительная 5, 10 и 50 м; линейка измерительная 1 м; отвес стальной строительный - длина шнура до 25 м; лот на мерной нити массой 2-3 кг; рейка 2 м. Контрольно-измерительные и регулировочные приборы и инструменты согласно ведомости запасных частей, инструмента и  приспособлений (ЗИП).

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области дорожного строительства и опыт работы в должностях, связанных с исполнением обязанностей по производству дорожно-строительных работ не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

- документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

- отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

Устанавливаются в соответствии с ТИ-008-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера и ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

1. Что означает вторая группа знаков в индексации ГС-1803 конкретных моделей автогрейдеров (проектируемых после 01.01.97)?

1. Класс автогрейдера без последнего «0»

2. Буквенное обозначение автогрейдера

3. Порядковый номер модели

4. Буквенное обозначение климатического исполнения

5. Обозначение типа ходового устройства

6. Размерная группа

2. Какой угол наклона бревенчатого или шпального настила въезда должен быть установлен при погрузке автогрейдера на платформу транспортного средства при транспортировке?

1. не более 5°

2. не более 10°

3. не более 15°

4. не более 20°

5. не более 25 °

3. В какой период следует заносить показатели по наработке, произведенному ремонту, простоям и прочие показатели по машине в ее формуляр (паспорт)?

1. Ежедневно в конце смены

2. Ежемесячно, но не позднее 10-го числа следующего месяца

3. Ежеквартально, но не позднее 10-го числа следующего месяца

4. Ежегодно, но не позднее 10-го числа следующего месяца

4. В какой период в паспорт (формуляр) заносятся данные о проведенной обкатке?

1. Не позднее следующего дня после окончания обкатки

2. Не позднее, чем через 5 дней после окончания обкатки

3. Не позднее, чем через 10 дней после окончания обкатки

4. Не позднее, чем через 15 дней после окончания обкатки

5. Не позднее, чем через 1 месяц после окончания обкатки

5. В какой период после ввода машины в эксплуатацию в паспорт (формуляр) заносятся сведения о дате поступления и дате ввода машины в эксплуатацию?

1. Не позднее следующего дня после ввода машины в эксплуатацию

2. Не позднее 5 дней после ввода машины в эксплуатацию

3. Не позднее 10 дней после ввода машины в эксплуатацию

4. Не позднее 15 дней после ввода машины в эксплуатацию

5. Не позднее 1 месяца после ввода машины в эксплуатацию

6. На какое расстояние перемещаются пневмоколесные самоходные машины своим ходом?

1. До 5 км.

2. До 10 км.

3. До 15 км.

4. До 20 км.

5. До 25 км

7. На какое расстояние целесообразна  перевозка машин по железной дороге?

1. Свыше 50 км

2. Свыше 100 км

3. Свыше 150 км

4. Свыше 200 км

5. Свыше 250 км

8. Установите соответствие условного обозначения элемента электрических машин с его наименованием. Ответ запишите в виде «Порядковый номер условного обозначения – буквенное обозначение наименования элемента электрических машин»

| № | Условное обозначение |  | Наименование элемента электрических машин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | а) | Статор с трехфазной обмоткой, соединенной в звезду |
| 2. |  | б) | Ротор с распределенной обмоткой, трехфазной, соединенной в звезду |
| 3. |  | в) | Ротор с распределенной обмоткой, трехфазной, соединенной в треугольник |
| 4. |  | г) | Ротор со щетками на контактных кольцах |
| 5. |  | д) | Статор с трехфазной обмоткой, соединенной в треугольник |
| 6. |  | е) | Ротор с обмоткой, коллектором и щетками |
|  |  | ж) | Ротор внешний с короткозамкнутой распределенной обмоткой |

9. Установите соответствие условного обозначения элемента гидропривода с его наименованием. Ответ запишите в виде «Порядковый номер условного обозначения – буквенное обозначение наименования элемента гидропривода»

| № | Условное обозначение |  | Наименование элемента гидропривода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | а) | Насос нерегулируемый с нереверсивным потоком |
| 2. |  | б) | Насос-мотор нерегулируемый с любым направлением потока |
| 3. |  | в) | потока Гидромотор нерегулируемый с реверсивным потоком |
| 4. |  | г) | Насос нерегулируемый с реверсивным потоком |
| 5. |  | д) | Гидромотор нерегулируемый с нереверсивным потоком |
| 6. |  | е) | Насос-мотор нерегулируемый с одним и тем же направлением |
|  |  | ж) | Насос-мотор нерегулируемый с реверсивным направлением потока |

10. Установите соответствие группы знаков в индексации конкретных моделей автогрейдеров  (проектируемых после 01.01.97) с их обозначением. Ответ запишите в виде «Порядковый номер группы знаков – обозначение группы знаков индексации»

| № |  | Обозначение группы знаков |
| --- | --- | --- |
| 1 | а) | Класс автогрейдера без последнего «0» |
| 2 | б) | Буквенное обозначение автогрейдера |
| 3 | в) | Буквенное обозначение климатического исполнения |
|  | г) | Порядковый номер модели |

11. Какой наклон внутренних стенок должна обеспечивать конструкция автогрейдера при планировании и профилировании земляного полотна с кюветами?

1. От 1:0 до 1:1

2. От 1:1 до 1:2

3. От 1:2 до 1:3

4. От 1:3 до 1:4

5. От 1:4 до 1:5

12. Какую крутизну откосов должна обеспечивать конструкция автогрейдера на насыпи высотой до 2,5 м?

1. От 1:1 до 1:35

2. От 1:1,5 до 1:4

3. От 1:2 до 1:4,5

4. От 1:2,5 до 1:5

5. От 1:3 до 1:5,5

13. Какую глубину кюветов должна обеспечивать конструкция автогрейдера при планировании и профилировании земляного полотна?

1. Не менее 0,3 м

2. Не менее 0,5 м

3. Не менее 0,7 м

4. Не менее 0,9 м

5. Не менее 1,1 м

14. Какой наклон наружных стенок должна обеспечивать конструкция автогрейдера при планировании и профилировании земляного полотна с кюветами?

1. От 1:0 до 1:0,5

2. От 1:0,5 до 1:1

3. От 1:1 до 1:1,5

4. От 1:1,5 до 1:2

5. От 1:2,5 до 1:3

15. На каком уклоне к горизонтали при вырезании кювета конструкция автогрейдера должна обеспечивать устойчивость?

1. До 0,35 рад

2. До 0,45 рад

3. До 0,55 рад

4. До 0,65 рад

5. До 0,75 рад

16. Установите соответствие схемы и наименования размерной характеристики (А) базовой машины. Ответ запишите в виде «Порядковый номер схемы размерной характеристики – буквенное обозначение наименования размерной характеристики»

| № | Схема размерной характеристики |  | Наименование размерной характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | а) | Диапазон регулирования угла резания |
| 2 |  | б) | Угол поворота отвала |
| 3 |  | в) | Угол наклона колеса |
| 4 |  | г) | Угол резания |
|  |  | д) | Угол срезаемого откоса |

17. Какое время НЕ входит в рабочее время машины?

1. Продолжительность выполнения операций технологического процесса работ (передвижения машины по фронту работ в пределах одного строительного объекта)

2. Продолжительность технологических перерывов в работе машин

3. Продолжительность подготовки машины к работе в начале смены и сдачи ее в конце смены

4. Продолжительность технического обслуживания машин в течение смены (ЕО)

5. Продолжительность монтажа (демонтажа) рабочего оборудования

18. На каком расстоянии от бровки откосов канавки осуществляется нарезка автогрейдером при закреплении полотен геосинтетических материалов в грунте?

1. от 0,1 до 0,3 м

2. от 0,2 до 0,4 м

3. от 0,3 до 0,5 м

4. от 0,4 до 0,6 м

5. от 0,5 до 0,7 м

19. Каким количеством проходов тяжелого автогрейдера рекомендуется осуществлять планировку откосов насыпей или выемок высотой до 3,5 м?

1. Одним проходом

2. Одним-тремя проходами

3. Двумя-четырьмя проходами

4. От четырех и более проходов

20. Откосы какой крутизны планируют автогрейдерами тяжелого типа с откосником и удлинителем отвала?

1. 1:1,5 (1:2)

2. 1:2,5 (1:3)

3. 1:3,5 (1:4)

4. 1:4,5 (1:5)

21. Какой угол захвата ножа грейдера необходимо установить при перемещении сухих грунтов?

1. 10-50°

2. 35-15°

3. 45-55°

4. 60-65°

5. 70-90°

22. Какой угол захвата ножа грейдера необходимо установить при разравнивании грунтов?

1. 10-50(

2. 35-15(

3. 45-55(

4. 60-65(

5. 70-90(

23. Какой угол резания ножа грейдера необходимо установить при перемещении влажных грунтов?

1. 35-40(

2. 40-45(

3. 50-60(

4. 60-65(

5. 70-90(

24. Какой угол резания ножа грейдера необходимо установить при планировке грунтов?

1. 35-40(

2. 40-45(

3. 50-60(

4. 60-65(

5. 70-90(

25. Какой должна быть длина рабочей захватки, чтобы сократить потери времени на развороты машины?

1. Не менее 200-300 м

2. Не менее 300-400 м

3. Не менее 400-500 м

4. Не менее 500-600 м

5. Не менее 600-700м

26. Канавы какой глубины нарезают автогрейдерами при устройстве водоотводных и дренажных сооружений?

1. до 0,7 м

2. до 0,9 м

3. до 1,1 м

4. до 1,3 м

5. до 1,5 м

27. На какую высоту наращивают высоту отвала автогрейдера при перемещении легких грунтов?

1. 5-10 см

2. 10-15 см

3. 15-20 см

4. 20-25 см

28. Какой угол захвата ножа грейдера необходимо установить при перемещении влажных грунтов?

1. 10-50(

2. 35-15(

3. 45-55(

4. 60-65(

5. 70-90(

29. Какой угол захвата ножа грейдера необходимо установить при планировке  грунтов?

1. 10-50(

2. 35-15(

3. 45-55(

4. 60-65(

5. 70-90(

30. Какой угол резания ножа грейдера необходимо установить при перемещении сухих грунтов?

1. 35-40(

2. 40-45(

3. 50-60(

4. 60-65(

5. 70-90(

31. Какой угол резания ножа грейдера необходимо установить при разравнивании грунтов?

1. 35-40(

2. 40-45(

3. 50-60(

4. 60-65(

5. 70-90(

32. Комбинация осветительных, сигнальных и габаритных огней и светоотражателей какой световой группы (или световых групп) устанавливается на машины, не предназначенные для проезда по дорогам общего пользования?

- I

- II

- III

- II и III

- I и II

33. Какое расстояние должно быть между краем видимой поверхности в направлении исходной оси огня переднего указателя поворота и краем видимой поверхности в направлении оси фары ближнего света для световой категории 1?

1. Более 20 мм

2. Менее 20 мм

3. Более 40 мм

4. Менее 40 мм

34. Какое расстояние должно быть между крайним сзади боковым светоотражающим устройством и задней оконечностью машины?

1. Не более 0,5м

2. Не более 1м

3. Не более 1,5м

4. Не более 2м

35. Где может располагаться предупреждающий знак медленно движущейся машины (треугольной формы)?

1. Сзади окна или любой другой панели из стекла

2. Спереди окна или любой другой панели из стекла

3. Сзади на линии симметрии машины или на горизонтальной и продольной плоскостях, проходящих  через линию симметрии машины

4. Спереди на линии симметрии машины или на горизонтальной и продольной плоскостях, проходящих  через линию симметрии машины

36. Для каких землеройных машин световой группы II с обеих боковых сторон устанавливаются дополнительные индикаторы поворота категории 5?

- Для машин, у которых расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей передних и задних указателей поворота составляет более 4 м

- Для машин, у которых расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей передних и задних указателей поворота составляет более 5 м

- Для машин, у которых расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей передних и задних указателей поворота составляет более 6 м

- Для машин, у которых расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей передних и задних указателей поворота составляет более 7 м

37. Комбинация осветительных, сигнальных и габаритных огней и светоотражателей какой световой группы (или световых групп) устанавливается на машины, предназначенные для проезда по дорогам общего пользования?

- I

- II

- III

- II и III

- I и II

38. С какой задержкой должно вызываться включение огня указателя поворота после приведение в действие органа управления световым контрольным сигналом?

- Менее 0,5с

- Менее 1с

- Менее 1,5с

- Менее 2с

39. Какое расстояние должно быть между двумя смежными боковыми светоотражающими устройствами?

- Не менее 1м

- Не менее 2м

- Не менее 3м

- Не менее 4м

40. На каком расстоянии от передней части машины должно находится крайнее спереди боковое светоотражающее устройство?

- не более 1м

- не более 2 м

- не более 3м

- не более 4м

41. Какие землеройные машины должны иметь SMV-знак?

- проектная скорость которых  не более 20км/ч и которые используются на дорогах общего пользования

- проектная скорость которых не более 40 км/ч и которые используются на дорогах общего пользования

- проектная скорость которых  не более 60км/ч и которые используются на дорогах общего пользования

42. В каких случаях допускается использовать аварийный сигнал? (выберите 3 правильных ответа)

- Для обозначения землеройной машины не способной продолжать функционирование

- Для обозначения землеройной машины при работе в местах с интенсивным движением

- Для обозначения землеройной машины, работающей на пониженной скорости

- Для обозначения работающей землеройной машины

- Для обозначения работающей землеройной машины

43. Какими средствами обезвреживают места (кроме металлических частей) загрязнения этилированным бензином? (выберите 3 правильных ответа)

1. 1,5%-ным раствором дихлорамина в бензине

2. хлорной известью в виде кашицы

3. хлорной водой

4. керосином

5. сухой хлорной известью

6. щелочным раствором

44. Какие действия необходимо предпринять при попадании этилированного бензина в глаза?

1. Промыть глаза теплой водой, наложить холодный компресс и обратиться в медпункт или поликлинику

2. Промыть глаза теплой водой и обратиться в медпункт или поликлинику

3. Промыть глаза раствором питьевой соды и обратиться в медпункт или поликлинику

4. Не трогая глаза немедленно обратиться в медпункт или поликлинику

45. Какое расстояние по воздуху должно быть между крайней точкой автогрейдера и ближайшим проводом линии электропередачи при напряжении от 150 до 220 кВ?

1. Не менее 9 м

2. Не менее 6 м

3. Не менее 5 м

4. Не менее 4 м

5. Не менее 2 м

46. Под чьим руководством и наблюдением должны выполняться земляные работы автогрейдером вблизи от газопровода или кабелей, находящихся под напряжением?

1. Специалиста и работника газохозяйства или электрохозяйства

2. Специалиста и работника газохозяйства и электрохозяйства

3. Работника газохозяйства и электрохозяйства

4. Работника газохозяйства или электрохозяйства

5. Специалиста

47. Какое расстояние от колес автогрейдера до бровки насыпи должно быть при разравнивании грунта на насыпях высотой более 1м?

1. Не менее 1 м

2. Не менее 1,5 м

3. Не менее 2 м

4. Не менее 2,5 м

5. Не менее 3 м

48. Когда необходимо осуществить включение первой или второй скорости передачи при необходимости движения под уклон?

1. Перед движением под уклон, на ровном участке

2. Сразу после начала спуска при уклоне не более 5°

3. При спуске на повышенных скоростях

4. При спуске на пониженных скоростях

49. Какое действие необходимо совершить в случае неисправности автогрейдера и его вынужденной остановке на дороге ночью?

1. Оградить его оранжевыми флажками по габариту

2. Оградить его красными флажками по габариту

3. Оградить его оранжевыми фонарями по габариту

4. Оградить его красными фонарями по габариту

5. Оградить его дорожными конусами по габариту

50. На каком расстоянии до первого рельса железнодорожного переезда при отсутствии шлагбаума или светофора должен остановиться машинист автогрейдера для пропуска приближающегося поезда?

1. Не ближе 3 м

2. Не ближе 5 м

3. Не ближе 7 м

4. Не ближе 10м

5. Не ближе 15 м

51. При вынужденной остановке автогрейдера на железнодорожном переезде, какой сигнал-жест служит сигналом остановки для машиниста поезда (локомотива, дрезины) при его появлении?

1. Разведенные в обе стороны руки с каким-либо хорошо видимым предметом перпендикулярно продольной оси железнодорожного пути

2. Поднятые вверх обе руки с каким-либо хорошо видимым предметом перпендикулярно продольной оси железнодорожного пути

3. Круговое движение руки с каким-либо хорошо видимым предметом

4. Вытянутая вперед в направлении движения поезда рука с каким-либо хорошо видимым предметом

52. Какие средства пожаротушения применяются при возгорании топлива?

1. Пену; при объемном тушении - составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5»

2. Распыленную воду; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый пар

3. Пену; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый пар

4. Распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5»

5. Распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5», перегретый пар

53. На какое расстояние запрещается приближаться к опасному месту при обрыве провода линии электропередач?

1. Ближе 4 м

2. Ближе 6 м

3. Ближе 8м

4. Ближе 10 м

5.Ближе 12 м

54. Какими средствами обезвреживают металлические части машины при их загрязнении этилированным бензином? (выберите 2 правильных ответа)

1. 1,5%-ным раствором дихлорамина в бензине

2. хлорной известью в виде кашицы

3. хлорной водой

4. керосином

5. сухой хлорной известью

6. щелочным раствором

55. Какие действия необходимо предпринять при попадании этилированного бензина на кожу?

1. Обмыть пораженное место теплой водой с мылом, а затем смазать защитным силиконовым кремом

2. Обмыть пораженное место керосином, а затем теплой водой с мылом

3. Обмыть пораженное место раствором питьевой соды и обратиться в медпункт или поликлинику

4. Не трогая пораженное место немедленно обратиться в медпункт или поликлинику

56. Какое расстояние по воздуху должно быть между крайней точкой автогрейдера и ближайшим проводом линии электропередачи при напряжении от 1 до 20 кВ?

1. Не менее 1 м

2. Не менее 2 м

3. Не менее 3 м

4. Не менее 4 м

5. Не менее 5 м

57. Под чьим руководством должны выполняться земляные работы автогрейдером при непосредственной близости от подземных коммуникаций?

1. Специалиста и работника газохозяйства или электрохозяйства

2. Специалиста и работника газохозяйства и электрохозяйства

3. Работника газохозяйства и электрохозяйства

4. Работника газохозяйства или электрохозяйства

5. Специалиста

58. Какой интервал необходимо соблюдать при одновременной работе нескольких машин, идущих друг за другом?

1. Не менее 3 м

2. Не менее 5 м

3. Не менее 7 м

4. Не менее 9 м

5. Не менее 12 м

59. На каком расстоянии от радиуса действия экскаватора запрещается нахождение автогрейдера?

1. Плюс 2 м

2. Плюс 5 м

3. Плюс 7 м

4. Плюс 9 м

60. Какое действие необходимо совершить в случае неисправности автогрейдера и его вынужденной остановке на дороге днем?

1. Оградить его оранжевыми флажками по габариту

2. Оградить его красными флажками по габариту

3. Оградить его оранжевыми фонарями по габариту

4. Оградить его красными фонарями по габариту

5. Оградить его дорожными конусами по габариту

61. На каком расстоянии до шлагбаума или светофора должен остановиться машинист автогрейдера для пропуска приближающегося поезда в случае, когда движение через железнодорожный переезд запрещено?

1. Не ближе 3 м

2. Не ближе 5 м

3. Не ближе 7 м

4. Не ближе 10м

62. Какой звуковой сигнал тревоги должен подавать машинист автогрейдера при вынужденной остановке на железнодорожном переезде и невозможности освобождения переезда?

1. Серия из двух длинных и одного короткого звукового сигнала

2. Серия из двух длинных и трех двух коротких звуковых сигналов

3. Серия из одного длинного и трех двух коротких звуковых сигналов

4. Сирия из одного длинного и одного короткого звукового сигнала

63. Какие документы должен иметь при себе машинист автогрейдера при выезде на линию? (Выберите 3 правильных ответа)

1. Справку о медицинском освидетельствовании на профессиональную пригодность

2. Удостоверение на право управления автогрейдером

3. Удостоверение на право работать в карьере или отвале

4. Путевой лист

64. Какое назначение имеют быстроразъемные переходники, относящиеся к вспомогательным средствам диагностики гидропривода дорожно-строительных машин?

1. Уменьшение времени и трудоемкости подсоединения страиваемых средств диагностирования и снижение утечек жидкости из гидросистемы

2.  Распределение потоков рабочей жидкости

3.  Соединение средств диагностирования

4.  Герметизация соединений

65. Каким диагностическим прибором следует измерять давление масла в системе управления тормозами?

1. Манометр с пределом измерения 25 МПа

2. Манометр с пределами измерения от 5 до 10; 25 МПа

3. Манометр с пределом измерения от 5 до 10 МПа

4. Манометр с пределом измерения 1 МПа

5. Манометр с пределом измерения 0,3 МПа

66. Каким диагностическим прибором следует измерять разряжение в тормозной системе с вакуум-усилителем?

1. Насос с манометром с пределом измерения 0,16 МПа

2. Вакуумметр с пределом измерения 0,1 МПа (760 мм рт.ст.)

3. Расходомеры на 3,3 л/с (200 л/мин); 8,3 л/с (500 л/мин)

4. Манометр с пределом измерения 1 МПа

5. Манометр с пределом измерения 0,3 МПа

67. С какой резьбой следует применять штуцер для измерения расхода жидкости при диаметре трубопровода 25мм?

1. М14х0,5

2. М14х0,75

3. М14х1

4. М14х1,5

5. М14х2

68. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке органа управления поворотом машины на рабочей площадке? (выберите 2 правильных ответа)

1. Торцовый ключ и рукоятки

2. Односторонний гаечный ключ

3. Комбинированный гаечный ключ

4. Бородок

5. Солидолонагнетатель

6.Торцовый динамометрический ключ

69. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке генератора машины на рабочей площадке? (выберите 2 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Бородок

5. Солидолонагнетатель

6.Торцовый динамометрический ключ

70. Каким диагностическим прибором следует измерять давление масла в трансмиссии?

1. Манометр с пределом измерения 25 МПа

2. Манометр с пределами измерения от 5 до 10 МПа

3. Манометр с пределом измерения 0,3 МПа

4. Манометр с пределом измерения 1 МПа

71. Каким диагностическим прибором следует измерять зазор в клапанах?

1. Штангенциркуль

2. Микрометр

3. Набор щупов

4. Набор калибров

5. Кронциркуль

72. С какой резьбой следует применять штуцера, присоединенные к трубе с наружным диаметром 8 мм для измерения температуры, давления и для отбора проб рабочей жидкости?

1. М14х0,5

2. М14х0,75

3. М14х1

4. М14х1,5

5. М14х2

73. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке тормоза машины на рабочей площадке? (выберите 2 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Бородок

5. Солидолонагнетатель

6.Торцовый динамометрический ключ

74. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке системы пуска машины на рабочей площадке? (выберите 3 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Бородок

5. Солидолонагнетатель

6.Торцовый динамометрический ключ

75. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке спидометра? (выберите 2 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Бородок

5. Клещи со скользящим шарниром

6.Торцовый динамометрический ключ

76. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке шин? (выберите 3 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Манометр шинный

5. Клещи со скользящим шарниром

6.Торцовый динамометрический ключ

77. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке фильтрующего элемента (основного и вспомогательного)? (выберите 3 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Манометр шинный

5. Клещи со скользящим шарниром

6.Торцовый динамометрический ключ

78. Какую группу трансмиссионных масел рекомендуется применять для цилиндрических конических и червячных передач, работающих при контактных напряжениях до 2100 МПа и температуре масла в объеме 130°С?

1. Группа 4

2. Группа 3

3. Группа 2

4. Группа 1

79. Какую группу моторных масел рекомендуется применять для высокофорсированных дизельных двигателей без наддува или с умеренным наддувом, работающих в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений?

1. Группа А

2. Группа Б2

3. Группа В2

4. Группа Г2

5. Группа Д2

6. Группа Е2

80. Какой состав гидравлических масел рекомендуется применять для гидросистем с насосами всех типов, работающие при давлении до 25 МПа и температуре масла в объеме более 80° С?

1. Минеральные масла без присадок

2. Минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками

3. Минеральные масла с антиокислительными,антикоррозионными и противоизносными присадками

4. Минеральные масла с антиокислительными и противоизносными присадками

81. Какие моторные масла относятся к всесезонным классам?

1. Зз, 4з, 5з, 6з

2. Зз, 4з, 5з, 6з, 6, 8

3. Зз/8; 4з/6; 4з/8

4. Зз, 4з, 5з, 6з, 6

82. Какое значение цетанового числа устанавливается для дизельных топлив марки Е?

1.45

2.40

3. 35

4. 30

83. Какая массовая доля воды содержится в охлаждающей жидкости вида ОЖ-К (концентрат)?

1. Не более 1%

2. Не более 3%

3. Не более 5%

4. Не более 7%

5. Не более 10%

84. Какие требования предъявляются к резервуарам для хранения дизельных топлив?

1. Резервуар должен быть металлическим с внутренним антикоррозионным покрытием

2. Резервуар должен быть металлическим без внутренних покрытий

3. Резервуар должен быть с плавающей крышей или понтоном или оборудованный газовой обвязкой в зависимости от условий эксплуатации резервуаров

4. Резервуар должен быть с плавающей крышей без понтонов и газовой обвязкой

85. Какие параметры НЕ учитываются при нормировании расхода топлива? (выберите 3 правильных ответа)

1. Затраты топлива, вызванные отступлением от принятой технологии

2. Затраты топлива, вызванные нарушением рационального режима работы

3. Затраты топлива, вызванные применением топлива не предусмотренного заводом-изготовителем

4. Расход топлива, не связанный непосредственно с работой машины

86. Какой параметр расхода топлива нормируется отдельно?

1.  Расход топлива, не связанный непосредственно с работой машины

2.  Затраты топлива, вызванные отступлением от принятой технологии

3.  Затраты топлива, вызванные нарушением рационального режима работы

4. Затраты топлива, вызванные применением топлива не предусмотренного заводом-изготовителем

87. К какой группе относятся машины одной марки прошедшие капитальный ремонт, но не отработавшие амортизационный срок службы при проверке норм расхода топлива?

1. 4-я группа

2. 3-я группа

3. 2-я группа

4. 1-я группа

88. Сколько рабочих смен составляет общая продолжительность испытания одной машины при проверке норм расхода топлива?

1. Не менее двух рабочих смен

2. Не менее трех рабочих смен

3. Не менее четырех рабочих смен

4. Не менее пяти рабочих смен

89. Какую группу моторных масел рекомендуется применять для среднефорсированных дизельных двигателей, предъявляющих повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию высокотемпературных отложений?

1. Группа А

2. Группа Б2

3. Группа В2

4. Группа Г2

5. Группа Д2

6. Группа Е2

90. Какая область применения для моторных масел группы В2?

1. Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих окислению масла и образованию всех видов отложений

2. Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию всех видов отложений, коррозии и ржавлению

3. Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников

4. Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию высокотемпературных отложений

5. Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений

6.  Малофорсированные дизели

91. Какие моторные масла относятся к зимним классам?

1. Зз, 4з, 5з, 6з

2. Зз, 4з, 5з, 6з, 6, 8

3. Зз/8; 4з/6; 4з/8

4. Зз, 4з, 5з, 6з, 6

92. Какую группу трансмиссионных масел рекомендуется применять для цилиндрических конических и червячных передач, работающих при контактных напряжениях до 2100 МПа и температуре масла в объеме 130°С?

1. по области применения 2

2. по области применения 3

3. по области применения 4

4. по области применения 5

93. Какой состав трансмиссионного масла соответствует 3 группе по области применения?

1. Трансмиссионные масла с противозадирными присадками умеренной эффективности

2. Трансмиссионные масла без присадок

3. Трансмиссионные масла с противозадирными присадками высокой эффективности и многофункционального действия, а также универсальные масла

4. Трансмиссионные масла с противозадирными присадками высокой эффективности

5. Трансмиссионные масла с противоизносными присадками

94. Какой состав гидравлических масел рекомендуется применять для гидросистем с шестеренными поршневыми насосами, работающими при давлении до 15 МПа и температуре масла в объеме до 80 °С?

1. Минеральные масла без присадок

2. Минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками

3. Минеральные масла с антиокислительными,антикоррозионными и противоизносными присадками

4. Минеральные масла с антиокислительными и противоизносными присадками

95. Какой состав гидравлического масла соответствует группе Б по эксплуатационным свойствам?

1. Минеральные масла без присадок

2. Минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками

3. Минеральные масла с антиокислительными,антикоррозионными и противоизносными присадками

4. Минеральные масла с антиокислительными и противоизносными присадками

96. Какая температура начала кристаллизации соответствует охлаждающей жидкости вида ОЖ-К при ее разбавлении дисциллированной водой в объемном соотношении 1:1?

1. Не выше минус 25(С

2. Не выше минус 35(С

3. Не выше минус 45 (С

4. Не выше минус 55(С

5. Не выше минус 65(С

97. Каким образом следует хранить пластичные смазки в картонных навивных барабанах?

1. На стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков крышками вверх не более чем в три яруса

2. На стеллажах, поддонах или в штабелях крышками вверх не более чем в два яруса в крытых складских помещениях

3. В поддонах крышками вверх не более чем в три яруса в крытых складских помещениях

4. В поддонах крышками вверх не более чем в два яруса в крытых складских помещениях

98.Установите соответствие класса вязкости моторного масла по ГОСТ 17479.1-2015 с классом вязкости по  SAE J 300:2013. Ответ запишите в виде «Порядковый номер класса вязкости по ГОСТ  17479.1-2015- буквенное обозначение класса вязкости по  SAE J 300:2013»

| № | Класс вязкости моторного масла по ГОСТ 17479.1-2015 |  | Класс вязкости по SAE J 300:2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зз | а) | 20W |
| 2 | 4з | б) | 30 |
| 3 | 5з | в) | 10W |
| 4 | 6з | г) | 20 |
| 5 | 6, 8 | д) | 40 |
| 6 | 14,16 | е) | 5W |
| 7 | 24 | ж) | 60 |
|  |  | з) | 15W |

99. Каким документом (или документами) оформляется отчет за израсходованные материалы на техническое обслуживание?

1. Требованиями или расходной ведомостью

2. Требованиями и расходной ведомостью

3. Требованиями

4. Расходной ведомостью

100. В каком документе фиксируется получением материалов для технического обслуживания машины?

1. В требованиях

2. В расходной ведомости

3. В заборной ведомости

4. В ведомости запасных частей, инструмента и приспособлений

101. Каким документом оформляется получение запасных частей?

1. Расходной ведомостью

2. Требованиями

3. Заборной ведомостью

4. Ведомостью запасных частей, инструмента и приспособлений

102. В каких пределах допускается отсутствие крепежных деталей для машин, сдаваемых в ремонт?

1. До 5%

2. До 10 %

3. До 15%

4. До 20%

5. До 25%

103.  В каких пределах допускается отсутствие стекол от числа предусмотренного конструкторской документацией и отдельных мелких деталей для машин, сдаваемых в ремонт?

1. До 5%

2. До 10 %

3. До 15%

4. До 20%

5. До 25%

104. Какой документ заказчик направляет исполнителю при сдаче в ремонт отдельных составных частей машины в случае, если паспорт предприятием-изготовителем не предусмотрен?

1.  Сменный журнал

2. Справку о техническом состоянии машины

3. Формуляр

4. Ведомость запасных частей, инструмента и приспособлений

105. Какие параметры при диагностировании внутреннего состояния гидросистемы и ее отдельных элементов являются основными? (выберите 4 правильных ответа)

1. Виброакустические параметры (виброперемещение, виброускорение)
2. Объемные потери рабочей жидкости

3. Объемный КПД

4. Интенсивность изменения давления в контуре
5. Номинальное и максимальное давление

6. Перепад давления на гидроаппаратах и отдельных участках гидросистемы
7. Температура рабочей жидкости

8. Концентрация и гранулометрический состав механических примесей

106. Какие параметры при диагностировании внутреннего состояния гидросистемы и ее отдельных элементов являются вспомогательными? (выберите 4 правильных ответа)

1. Виброакустические параметры (виброперемещение, виброускорение)
2. Объемные потери рабочей жидкости

3. Объемный КПД

4. Интенсивность изменения давления в контуре
5. Номинальное и максимальное давление

6. Перепад давления на гидроаппаратах и отдельных участках гидросистемы
7. Температура рабочей жидкости

8. Концентрация и гранулометрический состав механических примесей

107. По каким параметрам диагностируют гидросистему в целом при ежесменном техническом обслуживании? (выберите 3 правильных ответа)

1.Продолжительность рабочего цикла

2.Величина отклонения рабочего органа под действием силы тяжести или контрольной нагрузки

3.Интенсивность снижения уровня рабочей жидкости в баке

4.Усилие перемещения элементов управления

5.Виброакустические параметры

6. Внешние утечки рабочей жидкости через уплотнения и соединения

108. По какому параметру при ежесменном техническом обслуживании диагностируют работоспособность гидронасоса?

1. Номинальное давление

2. Объемный КПД

3. Максимальное давление

4. Уровень разрежения во всасывающей гидролинии

5. Работа механизма управления (для регулируемых насосов)

6. Гидравлическая мощность

109. По какому параметру при ежесменном техническом обслуживании диагностируют состояние рабочей жидкости?

1. Температура рабочей жидкости

2. Интенсивность нагрева рабочей жидкости

3. Вязкостно-температурные свойства жидкости

4. Кинематическая вязкость жидкости при номинальной температуре

110. По какому параметру диагностируют напорный контур гидросистемы при ежесменном техническом обслуживании?

1. Объемный КПД

2. Интенсивность изменения давления в контуре

3. Максимальное давление

4. Частота вращения при номинальном давлении

111. По какому параметру диагностируют рабочий контур с гидроцилиндром при ежесменном техническом обслуживании?

1. Объемный КПД

2. Интенсивность изменения давления в контуре

3. Максимальное давление

4. Частота вращения при номинальном давлении

112. При каких дефектах основной двигатель автогрейдера не может быть принят в ремонт или передается в ремонт по соглашению между заказчиком и ремонтным предприятием? (выберите 3 правильных ответа)

1. Пробоины на стенках водяной рубашки или на картере блока цилиндров (кроме поддона) более 150 см

2. Пробоины на стенках водяной рубашки или на картере блока цилиндров (кроме поддона) более 200 см

3. Трещины или обломы, проходящие через гнезда под втулки распределительного вала, ребра жесткости, или выходящие из плоскости разъемов

4. Обломы стенок гнезда вкладышей коренных подшипников, захватывающие более 0,15 поверхности гнезда

5. Обломы стенок гнезда вкладышей коренных подшипников, захватывающие более 0,25 поверхности гнезда

113. При каком значении снижении объемного коэффициента подачи гидронасоса автогрейдера составную часть необходимо направить в ремонт?

1. на 5%  и более от номинального значения

2. на 10%  и более от номинального значения

3. на 15%  и более от номинального значения

4. на 20%  и более от номинального значения

5. на 25%  и более от номинального значения

114. На основании показаний каких средств диагностики проводится ежесменное диагностирование машины?

1. встроенных средств технической диагностики

2. встроенных и внешних средств диагностики

3. внешних средств диагностики

4. встраиваемых средств диагностики

115. На какое значение в зависимости от условий эксплуатации допускается отклонение от установленной периодичности проведения технического обслуживания и текущего ремонта?

1. 5%

2. 10%

3. 15%

4. 20%

5. 25%

116. Какая трудоемкость устанавливается на устранение мелких неисправностей, обнаруженных в процессе технического обслуживания?

1. Не превышающая 10% трудоемкости соответствующего вида ТО

2. Не превышающая 20% трудоемкости соответствующего вида ТО

3. Не превышающая 30% трудоемкости соответствующего вида ТО

4.Не превышающая 40% трудоемкости соответствующего вида ТО

5. Не превышающая 50% трудоемкости соответствующего вида ТО

117. При каких дефектах тяговая рама автогрейдера не может быть принята в ремонт или передается в ремонт по соглашению между заказчиком  и ремонтным предприятием? (выберите 4 правильных ответа)

1. Сквозная трещина, захватывающая более 50% поперечного сечения несущих элементов конструкции

2. Сквозная трещина, захватывающая более 60% поперечного сечения несущих элементов конструкции

3. Более двух сквозных трещин, каждая из которых захватывает менее 30% поперечного сечения несущих элементов конструкций

4. Более двух сквозных трещин, каждая из которых захватывает менее 50% поперечного сечения несущих элементов конструкций

5. Более трех трещин, проходящих через усиливающие накладки на несущих элементах конструкций, отремонтированных ранее приваркой накладок

6. Коррозионный износ несущих элементов конструкций, превышающий 10% первоначального сечения

7. Коррозионный износ несущих элементов конструкций, превышающий 15% первоначального сечения

118. При каком снижении мощности основного двигателя автогрейдера составную часть необходимо направить в ремонт?

1. более 5% от номинального значения

2. более 10% от номинального значения

3. более 15% от номинального значения

4. более 20% от номинального значения

5. более 25% от номинального значения

119. При каком снижении объемного коэффициента подачи шестеренного насоса автогрейдера составную часть необходимо направить в ремонт?

1. на 5%  и более от номинального значения

2. на 10%  и более от номинального значения

3. на 15%  и более от номинального значения

4. на 20%  и более от номинального значения

5. на 25%  и более от номинального значения

120. В каких условиях должны осуществляться сложные контрольно-регулировочные операции топливной аппаратуры, агрегатов гидросистемы, электрооборудования?

1. В полевых условиях при наличии специалистов с применением передвижной ремонтной мастерской, оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами или на базе механизации

2. На базе, оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами

3. На базе, имеющей соответствующих специалистов и оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами

4. В полевых условиях с применением передвижной ремонтной мастерской, оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами или на базе механизации

121. По каким параметрам осуществляют проверку работоспособности гидросистемы? (выберите 3 правильных ответа)

1. Номинальное и максимальное давления на различных участках гидросистемы

2. Минимальное и максимальное давления на различных участках гидросистемы

3. Интенсивность падения давления воздуха

4. Концентрация и гранулометрический состав механических примесей

5. Температура рабочей жидкости

122. Какая суммарная погрешность измерения с установленной вероятностью 0,95 допускается для второй группы точности при измерении температуры рабочей жидкости?

1. ±3,5 оС

2. ±2,5 оС

3. ±2,0 оС

4. ±1,5 оС

5. ±1,0 оС

6. ±0,3 оС

123. При каких значениях давления и в течение какого времени следует проверять герметичность гидросистемы?

1.При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и максимальном  давлении (PMAX) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды

2. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и номинальном  давлении (PНОМ) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды

3. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и минимальном  давлении (PMIN) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды

4. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и номинальном  давлении (PНОМ) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды

5. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и минимальном  давлении (PMIN) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды

6. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и максимальном  давлении (PMAX) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды

124. Какое значение температур должна иметь вода при подогреве двигателя машины горячей водой во время подготовки машины к осеннее-зимнему периоду эксплуатации?

1. 50 ... 60 °С

2. 60 ... 70 °С

3. 70 ... 80 °С

4. 80 ... 90 °С

125. Какую температуру должно иметь масло, заливаемое в картер двигателя во время подготовки машины к осеннее-зимнему периоду эксплуатации?

1. 40 °С

2. 50 °С

3. 60 °С

4. 70 °С

126. Каким образом необходимо удалять воду из системы охлаждения во время подготовки машины к осеннее-зимнему периоду эксплуатации?

1. При температуре воды не ниже 40 °С через 10 ... 15 мин после остановки двигателя

2. При температуре воды не ниже 20 °С через 10 ... 15 мин после остановки двигателя

3. При температуре воды не ниже 40 °С сразу после остановки двигателя

4. При температуре воды не ниже 20 °С сразу после остановки двигателя

127. При какой температуре воздуха следует немедленно слить масло из картера двигателя?

1. Ниже минус 1 ... 5 °С

2. Ниже минус 5 ... 10 °С

3. Ниже минус 10 ... 15 °С

4. Ниже минус 15 ... 20 °С

128. Укажите последовательность действий при подготовке механической трансмиссии к зимнему периоду эксплуатации. Ответ запишите в виде «Порядковый номер операции – буквенное обозначение операции»

| № |  | Наименование операции |
| --- | --- | --- |
| 1 | а) | Промыть систему дизельным топливом или керосином |
| 2 | б) | Слить летний сорт смазочного масла |
| 3 | в) | Удалить промывочную жидкость |
| 4 | г) | Заполненный промывочной жидкостью агрегат привести в движение на малой скорости холостого хода в течение нескольких минут |
|  | д) | Замерить зазоры в сопряжениях |

129. Какой способ расконсервации машины рекомендуется применять в случае, если консервация осуществлялась нанесением масел и смазок на поверхность машины?

- Промывание моющими растворами

- Промывание горячей водой, моющими растворами или обработка органическими растворителями способом протирки с последующей промывкой горячей водой, моющими растворами

- Удаление масляной пленки и смазок, продувание полостей подогретым воздухом или промывание мыльно-содовым раствором

- Механическое удаление защитного покрытия

130. Какая категория условий хранения в умеренном микроклимате соответствует хранению в промышленной зоне в закрытом неотапливаемом помещении?

- Категория А

- Категория В

- Категория С

- Категория D

131. С какой периодичностью должны проверяться машины, длительно хранящиеся под навесом и на открытых площадках?

- Не реже 1 раза в неделю

- Не реже 1 раза в месяц

- Не реже 1 раза в 2 месяца

- Не реже 1 раза в 3 месяца

- Не реже 1 раза в квартал

132. В течение какого срока машины должны быть поставлены на межсменное и кратковременное хранение?

1. Сразу после прекращения их эксплуатации

2. Не позднее 2 дней после прекращения их эксплуатации

3. Не позднее 5 дней после прекращения их эксплуатации

4. Не позднее 10 дней после прекращения их эксплуатации

133. Какое минимальное расстояние должно быть между рядами машин при хранении?

1.Не менее 2 м

2.Не менее 6 м

3. Не менее 8 м

4. Не менее 10 м

134. С какой периодичностью должны проверяться машины, хранящиеся на складах?

- Не реже 1 раза в неделю

- Не реже 1 раза в 2 недели

- Не реже 1 раза в месяц

- Не реже 1 раза в 2 месяца

- Не  реже 1 раза в 3 месяца

135. Какие действия необходимо осуществить при межсменном хранении машины на пневмоколесном ходу?

1. Установить машины на подставки (или подкладки) во избежание перекоса и изгиба рам

2. Повысить давление в шинах сверх номинального

3. Установить машины на подставки (или подкладки) во избежание перекоса и изгиба рам и других узлов и снизить давление в шинах до 70-80% номинального

4. Снизить давление в шинах до 70-80% номинального

136. Какое должно быть расстояние между шинами и опорной поверхностью при установке машины на подставки в горизонтальном положении на период хранения?

1. Не менее 6 см

2. Не менее 8 см

3. Не менее 10 см

4. Не менее 12 см

137. Какие варианты временной защиты применяются при частичной консервации изделий группы I-3 (изделия с легкодоступными внутренними поверхностями (полости, углубления))? (выберите 4 правильных ответа)

1. Применяется вариант временной защиты ВЗ-1(защита консервационными маслами изделий из черных и цветных металлов)

2. Применяется вариант временной защиты ВЗ-2 (защита рабоче-консервационными маслами изделий из черных и цветных металлов)

3. Применяется вариант временной защиты ВЗ-4 (защита консервационными смазками изделий из черных и цветных металлов)

4. Применяется вариант временной защиты ВЗ-6 (защита восковыми составами изделий из черных и цветных металлов)

5. Применяется вариант временной защиты ВЗ-7 (защита снимаемыми ингибированными полимерными покрытиями изделий из черных и цветных металлов)

6. Применяется вариант временной защиты ВЗ-8 (защита смываемыми ингибированными покрытиями изделий из черных и цветных металлов)

138. Какое должно быть время выдержки при нанесении восковых составов окунанием при консервации изделий машиностроения?

1. не менее 1 мин

2. не менее 5 мин

3. не менее 10 мин

4. не менее 15 мин

139. До какой температуры нагревают консервационные и рабоче-консервационные масла при их нанесении на поверхности изделий, подлежащих консервации?

1. 40°С

2. 50(С

3. 60(С

4. 70(С

5. 80(С

140. Какое обозначение применяют при транспортировании и хранении изделий без средств временной противокоррозионной защиты?

1. ВЗ -*

2.ВЗ - 0

3.ВЗ

4.БВЗ

141. Как следует проводить обработку поверхностей щелочными растворами при консервации автогрейдера?

- Протиранием участков, подлежащих консервации, хлопчатобумажными салфетками или щетками, смоченными растворами

- В моечных установках. Состав растворов и режим, обработки должны обеспечивать требуемую степень очистки и обезжиривания

- В моечных установках, протиранием участков, подлежащих консервации, хлопчатобумажными салфетками или щетками, смоченными растворами

- Высокоскоростной струей раствора

142. Какая категория условий хранения в умеренном микроклимате соответствует хранению в промышленной зоне в помещении c регулируемыми параметрами атмосферы?

- Категория А

- Категория В

- Категория С

- Категория D

143. В течение какого периода должны проверяться машины, длительно хранящиеся под навесом и на открытых площадках после сильного ветра, снегопада и обильного дождя?

  - Не позднее следующего дня

  - Не позднее 2 дней

  - Не позднее 5 дней

  - Не позднее 10 дней

144. В течение какого срока машины должны быть поставлены на длительное хранение?

1. Сразу после прекращения их эксплуатации

2. Не позднее 5 дней после прекращения их эксплуатации

3. Не позднее 10 дней после прекращения их эксплуатации

4. Не позднее 14 дней после прекращения их эксплуатации

145. Какое минимальное расстояние должно быть между машинами в одном ряду при хранении?

1. 0,5м

2. 0,7 м

3. 1 м

4. 1,2 м

146. Какие действия необходимо осуществить при кратковременном и длительном хранении машины на пневмоколесном ходу? (выберите 2 правильных ответа)

  - Повысить давление в шинах сверх номинального

  - Снизить давление в шинах до 70-80% номинального

  - Установить машину на подставки (или подкладки)

  - Снять пневматические  колеса и хранить в сухом отапливаемом месте

147. Каким документом (документами) устанавливаются требования к подготовке и постановке машины на хранение?

    - ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751

    - ГОСТ 27252

    - Инструкция по эксплуатации

    - ГОСТ 7751

    - Инструкция по эксплуатации, ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751

148. Какой уклон должны иметь площадки для хранения машин?

1. 1-2(

2. 2-3(

3. 3-4(

4. 5-6(

149. Применяются ли (если да, то какие) средства временной защиты при частичной консервации изделий группы I-1 (мелкие изделия массового производства)?

1. Не применяются

2. Применяется вариант временной защиты ВЗ-1(защита консервационными маслами изделий из черных и цветных металлов)

3. Применяется вариант временной защиты ВЗ-4 (защита консервационными смазками изделий из черных и цветных металлов)

4. Применяется вариант временной защиты ВЗ-6 (защита восковыми составами изделий из черных и цветных металлов)

5. Применяется вариант временной защиты ВЗ-8 (защита смываемыми ингибированными покрытиями изделий из черных и цветных металлов)

150. При какой оптимальной температуре консервационных углеводородных смазок производят их нанесение на поверхность изделий, подлежащих консервации?

1. 60-80 (С

2. 80-100 (С

3. 100-120 (С

4. 120-140 (С

5. 140-160 (С

151. Через какое время при хранении машины необходимо проветривать и перекладывать детали из резины и текстиля?

1. Через 1 месяц

2. Через 2 месяца

3. Через 3 месяца

4. Через 4 месяца

5. Через 6 месяцев

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

- Ключ к заданиям

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 2. |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 3. |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 4. |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 5. |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 6. |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 7. |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 8 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 9 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 10 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 11 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 12 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 13 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 14 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 15 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 16 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 17 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 18 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 19 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 20 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 21 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 22 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 23 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 24 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 25 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 26 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 27 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 28 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 29 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 30 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 31 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 32 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 33 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 34 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 35 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 36 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 37 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 38 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 39 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 40 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 41 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 42 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 43 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 44 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 45 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 46 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 47 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 48 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 49 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 50 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 51 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 52 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 53 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 54 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 55 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 56 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 57 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 58 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 59 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 60 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 61 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 62 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 63 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 64 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 65 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 66 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 67 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 68 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 69 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 70 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 71 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 72 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 73 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 74 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 75 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 76 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 77 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 78 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 79 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 80 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 81 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 82 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 83 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 84 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 85 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 86 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 87 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 88 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 89 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 90 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 91 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 92 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 93 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 94 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 95 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 96 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 97 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 98 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 99 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 100 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 101 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 102 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 103 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 104 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 105 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 106 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 107 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 108 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 109 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 110 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 111 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 112 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 113 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 114 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 115 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 116 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 117 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 118 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 119 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 120 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 121 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 122 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 123 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 124 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 125 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 126 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 127 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 128 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 129 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 130 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 131 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 132 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 133 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 134 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 135 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 136 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 137 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 138 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 139 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 140 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 141 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 142 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 143 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 144 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 145 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 146 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 147 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 148 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 149 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 150 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 151 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Теоретический этап экзамена включает 151 задание, охватывающих все предметы оценивания, и считается выполненным при правильном выполнении экзаменуемым 129 заданий.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

1. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №1):

трудовая функция: 3.2.1: Выполнение механизированных работ любой сложности автогрейдером с двигателем мощностью свыше 100 кВ

трудовое действие (действия): Выполнение работ по разработке и перемещению грунтов

Задание№1: Выполнить земляные работы по разработке грунта в резерве и перемещении его в насыпь. Разработку резерва начинают от внутренней бровки резерва по кольцевой схеме. Перемещение грунта осуществляют за несколько проходов. Разработку резерва и перемещение грунта в насыпь выполняют в следующей технологической последовательности:
- первое зарезание в левом резерве;

- второе зарезание в правом резерве;

- первое перемещение грунта к оси дороги на левой части насыпи;

- второе перемещение грунта к оси дороги на правой части насыпи.

Последующие зарезания и перемещения повторяются в таком же порядке (Рис. 1)

Рисунок 1- Схема разработки резерва и отсыпки насыпи автогрейдером: а - последовательность проходов; б - последовательность разработки резерва; I - от внешней бровки; II - от внутренней бровки

Зарезание грунта следует выполнять на первой передаче автогрейдера половиной длины его ножа при наибольшей толщине срезаемой стружки, а перемещение и разравнивание - на второй и третьей передачах по возможности всей длины ножа.

Для достижения высокой производительности автогрейдера угол установки ножа следует устанавливать по таблице 1.

Таблица 1

| Рабочие операции | Угол установки ножа автогрейдера, градус |
| --- | --- |
|  | захвата | резания | наклона |
| Резание грунта: |  |  |  |
| - разрыхленного | 30-35 | до 40 | 13 |
| - неразрыхленного | 35-40 | до 35 | 13 |
| Перемещение грунта | 35-50 | 35-45 | 3-6 |
| Разравнивание | 55-70 | 50-60 | до 1,5 |

Укладку грунта в насыпь производят одним из двух способов - в прижим и в полуприжим. При укладке грунта в насыпь в полуприжим перемещаемый вал грунта укладывают с предыдущим на расстоянии между гребнями валов 0,4-0,5 м, т.е. между ними имеются зазоры, заполняемые в последующем путем срезки гребня валов автогрейдером. В этом случае толщина отсыпаемого слоя грунта составляет 0,25-0,35 м и высота насыпи достигает 0,5-0,75 м, а при укладке в прижим она увеличивается на 0,4-0,5 м.

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт;

- Ознакомьтесь с проектной документацией на возведение земляного полотна из боковых резервов.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом автогрейдера).

Место выполнения задания: Участок объекта по возведению земляного полотна из боковых резервов

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность выполнить земляные работы по разработке грунта в резерве и перемещении его в насыпь | Технология выполнения работ. Качество выполнения земляных работ по разработке грунта в резерве и перемещении его в насыпь | Соответствие выполненных земляных работ требованиям: - проекта на выполнение земляных работ по возведению земляного полотна из боковых резервов. - типовой технологической карты (ТТК). Возведение земляного полотна из боковых резервов; - инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт; -ТИ-008-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера |

2. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №2):

трудовая функция: 3.2.2: Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт

трудовое действие (действия):

-  Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов автогрейдера;
	- Выполнение регулировочных операций при техническом обслуживании автогрейдера;

- Проверка заправки и дозаправка автогрейдера топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями;

- Устранение обнаруженных незначительных неисправностей в работе машины

Задание№2:  Выполнить контрольно-регулировочные операции при техническом обслуживании автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт.

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт.

- Ознакомиться с картой смазки автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом автогрейдера, слесарем- ремонтником).

Место выполнения задания: База механизации

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность смазать элементы сопряжения согласно таблице смазки. Проверить уровень топлива в баках, масла в картерах, охлаждающей и рабочей жидкости в системах. Долить при необходимости | Технология смазочных работ, контрольных работ, работ по доливу топлива, масел, охлаждающей и технических жидкостей | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше100 кВт; - Карте смазки; - ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия - ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение - ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение - ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение - ГОСТ 28084-89. Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность проверить зазоры между лентой и барабаном стояночного тормоза, между отжимными кулачками и упорным кольцом сцепления, между диском муфты выключения и диском тормозка; люфты в шарнирах тяг рулевого управления. Обеспечить зазоры в соответствии с инструкцией по эксплуатации. | Технология контрольно-регулировочных работ | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: -инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше100 кВт; - ГОСТ 28983-91. Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 1. Инструмент для ухода и регулировки; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность проверить давление во всех шинах и состояние шин, удалить застрявшие предметы. | Технология выполнения контрольно-регулировочных работ | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт; - ГОСТ 28983-91. Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 1. Инструмент для ухода и регулировки; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность подтянуть гайки крепления колес моментом затяжки в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации | Технология выполнения контрольно-регулировочных работ | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше100 кВт; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность слить отстой топлива из топливного бака и фильтра грубой очистки | Технология выполнения сливных работ | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше100 кВт; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность проверить уровень электролита в аккумуляторах, а также состояние клемм, вентиляционных отверстий, пробок. Смазать контактные части клемм и наконечники проводов техническим вазелином | Технология выполнения контрольно-регулировочных и смазочных работ | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше100 кВт; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность слить рабочую жидкость из фильтра гидросистемы, промыть корпус фильтра, заменить фильтрующий элемент | Технология выполнения сливных работ и работ по замене фильтрующего элемента | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше100 кВт; - Карте смазки; - ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; - ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |

3. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №3):

трудовая функция: 3.2.1: Выполнение механизированных работ любой сложности автогрейдером с двигателем мощностью свыше 100 кВ

трудовое действие (действия): Выполнение работ по профилированию откосов насыпей и выемок

Задание№3:  Выполнить текущий ремонт откосов земляного полотна с применением автогрейдера, оборудованного планировщиком откосов.

Для выполнения данного задания необходимо смонтировать на автогрейдерном отвале удлинитель отвала и планировщик откосов, завезти автосамосвалами грунт для засыпки вымоин на откосах. Текущий ремонт откосов земляного полотна с использованием автогрейдера необходимо производить при температуре воздуха не ниже 0 °С.

Текущий ремонт откосов земляного полотна выполняют в соответствии с принятой в карте технологией поэтапно (рис. 1).

Рисунок 1 – Технологическая схема текущего ремонта откосов земляного полотна: I - установка технических средств организации дорожного движения; сталкивание грунта с обочины на откос автогрейдером; II - планировка верхней части откоса автогрейдером, оборудованным планировщиком откосов; III - планировка нижней части откоса автогрейдером, оборудованным планировщиком откосов; снятие технических средств организации дорожного движения.

Этап I. Сталкивание грунта с обочины на откос земляного полотна производят автогрейдером за два прохода. Отвал автогрейдера, оснащенный удлинителем, должен быть установлен в положение, при котором угол захвата составляет 40°, угол наклона 4°, а угол резания 35°.

Этап II. Планируют верхнюю часть откоса земляного полотна за один-два прохода автогрейдера, оборудованного планировщиком откосов, при его движении по обочине. Отвалу автогрейдера придают положение, при котором угол захвата составляет 60°, угол резания 35°. 
В конце участка производства работ разворачивают автогрейдер и перемещают его с верха насыпи на дно резерва.

Этап III. Планировку нижней части откоса земляного полотна также производят за один-два прохода автогрейдера, движущегося по дну резерва. При этом отвал автогрейдера и планировщик откосов должны составлять одну прямую линию.

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт;

- Ознакомьтесь с проектной документацией на текущий ремонт откосов земляного полотна с применением автогрейдера.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом автогрейдера).

Место выполнения задания: Закрытая площадка участка по текущему ремонту откосов земляного полотна

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность выполнить земляные работы по текущему ремонту откосов земляного полотна | Технология выполнения работ. Качество выполнения земляных работ по текущему ремонту откосов земляного полотна | Соответствие выполненных земляных работ требованиям: - проекта на выполнение текущего ремонта откосов земляного полотна. - типовой технологической карты на текущий ремонт откосов земляного полотна; - инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт; -ТИ-008-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера |

4. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №4):

трудовая функция: 3.2.1: Выполнение механизированных работ любой сложности автогрейдером с двигателем мощностью свыше 100 кВ

трудовое действие (действия): Выполнение работ по восстановлению дорожных покрытий

Задание№4:  Выполнить текущий ремонт грунтовых обочин с использованием автогрейдера.

Завезенный автосамосвалами грунт выгружают на обочину через равные промежутки из расчета 1,0...1,1 м3 на 10 м обочин с учетом коэффициента уплотнения.

Текущий ремонт грунтовых обочин выполняют в соответствии с принятой в карте технологией поэтапно (рис. 1).

Рисунок 1 – Технологическая схема текущего ремонта грунтовых обочин: I - установка технических средств организации дорожного движения; разравнивание и планировка обочины автогрейдером; II - уплотнение обочины самоходным катком на пневматических шинах; снятие технических средств организации дорожного движения.

В рамках задания выполняется этап  I: Разравнивают грунт на обочине автогрейдером за два продольных прохода в прямом и обратном направлениях. Отвал автогрейдера устанавливают в положение, при котором угол захвата составляет 75°, и начинают перемещение грунта, постепенно смещая часть его к бровке земляного полотна. При необходимости угол захвата изменяют, увеличивая его до 90° или уменьшая до 60°. Достигнув конца участка работ, не поднимая отвала, автогрейдер задним ходом перемещают в первоначальное положение. При этом с помощью отвала автогрейдера продолжают разравнивать грунт. Планируют обочины автогрейдером за один проход по одному следу. Отвал автогрейдера устанавливают в положение, при котором угол захвата составляет 90°, а угол наклона соответствует требуемому уклону обочины.

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт;

- Ознакомьтесь с проектной документацией на текущий ремонт грунтовых обочин.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом автогрейдера).

Место выполнения задания: Закрытая площадка участка по текущему ремонту грунтовых обочин

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность выполнить земляные работы по текущему ремонту грунтовых обочин | Технология выполнения работ. Качество выполнения земляных работ по текущему ремонту грунтовых обочин | Соответствие выполненных земляных работ требованиям: - проекта на выполнение текущего ремонта грунтовых обочин с применением автогрейдера. - типовой технологической карты на текущий ремонт грунтовых обочин с применением автогрейдера; - инструкции по эксплуатации конкретной модели автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт; -ТИ-008-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера |

Правила обработки результатов практической части экзамена:

Практический этап экзамена включает 4 задания и считается пройденным при выполнении экзаменуемым одного из заданий №1, 3, 4 и задания №2. Задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Машинист автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт (4-й уровень квалификации)» принимается при прохождении экзаменуемым теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

- ГОСТ 11030-93 Автогрейдеры. Общие технические условия

- ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические

- ГОСТ 27535-87 (ИСО 7134-85) Машины землеройные. Автогрейдеры. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации

- ГОСТ Р ИСО 12509-2010 Машины землеройные. Осветительные, сигнальные и габаритные огни и светоотражатели

- ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия

- ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение

- ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение

- ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение

- ГОСТ 28084-89. Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия

- ГОСТ 28983-91. Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 1. Инструмент для ухода и регулировки

- ГОСТ 27253-87 (ИСО 6012-82) Машины землеройные. Приборы для обслуживания

- ГОСТ 25646-95 Эксплуатация строительных машин. Общие требования

- ГОСТ 27252-87 (ИСО 6749-84) Машины землеройные. Консервация и хранение

- ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров

- ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности

- ГОСТ 26679-85 Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Автогрейдеры и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования

- ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

- ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

- СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 2. Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна

- Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

- ВСН 36-90 - Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин

- СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация диагностирования строительных и дорожных машин. Часть 1. Общие требования

- МДС 12-13.2003 Механизация строительства. Годовые режимы работы строительных машин

- МДС 12-20.2004 Механизация строительства. Организация диагностирования строительных и дорожных машин. Диагностирование гидроприводов

- МДС12-38.2007 – Нормирование расхода топлива для строительных машин

- ТОИ Р-218-05-93 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера (прицепного грейдера)

- ТИ-008-2002 Инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера

- ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника