ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017 год

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации…………………….....3

2. Номер квалификации…………………………………………………………..…3

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации……………………………………………………..3

4. Вид профессиональной деятельности…………………………………………...3

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена………………………………………………………………………………3

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена………………………………………………………………………………5

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий………..…..7

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий………………………….…....8

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий………...…9

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена…….……...9

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального  экзамена……………………………………………………………………….…….23

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена……………29

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации………………………………………………………………….……34

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств………………………………….……34

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 уровень квалификации)»

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 16.02800.01.

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Профессиональный стандарт:  Приказ Минтруда России от 21.11.2014 N 931н "Об утверждении профессионального стандарта "Машинист экскаватора" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2014 N 35216)

Код: 16.028

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: Выполнение механизированных работ с применением экскаватора

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ТФ 3.1.1(уровень 3) З: Требования инструкции по эксплуатации | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 1-6 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 7 |
| 2. ТФ 3.1.1(уровень 3) З: Способы управления рабочими органами экскаватора, кинематика движения отвала экскаватора в пространстве | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 8, 9 |
| 3. ТФ 3.1.1(уровень 3) З: Технология работ, выполняемых на экскаваторе | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 10-16 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 17 |
| 4. ТФ 3.1.1(уровень 3) З: Правила охраны труда и техники безопасности | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 18-23 |
| 5. ТФ 3.1.2 (уровень 3) З: Правила производственной и технической эксплуатации экскаватора. Правила приема и сдачи смены | 1 балл за правильно установленную последовательность | Задание на установление последовательности №24 |
|  | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 25-28 |
| 6. ТФ 3.1.2(уровень 3) З: Устройство, технические характеристики машины и ее составных частей | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия №29 |
|  | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 30, 31 |
| 7. ТФ 3.1.2(уровень 3) З: Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания, контрольные параметры, характеризующие работоспособное состояние машины | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 32-39 |
| 8. ТФ 3.1.2(уровень 3) З: Свойства марок, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей при техническом обслуживании экскаватора | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 39-46 |
| 9. ТФ 3.1.2 (уровень 3) З: Правила хранения машин | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 47-54 |
| 10. ТФ 3.1.2 (уровень 3) З: Действия установленной сигнализации при работе и движении | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 54-60 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

- количество заданий с выбором ответа: 56;

- количество заданий на установление последовательности: 1;

- количество заданий на установление соответствия 3;

- количество заданий с открытым ответом 0;

- время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ 3.1.1: Выполнение работ средней сложности экскаватором с ковшом емкостью до 1,25 м3 и роторным экскаватором (канавокопателем и траншейным) производительностью до 2500 м3/ч ТД: Выполнение работ экскаватором по рытью траншей | Соответствие выполненных работ: проекту на выполнение земляных работ по устройству траншеи. Типовая технологическая инструкция. Земляные работы в стесненных условиях. Устройство малых котлованов и траншей. Инструкция по эксплуатации конкретной модели экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3 (обратная лопата); ТИ-005-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста экскаватора | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №1 |
| ТФ 3.1.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3 и роторного экскаватора (канавокопателя и траншейного) производительностью до 2500 м3/ч ТД: Устранение обнаруженных незначительных неисправностей в работе машины | Соответствие выполненных работ: Инструкция по эксплуатации конкретной модели экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3; ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №2 |
| ТФ 3.1.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3 и роторного экскаватора (канавокопателя и траншейного) производительностью до 2500 м3/ч ТД: Проверка крепления узлов и механизмов экскаватора | Соответствие выполненных работ: Инструкция по эксплуатации конкретной модели экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3; ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |  |
| ТФ 3.1.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3 и роторного экскаватора (канавокопателя и траншейного) производительностью до 2500 м3/ч ТД: Выполнение регулировочных операций при техническом обслуживании экскаватора. | Соответствие выполненных работ: Инструкция по эксплуатации конкретной модели экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3; ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: Экскаватор первой размерной группы, вместимость ковша 0,05-0,1 м3 (обратная лопата), масса до 3,1 т. На земляные работы по устройству котлована (траншеи) с откосами (разработка грунта в отвал, зачистка дна, обратная засыпка и уплотнение грунта) в объёме 100 м3 экскаватору требуется, по данным ЦНИИОМПТ, около 40 кг топлива. Закрытая площадка участка выполнения земляных работ в грунте I-IV группы устройству малой траншеи. Контрольно-измерительные приборы: нивелир; дальномер лазерный, предел измерений до 100 м;  Рулетка измерительная 5, 10 и 50 м; Линейка измерительная 1 м; Отвес стальной строительный - длина шнура до 25 м; Лот на мерной нити массой 2-3 кг; Рейка 2 м; Контрольно-измерительные и регулировочные приборы и инструменты согласно ведомости запасных частей, инструмента и  приспособлений (ЗИП).

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области дорожного строительства и опыт работы в должностях, связанных с исполнением обязанностей по производству дорожно-строительных работ не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

- документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

- отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

Устанавливаются в соответствии с ТИ-005-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста экскаватора и ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

1. Какой градус должны иметь максимальные подъемы и спуски, которые преодолевают экскаваторы в транспортном положении рабочего органа?

- Не менее 3(

- Не менее 6(

- Не менее 9(

- Не менее 12(

- Не менее 15(

2. На какое значение рекомендуется снизить рабочие нагрузки (по отношению к паспортным) при эксплуатации машин при температуре окружающего воздуха от минус 20 до минус 30(С?

  - 15%

  - 20%

  - 25%

  - 30%

  - 35%

3. В каком объеме необходимо добавить керосин к дизельному топливу, чтобы снизить температуру застывания смеси на 8-12(С?

- 10%

- 15%

- 20%

- 25%

- 30%

4. Условное обозначение какого элемента кинематики представлено на рисунке?

- Муфта. Общее обозначение без уточнения типа

- Муфта нерасцепляемая упругая

- Муфта нерасцепляемая компенсирующая

- Муфта нерасцепляемая глухая

5. Какие действия должен выполнять машинист при выполнении работ в горной местности? (выберите 2 правильных ответа)

- Проверять регулировку и действие муфт отключения и тормозов перед началом работы

- Проверять регулировку и действие муфт отключения и тормозов перед возобновлением работы после перерыва

- Установить на машину уширенные гусеницы

- Установить на машину полугусеничный ход

- Установить на машину дополнительные колеса

6. Транспортировку каких экскаваторов осуществляют без разборки? (выберите 2 правильных ответа)

- экскаваторы 1-2-х размерных групп

- гусеничные экскаваторы 3-4-х размерных групп

- экскаваторы с увеличенной опорной поверхностью и колесные экскаваторы

- гусеничные экскаваторы 5-й размерной группы

- экскаваторы 6-й размерной группы - с разборкой на основные составные части

7. Установите соответствие условного обозначения элемента электрических машин с его наименованием. Ответ запишите в виде «Порядковый номер условного обозначения – буквенное обозначение наименования элемента электрических машин»

| № | Условное обозначение |  | Наименование элемента электрических машин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | а) | Статор с трехфазной обмоткой, соединенной в звезду |
| 2. |  | б) | Ротор с распределенной обмоткой, трехфазной, соединенной в треугольник |
| 3. |  | в) | Ротор с распределенной обмоткой, трехфазной, соединенной в звезду |
| 4. |  | г) | Статор с трехфазной обмоткой, соединенной в треугольник |
| 5. |  | д) | Ротор со щетками на контактных кольцах |
| 6. |  | е) | Ротор с обмоткой, коллектором и щетками |
|  |  | ж) | Ротор внешний с короткозамкнутой распределенной обмоткой |

8. Какое буквенное обозначение на рисунке соответствует высоте капания роторного экскаватора?

- а

- б

- в

- г

9. Какую среднюю величину угла поворота экскаватора во время работы должна обеспечивать ширина забоя?

  - 50(

  - 60(

  - 70(

  - 80(

  - 90(

10. Какие категории пород разрабатываются с предварительным рыхлением? (выберите 2 правильных ответа)

- Породы I категории

- Породы II категории

- Породы III категории

- Мерзлые породы II категории

11. При какой глубине промерзания грунта используют экскаваторы с ковшами активного действия?

- До 0,25м

- До 0,5м

- До 0,75м

- До 1м

12. В каком случае применяют схему удаления грунта «на себя» при выполнении работ на слабых грунтах?

- При отсутствии вдоль насыпи водоотводных канав

- При наличии водоотводных канав

- При разработке широких траншей глубиной более 4м

- При устройстве широких и глубоких траншей с большим объемом замены

13. С применением каких схем удаляют слабый грунт в зависимости от ширины, глубины замены слабых грунтов и от рабочих параметров экскаватора? (выберите 3 правильных ответа)

  - «на себя» одной или двумя продольными захватками

  - «от себя» с работой экскаватора с насыпи

  - двумя лобовыми проходками

  - поперечно-торцевой проходкой

  - поперечными траншеями

14. Каким экскаватором осуществляют планировку откосов высотой от 6 до 10 м?

- Экскаватором с прямой лопатой

- Универсальным экскаватором-планировщиком

- Экскаватором-планировщиком

- Откосопланировщиком

15. По какой схеме осуществляется разработка траншеи при наличии водоотводных канав при выполнении работ на слабых грунтах?

- Экскаватор движется вдоль бровки, разрабатывая траншею на полный профиль или до оси с поворотом стрелы на 180° и укладкой грунта в один отвал

- Экскаватор движется вдоль бровки, разрабатывая траншею на полный профиль или до оси с поворотом стрелы на 180° и укладкой грунта в два отвала

- Экскаватор, двигаясь вдоль оси траншеи, разрабатывает ее профиль «на себя» и укладывает грунт в два отвала по обе стороны траншеи либо на половину сечения с укладкой торфа в один отвал.

- Поперечными проходами. Размер захватки в этом случае равен половине ширины траншеи

16. Какой величины должны быть захватки с одной остановки при разработке прорезей одноковшовым экскаватором летом на слабых грунтах?

- От 2 до 4 м

- От 5 до 6м

- От 6 до 8м

- От 8 до 10м

17. Установите соответствие схем проходок экскаватора с рабочим оборудованием «обратная лопата» с их названием (1-экскаватор; 2-автосамосвал). Ответ запишите в виде «Порядковый номер схемы – буквенное обозначение схемы»

| № | Схема проходки |  | Наименование схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | а) | разработка котлована двумя лобовыми проходками |
| 2 |  | б) | поперечно-торцовая проходка |
| 3 |  | в) | уширенная лобовая проходка |
| 4 |  | г) | лобовая проходка |
|  |  | д) | боковая проходка |

18. Какие лица не моложе 18лет допускаются к самостоятельной работе на экскаваторе? (выберите 4 правильных ответа)

- Прошедшие профессиональное обучение и имеющие удостоверение на право управления экскаватором и удостоверение о присвоении ему группы по электробезопасности

- Прошедшие проверку знаний по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему

- Прошедшие предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии

- Прошедшие вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему

- Прошедшие целевой инструктаж по охране труда

- Прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ

19. Какое средство индивидуальной защиты должен использовать машинист экскаватора при работе ударным инструментом?

- Каску защитную

- Беруши

- Очки защитные

- Респиратор

20. Какое должно быть расстояние между бортом уступа, отвала или транспортными сосудами и контргрузом экскаватора?

- Не менее 0,5м

- Не менее 1,0м

- Не менее 1,5м

- Не менее 2,0м

21. Какое расстояние по воздуху от подъемной линии или выдвижной части экскаватора в любом его положении, в том числе и при наибольшем допустимом конструкцией подъеме или боковом вылете до ближайшего провода, находящегося под напряжением должно быть при работе экскаватора под ЛЭП (линиями электропередач) при напряжении от 1 до 20 кВ?

- 1м

- 2м

- 3м

- 4м

- 5м

22. На какое расстояние запрещается приближаться к опасному месту при обрыве провода?

  - ближе 4 метров

  - ближе 6 метров

  - ближе 8 метров

  - ближе 10 метров

  - ближе 12 метров

23. Какие средства пожаротушения применяются при возгорании топлива?

- Пену; при объемном тушении - составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5»

- Распыленную воду; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый пар

- Распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5», перегретый пар

- Распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5»

- Пену; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый пар

24. Установите последовательность действий машиниста экскаватора по окончании работы. Ответ запишите в виде «Порядковый номер действия - буквенное обозначение наименования действия»

| № |  | Наименование действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | а) | Совместно с бригадой, принимающей смену, осмотреть рабочую площадку, экскаватор, приключательный пункт и питающий кабель |
| 2 | б) | О всех замечаниях, неполадках и неисправностях в работе экскаватора, имевших место в течение смены, сообщить машинисту экскаватора, принимающему смену, мастеру (начальнику) смены, и сделать соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен |
| 3 | в) | Поставить командоконтроллеры в нейтральное положение, отключить масляный выключатель главного сетевого двигателя |
| 4 | г) | Очистить механизмы экскаватора от грязи, лишней смазки. Инструмент и средства защиты убрать в специально отведенное место |
|  | д) | Проверить уровень масла и при необходимости заправить систему |

25. На какое значение в зависимости от условий эксплуатации допускается отклонение от установленной периодичности проведения технического обслуживания и текущего ремонта?

- 25%

- 20%

- 15%

- 10%

- 5%

26. Какой послеремонтный гарантийный срок устанавливается для экскаваторов?

- 12 месяцев при наработке не более 1200 ч

- 12 месяцев при наработке не более 2400ч

- 24 месяца при наработке не более 2400ч

- 24 месяца при наработке не более 3600ч

27. По какой форме должен вестись учет времени работы, простои и объем выполненных работ машинами?

  - По форме №ЭСМ- 5 – Карта учета работы строительной машины (механизма)

  - По форме № ЭСМ-4 - Рапорт-наряд о работе строительной машины (механизма)

  - По форме № ЭСМ-3 – Рапорт о работе строительной машины (механизма)

  - По форме № ЭСМ-2  - Путевой лист строительной машины

28. В каком документе отображается информация, позволяющая осуществить прогнозирование остаточного ресурса и вероятности безотказной работы машины в пределах межконтрольного периода?

- План-график работы службы технической диагностики

- Накопительная карта диагностирования

- Журнал работы службы технической диагностики

- Диагностическая карта машины

- Технологические карты диагностирования

29. Установите соответствие группы знаков в индексации одноковшовых универсальных экскаваторов с их обозначением. Ответ запишите в виде «Порядковый номер группы знаков – обозначение группы знаков индексации»

| № |  | Обозначение группы знаков |
| --- | --- | --- |
| 1 | а) | Порядковый номер модели |
| 2 | б) | Обозначение типа ходового устройства |
| 3 | в) | Буквенное обозначение очередной модернизации |
| 4 | г) | Буквенное обозначение назначения модели |
| 5 | д) | Буквенное обозначение одноковшового экскаватора |
| 6 | е) | Обозначение исполнения рабочего оборудования |
| 7 | ж) | Буквенное обозначение климатического исполнения |
|  | з) | Размерная группа |

30. Какое количество размерных групп предусмотрено для одноковшовых универсальных экскаваторов?

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

31. Какое основное рабочее оборудование устанавливают на гидравлические экскаваторы 1-5-й размерных групп?

- Обратная лопата

- Прямая лопата

- Прямая лопата, предназначенные для разработки грунтов I-IV категорий

- Драглайн

32. Какие документы должны иметь средства измерения параметров гидросистемы?

- Свидетельство о поверке и поверительное клеймо, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

- Свидетельство о поверке, поверительное клеймо и пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

- Свидетельство о поверке, поверительное клеймо или пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

- Поверительное клеймо и пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

- Свидетельство о поверке и пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

33. Какое значение снижения к.п.д. трансформатора экскаватора характеризует его предельное состояние и является основанием для направления составной части в ремонт?

- более чем на 5%

- более чем на 10%

- более чем на 15%

- более чем на 20%

- более чем на 25%

34. При наличии каких дефектов компрессор экскаватора не принимают в ремонт? (выберите 3 правильных ответа)

- Износ цилиндров более допустимого значения по нормативно-технической документации

- Трещины блока, проходящие через цилиндры или полости (каналы) для прохода воздуха

- Трещины блока водяной рубашки длиной более 70 мм

- Пробоины водяной рубашки блока площадью более 6 см2

- Трещины водяной рубашки блока длиной до 70 мм

- Пробоины водяной рубашки блока площадью до 6 см2

35. Какая трудоемкость устанавливается на устранение мелких неисправностей, обнаруженных в процессе технического обслуживания?

  - Не превышающая 50% трудоемкости соответствующего вида ТО

  - Не превышающая 40% трудоемкости соответствующего вида ТО

  - Не превышающая 30% трудоемкости соответствующего вида ТО

  - Не превышающая 20% трудоемкости соответствующего вида ТО

  - Не превышающая 10% трудоемкости соответствующего вида ТО

36. Какой вид (или виды) техническое обслуживание машины, как правило, совпадает с периодичностью текущего ремонта и выполняются одновременно?

  - ТО 1 и ТО 3

  - ТО 1 и ТО 2

  - ТО 1

  - ТО 2

  - ТО 3

37. По каким параметрам осуществляют проверку работоспособности двигателя внутреннего сгорания при общем диагностировании? (выберите 2 правильных ответа)

- Номинальное и максимальное давления на различных участках гидросистемы

- Расход топлива

- Интенсивность падения давления воздуха

- Заряд аккумуляторной батареи

- Мощность двигателя

- Состояние кабелей и проводов

38. В каком диапазоне давлений  должны быть герметичными неподвижные соединения, наружные стенки, сварные и резьбовые соединения гидроустройств?

  - От минимального до 1,25 номинального (опрессовка), но не более максимального значения, оговоренного в нормативном документе

  - От минимального до 1,25 максимального (опрессовка)

  - От минимального до 1,5 номинального (опрессовка), но не более максимального значения, оговоренного в нормативном документе

  - От минимального до 1,5 максимального (опрессовка)

  - От минимального до 1,75 номинального (опрессовка), но не более максимального значения, оговоренного в нормативном документе

  - От минимального до 1,75 максимального (опрессовка)

39. Какое значение цетанового числа устанавливается для дизельных топлив марки З?

- 30

- 35

- 40

- 45

40. Каким образом следует хранить пластичные смазки в картонных навивных барабанах?

- На стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков крышками вверх не более чем в три яруса

- На стеллажах, поддонах или в штабелях крышками вверх не более чем в два яруса в крытых складских помещениях

- В поддонах крышками вверх не более чем в три яруса в крытых складских помещениях

- В поддонах крышками вверх не более чем в два яруса в крытых складских помещениях

41. Какому классу трансмиссионного масла соответствует кинематическая вязкость свыше 4,1 мм2/с (сСт) при 100 °С?

  - 5з

  - 9з

  - 12з

  - 18з

42. Какие моторные масла относятся к зимним классам?

- Зз, 4з, 5з, 6з

- Зз, 4з, 5з, 6з, 6, 8

- Зз/8; 4з/6; 4з/8

- Зз, 4з, 5з, 6з, 6

43. Какой группе гидравлических масел соответствует состав «Минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками»?

- А

- Б

- В

- Г

44. Какой состав гидравлических масел рекомендуется применять для гидросистем с шестеренными поршневыми насосами, работающие при давлении до 15 МПа и температуре масла в объеме до 80 °С?

- Минеральные масла без присадок

- Минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками

- Минеральные масла с антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными присадками

- Минеральные масла с антиокислительными и противоизносными присадками

45. Какую группу моторных масел рекомендуется применять для высокофорсированных дизельных двигателей с наддувом, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях?

- А

- Б2

- В2

- Г2

- Д2

- Е2

46. Какую группу трансмиссионных масел рекомендуется применять для цилиндрических, спирально-конических и гипоидных передач, работающих при контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре масла в объеме не выше 150°С?

- 2

- 3

- 4

- 5

47. Как следует проводить обработку поверхностей щелочными растворами при консервации экскаватора?

- Протиранием участков, подлежащих консервации, хлопчатобумажными салфетками или щетками, смоченными растворами

- В моечных установках. Состав растворов и режим, обработки должны обеспечивать требуемую степень очистки и обезжиривания

- В моечных установках, протиранием участков, подлежащих консервации, хлопчатобумажными салфетками или щетками, смоченными растворами

- Высокоскоростной струей раствора

48. Какая категория условий хранения в умеренном микроклимате соответствует хранению в промышленной зоне в помещении c регулируемыми параметрами атмосферы?

- А

- В

- С

- D

49. В течение какого периода должны проверяться машины, длительно хранящиеся под навесом и на открытых площадках после сильного ветра, снегопада и обильного дождя?

  - Не позднее следующего дня

  - Не позднее 2 дней

  - Не позднее 5 дней

  - Не позднее 10 дней

50. В течение какого срока машины должны быть поставлены на длительное хранение?

- Сразу после прекращения их эксплуатации

- Не позднее 5 дней после прекращения их эксплуатации

- Не позднее 10 дней после прекращения их эксплуатации

- Не позднее 14 дней после прекращения их эксплуатации

51. Какое минимальное расстояние должно быть между машинами в одном ряду при хранении?

- 0,5м

- 0,7 м

- 1 м

- 1,2 м

52. Какие действия необходимо осуществить при кратковременном и длительном хранении машины на пневмоколесном ходу? (выберите 2 правильных ответа)

  - Повысить давление в шинах сверх номинального

  - Снизить давление в шинах до 70-80% номинального

  - Установить машину на подставки (или подкладки)

  - Снять пневматические  колеса и хранить в сухом отапливаемом месте

53. Каким документом (документами) устанавливаются требования к подготовке и постановке машины на хранение?

    - ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751

    - ГОСТ 27252

    - Инструкция по эксплуатации

    - ГОСТ 7751

    - Инструкция по эксплуатации, ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751

54. Какой уклон должны иметь площадки для хранения машин?

      - 1-2(

      - 2-3(

      - 3-4(

      - 5-6(

55. Комбинация осветительных, сигнальных и габаритных огней и светоотражателей какой световой группы (или световых групп) устанавливается на машины, предназначенные для проезда по дорогам общего пользования?

- I

- II

- III

- II и III

- I и II

56. С какой задержкой должно вызываться включение огня указателя поворота после приведение в действие органа управления световым контрольным сигналом?

- Менее 0,5с

- Менее 1с

- Менее 1,5с

- Менее 2с

57. Какое расстояние должно быть между двумя смежными боковыми светоотражающими устройствами?

- Не менее 1м

- Не менее 2м

- Не менее 3м

- Не менее 4м

58. На каком расстоянии от передней части машины должно находится крайнее спереди боковое светоотражающее устройство?

- На расстоянии не более 1м

- На расстоянии не более 2 м

- На расстоянии не более 3м

- На расстоянии не более 4м

59. Какие землеройные машины должны иметь SMV-знак?

- Землеройные машины, проектная скорость которых  не более 20км/ч и которые используются на дорогах общего пользования

- Землеройные машины, проектная скорость которых не более 40 км/ч и которые используются на дорогах общего пользования

- Землеройные машины, проектная скорость которых  не более 60км/ч и которые используются на дорогах общего пользования

- Любые землеройные машины

60. В каких случаях допускается использовать аварийный сигнал? (выберите 3 правильных ответа)

- Для обозначения землеройной машины не способной продолжать функционирование

- Для обозначения землеройной машины при работе в местах с интенсивным движением

- Для обозначения землеройной машины, работающей на пониженной скорости

- Для обозначения работающей землеройной машины

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

- Ключ к заданиям

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 2 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 3 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 4 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 5 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 6 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 7 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 8 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 9 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 10 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 11 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 12 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 13 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 14 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 15 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 16 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 17 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 18 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 19 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 20 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 21 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 22 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 23 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 24 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 25 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 26 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 27 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 28 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 29 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 30 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 31 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 32 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 33 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 34 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 35 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 36 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 37 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 38 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 39 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 40 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 41 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 42 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 43 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 44 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 45 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 46 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 47 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 48 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 49 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 50 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 51 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 52 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 53 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 54 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 55 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 56 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 57 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 58 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 59 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 60 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Теоретический этап экзамена включает 60 заданий, охватывающих все предметы оценивания, и считается выполненным при правильном выполнении экзаменуемым 48 заданий.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

1. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №1):

трудовая функция: 3.1.1: Выполнение работ средней сложности экскаватором с ковшом емкостью до 1,25 м3 и роторным экскаватором (канавокопателем и траншейным) производительностью до 2500 м3/ч

трудовое действие (действия): Выполнение работ экскаватором по рытью траншей

Задание№1:  Выполнения земляные работы по устройству траншей в стеснённых условиях при прокладке или ремонте подземных коммуникаций или при строительстве заглублённых (подземных) объектов в (при) существующих жилых (сельских и городских), гражданских и промышленных зданиях (сооружениях). Устройство траншеи выполняется (в зависимости от назначения, вида и свойств грунта, глубины траншеи и расположения вблизи существующих сооружений) с откосами или с вертикальными стенками. Крутизна откоса (отношение катета его глубины к катету его ширины) не должна превышать наибольших допустимых значений, приведённых в таблице:

| Грунт | Глубина траншеи, м |
| --- | --- |
|  | до 1,5 | 1,5-3 | 3-5 |
| Песок | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| Супесь | 1:0,3 | 1:0,7 | 1:0,9 |
| Суглинок | 1:0,1 | 1:0,5 | 1:0,8 |
| Глина | 1:0,1 | 1:0,3 | 1:0,5 |

Устройство траншеи с вертикальными стенками без крепления допускается в маловлажных грунтах, если траншея остаётся открытой непродолжительное время и вблизи нет других сооружений.

Глубина траншеи при этом не должна превышать следующих величин: в песчаных грунтах - 1, в супесях - 1,25, в суглинках - 2 и в глинах - 3 м.

Разработка грунта траншеи с откосами показана на рис.1.

Рисунок 1- Разработка грунта траншеи с откосами экскаватором: 1- котлован (траншея), 2 - мини-экскаватор, 3 - отвал грунта, 4 - существующее сооружение

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3 (обратная лопата);

- Ознакомьтесь с проектной документацией на устройство малых котлованов.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом экскаватора).

Место выполнения задания: Участок объекта по устройству малых котлованов  или траншей протяженностью от 50 до 100м в стесненных условиях при прокладке или ремонте подземных коммуникаций и при строительстве заглублённых (подземных) объектов в (при) существующих жилых (сельских и городских), гражданских и промышленных зданиях (сооружениях).

Максимальное время выполнения задания: 1 час.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность выполнить земляные работы по устройству малой траншеи в стесненных условиях: - разработка грунта траншеи, - зачистка дна (при необходимости), - обратная засыпка грунта | Технология выполнения работ. Качество выполнения земляных работ по устройству малой траншеи глубиной до 2м. | Проект на выполнение земляных работ по устройству траншеи. Типовая технологическая карта. Разработка грунта грунта в карьере экскаваторами. Инструкция по эксплуатации конкретной модели экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3 (обратная лопата); ТИ-005-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста экскаватора |

2. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №2):

трудовая функция: 3.1.2: Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3 и роторного экскаватора (канавокопателя и траншейного) производительностью до 2500 м3/ч

трудовое действие (действия):

- Устранение обнаруженных незначительных неисправностей в работе машины;

- Проверка крепления узлов и механизмов экскаватора;

- Выполнение регулировочных операций при техническом обслуживании экскаватора.

Задание№2:  Выполнить контрольно-регулировочные операции при техническом обслуживании  экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3;

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом бульдозера).

Место выполнения задания: Объект производства земляных работ, база механизации

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность проверить гидросистему на предмет отсутствия утечек, выполнять регулировочные работы | Технология выполнения контрольно-регулировочных работ | Соответствие последовательности действий по выполнению контрольно-регулировочных работ: - инструкции по эксплуатации конкретной модели экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3; - ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; - ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность проверить тормоз, выполнять регулировочные работы | Технология выполнения контрольно-регулировочных работ | Соответствие последовательности действий по выполнению контрольно-регулировочных работ: -инструкции по эксплуатации конкретной модели экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность проверить затяжку контргаек на рулевых, буксировочных тягах и наконечника цилиндра поворота колес, выполнять регулировочные работы | Технология выполнения контрольно-регулировочных работ | Соответствие последовательности действий по выполнению контрольно-регулировочных работ: -инструкции по эксплуатации конкретной модели экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность проверить затяжку болтов крепления опорно-поворотного устройства | Технология выполнения контрольно-регулировочных работ | Соответствие последовательности действий по выполнению контрольно-регулировочных работ: -инструкции по эксплуатации конкретной модели экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность слить отстой и конденсат из топливного бачка подогревателя | Технология выполнения работ по сливу конденсата из системы | Соответствие последовательности действий по выполнению контрольно-регулировочных работ: -инструкции по эксплуатации конкретной модели экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |

Правила обработки результатов практической части экзамена:

Практический этап экзамена включает 2 задания, и считается пройденным при выполнении экзаменуемым обоих заданий. Задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч  (3 уровень квалификации)» принимается при прохождении экзаменуемым теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

- ГОСТ 26980-95 Экскаваторы одноковшовые. Общие технические условия

- СП-104-2002 Механизация строительства. Эксплуатация строительных машин в зимний период

- ГОСТ 2.770-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики

- ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические

- ГОСТ 2.770-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики

- ГОСТ Р ИСО 12509-2010 Машины землеройные. Осветительные, сигнальные и габаритные огни и светоотражатели

- ГОСТ 27252-87 (ИСО 6749-84) Машины землеройные. Консервация и хранение

- ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин

- ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение

- ГОСТ 17479.2-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение

- ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение

- ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия

- ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

- ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров

- ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности

- ГОСТ 24406-80 Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Одноковшовые экскаваторы и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования

- СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация диагностирования строительных и дорожных машин. Часть 1. Общие требования

- ГОСТ 30067-93 Экскаваторы одноковшовые универсальные полноповоротные. Общие технические условия

- СП 104-2002 Механизация строительства. Эксплуатация строительных машин в зимний период

- ТИ-005-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста экскаватора

- Типовая технологическая карта на производство земляных работ. Разработка грунта котлована

- Типовая технологическая инструкция. Земляные работы в стесненных условиях. Устройство малых котлованов и траншей

- СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 5. Возведение земляного полотна на слабых грунтах

- СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 3. Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (в зимнее время)

- СТО НОСТРОЙ 2.25.23 – 2011 Автомобильные дороги.  Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог