# МАКЕТ

# КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

# Руководитель группы по проектированию

# технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов, малых теплоэлектроцентралей (7 уровень квалификации)

МОСКВА

2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Паспорт комплекта оценочных средств | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Область применения | 3 |
|  | 1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена | 3 |
|  | 1.3. Инструменты для практического этапа экзамена | 4 |
|  | 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 2 | Оценочные средства для профессионального экзамена | 5 |
|  | 2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена | 5 |
|  | 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена | 16 |

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

# Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Руководитель группы по проектированию  технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов, малых теплоэлектроцентралей, (7 уровень квалификации)»

Профессиональный стандарт – «Инженер-проектировщик технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей»

Уровень квалификации: 7

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Нормативные документы, регламентирующие осуществление авторского надзора | Количество баллов более 23. Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) | №1-№10, №40 |
| Правила выполнения и оформления проектной документации в соответствии с требованиями нормативных документов на проектную документацию |  | №11-№15, №20-№25, №28-№32, №34-№39 |
| Специальные компьютерные программы для разработки проектной и рабочей документации по технологическим решениям |  | №26, №27, №33 |
| Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |  | №16-№19 |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 35

Количество заданий с открытым ответом: 1

Количество заданий на установление соответствия: 4

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 1 час.

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовые функции: Организация работы исполнителей, контроль и проверка выполненных работ Организация мероприятий авторского надзора по проектным решениям тепловых сетей, включая участие в совещаниях, защите проектных решений в ведомствах Необходимые умения: Руководить коллективом и брать ответственность за работу коллектива на себя Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных Оформлять проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов на проектную документацию Работать с персональным компьютером, множительной техникой, сканерами и факсами Работать с текстовыми редакторами, графическими программами Выполнять чертежи без использования компьютера | Учет скорости выполнения задания не более 2 часов | 1 практическое задание |

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Помещение для проведения теоретического экзамена, компьютеры, программное обеспечение.

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

1.Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

Что называется, распорядительным документом (приказом)?

1. основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон, устанавливающий их права и обязанности для осуществления авторского надзора при подрядном способе организации проектирования

2. документ для осуществления авторского надзора при проектировании, инвестировании и строительстве объекта одной организацией

3. распоряжение начальника

2. Кем выполняется авторский надзор в случае его выполнения юридическим лицом?

1. осуществляется начальником проектной организации

2. осуществляется главным инженером проектной организации

3. осуществляется специалистами-разработчиками рабочей документации, назначаемыми руководством организации

3. Каким образом производится назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора?

1. распоряжением начальника проектного отдела

2. приказом организации

3. распоряжением главного инженера

4. Что называется «проектной документацией»?

1. совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых и утвержденных технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий

2. текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ

3. совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства

5. Что называется «значительным дефектом»?

1. дефект, который существенно не влияет на эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, конструктивного элемента

2. дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно или может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации

3. дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и её долговечность

6. Когда осуществляется выезд специалистов группы авторского надзора на строительную площадку?

1. не позднее чем за один месяц до окончания работ

2. не позднее чем за два месяца до окончания работ

3. в установленные планом-графиком сроки

4. в срок окончания работ

7. В какие сроки составляется сводный отчёт по результатам осуществления авторского надзора за строительством?

1. за месяц до окончания строительства проектной организацией

2. по окончанию строительства проектной организацией

3. за два месяца до окончания строительства проектной организацией

8. Что составляется на основании проведения авторского надзора?

1. сводная таблица авторского надзора

2. журнал авторского надзора

3. ведомость авторского надзора

9. Кто принимает решения о целесообразности (нецелесообразности) устранения «малозначительного дефекта»?

1. исполнитель

2. заказчик

3. проектировщик

4. главный инженер

10. К какому сроку подлежит устранению «значительный дефект»?

1. разрешается устранять в любые согласованные с заказчиком и руководителями исполняющей организации сроки

2. разрешается устранять одновременно с началом последующих работ

3. должен быть устранён до начала последующих работ

11. Допускается ли в текстовых документах, содержащих текст, разбитый на графы, использовать сокращения слов?

1. не допускается

2. допускаются сокращения, не противоречащие ГОСТ 2.316-2008 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения»

3. допускается использовать любые общепринятые сокращения

12. Какое должно быть минимальное расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки?

1. не менее 5 мм

2. не менее 10 мм

3. не менее 15 мм

4. не менее 20 мм

13. Допускается ли нумерация подраздела, состоящего из одного пункта?

1. подраздел, состоящий из одного пункта не нумеруется

2. подраздел, состоящий из одного пункта обязательно нумеруется

3. правила допускают как нумеровать, так и не нумеровать подраздел (по желанию составителя текстового документа)

14. Допускается ли в заголовках разделов и подразделов текстовых документов в конце ставить точку?

1. точку ставить обязательно следует

2. точка не ставиться

3. правила допускают как проставлять, так и не проставлять точку (по желанию составителя текстового документа)

15. Какая допускается минимальная высота шрифтового кегля при оформлении печатной документации?

1. 1,5 мм

2. 2,5 мм

3. 3,5 мм

4. 5 мм

16. Для каких целей проводят нормоконтроль?

1. для обеспечения выполнения требований заказчика

2. для обеспечения однозначности применения проектной и рабочей документации и её выполнения в соответствии с установленными требованиями

3. для обеспечения выполнения требований главного инженера

17. Кто может выполнять обязанности нормоконтролёра проекта?

1. главный инженер проектной организации

2. начальник проектного отдела

3. специалист организации, обладающий необходимыми знаниями и опытом на которого распорядительным документом возложены обязанности проведения нормоконтроля

18. Каким образом допускается хранить в архиве организации подлинники текстовых документов в бумажной форме?

1. солько в сброшюрованном виде

2. В сброшюрованном виде или в не сброшюрованном виде (полистно) – в папках

3. только в не сброшюрованном виде (полистно) – в папках

19. В соответствии с каким законом допускают размещение на бланках документов Государственного герба Российской Федерации?

1. в соответствии законом Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» №99-ФЗ от 04.05.2011;

2. в соответствии с Федеральным конституционным законом «О Государственном гербе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №52, часть I, ст. 5021);

3. в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» №2202-1-ФЗ от 17.01.1992.

20. Что на планах рабочих чертежей гидромелиоративных систем показывают сплошной толстой основной линией?

1. существующие сооружения

2. распределительные каналы, коллекторы и их элементы, проводящие сети

3. границы откосов выемки

21. Что на продольных и поперечных профилях рабочих чертежей гидромелиоративных систем показывают штриховой топкой линией?

1. контуры линейного сооружения, линии бермы и дна канала

2. линию фактической поверхности земли и линии ординат от точек её перелома, границы слоёв грунта и уровень воды в канале

3. уровень грунтовых вод

22. Что называется «Строительной конструкцией»?

1. изделие, предназначенное для применения в качестве элемента зданий и сооружений

2. составная часть сборной или монолитной конструкции

3. часть здания или сооружения, выполняющая определённые несущие, ограждающие и (или) эстетические функции

23. При проектировании схем системы автоматики (автоматического регулирования) допускается ли на чертежах пересечение изображения линий связи с обозначениями приборов?

1. не допускается

2. допускается, если изображение прибора размещено в разрыве линии связи

3. допускается

4. ГОСТ данный пункт не регламентирует

24. Что не показывают на пневматических схемах контуров контроля и управления?

1. приборы, входящие в состав контуров

2. импульсные линии связи, подводящие измеряемые и регулируемые среды к датчикам, измерительным приборам и регуляторам

3. пневматические командные линии связи и линии пневмопитания

4. линии подвода электропитания

25. Какой линией показывают линии связи на пневматических схемах?

1. штрихпунктирной

2. пунктирной

3. сплошной основной

4. сплошной тонкой

26. Для чего применяется архивация электронных данных?

1. для увеличения степени безопасности электронных данных

2. является процедурой перекодирования информации осуществляемой с целью уменьшения занимаемого объёма

3. процедура цифровой идентификации некоторой последовательности данных

27. Что за понятие «Документ в электронной форме»?

1. совокупность данных и отношений между ними, описывающая различные свойства реального изделия, интересующие разработчика модели и потенциального или реального пользователя

2. способ представления данных информационной модели в вычислительной среде

3. документ, выполненный как структурированный набор данных, создаваемых программно-техническим средством

4. материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемый с помощью средств вычислительной техники

28. Допускается ли использовать на листе масштаб изображения, отличающегося от указанного в основной надписи?

1. не допускается

2. допускается использовать, если указать масштаб изображения после надписи, относящейся к изображению

3. допускается использовать, если указать масштаб изображения до надписи, относящейся к изображению

4. допускается использовать изображения, если не указывать масштаб в основной надписи

29. Что означает проставленный к поверхности на чертеже знак?

1. означает состояние поверхности, которая должна быть образована без удаления слоя материала (без обработки поверхности)

2. означает состояние поверхности, которая должна быть образована с удаления слоя материала

3. означает состояние поверхности, которая должна иметь отполированную поверхность

30. Какие размеры, проставляемые на чертежах, называются «справочными»?

1. размеры, не подлежащие выполнению по данному графическому документу и указываемые для удобства пользования этим документом

2. размеры, определяющие величину элементов, по которым данное изделие устанавливают на месте монтажа или присоединяют к другому изделию

3. размеры, определяющие предельные внешние (или внутренние) очертания изделия

31. Какой масштаб не соответствует рекомендациям ГОСТ 2.302 – 68?

1. 1:2

2. 1:2,5

3. 1:4

4. 1:5

5. 1:25

32. Что означает знак, проставленный на чертеже?

1. знак, отражающий повернутое изображение чертежа

2. знак, отражающий боковой вид на цилиндрические поверхности

3. знак, отражающий чертёж развёртки листовой детали

33. Какие системы программного обеспечения предназначены для автоматизированного графического проектирования (создания пространственных объектов и их чертежей)?

1. системы CAM

2. системы CAE

3. системы CAD

34. Какой стандартный формат имеет размеры 420×594 мм?

1. А0

2. А1

3. А2

4. А3

5. А4

35. Какова ширина основной надписи для графической части проектов по ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)?

1. 130 мм

2. 150 мм

3. 180 мм

4. 185 мм

36. Задания на установление соответствия

Распределите значения устанавливаемых на чертежах вспомогательных знаков сварных швов в соответствии с их значением?

Соотнесите Название А из колонки А с Название Б из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз, несколько раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

| Колонка А (Название А) | Колонка Б (Название Б) |
| --- | --- |
| Наплывы и неровности шва обработать с плавным переходом к основному металлу |  |
| Шов прерывистый или точечный с шахматным расположением |  |
| Шов по незамкнутой линии |  |
| Шов прерывистый или точечный с цепным расположением. Угол наклона ( 60( |  |
| Шов по замкнутой линии |  |
| Усиление шва снять |  |
| Шов выполнить при монтаже изделия |  |

37. Распределение данные вписываемые в знак обозначения шероховатости поверхности в указанные области?

Соотнесите Название А из колонки А с Название Б из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз, несколько раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

| Колонка А (Название А) | Колонка Б (Название Б) |
| --- | --- |
| Условные обозначения направления поверхностей |  |
| Способ обработки поверхности и (или) другие дополнительные указания |  |
| Базовая длина по ГОСТ 2789-73 / Параметр шероховатости |  |

38. Распределите обозначения сечений материалов в зависимости от их вида по ГОСТ 2.306 – 68?

Соотнесите Название А из колонки А с Название Б из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз, несколько раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

| Колонка А (Название А) | Колонка Б (Название Б) |
| --- | --- |
| Камень естественный |  |
| Бетон |  |
| Грунт естественный |  |
| Жидкости |  |
| Стекло и другие светопрозрачные материалы |  |
| Металлы и твёрдые сплавы |  |
| Неметаллические материалы |  |
| Керамика и силикатные материалы для кладки |  |
| Древесина |  |

39. Распределите изометрические проекции по их названиям?

Соотнесите Название А из колонки А с Название Б из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз, несколько раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

| Колонка А (Название А) | Колонка Б (Название Б) |
| --- | --- |
| Диметрическая проекция | 2 |
| Изометрическая проекция | 1 |
| Горизонтальная изометрическая проекция | 4 |
| Фронтальная диметрическая проекция | 5 |
| Фронтальная изометрическая проекция | 3 |

40.Задания с открытым ответом

Как называется вид услуги по надзору автора проекта и других разработчиков документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте?

Ключ к тесту:

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена: общая оценка за выполнение всех заданий более 23 баллов.

Достаточно 60 % правильных ответов, вопросы одного уровня сложности, неправильные ответы не компенсируются верными ответами. Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов).

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Организация работы исполнителей, контроль и проверка выполненных работ Типовое задание: Представьте на оценку комиссии, экспертное решение по оценки качества выполнения разреза котельной с указанием и характеристикой основных ошибок при проектировании и отступлении от ГОСТ. Условия выполнения задания: 1. Место выполнения задания: аудитория. 2. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 3. Вы можете воспользоваться Линейкой, карандашом, ручкой. Критерии оценки 2 Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 2 часов Формулировка задания: Выполнить экспертный анализ разреза тепломеханической части проекта отопительной котельной (Рис. 1) на соответствии стандартов проектирования ГОСТ. На плане котельной следует найти основные отступления от стандартов ГОСТ с указанием на правильность проектирования. Рис. 1.

Требования к структуре и оформлению материалов по заданию на выполнение трудовых действий: 1. Портфолио представляет собой охарактеризованный по ошибкам проектирования и отступления от ГОСТ разрезом котельной. 2. Материалы представляются экзаменуемым в комиссию. 3. Структура материалов: а) представление экзаменуемого (ФИО, место работы, должность) б) рассказ о качестве выполнения графики с указанием на ошибки проектирования и нарушения ГОСТ по оформлению чертежей. Типовые вопросы для собеседования по материалам задания на выполнение трудовых действий: 1. Какие ошибки качества выполнения чертежа можно заметить на разрезе, представленном на рисунке 1? 2. Какие отступления от стандартов ГОСТ можно заметить на разрезе, представленном на рисунке 1. Ключ к заданию: Качество проектирования: 1. Не хватает горизонтальных и вертикальных размеров всех присоединительных участков (вставок) трубопроводов между запорной арматурой устанавливаемых при монтаже систем теплоснабжения; 2. Не хватает габаритных размеров оборудования и его привязки к основным строительным конструкциям помещения; 3. Не хватает размеров между оборудованием в том числе между выступающими частями горелочного устройства и противоположной стены котельной, которое должно выдерживаться по СП 89.13330.2012 Актуализированная версия СНиП II-35-76 Котельные установки; 4. Отсутствует отметка уровня земли; 5. В оконном проёме не показано остекление; 6. Отсутствуют габаритные размеры строения, оконного проёма, а также величины толщины стен и покрытия; 7. Нет нумерации опор трубопроводов системы теплоснабжения котельной, также не ясны места их установки (не проставлены привязки к строительным конструкциям строения); 8. Не показан уклон кровли. Качество оформления графической части проекта согласно требованиям ГОСТов: 1. Строительные конструкции на разрезах и планах не штрихуются; 2. Отражение строительных конструкций на чертеже предельно схематичное не проявлены детали конструктивных особенностей строения; 3. Шрифты использованы не соответствуют ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные (с Изменениями N 1, 2); 4. Выноски от оборудования, а также осевые ограждающих конструкций строения не соответствуют ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой); 5. Выноски и позиции желательно по возможности компоновать в ряд как по вертикали, так и по горизонтали в свободных местах чертежа; 6. Отметка грунта, уровень чистого пола помещения котельной, а также несущие фермы покрытия отображаются сплошной тонкой линией без выделения относительно других строительных конструкций; 7. Подпись наименования разреза не соответствует стандартам ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные (с Изменениями N 1, 2); 8. Отсутствует указание масштаба разреза, проставляемого после подписи наименования разреза согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) п. 5.5.14; 9. Все центральные осевые линии оборудования, трубопроводов на разрезе не соответствуют ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (с Изменениями N 1, 2, 3). Для указания осевой должна применяться штрихпунктирная линия. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Организация работы исполнителей, контроль и проверка выполненных работ» принимается при выполнении теоретического этапа (более 43 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО Трудовая функция: Организация работы исполнителей, контроль и проверка выполненных работ Типовое задание: Представьте на оценку комиссии, экспертное решение по оценки качества выполнения разреза котельной с указанием и характеристикой основных ошибок при проектировании и отступлении от ГОСТ. Условия выполнения задания: 1. Место выполнения задания: аудитория. 2. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 3. Вы можете воспользоваться Линейкой, карандашом, ручкой. Критерии оценки 2 Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 2 часов Формулировка задания №2: Выполнить экспертный анализ разреза тепломеханической части проекта отопительной котельной (Рис. 1) на соответствии стандартов проектирования ГОСТ. На плане котельной следует найти основные отступления от стандартов ГОСТ с указанием на правильность проектирования. Рис. 1.

Требования к структуре и оформлению портфолио: 1. Портфолио представляет собой охарактеризованный по ошибкам проектирования и отступления от ГОСТ разрезом котельной. 2. Материалы представляются экзаменуемым в комиссию. 3. Структура материалов: а) представление экзаменуемого (ФИО, место работы, должность) б) рассказ о качестве выполнения графики с указанием на ошибки проектирования и нарушения ГОСТ по оформлению чертежей. Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: 1. Какие ошибки качества выполнения чертежа можно заметить на разрезе, представленном на рисунке 1? 2. Какие отступления от стандартов ГОСТ можно заметить на разрезе, представленном на рисунке 1. Ключ к заданию №2 Качество проектирования: 1. Не хватает горизонтальных и вертикальных размеров всех присоединительных участков (вставок) трубопроводов между запорной арматурой устанавливаемых при монтаже систем теплоснабжения; 2. Не хватает габаритных размеров оборудования и его привязки к основным строительным конструкциям помещения; 3. Не хватает размеров между оборудованием в том числе между выступающими частями горелочного устройства и противоположной стены котельной, которое должно выдерживаться по СП 89.13330.2012 Актуализированная версия СНиП II-35-76 Котельные установки; 4. Отсутствует отметка уровня земли; 5. В оконном проёме не показано остекление; 6. Отсутствуют габаритные размеры строения, оконного проёма, а также величины толщины стен и покрытия; 7. Нет нумерации опор трубопроводов системы теплоснабжения котельной, также не ясны места их установки (не проставлены привязки к строительным конструкциям строения); 8. Не показан уклон кровли. Качество оформления графической части проекта согласно требованиям ГОСТов: 1. Строительные конструкции на разрезах и планах не штрихуются; 2. Отражение строительных конструкций на чертеже предельно схематичное не проявлены детали конструктивных особенностей строения; 3. Шрифты использованы не соответствуют ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные (с Изменениями N 1, 2); 4. Выноски от оборудования, а также осевые ограждающих конструкций строения не соответствуют ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой); 5. Выноски и позиции желательно по возможности компоновать в ряд как по вертикали, так и по горизонтали в свободных местах чертежа; 6. Отметка грунта, уровень чистого пола помещения котельной, а также несущие фермы покрытия отображаются сплошной тонкой линией без выделения относительно других строительных конструкций; 7. Подпись наименования разреза не соответствует стандартам ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные (с Изменениями N 1, 2); 8. Отсутствует указание масштаба разреза, проставляемого после подписи наименования разреза согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) п. 5.5.14; 9. Все центральные осевые линии оборудования, трубопроводов на разрезе не соответствуют ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (с Изменениями N 1, 2, 3). Для указания осевой должна применяться штрихпунктирная линия. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Организация работы исполнителей, контроль и проверка выполненных работ» принимается при выполнении теоретического этапа (более 43 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки.