# МОДЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Оператор   комплекса  горизонтального направленного  бурения»

# СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Паспорт комплекта оценочных средств

## 1.1. Область применения

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

# 2. Оценочные средства для профессионального экзамена

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

# Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации « Оператор комплекса горизонтального направленного бурения»

Профессиональный стандарт «Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве». Утвержден и введен в действие Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014г. №1073Н .Регистрационный номер 331 . Зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ 20.01.2015г. Регистрационный №35602

Уровень квалификации  3

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Технологические регламенты и производственные инструкции. 2.Виды и периодичность технического обслуживания бурового комплекса. 3.Основы физико-механических характеристик грунта и компонентов для приготовления бурового раствора. 4. Основные свойства компонентов буровых растворов. 5.Основы расчета пилотной скважины. 6. Правила выполнения работ при пилотном бурении скважины , расширении скважины , протаскивании трубопровода. | Соответствие правильному ответу 1 балл. (Ключ к тесту) Соответствие правильному ответу 1 балл. (Ключ к тесту) Соответствие правильному ответу 1 балл.(Ключ к тесту) Соответствие правильному ответу 1 балл .(Ключ к тесту) Соответствие правильному ответу 1 балл. (Ключ к тесту) Соответствие правильному ответу 1 балл. (Ключ к тесту) | 9 , 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55. 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22. 4, 13, 26, 31, 37, 40,41. 25, 27, 28, 29, 30, 38, 39. 3, 7, 8, 32, 35, 36, 42, 54. 1, 2, 5, 6, 33, 49. |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 55

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 2 часа

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Выполнение погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке бурового комплекса ГНБ | Выполнение практического задания на экзамене в соответствии с требованиями ГАИ | Практическое задание Портфолио |
| Контроль технического состояния и подготовка агрегатов ,оборудования, механизмов и систем бурового комплекса ГНБ к работе | Соблюдение требуемых параметров в соответствии с требованиями технической документации | Практическое задание |
| Выполнение подготовительных работ и обустройство стройплощадок | Соответствие стандарту СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения» | Практическое задание |
| Производство работ буровым комплексом ГНБ | Соответствие стандарту СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения» | Практическое задание Портфолио |
| Выполнение технического обслуживания бурового комплекса ГНБ | Соблюдение технических регламентов (фирм изготовителей) при проведении технического обслуживания агрегатов, оборудования ,механизмов и систем управления | Практическое задание |
| Заправка бурового комплекса ГНБ горюче- смазочными материалами в условиях строительного объекта | Выполнение операций заправки бурового комплекса ГНБ с соблюдением технических регламентов | Практическое задание Портфолио |

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Оборудованный  полигон или площадка.

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

Задания с выбором одного  варианта ответа

| № п/п | Вопросы и варианты ответов | Ответ |
| --- | --- | --- |
|  | Основным параметром, определяющим производственные возможности бурового комплекса является : |  |
|  | а) количество буровых штанг в кассете |  |
|  | б) емкость гидробака |  |
|  | в) тяговое усилие (осевая нагрузка) |  |
|  | г) ширина гусениц |  |
|  | Структурным элементом бурового комплекса является |  |
|  | а) буровая штанга |  |
|  | б) буровая установка |  |
|  | в) буровой раствор |  |
|  | г) буровая лопатка |  |
|  | Если бур ориентирован на 12 часов, то проталкивание колонны без вращения приведет к отклонению бура: |  |
|  | а) вверх |  |
|  | б) влево |  |
|  | в) вниз |  |
|  | г) вправо |  |
|  | Постоянное поддержание потока пульпы в скважине на основных технологических этапах ГНБ - это: |  |
|  | а) флокуляция |  |
|  | б) коагуляция |  |
|  | в) циркуляция |  |
|  | г) цементация |  |
|  | Связующее устройство, предотвращающее передачу вращения с буровой колонны на протягиваемую трубу -это: |  |
|  | а) оголовок |  |
|  | б) вертлюг |  |
|  | в) ример |  |
|  | г) шпиндель |  |
|  | Одно из преимуществ пневмомолота перед другими технологиями проходки скальных грунтов - это: |  |
|  | а) наименьшее потребление бурового раствора |  |
|  | б) наименьшее потребление дизельного топлива |  |
|  | в) наименьшее потребление воздуха |  |
|  | г) наименьшее потребление трансмиссионного масла |  |
|  | Глубина буровой головки при проходке одной штанги длиной 3 метра с постоянным углом минус 7 %: |  |
|  | а) уменьшится на 3 см |  |
|  | б) уменьшится на 21 см |  |
|  | в) увеличится на 7 см |  |
|  | г) увеличится на 21 см |  |
|  | При проходке одной штанги длиной 3 метра значение угла наклона изменилось с +7 % в начале до +12 % в конце. Штанга при этом изогнулась на: |  |
|  | а) 7% |  |
|  | б) 5% |  |
|  | в) 12% |  |
|  | г) 17% |  |
|  | В холодное время года после окончания работы или на время длительной остановки необходимо пролить НВД: |  |
|  | а) маслом |  |
|  | б) тосолом |  |
|  | в) рассолом |  |
|  | г) буровым раствором |  |
|  | Бурение следует приостановить для охлаждения излучателя, когда температура излучателя достигнет: |  |
|  | а) 104 градуса Цельсия |  |
|  | б) 60 градусов Цельсия |  |
|  | в) 35 градусов Цельсия |  |
|  | г) 80 градусов Цельсия |  |
|  | Излучатель DigiTrak™, UNITRAK™ переходит в «спящий режим», если он находится в состоянии покоя более: |  |
|  | а) 15 секунд |  |
|  | б) 5 минут |  |
|  | в) 10 минут |  |
|  | г) 15 минут |  |
|  | Стандартный угол забуривания установок ГНБ: |  |
|  | а) от +10% до +30% |  |
|  | б) от 0% до -30% |  |
|  | в) от -20% до -30% |  |
|  | г) 100% |  |
|  | Объём цилиндра (скважины) вычисляется по формуле: |  |
|  | а) 0,875 D2L |  |
|  | б) 0,785 D2L |  |
|  | в) 0,587 D2L |  |
|  | г) 0,857 D2L |  |
|  | Первую замену масла и масляного фильтра двигателя John Deere буровой установки необходимо произвести через: |  |
|  | а) 50 моточасов |  |
|  | б) 200 моточасов |  |
|  | в) 100 моточасов |  |
|  | г) 500 моточасов |  |
|  | Периодичность замены масла и масляного фильтра двигателя John Deere буровой установки составляет: |  |
|  | а) 250 моточасов |  |
|  | б) 500 моточасов |  |
|  | в) 2000 моточасов |  |
|  | г) 200 моточасов |  |
|  | Периодичность замены топливного фильтра тонкой очистки двигателя буровой установки составляет: |  |
|  | а) раз в неделю |  |
|  | б) 250 моточасов |  |
|  | в) 800 моточасов |  |
|  | г) раз в полгода |  |
|  | Периодичность замены гидравлического масла и гидравлического фильтра составляет: |  |
|  | а) 100 моточасов |  |
|  | б) 250 моточасов |  |
|  | в) 500 моточасов |  |
|  | г) 2000 моточасов |  |
|  | Первую замену масла в НВД необходимо произвести через: |  |
|  | а) 100 моточасов |  |
|  | б) 40 моточасов |  |
|  | в) 250 моточасов |  |
|  | г) 500 моточасов |  |
|  | В холодное время года необходимо прогреть двигатель буровой установки на холостых оборотах в течение: |  |
|  | а) 10 мин. |  |
|  | б) 20 мин. |  |
|  | в) 30 мин. |  |
|  | г) 60 мин. |  |
|  | Перед тем, как заглушить двигатель буровой установки, рекомендуется дать ему поработать на холостых оборотах: |  |
|  | а) 100 мин. |  |
|  | б) 30 мин. |  |
|  | в) 15 мин. |  |
|  | г) 5 мин. |  |
|  | Периодичность замены масла и фильтра бензинового двигателя смешивателя, электростанции составляет: |  |
|  | а) 500-1000 моточасов |  |
|  | б) 20 моточасов |  |
|  | в) 100 моточасов |  |
|  | г) 500 моточасов |  |
|  | Замену воздушного фильтра бензинового двигателя смешивателя, электростанции, мотопомпы необходимо производить через каждые: |  |
|  | а) 500-1000 моточасов |  |
|  | б) 300 моточасов |  |
|  | в) 250 моточасов |  |
|  | г) 100 моточасов |  |
|  | Нельзя включать электростартер на бензиновом двигателе смешивателя: |  |
|  | а) более, чем на 20 сек. |  |
|  | б) более, чем на 15 сек. |  |
|  | в) более, чем на 10 сек. |  |
|  | г) более, чем на 5 сек. |  |
|  | После прогрева бензинового двигателя смешивателя, электростанции, мотопомпы необходимо: |  |
|  | а) открыть полностью воздушную заслонку |  |
|  | б) закрыть воздушную заслонку |  |
|  | в) долить бензин |  |
|  | г) закрыть дроссельную заслонку |  |
|  | Полимеры следует добавлять в буровой раствор только после того, как: |  |
|  | а) заправлены емкости НСУ водой |  |
|  | б) pН воды доведен до необходимого уровня |  |
|  | в) бентонит полностью гидратировал («распустился») |  |
|  | г) плеть трубопровода сварена |  |
|  | Скорость бурения, необходимая для эффективной транспортировки грунта из скважины на этапе предварительного расширения, в первую очередь, определяется: |  |
|  | а) нагрузкой «на вращение» |  |
|  | б) нагрузкой «на тягу» |  |
|  | в) расходом бурового раствора при наличии циркуляции |  |
|  | г) временем, оставшимся до конца рабочего дня |  |
|  | Жёсткость воды, пригодной для приготовления буровых растворов, должна составлять: |  |
|  | а) не более 14 dH |  |
|  | б) не более 12 dH |  |
|  | в) не более 4 dH |  |
|  | г) не менее -16 dH |  |
|  | Бентонит – это: |  |
|  | а) разновидность монтмориллонитовых глин природного происхождения |  |
|  | б) буровой раствор для удаления выбуренной породы из скважины |  |
|  | в) побочный продукт производства ксантановой камеди |  |
|  | г) разновидность бетона |  |
|  | Вязкость воды по Маршу при 20 градусах по Цельсию равна: |  |
|  | а) 16 секунд |  |
|  | б) 26 секунд |  |
|  | в) 36 секунд |  |
|  | г) без пятнадцати шесть |  |
|  | Бентонит в составе бурового раствора обеспечивает: |  |
|  | а) прочность геля |  |
|  | б) фильтрационную корку |  |
|  | в) тиксотропность |  |
|  | г) все вышеперечисленное |  |
| 3 | Физико-химическая реакция бентонита с водой – это: |  |
|  | а) пигментация |  |
|  | б) гидротация |  |
|  | в) циркуляция |  |
|  | г) санация |  |
|  | Если при пилотном бурении буровую колонну вращать и толкать, то буровая головка: |  |
|  | а) движется прямолинейно |  |
|  | б) движется вниз |  |
|  | в) движется влево |  |
|  | г) движется по дуге |  |
| 3 | Создание скважины и поддержание ее в стабильном состоянии – это: |  |
|  | а) суть технологии ГНБ |  |
|  | б) золотое правило механики |  |
|  | в) первый закон гидродинамики |  |
|  | г) второй закон Ньютона |  |
| 34 | Белый цвет температурной точки излучателя DigiTrakTM и UNITRAKTM означает, что излучатель: |  |
|  | а) подвергался перегреву |  |
|  | б) не подвергался перегреву |  |
|  | в) откалиброван |  |
|  | г) батарея излучателя заряжена |  |
| 35 | 24 положения по часам имеет индикатор ориентации приемника: |  |
|  | а) DigiTrak F2 |  |
|  | б) DigiTrak Mark 3 |  |
|  | в) UNITRAKTM |  |
|  | г) DigiTrak SE |  |
| 36 | При невозможности ведения локации над буровой головкой, а также при больших длине перехода и глубине бурения, целесообразно применение: |  |
|  | а) кабельной системы локации |  |
|  | б) альтернативных источников энергии |  |
|  | в) беспроводной системы локации |  |
|  | г) контрольно-следовой полосы |  |
| 37 | Время истечения одной кварты жидкости через воронку Марша - это: |  |
|  | а) кинематическая вязкость |  |
|  | б) динамическая вязкость |  |
|  | в) пластическая вязкость |  |
|  | г) условная вязкость |  |
| 38 | Уровень кислотности воды, необходимый для приготовления бурового раствора: |  |
|  | а) 8 |  |
|  | б) 11 |  |
|  | в) 7 |  |
|  | г) 12 |  |
| 39 | Уровень кислотности воды можно повысить добавлением: |  |
|  | а) кальцинированной соды |  |
|  | б) ксантановой смолы |  |
|  | в) бентонита |  |
|  | г) полимера PHPA |  |
| 40 | Полимер PHPA применяется, главным образом, для: |  |
|  | а) ингибирования активности глин |  |
|  | б) повышения вязкости |  |
|  | в) повышения уровня PH воды |  |
|  | г) снижения водоотдачи бурового раствора |  |
| 41 | Полимер PAC применяется, главным образом, для: |  |
|  | а) ингибирования активности глин |  |
|  | б) повышения вязкости |  |
|  | в) повышения уровня PH воды |  |
|  | г) снижения водоотдачи бурового раствора |  |
| 42 | Что такое DrillSite: |  |
|  | а) сайт для бурильщиков |  |
|  | б) руководство по бурению |  |
|  | в) программа построения трассы для ГНБ |  |
|  | г) производитель буровых установок |  |
| 43 | Какой документ разрешает проведение работ по технологии ГНБ в городе? |  |
|  | а) лист согласований со сторонними организациями |  |
|  | б) ордер на земляные работы |  |
|  | в) удостоверение МАС ГНБ |  |
|  | г) протокол согласования трассы бурения |  |
| 44 | В случае изменения профиля трассы при пилотном бурении следует: |  |
|  | а) продолжать работу |  |
|  | б) приостановить работы до согласования нового профиля с заказчиком (генподрядчиком) |  |
|  | в) произвести демонтаж бурового комплекса |  |
|  | г) застрелиться |  |
| 45 | Подготовка и сдача исполнительной документации производится: |  |
|  | а) обязательно |  |
|  | б) по усмотрению подрядчика |  |
|  | в) если будет время |  |
|  | г) необязательно |  |
| 46 | Стандартное размерное отношение (SDR), присутствующее в маркировке полиэтиленовой трубы, означает: |  |
|  | а) отношение толщины стенки трубы к внутреннему диаметру трубы |  |
|  | б) отношение наружного диаметра трубы к марке п/этилена |  |
|  | в) отношение наружного диаметра трубы к толщине стенки трубы |  |
|  | г) толщину стенки трубы |  |
| 47 | Допустимый минимальный радиус упругого изгиба стальных нефтепроводов согласно РД ОАО АК «Транснефть» составляет: |  |
|  | а) 1500 диаметров трубы |  |
|  | б) 1100 диаметров трубы |  |
|  | в) 1200 диаметров трубы |  |
|  | г) 800 диаметров трубы |  |
| 48 | Производство работ в охранной зоне пересекаемых коммуникаций: |  |
|  | а) разрешается при наличии разрешения от владельцев пересекаемых коммуникаций |  |
|  | б) разрешается при наличии разрешения от заказчика или генподрядчика |  |
|  | в) запрещается |  |
|  | г) разрешается при наличии договора субподряда |  |
| 49 | Согласно рекомендации сила тяги буровой установки должна быть: |  |
|  | а) в 1,5 раза больше веса трубы |  |
|  | б) в 1,5 раза меньше веса трубы |  |
|  | в) равной весу трубы |  |
|  | г) не имеет значения |  |
| 50 | При порыве оптоволоконного кабеля запрещается: |  |
|  | а) передвигаться в зоне радиусом 15 метров от места порыва |  |
|  | б) пользоваться открытым огнём |  |
|  | в) смотреть на буровую установку |  |
|  | г) смотреть в открытые концы повреждённого кабеля |  |
| 51 | Какой инструктаж по ТБ проводится на рабочем месте? |  |
|  | а) первичный |  |
|  | б) целевой |  |
|  | в) вводный |  |
|  | г) внеплановый |  |
| 52 | При столкновении с газопроводом оператор буровой установки должен: |  |
|  | а) выключить все агрегаты и не пытаться разорвать контакт |  |
|  | б) пытаться придать буровой колонне обратное движение, чтобы разорвать контакт |  |
|  | в) включить обратное вращение |  |
|  | г) закурить от волнения |  |
| 53 | Во время строительства пилотной скважины под автомобильной дорогой необходимо: |  |
|  | а) оператору локатора одеть светоотражающий жилет |  |
|  | б) помощнику оператора локатора непрерывно следить за автомобильным движением на дороге |  |
|  | в) помощнику оператора локатора обеспечить наличие перемещаемого заграждения с дорожными знаками |  |
|  | г) всё перечисленное |  |
| 54 | При расчете траектории пилотной скважины для строительства полиэтиленового трубопровода необходимо руководствоваться в первую очередь: |  |
|  | а) cтандартным размерным отношением полиэтиленовой трубы (SDR) |  |
|  | б) допустимым минимальным радиусом упругого изгиба буровых штанг |  |
|  | в) допустимым минимальным радиусом упругого изгиба орбиты земли |  |
|  | г) допустимым минимальным радиусом упругого изгиба укладываемого трубопровода |  |
| 55 | При проведении каких-либо работ в колодце или приямке,согласно инструкции , должны участвовать: |  |
|  | а) 1 человек |  |
|  | б) не менее 2-х |  |
|  | в) не менее 3-х |  |
|  | г) все члены бригады |  |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена;

Проверяется экспертами с применением ИКТ . В допуске к практическому экзамену отказывается в случае превышения более 10% неправильных ответов ( т.е. 5-6 неправильных ответов допускается) .

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильный вариант ответа |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 |  |
| 34 |  |
| 35 |  |
| 36 |  |
| 37 |  |
| 38 |  |
| 39 |  |
| 40 |  |
| 41 |  |
| 42 |  |
| 43 |  |
| 44 |  |
| 45 |  |
| 46 |  |
| 47 |  |
| 48 |  |
| 49 |  |
| 50 |  |
| 51 |  |
| 52 |  |
| 53 |  |
| 54 |  |
| 55 |  |

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Выполнение погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке бурового комплекса ГНБ. Трудовое действие (действия): Транспортировка буровых штанг, бурового инструмента, бентонита с соблюдением правил дорожного движения и правил охраны труда. Типовое задание: Провести погрузку и разгрузку бурового комплекса ГНБ. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания : Полигон или площадка , объект. 2. Максимальное время выполнения задания: 1час. 3. Вы можете воспользоваться портфолио , в котором представлены видеоматериалы выполнения соискателем погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке бурового комплекса ГНБ.

Критерии оценки Выполнение практического задания на экзамене в соответствии с требованиями ГАИ Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Выполнение погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке бурового комплекса ГНБ.» принимается при практическом выполнении задания или предоставлении соответствующих видеоматериалов.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Контроль технического состояния и подготовка агрегатов ,оборудования, механизмов и систем бурового комплекса ГНБ к работе. Трудовое действие (действия): Проверка технического состояния бурового комплекса ГНБ, оборудования, систем управления и их основных параметров Типовое задание: Произвести калибровку и настройку локационного оборудования. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания : Полигон, площадка, объект. 2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин.

Критерии оценки Соблюдение параметров в соответствии с требованиями технической документации Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Контроль технического состояния и подготовка агрегатов ,оборудования, механизмов и систем бурового комплекса ГНБ к работе.» принимается при практическом выполнении задания.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Выполнение подготовительных работ и обустройство стройплощадок Трудовое действие (действия) Подготовка бурового комплекса ГНБ , агрегатов , оборудования ,механизмов и систем управления к работе. Типовое задание: Выполнить установку буровой установки на точку забуривания , произвести анкерение , заземление, установку рабочего инструмента. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания : Площадка, объект. 2. Максимальное время выполнения задания: 1час.

Критерии оценки Соответствие требованиям СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения» Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Выполнение подготовительных работ и обустройство стройплощадок» принимается при практическом выполнении задания

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Производство работ буровым комплексом ГНБ Трудовое действие (действия) : Выполнение работы по прокладке инженерных коммуникаций буровой установкой ГНБ (пилотное бурение, расширение скважины до проектного диаметра, протягивание трубопровода) Типовое задание: Выполнить пилотное бурение. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания : Полигон или площадка, объект. 2. Максимальное время выполнения задания: 1час. 3. Вы можете воспользоваться портфолио , в котором представлены видеоматериалы выполнения соискателем производства работ буровым комплексом ГНБ

Критерии оценки Соответствие требованиям СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения» Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Производство работ буровым комплексом ГНБ» принимается при практическом выполнении задания или предоставлении соответствующих видеоматериалов.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Выполнение технического обслуживания бурового комплекса ГНБ Трудовое действие (действия): Выполнение всех видов периодического технического обслуживания агрегатов, оборудования, механизмов и систем управления. Типовое задание: Выполнить операции технического обслуживания буровой установки. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания : Цех, площадка, полигон , объект. 2. Максимальное время выполнения задания: 1/час.

Критерии оценки Соблюдение технических регламентов (фирм изготовителей) при проведении технического обслуживания агрегатов, оборудования ,механизмов и систем управления Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции « Выполнение технического обслуживания бурового комплекса ГНБ» принимается при практическом выполнении задания.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Заправка бурового комплекса ГНБ горюче- смазочными материалами в условиях строительного объекта. Трудовое действие (действия) : Выполнение операций заправки бурового комплекса ГНБ Типовое задание: Провести заправку буровой установки. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания : Площадка ,полигон, объект. 2. Максимальное время выполнения задания: 1час. 3. Вы можете воспользоваться портфолио , в котором представлены видеоматериалы выполнения соискателем операций заправки бурового комплекса ГНБ

Критерии оценки Выполнение операций заправки бурового комплекса ГНБ с соблюдением технических регламентов Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Заправка бурового комплекса ГНБ горюче- смазочными материалами в условиях строительного объекта.» принимается при практическом выполнении задания или предоставлении соответствующих видеоматериалов.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО Трудовая функция: Выполнение погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке бурового комплекса ГНБ. Трудовое действие (действия): Транспортировка буровых штанг, бурового инструмента, бентонита с соблюдением правил дорожного движения и правил охраны труда. Типовое задание: Соберите, оформите и представьте портфолио работ (результатов работ) или документов, отражающих выполнение трудовой функции: Выполнение погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке бурового комплекса ГНБ.

Требования к структуре и оформлению портфолио: Видеоматериалы выполнения соискателем погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке бурового комплекса ГНБ. Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: Как выполняется транспортировка буровых штанг с соблюдением правил дорожного движения и правил охраны труда? Как выполняется транспортировка бурового инструмента с соблюдением правил дорожного движения и правил охраны труда? Как выполняется транспортировка бентонита с соблюдением правил дорожного движения и правил охраны труда? Критерии оценки 2 Выполнение соискателем погрузки и закрепления на трейлере бурового комплекса ГНБ перед транспортировкой в соответствии с техническим регламентом Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Выполнение погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке бурового комплекса ГНБ.» принимается при предоставлении видеоматериалов выполнения соискателем погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке бурового комплекса ГНБ.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО Трудовая функция: Производство работ буровым комплексом ГНБ Трудовое действие (действия): Выполнение работы по прокладке инженерных коммуникаций буровой установкой ГНБ (пилотное бурение, расширение скважины до проектного диаметра, протягивание трубопровода) Типовое задание: Соберите, оформите и представьте портфолио работ (результатов работ) или документов, отражающих выполнение трудовой функции: Производство работ буровым комплексом ГНБ

Требования к структуре и оформлению портфолио: Видеоматериалы выполнения соискателем производства работ буровым комплексом ГНБ Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: Как выполняется пилотное бурение при выполнении работы по прокладке инженерных коммуникаций буровой установкой ГНБ? Как выполняется расширение скважины до проектного диаметра при выполнении работы по прокладке инженерных коммуникаций буровой установкой ГНБ? Как выполняется протягивание трубопровода при выполнении работы по прокладке инженерных коммуникаций буровой установкой ГНБ? Критерии оценки 2 Выполнение соискателем пилотного бурения в соответствии с техническим регламентом Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Производство работ буровым комплексом ГНБ» принимается при предоставлении видеоматериалов выполнения соискателем производства работ буровым комплексом ГНБ.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО Трудовая функция: Заправка бурового комплекса ГНБ горюче- смазочными материалами в условиях строительного объекта Трудовое действие (действия): Выполнение операций заправки бурового комплекса ГНБ Типовое задание: Соберите, оформите и представьте портфолио работ (результатов работ) или документов, отражающих выполнение трудовой функции: Заправка бурового комплекса ГНБ горюче- смазочными материалами в условиях строительного объекта

Требования к структуре и оформлению портфолио: Видеоматериалы выполнения соискателем операций заправки бурового комплекса ГНБ Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: Как производится заправка бурового комплекса ГНБ горюче- смазочными материалами в условиях строительного объекта? Критерии оценки 2 Выполнение соискателем операций заправки ГСМ буровой установки, согласно технического регламента производителя бурового комплекса ГНБ. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Заправка бурового комплекса ГНБ горюче- смазочными материалами в условиях строительного объекта» принимается при предоставлении видеоматериалов выполнения соискателем операций заправки бурового комплекса ГНБ