ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (4 уровень квалификации)»

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 6 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 11 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 13 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 13 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 14 |

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (4 уровень квалификации)»

2. Номер квалификации: ________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов», 40.166 (утв. Приказом Минтруда России от 09 февраля 2017 года №153н)

4. Вид профессиональной деятельности:

Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1. К ТФ 3.3.1. Выполнение пневматических испытаний промышленных газопроводов и устранение неисправностей, обнаруженных в процессе испытаний З: Методы контроля качества промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов З: Назначение и правила применения диагностических и измерительных инструментов для проведения испытаний промышленных газопроводов У: Подготовка инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения пневматических испытаний промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов У: Проверка соответствия выполненного монтажа промышленных газопроводов и газового и газоиспользующего оборудования рабочей документации и требованиям нормативных документов | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 40 Теоретический этап экзамена включает 40 заданий и считается сданным при правильном выполнении 30 заданий | 1-20, Все задания с выбором ответа |
| 2. К ТФ 3.3.2. Организация работы и управление бригадой монтажников по установке промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов З: Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов З: Правила и методические рекомендации по пооперационному контролю за действиями бригады при монтаже промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов У: Соблюдать требования нормативных документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов У: Производить выверку опор под монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |  | 26-40 Все задания с открытым ответом |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 25

Количество заданий с открытым ответом: 14

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 60 минут

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.3.1. Выполнение пневматических испытаний промышленных газопроводов и устранение неисправностей, обнаруженных в процессе испытаний Пневматические испытания смонтированного промышленного газопровода Проведение гидропневматических испытаний технологического оборудования | Учет скорости выполнения задания: время выполнения не более 3 часов Соответствие процесса и результата рабочей документации, СП 75.13330.2011, СП 48.13330.2011 | Практическое задание |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

Помещение для проведения теоретического экзамена, компьютеры, программное обеспечение.

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:

Реальное (модельное) рабочее место, смонтированные газоиспользующее оборудование и газопровод, манометр, термометр, молоток слесарный, уровень строительный, метр складной металлический, компрессор (или гидравлический пресс, насос).

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

1. высшее профильное образование

2. не менее 5 лет в области монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

3.Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости): проведение инструктажа на рабочем месте

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Какие испытания смонтированного газоиспользующего оборудования и газопроводов должны проводиться? Выберите правильный вариант ответа.

1. смонтированное оборудование  и газопровод должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию

2. смонтированное оборудование  и газопровод должны быть подвергнуты пневматическому испытанию

3. смонтированное оборудование  и газопровод должны быть подвергнуты испытанию, предусмотренному проектной документацией

4. смонтированное оборудование  и газопровод должны быть подвергнуты испытанию, предусмотренному заводом изготовителем

2.На каком этапе проводят  испытание смонтированного оборудования  и газопровода? Выберите правильный вариант ответа.

1. после окончания монтажных работ

2. до выполнения изоляционных работ

3. после выполнения всех видов контроля и после устранения всех дефектов

4. после выполнения изоляционных работ

3. На каком этапе на газоиспользующее оборудование, имеющие наружный защитный кожух, необходимо его одевать? Выберите правильный вариант ответа.

1. до выполнения гидравлического испытания

2. после окончания монтажа

3. после выполнения гидравлического испытания

4. до окончания монтажа

4.Каким образом подтверждается контроль качества монтажа газоиспользующего оборудования и газопровода? Выберите правильный вариант ответа.

1. записью в журнал производства работ

2. удостоверением о качестве монтажа, подписанном руководителями монтажной и эксплуатационной организаций и скрепленным печатями

3. удостоверением бригадира монтажников, скрепленным личным клеймом

4. актом

5.Сколько по времени длится выдержка под давлением при проведении испытания газопровода  низкого давления в ГРП? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 60 минут

2. не менее 240 минут

3. не менее 720 минут

4. не менее 840 минут

6. Сколько по времени длится выдержка под давлением при проведении испытания газопровода  среднего давления в ГРП? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 60 минут

2. не менее 240 минут

3. не менее 720 минут

4. не менее 840 минут

7. Сколько по времени длится выдержка под давлением при проведении испытания газопровода  среднего давления в производственном здании? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 60 минут

2. не менее 240 минут

3. не менее 720 минут

4. не менее 840 минут

8. Сколько по времени длится выдержка под давлением при проведении испытания газопровода  среднего давления в котельной? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 60 минут

2. не менее 240 минут

3. не менее 720 минут

4. не менее 840 минут

9. Сколько по времени длится выдержка под давлением при проведении испытания газопровода  высокого давления II категории  в котельной? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 60 минут

2. не менее 240 минут

3. не менее 720 минут

4. не менее 840 минут

10. Чему равно испытательное давление при испытании газопровода низкого давления при монтаже его в котельной? Выберите правильный вариант ответа.

1. 0,01 МПа

2. 0,05 МПа

3. 0,1 Мпа

4. 0,15 Мпа

11. Чему равно испытательное давление при испытании газопровода среднего давления 0,08МПа при монтаже его в котельной? Выберите правильный вариант ответа.

1. 0,1 МПа

2. 0,18 МПа

3. 0,2 Мпа

4. 0,25 Мпа

12. Чему равно испытательное давление при испытании газопровода среднего давления от 0,1 до 0,3 Мпа при монтаже в производственном корпусе? Выберите правильный вариант ответа.

1. 0,3 МПа

2. 0,4 МПа

3. 1,25 рабочего, но не более 0,3 Мпа

4. 0,5 МПа

13. Какие манометры должны применяться при испытании газопроводов с давлением до 0,01 Мпа? Выберите правильный вариант ответа.

1. Пружинные манометры
2. Мембранные манометры с классом точности 0,15

3. V-образные манометры с жидкостным заполнением

4. Сильфонный манометр

14.Когда можно проводить осмотр смонтированного газоиспользующего оборудования и газопровода при проведении гидравлических испытаний? Выберите правильный вариант ответа.

1. осмотр разрешается производить после снижения испытательного давления до рабочего

2. осмотр разрешается производить после снижения испытательного давления до нуля

3. осмотр разрешается производить после выдержки рабочего давления в течении 10 минут

4. осмотр разрешается производить после выдержки рабочего давления в течении 20 минут

15. В каком случае испытания газопровода на герметичность считаются положительными, если на газапроводе был установлен манометр с классом точности 0,6? Выберите правильный вариант ответа.

1. Если в течении времени испытания давление упало на одно деление шкалы

2. Если в течении времени испытания давление упало на два деления шкалы

3. Если в течении времени испытания давление осталось неизменным

4. Если в течении времени испытания давление упало на три деления шкалы

16. В каком случае испытания газопровода на герметичность считаются положительными, если на газапроводе был установлен манометр с классом точности 0,15? Выберите правильный вариант ответа.

1. Если в течении времени испытания давление упало на одно деление шкалы

2. Если в течении времени испытания давление упало на два деления шкалы

3. Если в течении времени испытания давление осталось неизменным

4. Если в течении времени испытания давление упало на три деления шкалы

17.Какой класс точности манометров допускается при испытании газопровода на плотность? Выберите правильный вариант ответа.

1. не ниже 1,0

2. не ниже 0,6

3. не ниже 0,4

4. не ниже 0,15; 0,4; 0,6

18. Чему равно испытательное давление при испытании газопровода высокого давления при Р≥0,6 МПа при монтаже его в котельной? Выберите правильный вариант ответа.

1. 6,0 МПа

2. 8,0 МПа

3. 1,25 Рабочего давления, но не более 1,2 Мпа

4. 9,0 МПа

19. Чему равно время выдерживания испытательное давление при испытании газопровода высокого давления при Р≥0,6 МПа при монтаже его в котельной? Выберите правильный вариант ответа.

1.5 минут

2. 30 минут

3. 60 минут

4.120 минут

20.Как определяется время выдержки, если трубопровод испытывается совместно с сосудом (аппаратом), к которому он присоединен. Выберите правильный вариант ответа.

1. время выдержки рекомендуется определять в соответствии с временем, требуемым для технологического трубопровода

2. время выдержки рекомендуется определять в соответствии с временем, требуемым для сосуда (аппарата) в зависимости от толщины стенки корпуса сосуда (аппарата), но не менее времени, необходимого на проверку герметичности газопровода

3. время выдержки рекомендуется определять как среднее между временем выдержки для сосуда (аппарата) и технологического трубопровода

4. время выдержки рекомендуется определять в соответствии с временем, необходимым на проверку герметичности газопровода

21.Что должен включать в себя контроль при установке газоиспользующего оборудования в проектное положение на фундаментах? Выберите правильный вариант ответа.

1. проверку фактического положения в плане

2. проверку фактического положения по высоте и горизонтальности (вертикальности)

3. проверку фактического положения в плане, по высоте и горизонтальности (вертикальности) оборудования (его узлов) в процессе монтажа

4. проверку фактического положения по высоте

22.Какой класс точности манометров должен быть при проведении испытания газопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

1. 0,15

2. 0,25

3.0,30

4.0,40

23.Перед испытанием газоиспользующеого оборудования и газопроводов руководителю работ необходимо определить границы опасной зоны, связанной с проведением испытаний, установить посты с целью предупреждения об опасной зоне из расчета один пост в пределах видимости другого, но не реже какого расстояния друг от друга? Выберите правильный вариант ответа.

1. чем каждые 200 м друг от друга

2. чем каждые 300 м друг от друга

3. чем каждые 400 м друг от друга

4. чем каждые 500 м друг от друга

24.Когда разрешается начинать испытание газоиспользующеого оборудования и газопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

1. только после записи в специальный журнал

2. только после своевременного предупреждения окружающих

3. только после своевременного предупреждения окружающих лиц и получения разрешения руководителя испытаний

4. только после издания специального приказа

25.Какая должна быть освещенность рабочих мест при проведении  испытаний газоиспользующего оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 80 лк

2. не менее 40 лк

3. не менее 100 лк

4. не менее 50 лк

Задания с открытым ответом.

Вставьте пропущенное слово.

26. Оборудование ГРПШ, изготовленное и собранное в заводских условиях

необходимо испытывать по нормам испытаний ……

27.Газопроводы и технические устройства ГРУ, расположенные после редукционного клапана необходимо испытывать по нормам…. газопроводов соответствующего давления

28.Допускается ли обстукивание сварных швов непосредственно во время испытаний газопроводов и газоиспользующего оборудования? Запишите правильный ответ.

29. Вставьте пропущенное слово: Приборы КИП необходимо устанавливать на газоиспользующее оборудование и газопроводы ….. завершения испытаний.

30. Вставьте пропущенное слово: Стыки газопроводов, сваренные после выполнения испытаний должны быть проверены ………методами контроля.

31.Допускается ли устранение дефектов на газоиспользующем оборудовании и газопроводах под давлением? Запишите правильный ответ.

32.Входит ли Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний в состав производственной документации, оформляемой при монтаже оборудования и трубопроводов? Запишите правильный ответ.

33. Допускается ли укладывать газопроводы в общих непроходных каналах с паропроводами, теплопроводами, кабелями силового и слабого токов? Запишите правильный ответ.

34.Для газопроводов, прокладываемых по территории промышленного предприятия, прокладка должна быть как правило подземной или надземной на несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах? Запишите правильный ответ.

35.Допускается ли одновременное испытание газопровода, изготовленного из разных материалов (сталь/пластик) при условии его эксплуатации одинаковым давлением? Запишите правильный ответ.

36.В случае выявления в процессе испытания оборудования дефектов, допущенных при производстве монтажных работ, должно ли быть повторено  испытание после устранения дефектов? Запишите правильный ответ.

37. Вставьте пропущенное слово:  Испытание газопровода на герметичность проводят путем подачи в газопровод сжатого воздуха и созданием в газопроводе ………….давления

38. Вставьте два пропущенных слова:   Если оборудование, арматура или приборы не рассчитаны на давление испытания их необходимо снять и на их место установить………

39.При продувке технологического оборудования и трубопроводов после испытания перед открытыми люками и штуцерами должны ли быть установлены защитные ограждения (экраны)?

40. Вставьте пропущенное значение. При монтаже стального газопровода внутренним диаметром 50мм без сварного отвода минимальное значение радиуса гиба трубы равно не менее…. Двн

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального

экзамена:

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего ______ заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от  30 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция: выполнение пневматических испытаний промышленных газопроводов и устранение неисправностей, обнаруженных в процессе испытаний;

трудовое действие (действия): пневматические испытания смонтированного промышленного  газопровода

Задание: Проведение гидропневматических испытаний технологического оборудования

Условия выполнения задания:

место (время) выполнения задания  реальное (модельное) рабочее место

время выполнения задания: 3 часа

можете воспользоваться: Реальное (модельное) рабочее место, смонтированные технологическое оборудование, манометр, термометр, молоток слесарный, уровень строительный, метр складной металлический, компрессор (или гидравлический пресс, насос, воздушная сеть)

Критерии оценки

Учет скорости выполнения задания: время выполнения не более 3 часов

Соответствие процесса и результата  рабочей документации, СП 75.13330.2011, СП 48.13330.2011

13.  Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (4 уровень квалификации)» принимается при выполнении всех критериев оценки.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1.СП 75.13330.2011 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

2.Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», Приказ №116 от 25 марта 2014 года

3. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

4. Приказ Минтруда от 1 июня 2015 года N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»