ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (3 уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017 год

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации…………………….....3

2. Номер квалификации…………………………………………………………..…3

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации……………………………………………………..3

4. Вид профессиональной деятельности…………………………………………...3

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена………………………………………………………………………………3

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена………………………………………………………………………………6

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий………..…..9

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий………………………….…....9

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий……….…10

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена…….… …11

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального  экзамена……………………………………………………………………….…….26

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена……………32

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации………………………………………………………………….……40

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств………………………………….……40

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (3 уровень квалификации)»

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 16.02400.01

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Профессиональный стандарт

«Машинист асфальтоукладчика» ,

Код: 16.024                                                       .

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: Выполнение механизированных работ с применением асфальтоукладчика в условиях строительства автомобильных дорог, аэродромов и других сооружений

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ТФ 3.1.1(уровень 3) З: Основные конструктивные элементы асфальтоукладчика и технические характеристики | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия №1,2, 4 |
|  | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 3 |
| 2. ТФ 3.1.1(уровень 3) З: Правила и инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 5-10 |
| 3. ТФ 3.1.1(уровень 3) З: Правила и нормы технологической настройки систем и рабочего оборудования асфальтоукладчика | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 11,12 |
| 4. ТФ 3.1.1(уровень 3) З: Технология, технологические режимы и приемы, регламенты выполнения работ по устройству асфальтобетонных покрытий | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 13-18 |
| 5. ТФ 3.1.1(уровень 3) З: Сортамент и маркировка применяемых асфальтобетонных смесей и органических материалов на битумной основе | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 19-21 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия №22 |
| 6. ТФ 3.1.1(уровень 3) З: Требования, предъявляемые к качеству асфальтобетонных покрытий | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 23-27 |
| 7. ТФ 3.1.1(уровень 3) З: Правила ведения технической документации | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 28, 29 |
| 8. ТФ 3.1.1(уровень 3) З: Правила и инструкции по охране труда, пожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ, экологические требования и методы безопасного выполнения работ | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 30-39 |
| 9. ТФ 3.1.2 (уровень 3) З: Основные положения выполнения ежесменного и технического обслуживания | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 40-42 |
|  | 1 балл за правильно установленную последовательность | Задание на установление последовательности №43 |
| 10. ТФ 3.1.2 (уровень 3) З: Маркировки и области применения масел, топлив и технических жидкостей | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 44-52 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 53, 54 |
| 11. ТФ 3.1.2 (уровень 3) З: Правила межсменного хранения асфальтоукладчика, консервации асфальтоукладчика на кратковременное и долговременное хранение, подготовки асфальтоукладчика к планово-профилактическому и капитальному ремонту, подготовки асфальтоукладчика к списанию | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 55-58 |
| 13 ТФ 3.1.2 (уровень 3) З: Способы проверки исправности приборов, узлов и деталей асфальтоукладчика | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 59, 60 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

- количество заданий с выбором ответа: 54;

- количество заданий на установление последовательности: 1;

- количество заданий на установление соответствия 5;

- количество заданий с открытым ответом 0;

- время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ 3.1.1 Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью до 100 т/ч ТД: Технологическая настройка асфальтоукладчика перед началом и регулировка рабочих органов в процессе выполнения рабочих операций под руководством работника с более высокой квалификацией | Соответствие выполненных работ: инструкции по эксплуатации конкретной модели асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч, плану, продольному и поперечному профилю покрытия, типом асфальтобетонной смеси, ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №1 |
| ТФ 3.1.1 Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью до 100 т/ч ТД: Контроль процесса наполнения бункера асфальтоукладчика асфальтобетонной смесью и другими органическими материалами на битумной основе из транспортных средств и передвижных асфальтобетоносмесителей без остановки укладчика (машинист автоукладчика 5-го разряда - под руководством работника с более высоким уровнем квалификации) | Соответствие выполненных работ требованиям: ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности, ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона; ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |  |
| ТФ 3.1.1 Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью до 100 т/ч ТД: Осуществление работ по уширению проезжей части, укладке покрытий тротуаров, велосипедных дорожек и уширению проезжей части из асфальтобетонов и других органических материалов на битумной основе | Соответствие выполненных работ требованиям: ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности; ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний; ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона, проектной документации на устройство асфальтобетонного покрытия, СП 34.133303.2012 Автомобильные дороги, ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |  |
| ТФ 3.1.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания асфальтоукладчиков ТД: Осмотр асфальтоукладчика, выявление неисправностей и дефектов элементов и узлов в объеме ежесменного обслуживания под руководством работника с более высоким уровнем квалификации в составе ремонтной бригады | Соответствие выполненных работ по проверке исправности систем, агрегатов, приборов, узлов и деталей инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч, общему руководству по ремонту асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч; ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний; ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия, ГОСТ 17479.3 – 85 Масла гидравлические. Классификация и обозначения, ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначения, ГОСТ 17479.1 – 2015 Масла моторные. Классификация и обозначения; ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №2 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена:  асфальтоукладчик производительностью до 100 т/ч, закрытая площадка объекта строительства внутриквартальной дороги, автосамосвал с горячей асфальтобетонная смесью, рейка длиной 3м, измерительная металлическая линейка с пределом измерения до 1000 мм,  инструмент регулировочный, инструмент измерительный в соответствии с ведомостями инструмента и оснастки, комплекта запасных частей, инструмента, принадлежностей (ЗИП), карта смазки горюче-смазочные материалы и технические жидкости в объеме, необходимом для полной заправки систем, фильтроэлемент гидравлической системы согласно инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области дорожного строительства и опыт работы в должностях, связанных с исполнением обязанностей по производству дорожно-строительных работ не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

- документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

- отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

Устанавливаются в соответствии с ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона и ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

1. Установите соответствие числовых обозначений на рисунке с названиями агрегатов асфальтоукладчика. Ответ запишите в виде «Порядковый номер – название агрегата асфальтоукладчика»

| № | Название агрегата |
| --- | --- |
| 1 | Нагреватель |
| 2 | Разгрузка рабочего органа |
| 3 | Рабочий орган |
| 4 | Распределительные шнеки |
| 5 | Питатель |
| 6 | Ходовая часть |
| 7 | Регулирование высоты цилиндрами системы нивелирования |
| 8 | Приемный бункер |
|  | Уширители |

2. Укажите порядок индексации конкретных моделей асфальтоукладчиков, произведенных после 01.01.98г. Ответ запишите в виде «Порядковый номер позиции индексации- буквенное обозначение наименования позиции индексации»

| АСФ | Х | Х | ХХ | -Х |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

а) Буквенное обозначение асфальтоукладчика

б) Типоразмер по ГОСТ 21915: 1, 2, 3 или 4

в) Конструкция ходовой части: Г – гусеничный, К – колесный

г) Порядковый номер модификации

д) Порядковый номер модели

3. На какое количество типоразмеров подразделяются асфальтоукладчики в зависимости от ширины укладки?

1. 2

2. 4

3. 6

4. 8

4. Для укладки какого типа асфальтобетонной смеси предназначен пневмоколесный асфальтоукладчик, имеющий закрытый двустенный приемный бункер с высотой загрузки 900 мм и люк для приема смеси?

1. Щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси

2. Литой асфальтобетонной смеси

3. Полимерасфальтобетонной смеси

4. Модифицированной асфальтобетонной смеси

5. В соответствии с каким документом осуществляется расконсервация и сборка машин, поступивших на предприятие?

1. Инструкцией по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения

2. Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации

3. Инструкцией по эксплуатации

4. Техническим описанием

6. Какие данные НЕ указывают в паспорте на машину? (выберите 2 правильных ответа)

1. Дату поступления на предприятие

2. Инвентарный и государственный номера

3. Фамилию машиниста, за которым закреплена машина

4. Дату введения машины в эксплуатацию

5. Сведения о рекламациях и результатах проверки машины

6. Данные о техническом обслуживании и ремонте

7. Периодичность проведения технического обслуживания и ремонта

8. Данные о наработке машины

9. Данные о неисправностях машины при эксплуатации

7. Каким образом может осуществляться транспортировка асфальтоукладчика с гусеничным движителем к месту выполнения работ?

1. грузовыми машинами и прицепами-тяжеловозами

2. только прицепами-тяжеловозами

3. только грузовыми машинами

4. грузовыми машинами и грузовыми прицепами

8. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину при увеличенном усилии на рычагах и педалях управления?

1. Разрешается, если данная неисправность не влияет на безопасность эксплуатации машины

2. Разрешается, если данная неисправность не влияет на работоспособность машины

3. Разрешается, если данная неисправность не влияет на качество выполняемых работ

4. Запрещается

9. Разрешается ли, если да, то, в каком случае,  эксплуатировать машину при повышенном расходе топлива и масел?

1.Запрещается

2. Разрешается, если данная неисправность не влияет на безопасность эксплуатации машины

3. Разрешается, если данная неисправность не влияет на работоспособность машины

4. Разрешается, если данная неисправность не влияет на качество выполняемых работ

10. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину при повышенном шуме, вибрации и нагреве механизмов трансмиссии?

1. Разрешается до выполнения планового технического обслуживания

2. Разрешается, если данная неисправность не влияет на работоспособность машины

3. Разрешается, если данная неисправность не влияет на качество выполняемых работ

4. Запрещается

11. В какой период осуществляется уточнение параметров настройки  систем автоматики и рабочих органов асфальтоукладчика?

1. При вводе асфальтоукладчика в эксплуатацию

2. При техническом обслуживании асфальтоукладчика

3. При ежесменном обслуживании асфальтоукладчика

4. При пробной укладке

5. При расконсервации асфальтоукладчика после кратковременного хранения

6. При расконсервации асфальтоукладчика после длительного хранения

12.  На каком пределе должен быть установлен ход трамбующего бруса при устройстве тонких слоев покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетонов?

1. 2-5 мм

2. 5-9 мм

3. 7-12 мм

4. 12 мм

13. При каких минимальных значениях температуры окружающего воздуха следует осуществлять устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей?

1. Весной  и летом – не ниже плюс 5 (С, осенью – не ниже плюс 10 (С

2. Весной и летом  – не ниже плюс 10 (С, осенью – не ниже плюс 5 (С

3. Весной и летом – не ниже 0 (С, осенью – не ниже плюс 5 (С

4. Весной и летом– не ниже плюс 5 (С, осенью – не ниже 0 (С

14. Сколько метров должна составлять длина полосы пробной укладки при ширине одного прохода асфальтоукладчика?

1. не менее 50 м

2. не менее 100 м

3. не менее 150 м

4. не менее 200 м

5. не менее 250 м

15.  На сколько процентов толщина укладываемого слоя должна быть больше проектной?

1. 5-10%

2. 10-15%

3. 15-20%

4. 20-25%

5. 25-30%

16. Какую скорость асфальтоукладчика принимают при укладке  смесей с содержанием щебня более 40% ?

1. 1-2 м/мин

2. 2-3 м/мин

3. 3-4 м/мин

4. 5-6 м/мин

17. Какую скорость асфальтоукладчика принимают при укладке смесей с содержанием щебня менее 40%?

1. до 2-3 м/мин

2. до 3-4 м/мин

3. до 4-5 м/мин

4. до 5-6 м/мин

18. С каким отставанием можно осуществлять укладку верхнего слоя асфальтобетона вслед за устройством нижнего слоя асфальтобетона?

1. на одну сменную захватку

2. на две сменные захватки

3. на полторы сменные захватки

4. на половину сменной захватки

19. На какие типы подразделяются горячие и холодные песчаные смеси в зависимости от вида песка? (выберите 2 правильных ответа)

1. Бх и Вх

2. Гх и Г

3. Вх и В

4. Дх и Д

5. Бх и Б

6. Б и В

20. На какие типы подразделяются щебеночные и гравийные холодные асфальтобетонные смеси в зависимости от содержания в них щебня (гравия)?

1. Б и В

2. Г и Д

3 Гх и Дх

4. Бх и Вх

5. А и Б

21. На какие марки в зависимости от физико-механических свойств и применяемых материалов подразделяют асфальтобетоны типов Б и Г?

1. I и II

2. I и III

3. I, II и III

4. II и III

5. II

22. Установите соответствие видов и типов асфальтобетонных смесей с их марками. Ответ запишите в виде «Порядковый номер вида и типа смеси – буквенное обозначение марки (марок)»

| № | Виды и типы асфальтобетонных смесей |  | Марки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пористые | а) | I |
| 2 | Высокопористые щебеночные | б) | I и II |
| 3 | Высокопористые песчаные | в) | II |
|  |  | г) | I, II и III |

23. Какому значению ровности по индексу IRI (International Roughness Index - Международный индекс ровности) должна соответствовать проезжая часть III категории дороги?

1. не более 4.0 м/км

2. не более 4.5 м/км

3. не более 5.5 м/км

4. не более 6.5 м/км

24. Каких значений не должны превышать просветы под рейкой при определении ровности уложенного покрытия рейкой?

1. 3 мм при работе с системой автоматики и 5 мм - без нее

2. 5 мм при работе с системой автоматики и 3 мм - без нее

3. 5 мм при работе с системой автоматики и 7 мм - без нее

4. 7 мм при работе с системой автоматики и 5 мм - без нее

25. В пределах каких значений должно быть отклонение от проектных значений при измерении ширины уложенного покрытия?

1. ±3 см

2. ±5 см

3. ±7 см

4. ±9 см

26. В пределах каких значений для верхнего слоя должно быть отклонение от проектных значений при измерении толщины уложенного покрытия?

1. ±5 см

2. ±7 см

3. ±10 см

4. ±13 см

27. В пределах каких значений должны быть отклонения при измерении поперечного уклона дороги?

1. ±0,001% при работе с системой автоматики и ±0,01% - без нее

2. ±0,01% при работе с системой автоматики и ±0,001% - без нее

3. ±0,005% при работе с системой автоматики и ±0,01% - без нее

4. ±0,01% при работе с системой автоматики и ±0,005% - без нее

28. По какой форме должен вестись учет времени работы, простои и объем выполненных работ машинами?

1. № ЭСМ-2  - Путевой лист строительной машины

2. № ЭСМ-3 – Рапорт о работе строительной машины (механизма)

3. № ЭСМ-4 - Рапорт-наряд о работе строительной машины (механизма)

4. №ЭСМ- 5 – Карта учета работы строительной машины (механизма)

29. Каким документом (или документами) оформляется отчет за израсходованные материалы на техническое обслуживание?

1. требованиями или расходной ведомостью

2. требованиями и расходной ведомостью

3. требованиями

4. расходной ведомостью

30. Какие действия обязан осуществить машинист после получения задания? (выберите 5 правильных ответов)

1. Осмотреть с руководителем фронт работ, ознакомиться с профилем, отметками и особенностями участка, на котором предстоит работать
2. Уточнить последовательность выполнения работ и меры по обеспечению безопасности при загрузке бункера асфальтобетоном, разворотах, стоянках, а также наличие ограждений и предупредительных знаков
3. Предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ

4.  Произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации машины

5. Предупредить о запуске двигателя работников, обслуживающих машину или находящихся в зоне ее работы, и убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении

6. Надеть спецодежду и спецобувь установленного образца

7. Произвести запуск двигателя и проверить на холостом ходу работу всех механизмов и на малом ходу работу тормозов

31. Какие действия должен предпринять машинист при обнаружении нарушений требований безопасности?

1. Сообщить о нарушениях требований безопасности руководителю работ и ответственному за содержание машины в исправном состоянии

2. Устранить нарушения требований безопасности собственными силами, а при невозможности сделать это – сообщить об этом руководителю работ и ответственному за содержание машины в исправном состоянии

3. Сообщить о нарушениях требований безопасности руководителю работ

4. Сообщить о нарушениях требований безопасности ответственному за содержание машины в исправном состоянии

32. Какие действия должен предпринять машинист при необходимости очистки механизмов и узлов от смеси?

1. Полностью остановить машину, выключить двигатель и устранить загрязнения

2. Полностью остановить машину не выключая двигатель и устранить загрязнения

3. Устранить загрязнения в процессе работы

4. Завершить укладку асфальтобетонной смеси и устранить загрязнения

33. Какие действия должен предпринять машинист при возникновении неисправностей механизмов машины, при которых согласно инструкции завода-изготовителя запрещается ее эксплуатация?

1. Необходимо приостановить работу, сообщить об этом руководителю работ и принять меры к устранению неполадок

2. Необходимо приостановить работу, сообщить об этом руководителю работ

3. Необходимо приостановить работу принять меры к устранению неполадок

4. Сообщить об этом руководителю работ и принять меры к устранению неполадок

34. Какие действия должен предпринять машинист при наличии препятствий, высота которых превышает величину дорожного просвета или которые нельзя преодолеть подъемом рабочего органа?

1. Машину следует немедленно остановить и принять меры к устранению препятствий

2. Машину следует немедленно остановить и сообщить о наличии препятствий руководителю работ

3. Машину следует немедленно остановить и сообщить о наличии препятствий вспомогательным рабочим

4. Не останавливая машину сообщить о наличии препятствий вспомогательным рабочим

35. Какие действия необходимо предпринять машинисту при пожаре?

1. Следует вызвать пожарную охрану и сообщить бригадиру или руководителю работ

2. Необходимо приостановить работу и принять меры к тушению очага загорания. При невозможности самостоятельно ликвидировать возгорание следует вызвать пожарную охрану и сообщить бригадиру или руководителю работ

3. Сообщить бригадиру или руководителю работ

4. Сообщить бригадиру или руководителю работ и вызывать пожарную охрану

36. Какое минимальное расстояние должно быть между двумя одновременно работающими асфальтоукладчиками?

1. 3м

2. 5м

3. 10 м

4. 12 м

37. При соблюдении каких условий допускается выполнять работы в охранной зоне линии электропередачи?

1. При наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи

2. Оформления наряда-допуска, определяющего безопасные условия работы

3. Под надзором руководителя работ

4. При условии соблюдения всех вышеперечисленных требований

38. Должен ли (и, если да, то в каком случае) машинист переключать передачи во время движения на подъеме и спуске?

1. Не должен

2. Должен в случае возникновения ситуации, влияющей на безопасность эксплуатации машины

3. Должен в случае возникновения необходимости изменения скоростного режима во время укладки асфальтобетонного покрытия

4. Должен в случае возникновения необходимости перехода с рабочего режима на транспортный режим

39. Какие средства пожаротушения применяются при возгорании топлива?

1. Распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5», перегретый пар

2 Пену; при объемном тушении - составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5»

3. Распыленную воду; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый пар

4. Распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5».

5. Пену; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый пар

40. В соответствии с каким показателем устанавливается периодичность технического обслуживания и ремонта асфальтоукладчика?

1. значением диагностического параметра

2. эксплуатационной производительностью машины

3. наработкой машины

4. коэффициентом технического использования машины

5. коэффициентом использования машины по времени

41.  Какие обязательные операции должно включать ежесменное техническое обслуживание в начале смены? (выберите 5 правильных ответов)

1. смазку механизмов согласно карте и проверку уровня масла в емкостях

2. очистку механизмов от остатков смеси

3. проверку двигателя по инструкции завода-изготовителя

4. наружный осмотр с целью установления внешних повреждений и течи топлива и рабочей жидкости

5. проверку уровня топлива и рабочей жидкости в баках

6. при необходимости сложные контрольно-регулировочные операции топливной аппаратуры, агрегатов гидросистемы, электрооборудования

7. проверку при холостых оборотах двигателя работы всех механизмов и электрооборудования асфальтоукладчика, давления в гидросистеме

8. проверку и, при необходимости, натяжку гусеничной ленты или давления в шинах

42. С какой целью выполняется текущий ремонт машины?

1. для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры

2. для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые

3. для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей

4. для обеспечения требований нормативно-технической документации

43. Установите последовательность выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте машины

1. уборочно-моечные работы

2. диагностические работы для определения технического состояния машины

3. работы по техническому обслуживанию и ремонту

4. диагностические работы для оценки качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту

5. определение ресурса машины

44. На какое количество групп подразделяется трансмиссионные масла в зависимости от области применения?

1. 5

2. 4

3. 3

4. 2

45. Какой состав трансмиссионных масел применяется для цилиндрических конических и червячных передач, работающих при контактных напряжениях до 2100 МПа и температуре масла в объеме 130°С?

1. без присадок

2. с противозадирными присадками умеренной эффективности

3. с противоизносными присадками

4. с противозадирными присадками высокой эффективности

46. Укажите, какие обозначения классов вязкости относятся к летним моторным маслам?

1. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24

2. 10, 12, 14, 16, 20, 24

3. 6, 8, 10, 12, 14, 16

4. 3з/8; 4з/6; 4з/8

47. Какой класс вязкости соответствует диапазону значений кинематической вязкости свыше 12,5 до 14,5 включительно  мм2/с (сСт)?

1. 12

2. 14

3. 16

4. 20

5. 24

48. Моторные масла какой группы рекомендуется применять для среднефорсированных дизелей, предъявляющих повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию высокотемпературных отложений?

1. А

2. Б2

3. В2

4. Г2

5. Д2

49. Гидравлическое масло какого состава рекомендуется применять для гидросистем с насосами всех типов, работающие при давлении до 25 МПа и температуре масла в объеме более 80° С?

1. Минеральные масла без присадок

2. Минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками

3. Минеральные масла с антиокислительными,
антикоррозионными и противоизносными присадками

4. Минеральные масла с антиокислительными присадками

50. При какой температуре окружающего воздуха рекомендуется применять летние марки дизельного топлива?

1. минус 15(С и выше

2. минус 10(С и выше

3. минус 5(С и выше

4. 0 (С и выше

5. плюс 5(С и выше

6. плюс 10 (С и выше

51. Укажите верное пояснение обозначения дизельного топлива ДТ-Л-40-К2 по ГОСТ 305-2013

1. Марка Л, с температурой вспышки 40 °С, экологического класса К2

2. Марка Л, с температурой фильтруемости 40 °С, экологического класса К2

3. Марка Л, экологического класса К2

4. Марка Л, с температурой фильтруемости минус 40 °С, экологического класса К2

52. Какие добавки может содержать дизельное топливо? (выберите 3 правильных ответа)

1. Красители любого цвета

2.Красители (кроме красного, желтого и оранжевого цветов)

3. Красители (кроме зеленого и голубого цветов)

4. Металлосодержащие присадки за исключением антистатических присадок

5. Антистатические присадки

6. Вещества-метки

53. Установите соответствие между группами знаков трансмиссионных масел и их назначением

Ответ запишите в виде «Порядковый номер – буквенное обозначение назначения группы знаков»

|  | Группа знаков |  | Назначение группы знаков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первая группа знаков | а) | Цифры, характеризующие принадлежность масла к группе в зависимости от области его применения |
| 2. | Вторая группа знаков | б) | Буквы ТМ (трансмиссионное масло) |
| 3. | Третья группа знаков | в) | Цифры, характеризующие, состав трансмиссионного масла |
|  |  | г) | Цифры, характеризующие класс трансмиссионного масла в соответствии с величиной вязкости, которую определяют при высокой при низкой температуре |

54. Определите соответствие групп гидравлических масел по ГОСТ 17479.3 классификации ИСО 6074-4. Ответ запишите в виде «Порядковый номер группы по ГОСТ 17479.3 – буквенное обозначение группы по ИСО 6074-4»

|  | Группа по ГОСТ 17479.3 |  | Группа по ИСО 6074-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | а) | HM |
| 2 | Б | б) | HV |
| 3 | В | в) | НТ |
| 4 | Масла группы В с загущающей присадкой | г) | НL |
|  |  | д) | НН |

55. При каких сроках перерыва в эксплуатации хранение машины является кратковременным?

1. от 2 до 10 дней

2. от 10 дней до 1 месяца

3. от 10 дней до 2 месяцев

4. от 2 до 6 месяцев

56. С какой периодичностью проверяют техническое состояние машины, находящейся на кратковременном хранении?

1. Не реже одного раза в 5 дней

2. Не реже одного раза в 10 дней

3. Не реже одного раза в месяц

4. Не реже одного раза в квартал

57. Каким документом (документами) устанавливаются требования к подготовке и постановке машины на хранение?

1.  ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751

2.  Инструкция по эксплуатации

3.  ГОСТ 27252

4.  ГОСТ 7751

5. Инструкция по эксплуатации, ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751

58. Какие действия необходимо осуществить при межсменном хранении машины на пневмоколесном ходу?

1. Установить машины на подставки (или подкладки) во избежание перекоса и изгиба рам

2. Установить машины на подставки (или подкладки) во избежание перекоса и изгиба рам и других узлов и снизить давление в шинах до 70-80% номинального

3. Снизить давление в шинах до 70-80% номинального

4. Повысить давление в шинах сверх номинального

59. До какого значения температуры осуществляют подогрев нагревателя при проверке действия системы подогрева выглаживающей плиты?

1. 50(С

2. 70(С

3. 90(С

4. 110(С

60. Каким способом осуществляют проверку регулятора толщины и профиля?

1. Ручным перемещением щупов датчиков с проверкой действия гидроцилиндров подъема шарниров тяговых брусьев

2. Вращением муфты

3. Перемещением щупов датчиков уровня с проверкой включения и выключения работы механизмов продольного и поперечного перемещения материала

4. Включением и выключением регулятора толщины и профиля

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

- Ключ к заданиям

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 2 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 3 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 4 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 5 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 6 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 7 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 8 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 9 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 10 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 11 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 12 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 13 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 14 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 15 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 16 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 17 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 18 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 19 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 20 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 21 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 22 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 23 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 24 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 25 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 26 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 27 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 28 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 29 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 30 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 31 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 32 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 33 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 34 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 35 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 36 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 37 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 38 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 39 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 40 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 41 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 42 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 43 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 44 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 45 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 46 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 47 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 48 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 49 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 50 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 51 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 52 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 53 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 54 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 55 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 56 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 57 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 58 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 59 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 60 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Теоретический этап экзамена включает 60 заданий, охватывающих все предметы оценивания, и считается выполненным при правильном выполнении экзаменуемым 48 заданий.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

1. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №1):

трудовая функция: 3.1.1: Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью до 100 т/ч

трудовое действие (действия):

- Технологическая настройка  асфальтоукладчика перед началом и регулировка рабочих органов в процессе выполнения рабочих операций под руководством работника с более высокой квалификацией;

- Контроль процесса наполнения бункера асфальтоукладчика асфальтобетонной смесью и другими органическими материалами на битумной основе из транспортных средств и передвижных асфальтобетоносмесителей без остановки укладчика (машинист автоукладчика 5-го разряда - под руководством работника с более высоким уровнем квалификации);

-Осуществление работ по уширению проезжей части, укладке покрытий тротуаров, велосипедных дорожек из асфальтобетонов и других органических материалов на битумной основе.

Задание№1:  Осуществить укладку асфальтобетонного покрытия в соответствии с проектной документацией и требованиями, предъявляемыми к внутриквартальным дорогам  на участке протяженностью равной одной длине захватки. Примерная конструкция асфальтобетонного покрытия представлена на рис. 1и 2

Рисунок 1- Конструкция асфальтобетонного покрытия

Рисунок 2 - Профиль внутриквартальных дорог и проездов и сопряжение проезжей части с тротуаром и бортовым камнем выполняют в соответствии с рабочими чертежами, варианты решений. 1 - тротуар; 2 - бордюр; 3 - проезжая часть

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели асфальтоукладчика производительностью до 100т/ч;

- Ознакомьтесь с проектной документацией к участку внутриквартальной дороги, на котором выполняется задание;

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом асфальтоукладчика).

Место выполнения задания: участок дорожно-строительного объекта по строительству внутриквартальной дороги.

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность осуществить технологическую настройку асфальтоукладчика в соответствии с проектной документацией | Технологические параметры рабочего органа асфальтоукладчика: установка уширителей на заданную ширину (при необходимости), температура нагрева выглаживающей плиты, угол атаки, частота вибрации вибролиты (прессующей планки) и число ударов трамбующего бруса, установка рабочего органа на заданную толщину и профиль асфальтобетонного покрытия в соответствии с проектной документацией | Соответствие выполненной технологической настройки асфальтоукладчика требованиям: -проектной документации на участок устройства асфальтобетонного покрытия; - инструкции по эксплуатации конкретной марки асфальтоукладчика производительностью до 100т/ч; - ТИ РО – 035-2003 – Типовой инструкции по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |
| Способность осуществить проверку работоспособности систем при пробном запуске асфальтоукладчика производительностью до 100т/ч | Параметры силового, рабочего оборудования асфальтоукладчика | Соответствие выполненных операций по проверке требованиям инструкции по эксплуатации конкретной модели асфальтоукладчика производительностью до 100т/ч |
| Способность осуществить прием асфальтобетонной смеси из кузова автосамосвала в приемный бункер асфальтоукладчика | Технология и последовательность действий при наполнении приемного бункера асфальтоукладчика из кузова автосамосвала | Соответствие технологии выполнения работ требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели асфальтоукладчика производительностью до 100т/ч; -ТР 134-03 Техническим рекомендациям по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности; - ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона; - ТИ РО – 035-2003 – Типовой инструкции по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |
| Способность осуществить укладку слоя асфальтобетонного покрытия заданной толщины, ширины и поперечного профиля | Рабочая скорость укладки, толщина, ширина и поперечный профиль асфальтобетонного покрытия на расстоянии одной длины захватки, степень предварительного уплотнения асфальтобетонного покрытия. | Соответствие технологии выполнения работ требованиям: - проектной документации по укладке участка асфальтобетонного покрытия; -Инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели асфальтоукладчика производительностью до 100т/ч; - ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний; - ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности; -ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона -ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |
| Способность осуществить остановку асфальтоукладчика в рабочем режиме | Последовательность действий машиниста при остановке асфальтоукладчика в рабочем режиме | Соответствие последовательности действий машиниста при остановке асфальтоукладчика в рабочем режиме требованиям: - инструкции по эксплуатации к конкретной модели асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч; - ТИ РО – 035-2003 – Типовой инструкции по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |

2. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №2):

трудовая функция: 3.1.2: Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания асфальтоукладчиков

трудовое действие (действия): Осмотр асфальтоукладчика, выявление неисправностей и дефектов элементов и узлов в объеме ежесменного обслуживания под руководством работника с более высоким уровнем квалификации в составе ремонтной бригады

Задание№2:  Выполнить ежесменное обслуживание (ЕО) асфальтоукладчика конкретной модели производительностью до 100 100т/ч

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели асфальтоукладчика производительностью до 100т/ч;

- Ознакомиться с картой смазки;

- Ознакомиться с руководством по эксплуатации двигателя.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (слесарем-ремонтником).

Место выполнения задания: площадка на объекте дорожно-строительных работ, база механизации.

Максимальное время выполнения задания: 1 час.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность выполнить ЕО, предусмотренное инструкциями по обслуживанию двигателя и других комплектующих изделий | Технология выполнения ЕО, предусмотренного инструкциями по обслуживанию двигателя и других комплектующих изделий | Соответствие технологии выполнения ЕО требованиям: - инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели производительностью до 100т/ч; - руководства по эксплуатации двигателя. |
| Способность проверить комплектность машины, состояние узлов и их крепление, уровень горюче-смазочных материалов (ГСМ) и технических жидкостей, осуществить заправку при необходимости | Перечень объектов, подлежащих проверке машины на комплектность; Технология проверки уровня ГСМ, воды, гидрожидкости в системах асфальтоукладчика; Визуальная оценка достаточности количества ГСМ, воды, гидрожидкости для обеспечения работоспособности асфальтоукладчика; Технология проверки резьбовых соединений, их затяжки. | Соответствие действий по проверке требованиям: -инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели производительностью до 100т/ч; - карте смазки; - ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия; - ГОСТ 17479.3 – 85 Масла гидравлические. Классификация и обозначения; - ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначения; - ГОСТ 17479.1 – 2015 Масла моторные. Классификация и обозначения; - ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность проверить состояние ходовой части | Технология проверки состояния ходовой части; Визуальная оценка уровня повреждений ходовой части | Соответствие последовательности действий по проверке состояния ходовой части требованиям: - инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели производительностью до 100т/ч; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность определить места соединения рукавов и трубопроводов, осмотреть на отсутствие следов подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости | Визуальная оценка исправности топливной системы и гидросистемы. Принятие решения о необходимости регулировочных и ремонтных воздействий | Соответствие последовательности действий по визуальной оценке исправности топливной системы и гидросистемы требованиям: -инструкция по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели производительностью до 100т/ч; - ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника |
| Способность при установившемся тепловом режиме гидросистемы контролировать: 1) температуру масла; 2) разрежение на всасывающих магистралях насосных агрегатов | Значения температуры масла и вакуума на входе нормативным значениям. Принятие решения о необходимости замены фильтроэлемента | Соответствие действий по контролю температуры масла и разрежению на всасывающих магистралях насосных агрегатов требованиям: - инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели производительностью до 100т/ч; - ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; - ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; - ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника |

Правила обработки результатов практической части экзамена:

Практический этап экзамена включает 2 задания и считается пройденным при выполнении экзаменуемым обоих заданий. Задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (3 уровень квалификации)» принимается при прохождении экзаменуемым теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

- ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности;

- ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона;

- ГОСТ 21915-93 Асфальтоукладчики. Общие технические условия;

- МДС 12-8.2007 Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин;

- МДС 12-21.2004 Механизация строительства. Сдача в ремонт и выдача из ремонта строительных машин;

- ГОСТ 17479.1 – 2015 Масла моторные. Классификация и обозначения;

- ГОСТ 17479.2 – 2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначения;

- ГОСТ 17479.3 – 85  Масла гидравлические. Классификация и обозначения

- ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия;

- ГОСТ 25646-95 Эксплуатация строительных машин. Общие требования;

- ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин;

- ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний;

- ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия;

- ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

- СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 Стандарт организации. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.25.38 – 2011 Стандарт организации. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона;

- СТО НОСТРОЙ 2.25.39 – 2011 Стандарт организации. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Устройство асфальтобетонных покрытий из литого асфальтобетона;

- ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона;

- ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника;

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуальная редакция СНиП 2.05.02-85;

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуальная версия СНиП 3.06.03-85;

- ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию.

- ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности