ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Машинист бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт

(4 уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017 год

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации…………………….....3

2. Номер квалификации…………………………………………………………..…3

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации……………………………………………………..3

4. Вид профессиональной деятельности…………………………………………...3

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена………………………………………………………………………………3

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена………………………………………………………………………………5

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий………..…..8

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий………………………….……8

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий……….…..9

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена…….……...9

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального  экзамена……………………………………………………………………….…….43

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена……………58

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации………………………………………………………………….……67

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств………………………………….……68

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Машинист бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (4 уровень квалификации)»

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 16.02700.02

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Профессиональный стандарт

«Машинист бульдозера»,

Код: 16.027                                                       .

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: Выполнение механизированных работ с применением бульдозера в условиях строительства, обслуживания и ремонта автомобильных дорог, аэродромов, гидротехнических, трубопроводных и других сооружений

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ТФ 3.2.1 (уровень 4) З: Группы грунтов в зависимости от трудности разработки в соответствии со строительными нормами и правилами | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 1-4 |
| 2. ТФ 3.2.1 (уровень 4) З: Устройство, технические характеристики бульдозера | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 5-13 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 14 |
| 3. ТФ 3.2.1 (уровень 4) З: Виды и способы выполнения земляных работ на гусеничных и колесных бульдозерах. | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 15-25 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 26 |
| 4. ТФ 3.2.1 (уровень 4) З: Устройство и принципы работы установленной сигнализации бульдозера (при работе и движении) | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 27-37 |
| 5. ТФ 3.2.1 (уровень 4) З: Правила по охране труда и технике безопасности. Порядок допуска машиниста к управлению бульдозером | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 38-53 |
| 6. ТФ 3.2.2 (уровень 4) З: Инструкции по эксплуатации бульдозера | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 54-70 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 71 |
| 7. ТФ 3.2.2 (уровень 4) З: Причины возникновения неисправностей и способы их устранения | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 72-91 |
|  | 1 балл за правильно установленную последовательность | Задание на установление последовательности №92 |
| 8. ТФ 3.2.2 (уровень 4) З: Правила проведения планового технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта бульдозера | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 93-121 |
| 9. ТФ 3.2.2 (уровень 4) З: Формы технической документации и отчетности, правила их заполнения и порядок представления | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 122-130 |
| 10. ТФ 3.2.2 (уровень 4) З: Свойства, марки, требования применения и хранения горюче-смазочных материалов | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 131-149 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 150 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

- количество заданий с выбором ответа: 145;

- количество заданий на установление последовательности: 1;

- количество заданий на установление соответствия 4;

- количество заданий с открытым ответом 0;

- время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ 3.2.1: Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней сложности с помощью бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт ТД: Выполнение работ бульдозером по планировке площадей при устройстве выемок, насыпей, резервуаров, кавальеров и банкетов | Соответствие выполненных работ: Проекту на выполнение земляных работ по возведению земляного полотна из сосредоточенного грунтового карьера. Технологической карте на устройство земляного полотна и дорожной одежды (Общая часть). Инструкции по эксплуатации конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт; ТИ-006-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста бульдозера | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, вариант №1 |
| ТФ 3.2.2: Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт ТД: Выполнение проверки крепления узлов и механизмов бульдозера | Соответствие выполненных работ: Инструкции по эксплуатации конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт; ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, вариант №2 |
| ТФ 3.2.2: Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт ТД: Проверка заправки и дозаправка бульдозера топливом, маслом, охлаждающей жидкостью и другими специальными жидкостями | Соответствие выполненных работ: Инструкция по эксплуатации конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт; Карте смазки ГОСТ 17479.2-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение; ГОСТ 28084-89 Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника |  |
| ТФ 3.2.2: Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт ТД: Смазывание трущихся деталей бульдозера и навесного оборудования. | Соответствие выполненных работ: Инструкции по эксплуатации конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт; Карта смазки |  |
| ТФ 3.2.1: Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней сложности с помощью бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт ТД: Выполнение подготовительных работ бульдозером (работы, связанные с расчисткой местности от мелколесья и кустарника, срезка дернового поверхностного слоя грунта, валка деревьев, корчевка пней и удаление камней, пробивка трасс и первоначальных дорог) | Соответствие выполненных работ: Проекту на выполнение земляных работ по срезке грунта растительного слоя бульдозером. Технологической карте на срезку грунта растительного слоя бульдозером. Инструкции по эксплуатации конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт; ТИ-006-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста бульдозера | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, вариант №3 |
| ТФ 3.2.1: Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней сложности с помощью бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт ТД: Выполнение работ бульдозером по разработке и перемещению грунтов | Соответствие выполненных работ: Проекту на выполнение земляных работ по разработке грунтов бульдозером. Технологической карте на разработку грунтов бульдозером. Инструкции по эксплуатации конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт; ТИ-006-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста бульдозера | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, вариант №4 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: Бульдозер с двигателем мощностью свыше 150 кВт, закрытая площадка участка возведения земляного полотна высотой до 9м, участок по срезке грунта растительного слоя, участок разработке грунтов, автосамосвалы с грунтом, колышки и вехи по оси отсыпаемой насыпи, шаблоны или рейки с уровнем, инструмент регулировочный, инструмент измерительный в соответствии с ведомостями инструмента и оснастки, комплекта запасных частей, инструмента, принадлежностей (ЗИП), карта смазки, горюче-смазочные материалы и технические жидкости в объеме, необходимом для полной заправки систем.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области дорожного строительства и опыт работы в должностях, связанных с исполнением обязанностей по производству дорожно-строительных работ не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

- документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

- отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

Устанавливаются в соответствии с ТИ-006-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста бульдозера и ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

1.К какой группе грунтов по трудности их разработки бульдозерами относится грунт растительного слоя с корнями кустарника и деревьев?

1. V

2. IV

3. III

4. II

5. I

2. К какой группе грунтов по трудности их разработки бульдозерами относится глина тяжелая ломовая сланцевая, твердая, юрская, карбонная или кембрийская?

1. V

2. IV

3. III

4. II

5. I

3. Какое наименование (наименования) грунтов относятся к III группе грунтов по трудности их разработки? (выберите 2 правильных ответа)

1. Грунт растительного слоя

2. Лесс мягкий без примесей

3. Песок барханный и дюнный

4. Глина мягкая карбоновая

5. Суглинок

4. Какое наименование (наименования) грунтов относятся к II группе грунтов по трудности их разработки? (выберите 2 правильных ответа)

1. Грунт растительного слоя без корней и примесей

2. Лесс мягкий без примесей

3. Песок кроме барханного и дюнного

4. Глина мягкая карбонная

5. Гравийно-галечные грунты с размером частиц до 80 мм

5. Что из перечисленного является элементом изменой посредством винтовой пары длины, предназначенным для регулирования наклона и перекоса отвала?

1. Жесткий раскос

2. Винтовой раскос

3. Гидроцилиндр перекоса отвала

4. Рама подъемного механизма

6. Какой тип рыхлительного оборудования представлен на рисунке?

1. Двухзвенное рыхлительное оборудование

2. Трехзвенное рыхлительное оборудование

3. Четырехзвенное рыхлительное оборудование

4. Оборудование с регулируемым углом рыхления

7. Какой вид бульдозерного оборудования представлен на рисунке?

1.Сферический отвал

2. Полусферический отвал

3. Отвал с поворотом и перекосом

4. Отвал с амортизаторами

5.Неповоротный отвал

8. По какому показателю определяют типоразмерный ряд машины?

1. Мощность двигателя

2. Тяговый класс базового трактора

3. Максимальное тяговое усилие при общей эксплуатационной массе

4. Ширина захвата рыхлителя

5. Конструктивная масса машины

9. Что из нижеперечисленного является элементом неизменной после сборки длины, предназначенным для установки заданного угла наклона и перекоса отвала?

1. Жесткий раскос

2. Винтовой раскос

3. Гидроцилиндр перекоса отвала

4. Рама подъемного механизма

10. Какие типы лебедок различают по принципу управления? (выберите 2 правильных ответа)

1. С непосредственным приводом, когда управление осуществляется вручную посредством муфт и тормозов

2. С непосредственным приводом, когда управление осуществляется вручную посредством муфт или тормозов

3. С непосредственным приводом, когда управление осуществляется вручную посредством муфт

4. С силовым приводом, когда управление осуществляется с помощью гидросистемы или посредством силовых муфт и тормозов

5. С силовым приводом, когда управление осуществляется с помощью гидросистемы

6. С силовым приводом, когда управление осуществляется с помощью гидросистемы и посредством силовых муфт и тормозов

11. Какой тип рыхлительного оборудования представлен на рисунке?

1. Двухзвенное рыхлительное оборудование

2. Трехзвенное рыхлительное оборудование

3. Четырехзвенное рыхлительное оборудование

4. Оборудование с регулируемым углом рыхления

12. Какой вид бульдозерного оборудования представлен на рисунке?

1.Сферический отвал

2. Полусферический отвал

3. Отвал с поворотом и перекосом

4. Отвал с амортизаторами

5. Неповоротный отвал

13. Какой (какие) из представленных показателей не относятся к техническим характеристикам бульдозера? (выберите 3 правильных ответа)

1. Подъем отвала над опорной поверхностью

2. Опускание отвала ниже опорной поверхности

3. Ширина отвала

4. Высота отвала

5.  Мощность двигателя номинальная

6. Тип трансмиссии

14. Укажите соответствие символов органов управления рабочими механизмами и их значение. Ответ запишите в виде «Порядковый номер символа органа управления рабочим механизмом - буквенное обозначение значения символа органа управления рабочим механизмом»

| № | Символ |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | а) | Отвал бульдозера - поворот вправо |
| 2. |  | б) | Транспортное положение бульдозера |
| 3. |  | в) | Рабочее положение бульдозера |
| 4. |  | г) | Отвал бульдозера - перекос вправо |
|  |  | д) | Отвал бульдозера - опускание |

15. Перемычки какой ширины целесообразно оставлять между траншеями зарезания при разработке резерва поперечными проходами бульдозера?

1. 0,6 м

2. 1,0 м

3. 1,2 м

4. 1,6 м

5. 1,8 м

16. Какое расстояние должно быть между отвалами бульдозеров, работающих в паре при перемещении грунта общим валом к месту его укладки?

1. От 5 до 10 см

2. От 10 до 15 см

3. От 15 до 20 см

4. От 20 до 25 см

17. Какой запас на уплотнение должна иметь толщина слоя отсыпки?

1. От 5 до 10%

2. От 10 до 20%

3. От 20 до 25%

4. От 20 до 30%

18. Каким образом и с применением какого типа отвала бульдозера рекомендуется разрабатывать выемки на пологих косогорах при крутизне круче 20(?

1. Бульдозерами с универсальным отвалом, проходами под углом 45° к оси дороги

2. Бульдозерами с универсальным отвалом, проходами параллельно или под углом менее  45° к оси дороги

3. Бульдозерами с поворотным отвалом, проходами под углом 45° к оси дороги

4. Бульдозерами с поворотным отвалом, проходами параллельно или под углом менее  45° к оси дороги

5. Бульдозерами с поворотным отвалом, проходами параллельно к оси дороги

6. Бульдозерами с универсальным отвалом, проходами параллельно

19. Какое отклонение от проектных отметок допускается при выравнивании грунтовых поверхностей бульдозером на предварительном этапе планировки?

1. ±2 см

2. ( 6 см

3. ( 10 см

4. ( 12 см

5. ( 16 см

20. Какие виды земляных работ НЕ механизируют с применением бульдозера? (выберите 2 правильных ответа)

1.Уплотнение грунтов

2. Предварительная планировка поверхности земляного полотна

3. Окончательная планировка земляного полотна, включая откосы и выработанные боковые резервы

4. Рыхление грунта

5. Штабелирование и перемещение сыпучих материалов

21. При каком расстоянии перемещения следует осуществлять разработку бульдозером неглубоких выемок с продольным перемещением грунта в насыпь (или в отвал)?

1. До 50м

2. До100м

3. До150 м

4.Свыше 50м

5. Свыше 100м

6. Свыше 150м

22. Каким образом следует вести разработку выемки или резервуара для уменьшения потерь грунта при перемещении?

1.  Отдельными проходами с образованием «траншей» и сохранением между ними гребней шириной около 2 м

2. Отдельными проходами с образованием «траншей» и сохранением между ними гребней шириной около 1 м

3. Поперечными проходами бульдозера с максимально возможным для устойчивой работы машины заглублением отвала, начиная от дальней бровки

4. Поперечными проходами бульдозера с заглублением отвала на 2/3, начиная от дальней бровки

5. Поперечными проходами бульдозера с максимально возможным для устойчивой работы машины заглублением отвала, начиная от ближней бровки

6. Поперечными проходами бульдозера с заглублением отвала на 2/3, начиная от ближней бровки

23. Каким образом рекомендуется осуществлять перемещение грунта бульдозером с отвалом без боковых открылков на расстояние более 25м?

1. Последовательным перемещением грунта с образованием промежуточных накопительных валов

2. Последовательным перемещением грунта без образования промежуточных накопительных валов

3. Ступенчатым перемещением грунта с образованием промежуточных накопительных валов

4. Ступенчатым перемещением грунта без образования промежуточных накопительных валов

24. Каким образом и с применением какого типа отвала бульдозера рекомендуется разрабатывать выемки на пологих косогорах при крутизне менее 20(?

1. Бульдозерами с универсальным отвалом, проходами под углом 45° к оси дороги

2. Бульдозерами с универсальным отвалом, проходами параллельно или под углом менее  45° к оси дороги

3. Бульдозерами с поворотным отвалом, проходами под углом 45° к оси дороги

4. Бульдозерами с поворотным отвалом, проходами параллельно или под углом менее  45° к оси дороги

5. Бульдозерами с поворотным отвалом, проходами параллельно к оси дороги

6. Бульдозерами с универсальным отвалом, проходами параллельно

25. На какую величину должен наполняться отвал бульдозера в процессе планировки откоса?

1. Не более чем на 1/2 высоты отвала

2. Не более чем на 1/3 высоты отвала

3. Не более чем на 2/3 высоты отвала

4. Не более чем на 3/4 высоты отвала

5. Не более чем на 1/4 высоты отвала

6. Не более чем на 2/4 высоты отвала

26. Установите соответствие схемы зарезания грунта бульдозером с ее наименованием. Ответ запишите в виде «Порядковый номер схемы зарезаний грунта бульдозером – буквенное обозначение наименования схемы зарезания грунта»

| № | Схема зарезания грунта |  | Наименование схемы зарезания грунта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | а) | Гребенчатая |
| 2 |  | б) | Клиновая |
| 3 |  | в) | Трапециевидная |
| 4 |  | г) | Прямоугольная |

27. Комбинация осветительных, сигнальных и габаритных огней и светоотражателей какой световой группы (или световых групп) устанавливается на машины, не предназначенные для проезда по дорогам общего пользования?

1.I

2.II

3.III

4.II и III

5.I и II

28. Комбинация осветительных, сигнальных и габаритных огней и светоотражателей какой световой группы устанавливается на машины, предназначенные для проезда по дорогам общего пользования?

1. I

2. II

3. III

4. II и III

5. I и II

29. Какое расстояние должно быть между краем видимой поверхности в направлении исходной оси огня переднего указателя поворота и краем видимой поверхности в направлении оси фары ближнего света для световой категории 1?

1.Более 20 мм

2.Менее 20 мм

3.Более 40 мм

4.Менее 40 мм

30. С какой задержкой должно вызываться включение огня указателя поворота после приведение в действие органа управления световым контрольным сигналом?

1. Менее 0,5с

2. Менее 1с

3. Менее 1,5с

4. Менее 2с

31. Какое расстояние должно быть между крайним сзади боковым светоотражающим устройством и задней оконечностью машины?

1.Не более 0,5м

2.Не более 1м

3.Не более 1,5м

4.Не более 2м

32. Какое расстояние должно быть между двумя смежными боковыми светоотражающими устройствами?

1. Не менее 1м

2. Не менее 2м

3. Не менее 3м

4. Не менее 4м

33. Где может располагаться предупреждающий знак медленно движущейся машины (треугольной формы)?

1.Сзади окна или любой другой панели из стекла

2.Спереди окна или любой другой панели из стекла

3.Сзади на линии симметрии машины или на горизонтальной и продольной плоскостях, проходящих  через линию симметрии машины

4.Спереди на линии симметрии машины или на горизонтальной и продольной плоскостях, проходящих  через линию симметрии машины

34. На каком расстоянии от передней части машины должно находиться крайнее спереди боковое светоотражающее устройство?

1. не более 1м

2. не более 2 м

3. не более 3м

4. не более 4м

35. Для каких землеройных машин световой группы II с обеих боковых сторон устанавливаются дополнительные индикаторы поворота категории 5?

1. у которых расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей передних и задних указателей поворота составляет более 4 м

2. у которых расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей передних и задних указателей поворота составляет более 5 м

3. у которых расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей передних и задних указателей поворота составляет более 6 м

4. у которых расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей передних и задних указателей поворота составляет более 7 м

36. Какие землеройные машины должны иметь SMV-знак?

1. проектная скорость которых  не более 20км/ч и которые используются на дорогах общего пользования

2. проектная скорость которых не более 40 км/ч и которые используются на дорогах общего пользования

3. проектная скорость которых  не более 60км/ч и которые используются на дорогах общего пользования

4. Любые землеройные машины

37. В каких случаях допускается использовать аварийный сигнал? (выберите 3 правильных ответа)

1. Для обозначения землеройной машины не способной продолжать функционирование

2. Для обозначения землеройной машины при работе в местах с интенсивным движением

3. Для обозначения землеройной машины, работающей на пониженной скорости

4. Для обозначения работающей землеройной машины

38. С какой периодичность машинист бульдозера должен проходить обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия?

1. один раз в два года

2. один раз в год

3. два раза в год

4. по мере необходимости

39. С какой периодичность машинист бульдозера должен проходить повторный инструктаж по безопасности труда?

1. Не реже 1 раза в 2 года

2. Не реже 1 раза в год

3. Не реже 1 раза в полгода

4. Не реже 1 раза в квартал

40. Какие виды инструктажа должен пройти машинист для допуска к самостоятельной работе на бульдозере? (выберите 2 правильных ответа)

1. Целевой инструктаж по безопасности труда

2. Вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему

3. Повторный инструктаж по безопасности труда

4. Первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ

41. Что должен проверить машинист бульдозера перед началом работ? (выберите 3 правильных ответа)

1. Отсутствие на гусеницах инструмента и других предметов

2. Систему освещения

3. Правильность закрепления отвала на раме бульдозера

4. Рабочее состояние лебедки

5. Установленную сигнализацию

42. Какую группу по электробезопасности должен иметь машинист бульдозера с дизель-электрическим приводом?

1. I группу

2. II группу

3. III группу

4. IV группу

43.Какие документы обязан иметь при себе во время работы машинист бульдозера? (выберите 3 правильных ответа)

1. Удостоверение на право управления бульдозером

2. Справку о медицинском освидетельствовании

3. Удостоверение на право работать в карьере или на отвале

4. Путевой лист

44. Какого значения не должны превышать максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера под уклон (спуск с грузом)?

1. 15(

2. 20(

3. 25(

4. 30(

5. 35(

45. Какого значения не должны превышать максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера на подъем?

1. 15(

2. 20(

3. 25(

4. 30(

5. 35(

46. Какого значения не должен превышать уклон подъездного пути к бункерам?

1. 2(

2. 4(

3. 6(

4. 8(

5.10(

47. На какой минимальной высоте должен находиться нож отвала бульдозера в транспортном положении?

1. 0,1 м

2. 0,2 м

3. 0,3 м

4. 0,4 м

5. 0,5 м

48. В течение какого времени необходимо проветривать аккумуляторный отсек для удаления водородно-воздушной смеси при снятии аккумуляторов для зарядки?

1. 10 минут

2. 15 минут

3. 20 минут

4. 25 минут

5. 30 минут

49. Какое средство индивидуальной защиты необходимо использовать при выполнении работ с ударным инструментом?

1. Защитную каску

2. Резиновые сапоги и перчатки

3. Беруши

4. Защитные очки

5. Шумоизолирующие наушники

50. На какое расстояния запрещается приближаться к опасному месту при обрыве провода?

1. ближе 2м

2. ближе 4м

3. ближе 6м

4. ближе 8м

5. ближе 10м

51.  Какое усилие должно выдерживать устройство, на которое устанавливается лебедка бульдозера?

1. Полуторное тяговое усилие, создаваемое канатом, без остаточной деформации

2. Двойное тяговое усилие, создаваемое канатом, без остаточной деформации

3. Двойное с половиной тяговое усилие, создаваемое канатом, без остаточной деформации

4. Тройное тяговое усилие, создаваемое канатом, без остаточной деформации

52. Какого типа должно быть защитное ограждение бульдозера, оборудованного задней лебедкой?

1. Сетка с максимальным размером ячейки (45х45) мм при минимальном диаметре стальной проволоки 6 мм

2. Сетка с максимальным размером ячейки (50х50) мм при минимальном диаметре стальной проволоки 6 мм

3. Сетка с максимальным размером ячейки (45х45) мм при минимальном диаметре стальной проволоки 4 мм

4. Сетка с максимальным размером ячейки (50х50) мм при минимальном диаметре стальной проволоки 4 мм

53. Какие средства пожаротушения применяются при возгорании топлива?

1. Пену; при объемном тушении - составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5»

2. Распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5», перегретый пар

3. Распыленную воду; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый пар

4. Распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5»

5. Пену; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый пар

54. Каким образом необходимо производить включение стартера при подключении дополнительного пускового устройства для запуска двигателя в холодное время года?

1. Кратковременно, не более 1 минуты с перерывами по 2-3 минуты

2. Кратковременно, не более 1 минуты с перерывами по 2-3 минуты

3. Кратковременно, не более 20-30 секунд с перерывами по 5-6 минут

4. Кратковременно, не более 20-30 секунд с перерывами по 2-3 минуты

55. Какое время НЕ входит в рабочее время машины?

1. Продолжительность выполнения операций технологического процесса работ (передвижения машины по фронту работ в пределах одного строительного объекта)

2. Продолжительность технологических перерывов в работе машин

3. Продолжительность подготовки машины к работе в начале смены и сдачи ее в конце смены

4. Продолжительность технического обслуживания машин в течение смены (ЕО)

5. Продолжительность монтажа (демонтажа) рабочего оборудования

56. На какое расстояние перемещаются пневмоколесные самоходные машины своим ходом?

1. До 5 км.

2. До 10 км.

3. До 15 км.

4. До 20 км.

5. До 25 км

57. На какое расстояние в порядке исключения разрешается перемещение собственным ходом машин с гусеничным ходовым оборудованием?

1. До 1-5 км

2. До 5-10 км

3. До 10-15 км

4. До 15-20 км

58. На какое расстояние целесообразна  перевозка машин по железной дороге?

1. Свыше 50 км

2. Свыше 100 км

3. Свыше 150 км

4. Свыше 200 км

5. Свыше 250 км

59. Исправность каких механизмов и систем бульдозера необходимо проверить после запуска двигателя? (выберите 4 правильных ответа)

1. Электрооборудования и световых приборов

2. Лебедки бульдозера

3. Механической коробки переключения передач

4. Муфты сцепления

5. Системы охлаждения двигателя

6. Коробки перемены передач бортовых фрикционов и тормозов

60. Какие действия необходимо предпринять при остановке бульдозера на уклоне? (выберите 2 правильных ответа)

1. Включить стояночный тормоз

2. Поднять отвал в рабочее положение

3.Опустить отвал на землю

4. Включить первую передачу

5. Включить аварийную сигнализацию

61. Условное обозначение какого элемента кинематики представлено на рисунке?

1. Тормоз

2. Муфта

3. Подшипники скольжения и качения на валу

4. Соединение частей звена

62. При какой скорости ветра не допускается использовать машины?

1. 5 м/с

2. 10 м/с

3. 15 м/с

4. 20 м/c

5. 25 м/c

63. Каким способом устраняется опасность размораживания дизельного двигателя?

  - Применением низкозамерзающих охлаждающих жидкостей - антифризов на основе этиленгликоля

  - Применением дизельного топлива или маловязких масел

  - Применением низкозамерзающих охлаждающих жидкостей - антифризов на основе этиленгликоля или маловязких масел

  - Применением низкозамерзающих охлаждающих жидкостей - антифризов на основе этиленгликоля или дизельного топлива

64. На основании показаний каких средств диагностики проводится ежесменное диагностирование машины?

- На основании показаний встроенных и внешних средств диагностики

- На основании показаний внешних средств диагностики

- На основании показаний встроенных средств технической диагностики

- На основании показаний, полученных без непосредственного воздействия на объект

65. Что должен проверить машинист бульдозера перед началом работ? (выберите 3 правильных ответа)

1. Отсутствие на гусеницах инструмента и других предметов

2. Систему освещения

3. Правильность закрепления отвала на раме бульдозера

4. Рабочее состояние лебедки

5. Установленную сигнализацию

66. На какой минимальной высоте должен находиться нож отвала бульдозера в транспортном положении?

1. 0,1 м

2. 0,2 м

3. 0,3 м

4. 0,4 м

5. 0,5 м

67. В течение какого времени необходимо проветривать аккумуляторный отсек для удаления водородно-воздушной смеси при снятии аккумуляторов для зарядки?

1. 10 минут

2. 15 минут

3. 20 минут

4. 25 минут

5. 30 минут

68. Разрешается ли (и, если да, то, в каком случае) эксплуатировать машину при увеличенном усилии на рычагах и педалях управления?

1. Разрешается, если данная неисправность не влияет безопасность эксплуатации машины

2. Разрешается, если данная неисправность не влияет на работоспособность машины

3. Разрешается, если данная неисправность не влияет на качество выполняемых работ

4. Запрещается

69. Разрешается ли (и, если да, то, в каком случае) эксплуатировать машину при повышенном расходе топлива и масел?

1.Запрещается

2. Разрешается, если данная неисправность не влияет безопасность эксплуатации машины

3. Разрешается, если данная неисправность не влияет на работоспособность машины

4. Разрешается, если данная неисправность не влияет на качество выполняемых работ

70. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину при повышенном шуме, вибрации и нагреве механизмов трансмиссии?

1. Разрешается до выполнения планового технического обслуживания

2. Разрешается, если данная неисправность не влияет на работоспособность машины

3. Разрешается, если данная неисправность не влияет безопасность эксплуатации машины

4. Запрещается

4 (ВСН 36-90 - Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин)

71. Установите соответствие условного обозначения элемента электрических машин с его наименованием. Ответ запишите в виде «Порядковый номер условного обозначения – буквенное обозначение наименования элемента электрических машин»

| № | Условное обозначение |  | Наименование элемента электрических машин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | а) | Статор с трехфазной обмоткой, соединенной в звезду |
| 2. |  | б) | Ротор с с распределенной обмоткой, трехфазной, соединенной втреугольник |
| 3. |  | в) | Ротор с с распределенной обмоткой, трехфазной, соединенной в звезду |
| 4. |  | г) | Статор с трехфазной обмоткой, соединенной в треугольник |
| 5. |  | д) | Ротор со щетками на контактных кольцах |
| 6. |  | е) | Ротор с обмоткой, коллектором и щетками |
|  |  | ж) | Ротор внешний с короткозамкнутой распределенной обмоткой |

72. Какому прямому (структурному) диагностическому параметру соответствует косвенные параметры для системы питания дизельного двигателя: изменение частоты вращения коленчатого вала, разряжение во впускном трубопроводе?

1. Зазор между втулкой и плунжером топливного насоса

2. Зазор между втулкой и поршнем топливоподкачивающего насоса

3. Цикловая подача форсунки

4. Герметичность впускного тракта

5. Зазор по разгрузочному поясу нагнетательного тракта

73. По каким параметрам осуществляют проверку работоспособности гидросистемы? (выберите 3 правильных ответа)

1. Номинальное и максимальное давления на различных участках гидросистемы

2. Минимальное и максимальное давления на различных участках гидросистемы

3. Интенсивность падения давления воздуха

4. Концентрация и гранулометрический состав механических примесей

5. Температура рабочей жидкости

74. К какой группе отказов относятся отказы, оперативная продолжительность устранения которых более 8 ч?

1. первой

2. второй

3. третьей

4. четвертой

5. пятой

75. Какому типу ремонтных воздействий подвергаются машины, потерявшие работоспособность в результате отказа?

1. Текущему ремонту

2. Капитальному ремонту

3. Внеплановому ремонту

4. Техническое обслуживание

5. Ежесменное обслуживание

76. По какому диагностическому параметру (параметрам) можно диагностировать повреждение кольца поршня? (выберите 3 правильных ответа)

1. Подача воздуха

2. Давление в цилиндрах

3. Выходная мощность

4. Температура масла в двигателе

5. Давление выпуска

6. Расход масла

77. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать повреждение охлаждающей системы? (выберите 4 правильных ответа)

1. Подача топлива

2. Утечка охлаждающей жидкости

3. Давление в цилиндрах

4. Выходная мощность

5. Температура масла в двигателе

6. Давление выпуска

7. Расход масла

78. Какое значение должна иметь температура рабочей жидкости на входе в отводящую гидролинию?

1. 80-105 °С

2. 60-95 °С

3. 50-85 °С

4. 40-65 °С

79. По каким параметрам осуществляют проверку работоспособности двигателя внутреннего сгорания при общем диагностировании? (выберите 2 правильных ответа)

1. Номинальное и максимальное давления на различных участках гидросистемы

2. Расход топлива

3. Интенсивность падения давления воздуха

4. Заряд аккумуляторной батареи

5. Мощность двигателя

6. Состояние кабелей и проводов

80. К какой группе отказов относятся отказы деталей и сборочных единиц, устраняемые путем их ремонта, требующего раскрытия внутренних полостей сборочных единиц?

1. первой

2. второй

3. третьей

4. четвертой

5. пятой

81. С какой целью выполняется текущий ремонт машины?

1. для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемом в объеме, установленном в нормативно-технической документации

2. для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые

3. для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей

82. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать засорение топливного фильтра? (выберите 3 правильных ответа)

1. Подача топлива

2. Давление топлива

3. Выходная мощность

4. Подача топлива

5. Давление выпуска

83. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать течь сальника двигателя внутреннего сгорания? (выберите 3 правильных ответа)

1. Температура выпуска

2. Давление выпуска

3. Выходная мощность

4. Расход масла

5. Температура масла в двигателе

84. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать повреждение зажигания? (выберите 4 правильных ответа)

1. Температура выпуска

2. Давление выпуска

3. Выходная мощность

4. Расход масла

5. Температура масла в двигателе

6. Вибрация

85. Какие параметры при диагностировании внутреннего состояния гидросистемы и ее отдельных элементов являются основными? (выберите 4 правильных ответа)

1. Виброакустические параметры (виброперемещение, виброускорение)
2. Объемные потери рабочей жидкости

3. Объемный КПД

4. Интенсивность изменения давления в контуре
5. Номинальное и максимальное давление

6. Перепад давления на гидроаппаратах и отдельных участках гидросистемы
7. Температура рабочей жидкости

8. Концентрация и гранулометрический состав механических примесей

86. Какие параметры при диагностировании внутреннего состояния гидросистемы и ее отдельных элементов являются вспомогательными? (выберите 4 правильных ответа)

1. Виброакустические параметры (виброперемещение, виброускорение)
2. Объемные потери рабочей жидкости

3. Объемный КПД

4. Интенсивность изменения давления в контуре
5. Номинальное и максимальное давление

6. Перепад давления на гидроаппаратах и отдельных участках гидросистемы
7. Температура рабочей жидкости

8. Концентрация и гранулометрический состав механических примесей

87. По каким параметрам диагностируют гидросистему в целом при ежесменном техническом обслуживании? (выберите 3 правильных ответа)

1.Продолжительность рабочего цикла

2.Величина отклонения рабочего органа под действием силы тяжести или контрольной нагрузки

3.Интенсивность снижения уровня рабочей жидкости в баке

4.Усилие перемещения элементов управления

5.Виброакустические параметры

6. Внешние утечки рабочей жидкости через уплотнения и соединения

88. По какому параметру при ежесменном техническом обслуживании диагностируют работоспособность гидронасоса?

1. Номинальное давление

2. Объемный КПД

3. Максимальное давление

4. Уровень разрежения во всасывающей гидролинии

5. Работа механизма управления (для регулируемых насосов)

6. Гидравлическая мощность

89. По какому параметру при ежесменном техническом обслуживании диагностируют состояние рабочей жидкости?

1. Температура рабочей жидкости

2. Интенсивность нагрева рабочей жидкости

3. Вязкостно-температурные свойства жидкости

4. Кинематическая вязкость жидкости при номинальной температуре

90. По какому параметру диагностируют напорный контур гидросистемы при ежесменном техническом обслуживании?

1. Объемный КПД

2. Интенсивность изменения давления в контуре

3. Максимальное давление

4. Частота вращения при номинальном давлении

91. По какому параметру диагностируют рабочий контур с гидроцилиндром при ежесменном техническом обслуживании?

1. Объемный КПД

2. Интенсивность изменения давления в контуре

3. Максимальное давление

4. Частота вращения при номинальном давлении

92. Определите последовательность выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте.

1. уборочно-моечные работы

2. диагностические работы для определения технического состояния машины

3. работы по техническому обслуживанию и ремонту

4. диагностические работы для оценки качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту

5. определение ресурса машины

93. В каких условиях должны осуществляться сложные контрольно-регулировочные операции топливной аппаратуры, агрегатов гидросистемы, электрооборудования?

1. В полевых условиях при наличии специалистов с применением передвижной ремонтной мастерской, оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами или на базе механизации

2. На базе, оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами

3. На базе, имеющей соответствующих специалистов и оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами

4. В полевых условиях с применением передвижной ремонтной мастерской, оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами или на базе механизации

94. По каким параметрам диагностируют техническое состояние напорного контура? (выберите 3 правильных ответа)

1. Максимальное давление

2. Объемный КПД

3. Интенсивность изменения давления в контуре

4. Интенсивность снижения уровня рабочей жидкости в баке

5. Продолжительность рабочего цикла

6. Скорость перемещения штока цилиндра

95. По каким параметрам диагностируют техническое состояние фильтров гидропривода? (выберите 3 правильных ответа)

1. Наличие металлической стружки

2. Виброакустические параметры

3. Утечки

4. Погрешность деления потока при различном расходе и давлении

5. Перепад давлений

6. Пропускная способность

96. Какие документы должны иметь средства измерения параметров гидросистемы?

1. Свидетельство о поверке и поверительное клеймо, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

2. Свидетельство о поверке, поверительное клеймо и пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

3. Свидетельство о поверке, поверительное клеймо или пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

4. Поверительное клеймо и пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

5. Свидетельство о поверке и пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

97. Какая трудоемкость устанавливается на устранение мелких неисправностей, обнаруженных в процессе технического обслуживания?

1. Не превышающая 50% трудоемкости соответствующего вида ТО

2. Не превышающая 40% трудоемкости соответствующего вида ТО

3. Не превышающая 30% трудоемкости соответствующего вида ТО

4. Не превышающая 20% трудоемкости соответствующего вида ТО

5. Не превышающая 10% трудоемкости соответствующего вида ТО

98. Какая суммарная погрешность измерения с установленной вероятностью 0,95 для второй группы точности допускается при измерении температуры рабочей жидкости?

1.±3,5 оС

2.±2,5 оС

3.±2,0 оС

4.±1,5 оС

5.±1,0 оС

6.±0,3 оС

99. Какое значение снижения силы тока и напряжения автотракторного генератора переменного тока экскаватора характеризует его предельное состояние и является основанием для направления составной части в ремонт?

1. более чем на 5% по сравнению с номинальным

2. более чем на 10% по сравнению с номинальным

3. более чем на 15% по сравнению с номинальным

4. более чем на 20% по сравнению с номинальным

5. более чем на 25% по сравнению с номинальным

6. более чем на 30% по сравнению с номинальным

100. При каких значениях давления и в течение какого времени следует проверять герметичность гидросистемы?

1. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и максимальном  давлении (PMAX) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды

2. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и номинальном  давлении (PНОМ) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды

3. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и минимальном  давлении (PMIN) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды

4. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и номинальном  давлении (PНОМ) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды

5. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и минимальном  давлении (PMIN) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды

6. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и максимальном  давлении (PMAX) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды

101. Какие действия необходимо совершить перед техническим обслуживанием и ремонтом бульдозера? (выберите 3 правильных ответа)

1. Проверить исправность подъемных средств и инструмента

2. Слить из систем топливо и технические жидкости

3. Подготовить сухую и горизонтальную площадку

4. Установить ограждения вокруг бульдозера

5. подготовить устойчивые подставки под тяжеловесные узлы и агрегаты

102. Какое отклонение (опережение или запаздывание) фактической периодичности от установленной допускается для ТО-3 для бульдозера на базе трактора промышленного?

1. До 5%

2. До 10%

3. До 15%

4. До 20%

103. Какой способ расконсерации машины применяется в случае, если консервация осуществлялась нанесением масел и смазок на поверхность машины?

1. Промывание моющими растворами

2. Промывание горячей водой, моющими растворами или обработка органическими растворителями способом протирки с последующей промывкой горячей водой, моющими растворами

3. Удаление масляной пленки и смазок, продувание полостей подогретым воздухом или промывание мыльно-содовым раствором

4. Механическое удаление защитного покрытия

104. С какой периодичностью должны проверяться машины, длительно хранящиеся под навесом и на открытых площадках?

1. Не реже 1 раза в неделю

2. Не реже 1 раза в месяц

3. Не реже 1 раза в 2 месяца

4. Не реже 1 раза в 3 месяца

5. Не реже 1 раза в квартал

105. С какой периодичностью должны проверяться машины, хранящиеся на складах?

1. Не реже 1 раза в неделю

2. Не реже 1 раза в 2 недели

3. Не реже 1 раза в месяц

4. Не реже 1 раза в 2 месяца

5. Не  реже 1 раза в 3 месяца

106. В течение какого периода должны проверяться машины, длительно хранящиеся под навесом и на открытых площадках после сильного ветра, снегопада и обильного дождя?

1. Не позднее следующего дня

2. Не позднее 2 дней

3. Не позднее 5 дней

4. Не позднее 10 дней

107. Через какое время при хранении машины необходимо проветривать и перекладывать детали из резины и текстиля?

1. Через 1 месяц

2. Через 2 месяца

3. Через 3 месяца

4. Через 4 месяца

5. Через 6 месяцев

108. В каких пределах допускается отсутствие крепежных деталей для машин, сдаваемых в ремонт?

1. До 5%

2. До 10 %

3. До 15%

4. До 20%

5. До 25%

109.  В каких пределах допускается отсутствие стекол от числа предусмотренного конструкторской документацией и отдельных мелких деталей для машин, сдаваемых в ремонт?

1. До 5%

2. До 10 %

3. До 15%

4. До 20%

5. До 25%

110. Какое значение температур должна иметь вода при подогреве двигателя машины горячей водой во время подготовки машины к осеннее-зимнему периоду эксплуатации?

1. 50 ... 60 °С

2. 60 ... 70 °С

3. 70 ... 80 °С

4. 80 ... 90 °С

111. Какую температуру должно иметь масло, заливаемое в картер двигателя во время подготовки машины к осеннее-зимнему периоду эксплуатации?

1. 40 °С

2. 50 °С

3. 60 °С

4. 70 °С

112. Каким образом необходимо удалять воду из системы охлаждения во время подготовки машины к осеннее-зимнему периоду эксплуатации?

1. При температуре воды не ниже 40 °С через 10 ... 15 мин после остановки двигателя

2. При температуре воды не ниже 20 °С через 10 ... 15 мин после остановки двигателя

3. При температуре воды не ниже 40 °С сразу после остановки двигателя

4. При температуре воды не ниже 20 °С сразу после остановки двигателя

113. При какой температуре воздуха следует немедленно слить масло из картера двигателя?

1. Ниже минус 1 ... 5 °С

2. Ниже минус 5 ... 10 °С

3. Ниже минус 10 ... 15 °С

4. Ниже минус 15 ... 20 °С

114. Какое назначение имеют быстроразъемные переходники, относящиеся к вспомогательным средствам диагностики гидропривода дорожно-строительных машин?

1. Уменьшение времени и трудоемкости подсоединения страиваемых средств диагностирования и снижение утечек жидкости из гидросистемы

2.  Распределение потоков рабочей жидкости

3.  Соединение средств диагностирования

4.  Герметизация соединений

115. Каким диагностическим прибором следует измерять давление масла в трансмиссии?

1. Манометр с пределом измерения 25 МПа

2. Манометр с пределами измерения от 5 до 10 МПа

3. Манометр с пределом измерения 0,3 МПа

4. Манометр с пределом измерения 1 МПа

116. Каким диагностическим прибором следует измерять зазор в клапанах?

1. Штангенциркуль

2. Микрометр

3. Набор щупов

4. Набор калибров

5. Кронциркуль

117. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке тормоза машины на рабочей площадке? (выберите 2 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Бородок

5. Солидолонагнетатель

6.Торцовый динамометрический ключ

118. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке системы пуска машины на рабочей площадке? (выберите 3 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Бородок

5. Солидолонагнетатель

6.Торцовый динамометрический ключ

119. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке спидометра? (выберите 2 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Бородок

5. Клещи со скользящим шарниром

6.Торцовый динамометрический ключ

120. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке шин? (выберите 3 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Манометр шинный

5. Клещи со скользящим шарниром

6.Торцовый динамометрический ключ

3, 4, 6 (ГОСТ 28983-91. Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 1. Инструмент для ухода и регулировки)

121. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке фильтрующего элемента (основного и вспомогательного)? (выберите 3 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Манометр шинный

5. Клещи со скользящим шарниром

6.Торцовый динамометрический ключ

122. В каком документе отображается информация, позволяющая осуществить прогнозирование остаточного ресурса и вероятности безотказной работы машины в пределах межконтрольного периода?

1. План-график работы службы технической диагностики

2. Журнал работы службы технической диагностики

3. Диагностическая карта машины

4. Накопительная карта диагностирования

5. Технологические карты диагностирования

123. Каким документом (или документами) оформляется отчет за израсходованные материалы на техническое обслуживание?

1. Требованиями или расходной ведомостью

2. Требованиями и расходной ведомостью

3. Требованиями

4. Расходной ведомостью

124. В каком документе фиксируется получением материалов для технического обслуживания машины?

1. В требованиях

2. В расходной ведомости

3. В заборной ведомости

4. В ведомости запасных частей, инструмента и приспособлений

125. Каким документом оформляется получение запасных частей?

1. Расходной ведомостью

2. Требованиями

3. Заборной ведомостью

4. Ведомостью запасных частей, инструмента и приспособлений

126. Какой документ заказчик направляет исполнителю при сдаче в ремонт отдельных составных частей машины в случае, если паспорт предприятием-изготовителем не предусмотрен?

1.  Сменный журнал

2. Справку о техническом состоянии машины

3. Формуляр

4. Ведомость запасных частей, инструмента и приспособлений

127. В какой период следует заносить показатели по наработке, произведенному ремонту, простоям и прочие показатели по машине в ее формуляр (паспорт)?

1. Ежедневно в конце смены

2. Ежемесячно, но не позднее 10-го числа следующего месяца

3. Ежеквартально, но не позднее 10-го числа следующего месяца

4. Ежегодно, но не позднее 10-го числа следующего месяца

128. В какой период в паспорт (формуляр) заносятся данные о проведенной обкатке?

1. Не позднее следующего дня после окончания обкатки

2. Не позднее, чем через 5 дней после окончания обкатки

3. Не позднее, чем через 10 дней после окончания обкатки

4. Не позднее, чем через 15 дней после окончания обкатки

5. Не позднее, чем через 1 месяц после окончания обкатки

129. В какой период после ввода машины в эксплуатацию в паспорт (формуляр) заносятся сведения о дате поступления и дате ввода машины в эксплуатацию?

1. Не позднее следующего дня после ввода машины в эксплуатацию

2. Не позднее 5 дней после ввода машины в эксплуатацию

3. Не позднее 10 дней после ввода машины в эксплуатацию

4. Не позднее 15 дней после ввода машины в эксплуатацию

5. Не позднее 1 месяца после ввода машины в эксплуатацию

130. Какие данные заносятся в форму № ЭСМ-4 - Рапорт-наряд о работе строительной машины (механизма)? (выберите 3 правильных ответа)

1. Простои машины

2. Количество израсходованных топливо-смазочных материалов

3. Объем выполненных работ машиной

4. Количество выполненных технических обслуживаний и ремонтов

5. Трудоемкость выполненных технических обслуживаний и ремонтов

6. Время работы машины

131. Какие параметры НЕ учитываются при нормировании расхода топлива? (выберите 3 правильных ответа)

1. Затраты топлива, вызванные отступлением от принятой технологии

2. Затраты топлива, вызванные нарушением рационального режима работы

3. Затраты топлива, вызванные применением топлива не предусмотренного заводом-изготовителем

4. Расход топлива, не связанный непосредственно с работой машины

132. Какой параметр расхода топлива нормируется отдельно?

1.  Расход топлива, не связанный непосредственно с работой машины

2. Затраты топлива, вызванные отступлением от принятой технологии

3. Затраты топлива, вызванные нарушением рационального режима работы

4. Затраты топлива, вызванные применением топлива не предусмотренного заводом-изготовителем

133. К какой группе относятся машины одной марки прошедшие капитальный ремонт, но не отработавшие амортизационный срок службы при проверке норм расхода топлива?

1. 4-я группа

2. 3-я группа

3. 2-я группа

4. 1-я группа

134. Сколько рабочих смен составляет общая продолжительность испытания одной машины при проверке норм расхода топлива?

1. Не менее двух рабочих смен

2. Не менее трех рабочих смен

3. Не менее четырех рабочих смен

4. Не менее пяти рабочих смен

135. Какую группу трансмиссионных масел рекомендуется применять для цилиндрических конических и червячных передач, работающих при контактных напряжениях до 2100 МПа и температуре масла в объеме 130°С?

1. Группа 4

2. Группа 3

3. Группа 2

4. Группа 1

136. Какую группу моторных масел рекомендуется применять для высокофорсированных дизельных двигателей без наддува или с умеренным наддувом, работающих в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений?

1. Группа А

2. Группа Б2

3. Группа В2

4. Группа Г2

5.Группа Д2

6. Группа Е2

137. Какой состав гидравлических масел рекомендуется применять для гидросистем с насосами всех типов, работающие при давлении до 25 МПа и температуре масла в объеме более 80° С?

1.Минеральные масла без присадок

2. Минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками

3. Минеральные масла с антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными присадками

4. Минеральные масла с антиокислительными и противоизносными присадками

138. Какие моторные масла относятся к всесезонным классам?

1. Зз, 4з, 5з, 6з

2. Зз, 4з, 5з, 6з, 6, 8

3. Зз/8; 4з/6; 4з/8

4. Зз, 4з, 5з, 6з, 6

139. Какое значение цетанового числа устанавливается для дизельных топлив марки А?

1.45

2.40

3. 35

4. 30

140. Какая массовая доля воды содержится в охлаждающей жидкости вида ОЖ-К (концентрат)?

1. Не более 1%

2. Не более 3%

3. Не более 5%

4. Не более 7%

5. Не более 10%

141. Какая температура начала кристаллизации соответствует охлаждающей жидкости вида ОЖ-К при ее разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1?

1. Не выше минус 25(С

2. Не выше минус 35(С

3. Не выше минус 45 (С

4. Не выше минус 55(С

5. Не выше минус 65(С

142. Какие требования предъявляются к резервуарам для хранения дизельных топлив?

1. Резервуар должен быть металлическим с внутренним антикоррозионным покрытием

2. Резервуар должен быть металлическим без внутренних покрытий

3. Резервуар должен быть с плавающей крышей или понтоном или оборудованный газовой обвязкой в зависимости от условий эксплуатации резервуаров

4. Резервуар должен быть с плавающей крышей без понтонов и газовой обвязкой

143. При какой температуре окружающего воздуха рекомендуется применять межсезонные марки дизельного топлива?

1. минус 15(С и выше

2. минус 10(С и выше

3. минус 5(С и выше

4. 0 (С и выше

5. плюс 5(С и выше

6. плюс 10 (С и выше

144. Какие добавки может содержать дизельное топливо? (выберите 3 правильных ответа)

1. Красители зеленого и голубого цветов

2. Красители кроме зеленого и голубого цветов

3. Металлосодержащие присадки за исключением антистатических присадок

4. Антистатические присадки

5. Вещества-метки

145. Что означает вторая группа знаков в обозначении гидравлического масла?

1. Группа масла по эксплуатационным свойствам

2. Буквенное обозначение МГ – масло гидравлическое

3. Класс вязкости

4. Кинематическая вязкость

146. Какая область применения для моторных масел группы В2?

1. Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих окислению масла и образованию всех видов отложений

2. Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию всех видов отложений, коррозии и ржавлению

3. Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников

4. Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию высокотемпературных отложений

5. Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений

6.  Малофорсированные дизели

147. Какая область применения для моторных масел группы Б2?

1. Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих окислению масла и образованию всех видов отложений

2. Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию всех видов отложений, коррозии и ржавлению

3. Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников

4. Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию высокотемпературных отложений

5. Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений

6.  Малофорсированные дизели

148. Какой состав трансмиссионного масла соответствует 3 группе по области применения?

1. Трансмиссионные масла с противозадирными присадками умеренной эффективности

2. Трансмиссионные масла без присадок

3. Трансмиссионные масла с противозадирными присадками высокой эффективности и многофункционального действия, а также универсальные масла

4. Трансмиссионные масла с противозадирными присадками высокой эффективности

5. Трансмиссионные масла с противоизносными присадками

149. Укажите верное пояснение обозначения дизельного топлива ДТ-Л-40-К2 по ГОСТ 305-2013

1. Марка Л, с температурой вспышки 40 °С, экологического класса К2, по ГОСТ 305-2013

2. Марка Л, с температурой фильтруемости 40 °С, экологического класса К2, по ГОСТ 305-2013

3. Марка Л, экологического класса К2, по ГОСТ 305-2013

4. Марка Л, с температурой фильтруемости минус 40 °С, экологического класса К2, по ГОСТ 305-2013

150.Установите соответствие класса вязкости моторного масла по ГОСТ  17479.1-2015 с классом вязкости по  SAE J 300:2013. Ответ запишите в виде «Порядковый номер класса вязкости по ГОСТ  17479.1-2015- буквенное обозначение класса вязкости по  SAE J 300:2013»

| № | Класс вязкости моторного масла по ГОСТ 17479.1-2015 |  | Класс вязкости по SAE J 300:2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зз | а) | 20W |
| 2 | 4з | б) | 30 |
| 3 | 5з | в) | 5W |
| 4 | 6з | г) | 20 |
| 5 | 6, 8 | д) | 40 |
| 6 | 14,16 | е) | 10W |
| 7 | 24 | ж) | 60 |
|  |  | з) | 15W |

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

- Ключ к заданиям

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 2 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 3 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 4 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 5 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 6 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 7 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 8 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 9 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 10 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 11 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 12 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 13 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 14 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 15 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 16 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 17 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 18 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 19 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 20 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 21 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 22 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 23 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 24 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 25 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 26 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 27 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 28 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 29 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 30 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 31 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 32 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 33 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 34 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 35 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 36 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 37 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 38 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 39 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 40 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 41 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 42 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 43 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 44 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 45 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 46 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 47 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 48 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 49 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 50 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 51 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 52 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 53 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 54 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 55 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 56 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 57 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 58 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 59 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 60 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 61 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 62 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 63 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 64 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 65 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 66 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 67 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 68 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 69 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 70 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 71 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 72 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 73 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 74 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 75 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 76 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 77 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 78 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 79 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 80 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 81 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 82 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 83 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 84 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 85 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 86 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 87 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 88 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 89 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 90 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 91 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 92 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 93 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 94 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 95 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 96 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 97 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 98 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 99 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 100 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 101 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 102 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 103 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 104 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 105 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 106 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 107 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 108 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 109 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 110 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 111 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 112 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 113 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 114 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 115 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 116 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 117 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 118 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 119 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 120 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 121 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 122 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 123 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 124 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 125 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 126 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 127 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 128 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 129 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 130 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 131 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 132 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 133 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 134 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 135 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 136 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 137 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 138 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 139 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 140 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 141 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 142 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 143 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 144 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 145 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 146 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 147 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 148 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 149 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 150 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Теоретический этап экзамена включает 150 заданий, охватывающих все предметы оценивания, и считается выполненным при правильном выполнении экзаменуемым 128 заданий.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

1. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (вариант №1):

трудовая функция: 3.2.1: Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней сложности с помощью бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт

трудовое действие (действия): Выполнение работ бульдозером по планировке площадей при устройстве выемок, насыпей, резервуаров, кавальеров и банкетов

Вариант №1: Выполнить возведение земляного полотна высотой до 9м при транспортировании грунта в насыпь автомобилями-самосвалами. Объем сосредоточенных земляных работ без присыпных обочин с учетом поправки на снятие растительного слоя толщиной 0,3 м составляет 28865 м3 (рис.1). Толщина дорожной одежды принята 0,6 м. Основные объемы работ рассчитаны для участка сосредоточенных работ длиной 100 м.

Рисунок 1 – Конструкция земляного полотна в поперечном профиле

Грунт разравнивают слоями толщиной 0,3 м за 1-2 прохода бульдозера ДЗ-171 по одному следу. После разравнивания грунта поверхность каждого слоя должна иметь уклон 30-40‰ от оси к бровкам земляного полотна, на ней не должно быть замкнутых впадин

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт;

- Ознакомьтесь с проектной документацией на возведение земляного полотна высотой до 9 м.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом бульдозера).

Место выполнения задания: Участок производства земляных работ по возведению земляного полотна высотой до 9 м.

Максимальное время выполнения задания: 3 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность выполнить земляные работы по послойному разравниванию грунта в насыпи бульдозером | Технология выполнения работ по устройству нижнего, второго, третьего и верхнего слоев грунта земляного полотна. Качество выполнения земляных работ по возведению земляного полотна из сосредоточенного грунтового карьера. | Соответствие выполненных земляных работ по послойному разравниванию грунта в насыпи требованиям: - проекта на выполнение земляных работ по возведению земляного полотна из сосредоточенного грунтового карьера; -технологической карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды (Общая часть); - инструкции по эксплуатации конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт; - ТИ-006-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста бульдозера |

2. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (вариант №2):

трудовая функция: 3.2.2: Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт

трудовое действие (действия):

- Выполнение проверки крепления узлов и механизмов бульдозера;

- Проверка заправки и дозаправка бульдозера топливом, маслом, охлаждающей жидкостью и другими специальными жидкостями;

- Смазывание трущихся деталей бульдозера и навесного оборудования.

Вариант №2: Выполнить ежесменное обслуживание бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт;

- Ознакомьтесь с картой смазки.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом бульдозера).

Место выполнения задания: База механизации

Максимальное время выполнения задания: 4 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность проверить внешним осмотром комплектность и надежность крепления составных частей бульдозера, отсутствие утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости и, при необходимости, подтянуть крепления и устранить подтекания | Технология выполнения контрольных, крепежных и регулировочных операций | Соответствие выполненных операций по проверке комплектности и надежности крепления составных частей бульдозера требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника |
| Способность проверить уровень и, при необходимости, долить: - масло в картер дизельного двигателя; - охлаждающую жидкость в радиатор; - масло в картер пускового двигателя | Технология выполнения контрольных операций, операций по доливу масел и технических жидкостей | Соответствие выполненных операций по проверке уровня масла и охлаждающей жидкости требованиям: -инструкции по эксплуатации конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт; - карте смазки; - ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин; - ГОСТ 17479.2-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение; - ГОСТ 28084-89 Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника |
| Способность осуществить смазку: - подшипники выключения муфты сцепления механической трансмиссии; - подшипники бортовых фрикционов | Технология выполнения контрольных операций, смазочных операций | Соответствие технологии выполнения смазочных работ требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт; -карта смазки |

3. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (вариант №3):

трудовая функция: 3.2.1: Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней сложности с помощью бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт

трудовое действие (действия): Выполнение подготовительных работ бульдозером (работы, связанные с расчисткой местности от мелколесья и кустарника, срезка дернового поверхностного слоя грунта, валка деревьев, корчевка пней и удаление камней, пробивка трасс и первоначальных дорог)

Вариант №3: Выполнить срезку грунта растительного слоя I-II группы бульдозером челночным или траншейным способом.

При срезке грунта растительного слоя челночным способом согласно рис. 1 заполнение отвала грунтом, его перемещение производится при движении бульдозера вперед, а холостой ход - при движении бульдозера задним ходом по той же прямой

1-1

Рисунок 1 - Схема производства работ при срезке грунта растительного слоя челночным способом: 1-ось котлована; 2-бульдозер; 3-рабочий ход бульдозера; 4-холостой ход бульдозера; 5-место складирования грунта.

Срезка грунта растительного слоя бульдозером на площадке ведется от середины участка в обе стороны, образуя двухстороннее размещение отвалов. Площадь участка строительства разбивают на две захватки.

Сначала бульдозер срезает грунт растительного слоя на одной захватке и транспортирует его в ближайший отвал, путь перемещения грунта выбирается по кратчайшему расстоянию, поверхность пути перемещения следует предварительно выровнять бульдозером. По окончании работ на первой захватке бульдозер разворачивается и ведет работы на второй захватке.

При траншейной схеме (рис.2) участок для срезки растительного слоя грунта разделяется на ряд параллельных проходов (полос). Разработка каждой полосы проходки начинается на ближайшем к месту укладки грунта участке (полосе). Между рядами проходок оставляется перемычки (ребра) нетронутого грунта шириной 0,7 м.

Рисунок 2 - Схема производства работ при срезке грунта растительного слоя траншейным способом: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - траншеи; 8- перемычки(ребро) шириной 0,7 м; 9 - участки проходов; 10 – место складирования грунта растительного слоя; 11 – ось котлована; 12 - направление разработки грунта растительного слоя.

После разработки грунта: растительного слоя в двух первых рядах проходок перемычки (ребра) нетронутого грунта необходимо убирать бульдозером в отвал.

Полный цикл работы бульдозера состоит из операций:

- опускание отвала и установка его в требуемое положение;

- зарезание и заполнение отвала грунтом;

- перемещение грунта растительного слоя к месту укладки;

- разгрузка (укладка) грунта растительного слоя в отвал;

- возвращение бульдозера в забой.

При срезке грунта растительного слоя нож отвала бульдозера устанавливается под углом до 60° к горизонтальной поверхности.

При отсутствии в проекте указаний по толщине срезаемого слоя растительный грунт, используемый для озеленения территорий, в зависимости от климатических подрайонов должен заготавливаться путем снятия верхнего покрова земли на глубину:

7-20 см - при подзолистых почвах в климатических подрайонах со среднемесячными температурами января минус 28 °С и ниже, июля - ± 0 °С и выше, суровой дли тельной зимой с высотой снежного покрова до 1,2 м и вечномерзлыми грунтами. Вечно мерзлый грунт следует заготавливать летом по мере его оттаивания и перемещать в от валы к дорогам для последующей вывозки;

До 25 см - при буроземных и сероземных почвах в климатических подрайонах со средне месячными температурами января минус 15 °С и выше и июля +25 °С и выше, с жарким солнечным летом, коротким зимним периодом и просадочными грунтами;

7-20 см - при подзолистых почвах и 60-80 см - при каштановых и черноземных почвах остальных климатических подрайонов.

1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт;

2. Ознакомьтесь с проектной документацией на срезку грунта растительного слоя бульдозером челночным или траншейным способами.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом бульдозера).

Место выполнения задания: Участок производства земляных работ по срезке грунта растительного слоя I-II группы.

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность выполнить земляные работы по срезке грунта растительного слоя I - II группы | Технология выполнения работ по срезке грунта растительного слоя I - II группы челночным или траншейным способом. Качество выполнения земляных работ по срезке грунта растительного слоя I - II группы челночным или траншейным способом. | Соответствие выполненных земляных работ по срезке грунта растительного слоя I - II группы челночным или траншейным способом: - проекта на выполнение земляных работ по срезке грунта растительного слоя бульдозером; -технологической карты на срезку грунта растительного слоя бульдозером; - инструкции по эксплуатации конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт; - ТИ-006-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста бульдозера |

4. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (вариант №3):

трудовая функция: 3.2.1: Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней сложности с помощью бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт

трудовое действие (действия): Выполнение работ бульдозером по разработке и перемещению грунтов.

Вариант №4: Выполнить разработку грунтов бульдозером

При отсыпке разрабатываемого грунта с перемещением в отвал наиболее рациональной является поперечная схема с ярусно-траншейной разработкой. Каждый последующий проход бульдозера выполняется со смещением вдоль выработки на расстояние, превышающее ширину отвала на 0,4-0,6 м. Во вторую очередь выполняется срезка вертикальных стенок, образовавшихся между смежными проходами и препятствующие высыпанию грунта за пределы призмы грунта перед отвалом.

Рабочий цикл (рис.1) начинается в момент первого движения машины (I). Потом следует рабочий ход (II), в процессе которого отвал срезает грунт в начале траншеи (показано толстой линией) до образования призмы волочения и транспортирует ее к месту выгрузки на кавальер со скоростью Vп.

Рисунок 1 - Рабочий цикл бульдозера при разработке грунта траншейным способом

При перемещении материала машинист продолжает набирать грунт в призму, так как неизбежны утечки его в боковые валики. После этого машина останавливается (III) для разгрузки и подъема отвала на 200...300 мм над поверхностью дна траншеи и включения задней передачи. Холостой ход (IV) бульдозера выполняют со скоростью Vз. Последняя операция цикла - остановка (V) машины для включения передней передачи и опускания отвала. Опытные машинисты совмещают переключение передач и рабочие движения рабочего оборудования.

После этого рабочий цикл повторяют (VI). В процессе движения бульдозер проходит длину траншеи Lт и путь по кавальеру Lк. Средний путь транспортирования lп - это расстояние между центрами тяжести поперечных сечений траншеи (точка О1) и кавальера (точка О2).

1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт;

2. Ознакомьтесь с проектной документацией на разработку грунтов бульдозером.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом бульдозера).

Место выполнения задания: Участок производства земляных работ по разработке грунтов.

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность выполнить земляные работы по разработке грунтов | Технология выполнения работ по разработке грунтов бульдозером. Качество выполнения земляных работ по разработке грунтов бульдозером. | Соответствие выполненных земляных работ по разработке грунтов бульдозером: - проекта на выполнение земляных работ по разработке грунтов бульдозером; -технологической карты на разработку грунтов бульдозером; - инструкции по эксплуатации конкретной модели бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт; - ТИ-006-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста бульдозера |

Правила обработки результатов практической части экзамена:

Практический этап экзамена включает 4 варианта задания и считается пройденным при выполнении экзаменуемым одного из заданий №1, 3, 4 и задания №2. Задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки. Выбор варианта задания осуществляется экспертной группой ЦОК.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Машинист бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (4 уровень квалификации)» принимается при прохождении экзаменуемым теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

- СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 1. Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог;

- СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 2. Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна;

- ИСО 6747-88) Машины землеройные. Тракторы. Терминология и техническая характеристика для коммерческой документации;

- ГОСТ 4.122-87 СПКП. Бульдозеры. Номенклатура показателей;

- ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) Тракторы и сельскохозяйственные машины, механизированное газонное и садовое оборудование. Система символов для обозначения органов управления и средств отображения информации;

- ГОСТ Р ИСО 12509-2010 Машины землеройные. Осветительные, сигнальные и габаритные огни и светоотражатели;

- ТИ-006-2002 Типовая инструкция по охране труда для машиниста бульдозера;

- ВСН 36-90 - - Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин;

- ГОСТ 2.770-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики;

- ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические;

- СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация диагностирования строительных и дорожных машин. Часть 1. Общие требования;

- ГОСТ 27434-87 Тракторы промышленные. Общие технические условия;

- ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения;

- ГОСТ 30848-2003 (ИСО 13380:2002) Диагностирование машин по рабочим характеристикам. Общие положения;

- ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров;

- ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности;

- ГОСТ 27252-87 (ИСО 6749-84) Машины землеройные. Консервация и хранение;

- ГОСТ 25826-83 Тракторы промышленные. Техническое обслуживание;

- ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия;

- ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение;

- ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение

- ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение;

- ГОСТ 28084-89. Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия;

- ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

- ГОСТ EN 474-2-2012 Машины землеройные. Безопасность. Часть 2. Требования к бульдозерам

- МДС 12-8.2007 Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин.

- МДС 12-20.2004 - Механизация строительства. Организация диагностирования строительных и дорожных машин. Диагностирование гидроприводов

- МДС 12-13.2003 Механизация строительства. Годовые режимы работы строительных машин

- МДС12-38.2007 – Нормирование расхода топлива для строительных машин