ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Машинист катка массой свыше 5 т (3 уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017 год

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации…………………….....3

2. Номер квалификации…………………………………………………………..…3

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации……………………………………………………..3

4. Вид профессиональной деятельности…………………………………………...3

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена………………………………………………………………………………3

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена………………………………………………………………………………6

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий……....…..10

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий………………………….…..11

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий……….…12

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена…….…….12

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального  экзамена……………………………………………………………………….…….45

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена……………61

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации………………………………………………………………….……73

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств………………………………….……73

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Машинист катка массой свыше 5 т ,3 уровень квалификации» (указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 16.09900.01.

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Профессиональный стандарт

«Машинист катка» (Приказ Минтруда России от 06.12.2016 N 716н)

Код: 16.099                                                       .

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: Выполнение механизированных работ с применением самоходных катков

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ТФ 3.2.1 (уровень 3) З: Технологические особенности уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой свыше 5т и полуприцепным катком статического и вибрационного действия с металлическими вальцами | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 1, 2 |
| 2. ТФ 3.2.2 (уровень 3) З: Технологические особенности уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным и полуприцепным катком с пневмошинными вальцами | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 3-6 |
| 3. ТФ 3.2.3 (уровень 3) З: Технологические особенности уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным комбинированным катком | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 7-10 |
| 4. ТФ 3.2.1 (уровень 3) З: Температурные режимы уплотнения асфальтобетонных покрытий | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 11, 12 |
| 5. ТФ 3.2.1 (уровень 3) З: Допустимая толщина слоя песка, грунта, каменного материала и асфальтобетонной смеси для уплотнения | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 13-16 |
| 6. ТФ 3.2.1 (уровень 3) З: Скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 17-20 |
| 7. ТФ 3.2.1 (уровень 3) З: Нормы уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 21-33 |
| 8. ТФ 3.2.1 (уровень 3) З: Виды и типы песков, грунтов, каменных материалов и асфальтобетонных смесей | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 34 -42 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 43, 44 |
| 9. ТФ 3.2.1 (уровень 3) З: Требования инструкции по эксплуатации катков | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 45-48 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 49, 50 |
| 10. ТФ 3.2.1 (уровень 3) З: Требования охраны труда, пожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ | 1 балл за правильно установленную последовательность | Задание на установление последовательности № 51 |
|  | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 52 - 72 |
| 11. ТФ 3.2.1 (уровень 3) З: Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания катков | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 73 - 87 |
|  | 1 балл за правильно установленную последовательность | Задание на установление последовательности № 88 |
| 12. ТФ 3.2.1 (уровень 3) З: Основные виды, типы и предназначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании катков | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 89-100 |
| 13. ТФ 3.2.1 (уровень 3) З: Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 101-121 |
| 14. ТФ 3.2.1 (уровень 3) З: Контрольные параметры, характеризующие работоспособное состояние катков | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 122-134 |
| 15. ТФ 3.2.1 (уровень 3) З: Правила хранения катков | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 135-150 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

- количество заданий с выбором ответа: 144;

- количество заданий на установление последовательности: 2;

- количество заданий на установление соответствия 4;

- количество заданий с открытым ответом 0;

- время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ 3.2.1: Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой свыше 5 т и полуприцепным катком с металлическими вальцами ТД: Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком статического и вибрационного действия массой свыше 5 т с металлическими вальцами | Соответствие выполненных работ требованиям: - Проекта на выполнение земляных работ по возведению земляного полотна; -Технологической карты на возведение земляного полотна; - Инструкции по эксплуатации конкретной модели вибрационного гладковальцового катка массой свыше 5т; - Типовой инструкции N 7 по охране труда для машиниста катка; - ТИ РО-025-2003 Типовая инструкция по охране труда машинистов катков самоходных с гладкими вальцами | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, вариант №1 |
| ТФ 3.2.1: Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой свыше 5 т и полуприцепным катком с металлическими вальцами ТД: Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком статического и вибрационного действия массой свыше 5 т с металлическими вальцами | Соответствие выполненных работ требованиям: - Проекта на выполнение устройства асфальтобетонного покрытия; -Типовой технологической карте. Уплотнение асфальтобетонного смеси; - Инструкции по эксплуатации конкретной модели вибрационного гладковальцового катка массой свыше 5т; - Типовой инструкции N 7 по охране труда для машиниста катка; - ТИ РО-025-2003 Типовая инструкция по охране труда машинистов катков самоходных с гладкими вальцами | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, вариант №2 |
| ТФ 3.2.4: Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к межсменному хранению самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5 т, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами и комбинированного катка ТД: Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5 т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - Инструкции по эксплуатации к конкретной модели комбинированного катка вибростатического действия; - ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; - ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, вариант №3 |
| ТФ 3.2.4: Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к межсменному хранению самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5 т, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами и комбинированного катка ТД: Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5 т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - Инструкции по эксплуатации к конкретной модели комбинированного катка вибростатического действия; - ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; - ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |  |
| ТФ 3.2.4: Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к межсменному хранению самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5 т, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами и комбинированного катка ТД: Проверка заправки и дозаправка тягача полуприцепного катка, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5 т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями | Соответствие выполненных работ по проверке уровня масла и доливу маслел и технических жидкостей в системы катков требованиям: - Инструкции по эксплуатации к конкретной модели комбинированного катка вибростатического действия; - Карте смазки; - ГОСТ 17479.2-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение; - ГОСТ 28084-89 Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия; - ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение; - ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; - ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника |  |
| ТФ 3.2.2: Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным и полуприцепным катком с пневмошинными вальцами ТД: Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами | Соответствие выполненных работ требованиям: - Проекта на выполнение земляных работ по возведению земляного полотна; -Технологической карты на возведение земляного полотна; - Инструкции по эксплуатации конкретной модели вибрационного гладковальцового катка массой свыше 5т; - Типовой инструкции N 7 по охране труда для машиниста катка | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, вариант №4 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: Вибрационный каток массой 6-11 т; Одновальцовый виброкаток массой 12,5 т; Комбинированный каток вибростатического действия, пневмошинный каток; Закрытая площадка возведения земляного полотна; Закрытая площадка устройства асфальтобетонного покрытия; База механизации; Полевая лаборатория при дорожно-строительных подразделениях (контрольный пост при машинно-дорожных отрядах, работающий под общим управлением треста или управления); Рейка длиной 3м; Измерительная металлическая линейка с пределом измерения до 1000 мм; Контрольно-измерительные и регулировочные приборы и инструменты согласно ведомости запасных частей, инструмента и  приспособлений (ЗИП), карта смазки, горюче-смазочные материалы и технические жидкости в объеме, необходимом для полной заправки систем.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области дорожного строительства и опыт работы в должностях, связанных с исполнением обязанностей по производству дорожно-строительных работ не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

- документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

- отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

Устанавливаются в соответствии с:

Типовая инструкция N 7 по охране труда для машиниста катка,

ТИ РО-025-2003 Типовая инструкция по охране труда машинистов катков самоходных с гладкими вальцами и ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

1. Какую величину должна составлять скорость движения виброкатка при частоте колебаний вибровальца от 20 до 35 Гц для того, чтобы за 4 – 8 проходов по одному следу обеспечить высокую плотность грунта при наибольшей толщине уплотняемого слоя?

1. 1,0 – 1,5 км/ч

2. 2,0 – 2,5 км/ч

3. 3,0 – 3,5 км/ч

4. 4,0 – 4,5 км/ч

2. При каком значении амплитуды и частоты колебаний и соотношении масс, которое имеют виброкатки, толщина уплотняемого слоя грунта прямо пропорциональна общей массе прицепного виброкатка или массе вибровальцевого модуля (масса вальца вместе с рамой) у самоходного шарнирносочлененного катка?

1. При амплитуде колебаний от 1,2 до 1,5 мм, частоте в пределах от 20 до 35 Гц

2. При амплитуде колебаний от 1,5 до 2,0 мм, частоте в пределах от 20 до 35 Гц

3. При амплитуде колебаний от 1,2 до 1,5 мм, частоте в пределах от 35 до 50 Гц

4. При амплитуде колебаний от 1,5 до 2,0 мм, частоте в пределах от 35 до 50 Гц

3. До какого значения необходимо увеличить скорость движения пневмошинных катков к концу уплотнения  оснований из минеральных материалов, не обработанных вяжущим?

1. 2 км/ч

2. 3 км/ч

3. 4 км/ч

4. 5 км/ч

5. 6 км/ч

6. 7 км/ч

4. Какое количество проходов по одному следу необходимо осуществить при окончательном уплотнении слоя щебеночного основания, обработанного в верхней части цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки катком на пневматических шинах массой 16 т и более?

1. 4 – 8 проходов

2. 8 – 12 проходов

3. 12- 16проходов

4. 16 – 20 проходов

5. 20 - 24 прохода

5.Какая рабочая скорость катков на пневматических шинах массой 16 т или гладковальцовых катков массой от 6 до 10 т должна быть установлена при первых двух проходах при уплотнении слоя покрытия толщиной до 10 см из холодного асфальтобетона?

1. 1 – 2 км/ч

2. 2 – 3 км/ч

3. 3 – 4 км/ч

4. 4 – 5 км/ч

5. 5 – 6 км/ч

6. Какое давление в шинах катка на пневматических шинах должно быть при окончании уплотнения слоя покрытия толщиной до 10 см из холодного асфальтобетона?

1. 0,4 МПа

2. 0,5 МПа

3. 0,6 МПа

4. 0,7 МПа

5. 0,8 МПа

7. С каким перекрытием каждого следа комбинированного виброкатка осуществляют при уплотнении крупнообломочных пород?

1. На 10 – 20 см

2. На 20 - 30 см

3. На 30 – 40 см

4. На 40 - 50 см

5. На 50 - 60 см

8. Каким образом осуществляют уплотнение крупнообломочных пород с использованием комбинированных виброкатков?

1. Режим работы комбинированных виброкатков (статический или динамический) последовательно чередуют от динамического (2 – 4 прохода) на первом этапе, с последующим статическим (4 – 8 проходов) режимом и вновь с динамическим (2 – 4 прохода) на завершающем этапе уплотнения

2. Режим работы комбинированных виброкатков (статический или динамический) последовательно чередуют от статического (4 – 8 проходов) на первом этапе, с последующим динамическим (2 – 4 прохода) режимом и вновь со статическим (4 – 8 проходов) на завершающем этапе уплотнения

3. Режим работы комбинированных виброкатков (статический или динамический) последовательно чередуют от динамического (4 – 8 проходов) на первом этапе, с последующим статическим (2 – 4 прохода) режимом и вновь с динамическим (4 – 8 проходов) на завершающем этапе уплотнения

4. Режим работы комбинированных виброкатков (статический или динамический) последовательно чередуют от статического (2 – 4 прохода) на первом этапе, с последующим динамическим (4 – 8 проходов) режимом и вновь со статическим (2 – 4 прохода) на завершающем этапе уплотнения

9. Какое действие необходимо совершить при возникновении дефектов на слое из укрепленных грунтов при его уплотнении комбинированным катком в вибрационном режиме?

1. Увеличить частоту вибрации в 1,5 раза

2. Уменьшить частоту вибрации в 1,5 раза

3. Отключить вибрацию сразу

4. Отключить вибрацию через 2-3 прохода по одному следу

10. С какой скоростью производят уплотнение укрепленных  грунтов на первых 4-6 проходах по одному следу комбинированным катком в статическом режиме?

1.  от 2 до 3 км/ч

2.  от 3 до 4 км/ч

3.  от 4 до 5 км/ч

4.  от 5 до 6 км/ч

5.  от 6 до 7 км/ч

11. Какое значение должна иметь температура асфальтобетонной смеси типа Г в начале уплотнения?

1. 100-110(С

2. 110-120(С

3. 120-130(С

4. 130-140(С

12. Какой должна быть температура щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси в начале основного уплотнения?

1. 135 – 150 (С

2. 120 – 130 (С

3.  95 – 105  (С

4.  80 – 90 (С

13. Пески какой толщины рекомендуется уплотнять вибрационным самоходным гладким (кулачковым) одновальцовым катком весом от 11 до 12 т?

1. от 25 до 30 см

2. от 35 до 40 см

3. от 45 до 50 см

4. от 55 до 60 см

5. от 65 до 80 см

14. Супеси какой толщины рекомендуется уплотнять вибрационным прицепным гладким (кулачковым) одновальцовым катком весом от 9 до 10 т?

1. от 25 до 30 см

2. от 35 до 40 см

3. от 45 до 50 см

4. от 55 до 60 см

5. от 65 до 80 см

15. Какую величину составляют допустимые отклонения по толщине для нижнего слоя покрытия и слоя основания относительно проектных значений?

- ±5%

- ±10%

- ±15%

- ±20%

- ±25%

16. Какую величину составляют допустимые отклонения по толщине для верхнего слоя покрытия относительно проектных значений?

- ±5%

- ±10%

- ±15%

- ±20%

- ±25%

17. В зависимости от каких показателей устанавливают скорость движения катков в начале уплотнения грунта?

1. От насыпной плотности грунта

2. От типа грунта

3. От влажности грунта

4. От фракционного состава грунта

18. Какого значения не должна превышать скорость движения виброкатка при частоте колебаний вальца от 20 до 35 Гц?

1. 1-1,5 км/ч

2. 1,5 – 2 км/ч

3. 2 – 2,5 км/ч

4. 2,5 – 3 км/ч

19. При каком значении скорости можно осуществлять виброуплотнение однородного песка при требуемой степени уплотнения грунта Ку не более 0,95?

1. 2,0 – 3,0 км/ч

2. 3,0 – 4,0 км/ч

3. 4,0 – 5,0 км/ч

4.  5,0 – 6,0 км/ч

5. 6,0 – 7,0 км/ч

20. При каком значении скорости можно осуществлять виброуплотнение однородного песка при требуемой степени уплотнения грунта К у = (0,98 – 1,0)?

1. Не более 2,0 – 2,5 км/ч

2. Не более 3,0 – 3,5 км/ч

3. Не более 4,0 – 4,5 км/ч

4. Не более 5,0 – 5,5 км/ч

21. Какие показатели процесса уплотнения оказывают большое влияние на степень уплотнения и толщину прорабатываемого  виброкатком слоя грунта? (выберите 2 правильных ответа)

1. Величина перекрытия проходов по одному следу

2. Рабочая скорость

3. Количество проходов по одному следу

4. Начальная скорость уплотнения

22. Какую величину осадки насыпей, возводимых па полную высоту (кроме рабочего слоя) из глинистых и мелкозернистых песчаных грунтов с включением мерзлых комьев необходимо предусмотреть при их уплотнении?

- До 3%

- До 4%

- До 5%

- До 6%

23. На какую величину должен перекрываться след от предыдущего прохода катка при последующем проходе при уплотнении грунтов?

1. 0,1-0,2 м

2. 0,2-0,3 м

3. 0,3-0,4 м

4. 0,4-0,5 м

24. Каким образом осуществляется уплотнение грунтов?

1. Продольными по отношению к оси захватки проходами, начиная от краев к середине

2. Поперечными по отношению к оси захватки проходами, начиная от краев к середине

3. Продольными по отношению к оси захватки проходами, начиная от середины к краям

4. Поперечными по отношению к оси захватки проходами, начиная от середины к краям

25. На какой длине должны перекрываться участки смежных соседних захваток при уплотнении?

1. Не менее чем 3 м

2. Не менее чем 5 м

3. Не менее чем 7 м

4. Не менее чем 9 м

5. Не менее чем 12 м

26. Каким образом следует увеличить количество проходов при более высоких скоростях уплотнения (от 4 до 5 км/ч)?

1. Увеличить до 1,5 раза

2. Увеличить до 2 раз

3. Увеличить до 2,5 раза

4. Уменьшить до 1,5 раза

5. Уменьшить до 2 раз

6. Уменьшить до 2,5 раза

27. Какого значения не должен превышать промежуток времени от выемки грунта в карьере до момента его окончательного уплотнения в насыпи при температуре воздуха до минус 10 °С?

1. От 1 до 2 ч

2. От 2 до 3 ч

3. От 3 до 4 ч

4. От 4 до 5 ч

28.  Какой должен быть коэффициент уплотнения конструктивного слоя дорожной одежды из укрепленного грунта для глинистых типов грунтов?

1. 0,95

2. 0,96

3. 0,97

4. 0,98

5. 0,99

29. Какой величины не должен превышать размер мерзлых комьев при уплотнении грунтов вибрационными катками и катками на пневматических шинах?

1. 10 см

2. 15 см

3. 20 см

4. 25 см

5. 30 см

30. Какой величины не должен превышать размер скальных обломков при использовании пневмокатков при уплотнения крупнообломочных грунтов?

1. 50 мм

2. 100 мм

3. 150 мм

4. 200 мм

5. 250 мм

6. 300 мм

31. Какое значение коэффициента уплотнения должны иметь конструктивные слои плотного асфальтобетона из горячих смесей типов В, Г и Д при содержании щебня менее 40 %?

1. не ниже 0,96

2. не ниже 0,97

3. не ниже 0,98

4. не ниже 0,99

5. не ниже 1,0

32. Какое значение коэффициента уплотнения должно иметь покрытие из холодного асфальтобетона?

1. не ниже 0,96

2. не ниже 0,97

3. не ниже 0,98

4. не ниже 0,99

5. не ниже 1,0

33. Какое значение коэффициента уплотнения должны иметь конструктивные слои плотного асфальтобетона из горячих смесей типов А и Б при содержании щебня более 40 %?

1. не ниже 0,96

2. не ниже 0,97

3. не ниже 0,98

4. не ниже 0,99

5. не ниже 1,0

34. На какие типы подразделяются горячие и холодные песчаные смеси в зависимости от вида песка?

1. Бх и Вх

2. Гх и Г

3. Вх и В

4. Дх и Д

5. Бх и Б

6. Б и В

35. На какие типы подразделяются щебеночные и гравийные холодные асфальтобетонные смеси в зависимости от содержания в них щебня (гравия)?

1. Б и В

2. Г и Д

3 Гх и Дх

4. Бх и Вх

5. А и Б

36. На какие марки в зависимости от физико-механических свойств и применяемых материалов подразделяют асфальтобетоны типов Б и Г?

1. I и II

2. I и III

3. I, II и III

4. II и III

5. II

37. На какие типы в зависимости от вида песка подразделяются песчаные смеси и соответствующие им полимерасфальтоебтоны?

1. Плотные

2. Высококплотные

3. Г и Д

4. А и Б

5. Б и В

38. Какое количество щебня содержится в асфальтобетонных смесях типа В?

1. от 50 до 60%

2. от 40 до 50%

3. от 30 до 40%

4. от 50 до 70%

39. На какие типы подразделяются асфальтобетонные смеси на природных песках или смесях природных песков с отсевами дробления?

1. А и Б

2. Б и Бх

3. В и Вх

4. Г и Гх

5. Д и Дх

40. На какие типы подразделяются горячие и холодные песчаные смеси в зависимости от вида песка? (выберите 2 правильных ответа)

1. Бх и Вх

2. Гх и Г

3. Вх и В

4. Дх и Д

5. Бх и Б

6. Б и В

41. На какие типы подразделяются щебеночные и гравийные холодные асфальтобетонные смеси в зависимости от содержания в них щебня (гравия)?

1. Б и В

2. Г и Д

3 Гх и Дх

4. Бх и Вх

5. А и Б

42. Что означает третья группа знаков в маркировке литых асфальтобетонов?

- Название смеси

- Назначение группы дорог по загруженности

- Размер зерен минерального материала

- Процентное содержание зерен минерального материала

43. Установите соответствие видов и типов асфальтобетонных смесей с их марками. Ответ запишите в виде «Порядковый номер вида и типа смеси – буквенное обозначение марки (марок)»

| № | Виды и типы асфальтобетонных смесей |  | Марки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бх, Вх, Гх | а) | I |
| 2 | Дх | б) | I и II |
| 3 | Высокопористые щебеночные | в) | II |
|  |  | г) | I, II и III |

44. Укажите соответствие наименования грунтов и их характеристик. Ответ запишите в виде «Порядковый номер наименования типа грунта – буквенное обозначение характеристики типа грунта»

| № | Наименование типа грунта |  | Характеристика типа грунта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Связный грунт | а) | Крупнообломочный и песчаный грунты, имеющие отрицательную температуру, но не сцементированные льдом |
| 2. | Скальный грунт | б) | Дисперсный грунт, который при переходе из талого состояния в мерзлое увеличивается в объеме вследствие образования льда |
| 3. | Сыпучемерзлый грунт | в) | Дисперсный грунт, обладающий механическими структурными связями и сыпучестью в сухом состоянии |
| 4. | Твердомерзлый грунт | г) | Несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером более 2 мм составляет более 50% |
| 5. | Пучинистый грунт | д) | Грунт, имеющий жесткие структурные связи кристаллизационного и/или цементационного типа |
| 6. | Несвязный грунт | е) | Несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером более 1 мм составляет более 60% |
| 7 | Крупнообломочный грунт | ж) | Дисперсный грунт с физическими и физико-химическими структурными связями |
|  |  | з) | Дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением, практически несжимаемый под внешней нагрузкой |

45. Какое отклонение допускается от эксплуатационной массы катков?

1. ±10%

2. ±12%

3. ±14%

4. ±16%

46. Какая конструкция рабочего органа предусмотрена для дорожного вибрационного катка с условным обозначением КДВ-2-1,0-0,4 5?

1. Пластинчатые вальцы

2. Ребристые вальцы

3. Гладкие вальцы

4. Пневмоколесные вальцы

5. Комбинированные вальцы

6. Кулачковые вальцы

7. Решетчатые вальцы

47. Какие данные НЕ указывают в паспорте на машину? (выберите 2 правильных ответа)

1. Дату поступления на предприятие

2. Инвентарный и государственный номера

3. Фамилию машиниста, за которым закреплена машина

4. Дату введения машины в эксплуатацию

5. Сведения о рекламациях и результатах проверки машины

6. Данные о техническом обслуживании и ремонте

7. Периодичность проведения технического обслуживания и ремонта

8. Данные о наработке машины

9. Данные о неисправностях машины при эксплуатации

48. Каким способом устраняется опасность размораживания дизельного двигателя?

  - Применением низкозамерзающих охлаждающих жидкостей - антифризов на основе этиленгликоля

  - Применением дизельного топлива или маловязких масел

  - Применением низкозамерзающих охлаждающих жидкостей - антифризов на основе этиленгликоля или маловязких масел

  - Применением низкозамерзающих охлаждающих жидкостей - антифризов на основе этиленгликоля или дизельного топлива

49. Установите соответствие условного обозначения элемента электрических машин с его наименованием. Ответ запишите в виде «Порядковый номер условного обозначения – буквенное обозначение наименования элемента электрических машин»

| № | Условное обозначение |  | Наименование элемента электрических машин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | а) | Статор с трехфазной обмоткой, соединенной в треугольник |
| 2. |  | б) | Ротор с обмоткой, коллектором и щетками |
| 3. |  | в) | Ротор с распределенной обмоткой, трехфазной, соединенной в звезду |
| 4. |  | г) | Статор с трехфазной обмоткой, соединенной в звезду |
| 5. |  | д) | Ротор со щетками на контактных кольцах |
| 6. |  | е) | Ротор с распределенной обмоткой, трехфазной, соединенной в треугольник |
|  |  | ж) | Ротор внешний с короткозамкнутой распределенной обмоткой |

50. Установите соответствие условного обозначения элемента гидропривода с его наименованием. Ответ запишите в виде «Порядковый номер условного обозначения – буквенное обозначение наименования элемента гидропривода»

| № | Условное обозначение |  | Наименование элемента гидропривода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | а) | Насос-мотор нерегулируемый с любым направлением потока |
| 2. |  | б) | Насос нерегулируемый с нереверсивным потоком |
| 3. |  | в) | Гидромотор нерегулируемый с реверсивным потоком |
| 4. |  | г) | Насос нерегулируемый с реверсивным потоком |
| 5. |  | д) | Гидромотор нерегулируемый с нереверсивным потоком |
| 6. |  | е) | Насос-мотор нерегулируемый с одним и тем же направлением потока |
|  |  | ж) | Насос-мотор нерегулируемый с реверсивным направлением потока |

51. Установите последовательность действий машиниста катка после получения задания

1. Осмотреть с руководителем работ фронт работ, согласовать последовательность их выполнения и меры по обеспечению безопасности, проверить наличие и исправность ограждений места работ и знаков безопасности

2. Произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации катка

3. Предупредить о запуске двигателя работников, обслуживающих машину или находящихся в зоне ее работы, и убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении

4. Произвести запуск двигателя

5. Проверить работу всех агрегатов и на малой скорости работу тормозов

52. Какие действия должен совершить машинист катка при обнаружении нарушения требований безопасности?

1. Устранить нарушения собственными силами, а при невозможности сделать это - сообщить о них руководителю работ и лицу, ответственному за содержание машины в исправном состоянии

2. Сообщить о нарушениях руководителю работ и лицу, ответственному за содержание машины в исправном состоянии

3. Устранить нарушения собственными силами, а при невозможности сделать это покинуть рабочее место

4. Сообщить о нарушениях руководителю работ или лицу, ответственному за содержание машины в исправном состоянии

53. Какое минимальное расстояние должно быть между катками, двигающимися один за другим?

1. Не менее 4 м

2. Не менее 6м

3. Не менее 8 м

4. Не менее 10 м

5. Не менее 12 м

54. На какое расстояние допускается приближение катка к бригаде укладчиков асфальта?

1. Не менее 2 м

2. Не менее 3 м

3. Не менее 4 м

4. Не менее 5 м

5. Не менее 6 м

55. Какое расстояние должно быть от края вальца до бровки при укатке насыпи грунта?

1. Не менее 0,4м

2. Не менее 0,6м

3. Не менее 0,8м

4. Не менее 1,0 м

5. Не менее 1,2 м

56. Какие средства пожаротушения применяются при возгорании топлива?

1. Пену; при объемном тушении - составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5»

2. Распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5», перегретый пар 3. Распыленную воду; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый пар

4. Пену; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый пар

5. Распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5»

57. Где может располагаться предупреждающий знак медленно движущейся машины (треугольной формы)?

1.Сзади окна или любой другой панели из стекла

2.Спереди окна или любой другой панели из стекла

3.Сзади на линии симметрии машины или на горизонтальной и продольной плоскостях, проходящих  через линию симметрии машины

4.Спереди на линии симметрии машины или на горизонтальной и продольной плоскостях, проходящих  через линию симметрии машины

58. На каком расстоянии от передней части машины должно находиться крайнее спереди боковое светоотражающее устройство?

1. не более 1м

2. не более 2 м

3. не более 3м

4. не более 4м

59. Какими средствами обезвреживают места (кроме металлических частей) загрязнения этилированным бензином? (выберите 2 правильных ответа)

1. 1,5%-ным раствором дихлорамина в бензине

2. Раствором хлорной извести

3. Керосином

4. Сухой хлорной известью

5. Щелочным раствором

60. На какой передаче должно осуществляться движение катка на поворотах и под уклон?

1.  На первой передаче

2.  На второй передаче

3.  На третей передаче

4.  На четвертой передаче

61. Какое должно быть расстояние по воздуху между крайней максимальной точкой машины до ближайшего провода, находящегося под напряжением при напряжении линии электропередач от 1 до 20 кВ?

1.  1,5 м

2.  2м

3.  4м

4.  5м

62. При каком значении поперечного уклона работа виброкатка запрещена?

1. Выше 5(

2. Выше 10(

3. Выше 15(

4. Выше 20(

63. На полосе какой ширины допускается разворот катка на насыпи при работе с прицепными пневматическими катками для движения в обратном направлении?

1. Не менее 6 м

2. Не менее 9 м

3. Не менее 12 м

4. Не менее 15м

64. На какое расстояние допускается перегон самоходных катков своим ходом?

1. Не более 2 км

2. Не более 3 км

3. Не более 4 км

4. Не более 5 км

65. На какой (каких) скорости допускается перегон самоходных катков своим ходом?

1. На первой скорости

2. На второй скорости

3. На третей скорости

4. На первой или второй скорости

5. На второй или третей скорости

66. Какое расстояние между транспортным средством и катком должна обеспечивать жесткая сцепка при буксировке машины?

1. Не более 2 м

2. Не более 3 м

3. Не более 4 м

4. Не более 5 м

67. Какое расстояние между транспортным средством и катком должна обеспечивать гибкая сцепка при буксировке машины?

1. В пределах 2 – 4 м

2. В пределах 3 – 5 м

3. В пределах 4 – 6  м

4. В пределах 5 – 7  м

68. На каком расстоянии до шлагбаума или светофора обязан остановиться машинист трактора-тягача или катка для пропуска приближающегося поезда и в случаях, когда движение через переезд запрещено?

1. Не ближе чем 3 м

2. Не ближе чем 5 м

3. Не ближе чем 7 м

4. Не ближе чем 10м

69. На каком расстоянии до первого рельса обязан остановиться машинист трактора-тягача или катка для пропуска приближающегося поезда и в случаях, когда движение через переезд запрещено?

1. Не ближе чем 3 м

2. Не ближе чем 5 м

3. Не ближе чем 7 м

4. Не ближе чем 10м

70. При вынужденной остановке катка, трактора, автомобиля-тягача на железнодорожном переезде, какой сигнал-жест служит сигналом остановки для машиниста приближающегося поезда (локомотива, дрезины) при его появлении?

1. Разведенные в обе стороны руки с каким-либо хорошо видимым предметом перпендикулярно продольной оси железнодорожного пути

2. Поднятые вверх обе руки с каким-либо хорошо видимым предметом перпендикулярно продольной оси железнодорожного пути

3. Круговое движение руки (предмета) перед собой

4. Вытянутая вперед в направлении движения поезда рука с каким-либо хорошо видимым предметом

71. Какой звуковой сигнал тревоги должен подавать машинист катка, трактора, автомобиля-тягача при вынужденной остановке на железнодорожном переезде и невозможности освобождения переезда?

1. Серия из двух длинных и одного короткого звукового сигнала

2. Серия из двух длинных и трех коротких звуковых сигналов

3. Серия из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов

4. Сирия из одного длинного и одного короткого звукового сигнала

72. При какой скорости ветра не допускается использовать машины?

1. 5 м/с

2. 10 м/с

3. 15 м/с

4. 20 м/c

5. 25 м/c

73. Каким документом (или документами) оформляется отчет за израсходованные материалы на техническое обслуживание?

1. Требованиями или расходной ведомостью

2. Требованиями и расходной ведомостью

3. Требованиями

4. Расходной ведомостью

74. В каком документе фиксируется получением материалов для технического обслуживания машины?

1. В требованиях

2. В расходной ведомости

3. В заборной ведомости

4. В ведомости запасных частей, инструмента и приспособлений

75. Каким документом оформляется получение запасных частей?

1. Расходной ведомостью

2. Требованиями

3. Заборной ведомостью

4. Ведомостью запасных частей, инструмента и приспособлений

76. В каких пределах допускается отсутствие крепежных деталей для машин, сдаваемых в ремонт?

1. До 5%

2. До 10 %

3. До 15%

4. До 20%

5. До 25%

77.  В каких пределах допускается отсутствие стекол от числа предусмотренного конструкторской документацией и отдельных мелких деталей для машин, сдаваемых в ремонт?

1. До 5%

2. До 10 %

3. До 15%

4. До 20%

5. До 25%

78. Какой документ заказчик направляет исполнителю при сдаче в ремонт отдельных составных частей машины в случае, если паспорт предприятием-изготовителем не предусмотрен?

1.  Сменный журнал

2. Справку о техническом состоянии машины

3. Формуляр

4. Ведомость запасных частей, инструмента и приспособлений

79. В каких условиях должны осуществляться сложные контрольно-регулировочные операции топливной аппаратуры, агрегатов гидросистемы, электрооборудования?

  - В полевых условиях при наличии специалистов с применением передвижной ремонтной мастерской, оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами или на базе механизации

  - На базе, имеющей соответствующих специалистов и оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами

  - На базе, оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами

  - В полевых условиях с применением передвижной ремонтной мастерской, оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами или на базе механизации

80. С какой целью выполняется текущий ремонт машины?

1. для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемом в объеме, установленном в нормативно-технической документации

2. для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые

3. для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей

81. Какое значение температур должна иметь вода при подогреве двигателя машины горячей водой во время подготовки машины к осеннее-зимнему периоду эксплуатации?

1. 50 ... 60 °С

2. 60 ... 70 °С

3. 70 ... 80 °С

4. 80 ... 90 °С

82. Какую температуру должно иметь масло, заливаемое в картер двигателя во время подготовки машины к осеннее-зимнему периоду эксплуатации?

1. 40 °С

2. 50 °С

3. 60 °С

4. 70 °С

83. Каким образом необходимо удалять воду из системы охлаждения во время подготовки машины к осеннее-зимнему периоду эксплуатации?

1. При температуре воды не ниже 40 °С через 10 ... 15 мин после остановки двигателя

2. При температуре воды не ниже 20 °С через 10 ... 15 мин после остановки двигателя

3. При температуре воды не ниже 40 °С сразу после остановки двигателя

4. При температуре воды не ниже 20 °С сразу после остановки двигателя

84. При какой температуре воздуха следует немедленно слить масло из картера двигателя?

1. Ниже минус 1 ... 5 °С

2. Ниже минус 5 ... 10 °С

3. Ниже минус 10 ... 15 °С

4. Ниже минус 15 ... 20 °С

85. При каких значениях давления и в течение какого времени следует проверять герметичность гидросистемы?

1. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и максимальном  давлении (PMAX) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды

2. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и номинальном  давлении (PНОМ) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды

3. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и минимальном  давлении (PMIN) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды

4. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и номинальном  давлении (PНОМ) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды

5. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и минимальном  давлении (PMIN) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды

6. При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и максимальном  давлении (PMAX) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды

86. В каком диапазоне давлений должны быть герметичными неподвижные соединения, наружные стенки, сварные и резьбовые соединения гидроустройств?

- От минимального до 1,25 номинального (опрессовка), но не более максимального значения, оговоренного в нормативном документе

- От минимального до 1,25 максимального (опрессовка)

- От минимального до 1,5 номинального (опрессовка), но не более максимального значения, оговоренного в нормативном документе

- От минимального до 1,5 максимального (опрессовка)

- От минимального до 1,75 номинального (опрессовка), но не более максимального значения, оговоренного в нормативном документе

- От минимального до 1,75 максимального (опрессовка)

87. На какое значение в зависимости от условий эксплуатации допускается отклонение от установленной периодичности проведения технического обслуживания и текущего ремонта?

- 5%

- 10%

- 15%

- 20%

- 25%

88. Определите порядок выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте

1. уборочно-моечные работы

2. диагностические работы для определения технического состояния машины

3. работы по техническому обслуживанию и ремонту

4. диагностические работы для оценки качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту

5. определение ресурса машины

89. Какие документы должны иметь средства измерения параметров гидросистемы?

1. Свидетельство о поверке и поверительное клеймо, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

2. Свидетельство о поверке, поверительное клеймо и пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

3. Свидетельство о поверке, поверительное клеймо или пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

4. Поверительное клеймо и пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

5. Свидетельство о поверке и пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

90. Каким диагностическим прибором следует измерять давление масла в трансмиссии?

1. Манометр с пределом измерения 25 МПа

2. Манометр с пределами измерения от 5 до 10; 25 МПа

3. Манометр с пределом измерения от 5 до 10 МПа

4. Манометр с пределом измерения 1 МПа

5. Манометр с пределом измерения 0,3 МПа

91. Каким диагностическим прибором следует измерять зазор в клапанах?

1. Штангенциркуль

2. Микрометр

3. Набор щупов

4. Набор калибров

5. Кронциркуль

92. Каким диагностическим прибором следует измерять разряжение в тормозной системе с вакуум-усилителем?

1. Насос с манометром с пределом измерения 0,16 МПа

2. Вакуумметр с пределом измерения 0,1 МПа (760 мм рт.ст.)

3. Расходомеры на 3,3 л/с (200 л/мин); 8,3 л/с (500 л/мин)

4. Манометр с пределом измерения 1 МПа

5. Манометр с пределом измерения 0,3 МПа

93. Каким диагностическим прибором следует измерять давление масла в трансмиссии?

1. Манометр с пределом измерения 25 МПа

2. Манометр с пределами измерения от 5 до 10 МПа

3. Манометр с пределом измерения 0,3 МПа

4. Манометр с пределом измерения 1 МПа

94. Каким диагностическим прибором следует измерять зазор в клапанах?

1. Штангенциркуль

2. Микрометр

3. Набор щупов

4. Набор калибров

5. Кронциркуль

95. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке тормоза машины на рабочей площадке? (выберите 2 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Бородок

5. Солидолонагнетатель

6.Торцовый динамометрический ключ

96. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке системы пуска машины на рабочей площадке? (выберите 3 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Бородок

5. Солидолонагнетатель

6.Торцовый динамометрический ключ

97. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке спидометра? (выберите 2 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Бородок

5. Клещи со скользящим шарниром

6.Торцовый динамометрический ключ

98. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке шин? (выберите 3 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Манометр шинный

5. Клещи со скользящим шарниром

6.Торцовый динамометрический ключ

99. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке фильтрующего элемента (основного и вспомогательного)? (выберите 3 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Манометр шинный

5. Клещи со скользящим шарниром

6.Торцовый динамометрический ключ

100. Какое назначение имеют быстроразъемные переходники, относящиеся к вспомогательным средствам диагностики гидропривода дорожно-строительных машин?

1. Уменьшение времени и трудоемкости подсоединения страиваемых средств диагностирования и снижение утечек жидкости из гидросистемы

2.  Распределение потоков рабочей жидкости

3.  Соединение средств диагностирования

4.  Герметизация соединений

101. Какие параметры НЕ учитываются при нормировании расхода топлива? (выберите 3 правильных ответа)

1. Затраты топлива, вызванные отступлением от принятой технологии

2. Затраты топлива, вызванные нарушением рационального режима работы

3. Затраты топлива, вызванные применением топлива не предусмотренного заводом-изготовителем

4. Расход топлива, не связанный непосредственно с работой машины

102. Какой параметр расхода топлива нормируется отдельно?

1.  Расход топлива, не связанный непосредственно с работой машины

2.  Затраты топлива, вызванные отступлением от принятой технологии

3.  Затраты топлива, вызванные нарушением рационального режима работы

4. Затраты топлива, вызванные применением топлива не предусмотренного заводом-изготовителем

103. К какой группе относятся машины одной марки прошедшие капитальный ремонт, но не отработавшие амортизационный срок службы при проверке норм расхода топлива?

1. 4-я группа

2. 3-я группа

3. 2-я группа

4. 1-я группа

104. Сколько рабочих смен составляет общая продолжительность испытания одной машины при проверке норм расхода топлива?

1. Не менее двух рабочих смен

2. Не менее трех рабочих смен

3. Не менее четырех рабочих смен

4. Не менее пяти рабочих смен

105. Какая область применения для моторных масел группы В2?

1. Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих окислению масла и образованию всех видов отложений

2. Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию всех видов отложений, коррозии и ржавлению

3. Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников

4. Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию высокотемпературных отложений

5. Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений

6.  Малофорсированные дизели

106. Какая область применения для моторных масел группы Б2?

1. Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих окислению масла и образованию всех видов отложений

2. Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию всех видов отложений, коррозии и ржавлению

3. Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников

4. Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию высокотемпературных отложений

5. Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений

6.  Малофорсированные дизели

107. Какой состав трансмиссионного масла соответствует 3 группе по области применения?

1. Трансмиссионные масла с противозадирными присадками умеренной эффективности

2. Трансмиссионные масла без присадок

3. Трансмиссионные масла с противозадирными присадками высокой эффективности и многофункционального действия, а также универсальные масла

4. Трансмиссионные масла с противозадирными присадками высокой эффективности

5. Трансмиссионные масла с противоизносными присадками

108. Какую группу моторных масел рекомендуется применять для высокофорсированных дизельных двигателей с наддувом, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях?

1. Группа А

2. Группа Б2

3. Группа В2

4. Группа Г2

5. Группа Д2

6. Группа Е2

109. Какую группу трансмиссионных масел рекомендуется применять для цилиндрических, спирально-конических и гипоидных передач, работающих при контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре масла в объеме не выше 150°С?

1. Группа 2

2. Группа 3

3. Группа 4

4. Группа 5

110. Какой состав гидравлических масел рекомендуется применять для гидросистем с шестеренными поршневыми насосами, работающими при давлении до 15 МПа и температуре масла в объеме до 80 °С?

1. Минеральные масла без присадок

2. Минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками

3. Минеральные масла с антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными присадками

4. Минеральные масла с антиокислительными и противоизносными присадками

111. Каким образом следует хранить пластичные смазки в картонных навивных барабанах?

1. На стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков крышками вверх не более чем в три яруса

2. На стеллажах, поддонах или в штабелях крышками вверх не более чем в два яруса в крытых складских помещениях

3. В поддонах крышками вверх не более чем в три яруса в крытых складских помещениях

4. В поддонах крышками вверх не более чем в два яруса в крытых складских помещениях

112. Какая массовая доля воды содержится в охлаждающей жидкости вида ОЖ-К (концентрат)?

1. Не более 1%

2. Не более 3%

3. Не более 5%

4. Не более 7%

5. Не более 10%

113. Какая температура начала кристаллизации соответствует охлаждающей жидкости вида ОЖ-К при ее разбавлении дисциллированной водой в объемном соотношении 1:1?

1. Не выше минус 25(С

2. Не выше минус 35(С

3. Не выше минус 45 (С

4. Не выше минус 55(С

5. Не выше минус 65(С

114. Какую группу трансмиссионных масел рекомендуется применять для цилиндрических конических и червячных передач, работающих при контактных напряжениях от 900 до 1600 МПа и температуре масла в объеме не выше 90°С?

1. Группа 4

2. Группа 3

3. Группа 2

4. Группа 1

115. Какую группу моторных масел рекомендуется применять для высокофорсированных дизельных двигателей без наддува или с умеренным наддувом, работающих в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений?

1. Группа А

2. Группа Б2

3. Группа В2

4. Группа Г2

5.Группа Д2

6. Группа Е2

116. Какие моторные масла относятся к всесезонным классам?

1. Зз, 4з, 5з, 6з

2. Зз, 4з, 5з, 6з, 6, 8

3. Зз/8; 4з/6; 4з/8

4. Зз, 4з, 5з, 6з, 6

117. Какое значение цетанового числа устанавливается для дизельных топлив марки А?

1.45

2.40

3. 35

4. 30

118. При какой температуре окружающего воздуха рекомендуется применять межсезонные марки дизельного топлива?

1. минус 15(С и выше

2. минус 10(С и выше

3. минус 5(С и выше

4. 0 (С и выше

5. плюс 5(С и выше

6. плюс 10 (С и выше

119. Какие добавки может содержать дизельное топливо? (выберите 3 правильных ответа)

1. Красители зеленого и голубого цветов

2. Красители кроме зеленого и голубого цветов

3. Металлосодержащие присадки за исключением антистатических присадок

4. Антистатические присадки

5. Вещества-метки

120. Что означает вторая группа знаков в обозначении гидравлического масла?

1. Группа масла по эксплуатационным свойствам

2. Буквенное обозначение МГ – масло гидравлическое

3. Класс вязкости

4. Кинематическая вязкость

121. Укажите верное пояснение обозначения дизельного топлива ДТ-Л-40-К2 по ГОСТ 305-2013

1. Марка Л, с температурой вспышки 40 °С, экологического класса К2, по ГОСТ 305-2013

2. Марка Л, с температурой фильтруемости 40 °С, экологического класса К2, по ГОСТ 305-2013

3. Марка Л, экологического класса К2, по ГОСТ 305-2013

4. Марка Л, с температурой фильтруемости минус 40 °С, экологического класса К2, по ГОСТ 305-2013

122. Какие параметры при диагностировании внутреннего состояния гидросистемы и ее отдельных элементов являются основными? (выберите 4 правильных ответа)

1. Виброакустические параметры (виброперемещение, виброускорение)
2. Объемные потери рабочей жидкости

3. Объемный КПД

4. Интенсивность изменения давления в контуре
5. Номинальное и максимальное давление

6. Перепад давления на гидроаппаратах и отдельных участках гидросистемы
7. Температура рабочей жидкости

8. Концентрация и гранулометрический состав механических примесей

123. Какие параметры при диагностировании внутреннего состояния гидросистемы и ее отдельных элементов являются вспомогательными? (выберите 4 правильных ответа)

1. Виброакустические параметры (виброперемещение, виброускорение)
2. Объемные потери рабочей жидкости

3. Объемный КПД

4. Интенсивность изменения давления в контуре
5. Номинальное и максимальное давление

6. Перепад давления на гидроаппаратах и отдельных участках гидросистемы
7. Температура рабочей жидкости

8. Концентрация и гранулометрический состав механических примесей

124. По каким параметрам диагностируют гидросистему в целом при ежесменном техническом обслуживании? (выберите 3 правильных ответа)

1.Продолжительность рабочего цикла

2.Величина отклонения рабочего органа под действием силы тяжести или контрольной нагрузки

3.Интенсивность снижения уровня рабочей жидкости в баке

4.Усилие перемещения элементов управления

5.Виброакустические параметры

6. Внешние утечки рабочей жидкости через уплотнения и соединения

125. По какому параметру при ежесменном техническом обслуживании диагностируют работоспособность гидронасоса?

1. Номинальное давление

2. Объемный КПД

3. Максимальное давление

4. Уровень разрежения во всасывающей гидролинии

5. Работа механизма управления (для регулируемых насосов)

6. Гидравлическая мощность

126. По какому параметру при ежесменном техническом обслуживании диагностируют состояние рабочей жидкости?

1. Температура рабочей жидкости

2. Интенсивность нагрева рабочей жидкости

3. Вязкостно-температурные свойства жидкости

4. Кинематическая вязкость жидкости при номинальной температуре

127. По какому параметру диагностируют напорный контур гидросистемы при ежесменном техническом обслуживании?

1. Объемный КПД

2. Интенсивность изменения давления в контуре

3. Максимальное давление

4. Частота вращения при номинальном давлении

128. По какому параметру диагностируют рабочий контур с гидроцилиндром при ежесменном техническом обслуживании?

1. Объемный КПД

2. Интенсивность изменения давления в контуре

3. Максимальное давление

4. Частота вращения при номинальном давлении

129. По какому диагностическому параметру (параметрам) можно диагностировать повреждение кольца поршня? (выберите 3 правильных ответа)

1. Подача воздуха

2. Давление в цилиндрах

3. Выходная мощность

4. Температура масла в двигателе

5. Давление выпуска

6. Расход масла

130. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать повреждение охлаждающей системы? (выберите 4 правильных ответа)

1. Подача топлива

2. Утечка охлаждающей жидкости

3. Давление в цилиндрах

4. Выходная мощность

5. Температура масла в двигателе

6. Давление выпуска

7. Расход масла

131. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать засорение топливного фильтра? (выберите 3 правильных ответа)

1. Подача топлива

2. Давление топлива

3. Выходная мощность

4. Подача топлива

5. Давление выпуска

132. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать течь сальника двигателя внутреннего сгорания? (выберите 3 правильных ответа)

1. Температура выпуска

2. Давление выпуска

3. Выходная мощность

4. Расход масла

5. Температура масла в двигателе

133. По каким диагностическим параметрам можно диагностировать повреждение зажигания? (выберите 4 правильных ответа)

1. Температура выпуска

2. Давление выпуска

3. Выходная мощность

4. Расход масла

5. Температура масла в двигателе

6. Вибрация

134. С какой периодичностью должны проверяться машины, длительно хранящиеся под навесом и на открытых площадках?

- Не реже 1 раза в неделю

- Не реже 1 раза в месяц

- Не реже 1 раза в 2 месяца

- Не реже 1 раза в 3 месяца

- Не реже 1 раза в квартал

135. В течение какого срока машины должны быть поставлены на межсменное и кратковременное хранение?

1. Сразу после прекращения их эксплуатации

2. Не позднее 2 дней после прекращения их эксплуатации

3. Не позднее 5 дней после прекращения их эксплуатации

4. Не позднее 10 дней после прекращения их эксплуатации

136. С какой периодичностью должны проверяться машины, хранящиеся на складах?

1. Не реже 1 раза в неделю

2. Не реже 1 раза в 2 недели

3. Не реже 1 раза в месяц

4. Не реже 1 раза в 2 месяца

5. Не  реже 1 раза в 3 месяца

137. Какой уклон должны иметь площадки для хранения машин?

1. 1-2(

2. 2-3(

3. 3-4(

4. 5-6(

138. При какой оптимальной температуре консервационных углеводородных смазок производят их нанесение на поверхность изделий, подлежащих консервации?

1. 60-80 (С

2. 80-100 (С

3. 100-120 (С

4. 120-140 (С

5. 140-160 (С

139. Какие варианты временной защиты применяются при частичной консервации изделий группы I-3 (изделия с легкодоступными внутренними поверхностями (полости, углубления))? (выберите 4 правильных ответа)

1. Применяется вариант временной защиты ВЗ-1(защита консервационными маслами изделий из черных и цветных металлов)

2. Применяется вариант временной защиты ВЗ-2 (защита рабоче-консервационными маслами изделий из черных и цветных металлов)

3. Применяется вариант временной защиты ВЗ-4 (защита консервационными смазками изделий из черных и цветных металлов)

4. Применяется вариант временной защиты ВЗ-6 (защита восковыми составами изделий из черных и цветных металлов)

5. Применяется вариант временной защиты ВЗ-7 (защита снимаемыми ингибированными полимерными покрытиями изделий из черных и цветных металлов)

6. Применяется вариант временной защиты ВЗ-8 (защита смываемыми ингибированными покрытиями изделий из черных и цветных металлов)

140. Какое обозначение применяют при транспортировании и хранении изделий без средств временной противокоррозионной защиты?

1. ВЗ -*

2.ВЗ - 0

3.ВЗ

4.БВЗ

141. Применяются ли (если да, то какие) средства временной защиты при частичной консервации изделий группы I-1 (мелкие изделия массового производства)?

1. Не применяются

2. Применяется вариант временной защиты ВЗ-1(защита консервационными маслами изделий из черных и цветных металлов)

3. Применяется вариант временной защиты ВЗ-4 (защита консервационными смазками изделий из черных и цветных металлов)

4. Применяется вариант временной защиты ВЗ-6 (защита восковыми составами изделий из черных и цветных металлов)

5. Применяется вариант временной защиты ВЗ-8 (защита смываемыми ингибированными покрытиями изделий из черных и цветных металлов)

142. С какой периодичностью должны проверяться машины, длительно хранящиеся под навесом и на открытых площадках?

- Не реже 1 раза в неделю

- Не реже 1 раза в месяц

- Не реже 1 раза в 2 месяца

- Не реже 1 раза в 3 месяца

- Не реже 1 раза в квартал

143. Какое минимальное расстояние должно быть между рядами машин при хранении?

  - 2 м

  - 6 м

  - 8 м

  - 10 м

144. В течение какого периода должны проверяться машины, длительно хранящиеся под навесом и на открытых площадках после сильного ветра, снегопада и обильного дождя?

  - Не позднее следующего дня

  - Не позднее 2 дней

  - Не позднее 5 дней

  - Не позднее 10 дней

145. В течение какого срока машины должны быть поставлены на длительное хранение?

- Сразу после прекращения их эксплуатации

- Не позднее 5 дней после прекращения их эксплуатации

- Не позднее 10 дней после прекращения их эксплуатации

- Не позднее 14 дней после прекращения их эксплуатации

146. Какое минимальное расстояние должно быть между машинами в одном ряду при хранении?

- 0,5м

- 0,7 м

- 1 м

- 1,2 м

147. Какая категория условий хранения в умеренном микроклимате соответствует хранению в промышленной зоне в закрытом неотапливаемом помещении?

- Категория А

- Категория В

- Категория С

- Категория D

148. Какая категория условий хранения в умеренном микроклимате соответствует хранению в промышленной зоне в помещении c регулируемыми параметрами атмосферы?

- Категория А

- Категория В

- Категория С

- Категория D

149. Какое должно быть время выдержки при нанесении восковых составов окунанием при консервации изделий машиностроения?

1. не менее 1 мин

2. не менее 5 мин

3. не менее 10 мин

4. не менее 15 мин

150. Через какое время при хранении машины необходимо проветривать и перекладывать детали из резины и текстиля?

1. Через 1 месяц

2. Через 2 месяца

3. Через 3 месяца

4. Через 4 месяца

5. Через 6 месяцев

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

- Ключ к заданиям

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 2 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 3 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 4 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 5 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 6 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 7 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 8 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 9 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 10 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 11 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 12 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 13 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 14 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 15 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 16 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 17 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 18 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 19 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 20 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 21 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 22 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 23 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 24 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 25 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 26 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 27 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 28 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 29 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 30 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 31 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 32 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 33 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 34 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 35 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 36 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 37 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 38 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 39 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 40 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 41 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 42 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 43 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 44 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 45 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 46 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 47 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 48 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 49 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 50 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 51 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 52 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 53 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 54 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 55 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 56 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 57 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 58 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 59 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 60 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 61 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 62 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 63 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 64 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 65 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 66 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 67 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 68 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 69 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 70 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 71 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 72 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 73 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 74 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 75 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 76 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 77 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 78 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 79 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 80 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 81 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 82 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 83 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 84 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 85 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 86 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 87 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 88 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 89 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 90 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 91 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 92 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 93 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 94 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 95 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 96 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 97 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 98 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 99 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 100 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 101 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 102 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 103 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 104 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 105 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 106 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 107 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 108 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 109 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 110 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 111 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 112 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 113 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 114 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 115 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 116 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 117 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 118 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 119 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 120 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 121 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 122 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 123 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 124 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 125 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 126 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 127 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 128 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 129 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 130 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 131 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 132 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 133 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 134 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 135 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 136 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 137 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 138 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 139 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 140 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 141 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 142 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 143 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 144 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 145 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 146 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 147 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 148 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 149 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 150 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Теоретический этап экзамена включает 150 заданий, охватывающих все предметы оценивания, и считается выполненным при правильном выполнении экзаменуемым 128 заданий.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

1. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (вариант №1):

трудовая функция: 3.2.1: Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой свыше 5 т и полуприцепным катком с металлическими вальцами

трудовое действие (действия): Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком статического и вибрационного действия массой свыше 5 т с металлическими вальцами

Вариант №1: Выполнить уплотнение грунта насыпи.

Грунт уплотняют слоями толщиной 25-30 см последовательными круговыми проходами одновальцового виброкатка весом 12,5 т за 8 проходов по следу, с перекрытием предыдущего прохода на 1/3 ширины следа, на глубину не менее 0,4 м, до коэффициента уплотнения равного Ку = 0,95-0,98 в нижних слоях и 0,98-1,00 в верхних слоях насыпи.

Во избежание обрушения грунта в части насыпи, прилегающей к откосу, первые два прохода катка следует делать на расстоянии не менее 2 м от бровки насыпи, после чего, смещая каждый последующий проход на 1/3 ширины следа в сторону бровки, прикатывая края насыпи. Затем уплотнение продолжается круговыми проходами с перемещением полос уплотнения от краев насыпи к ее оси с перекрытием каждого следа на 1/3 ширины вальца катка. Каждый последующий проход по одному и тому же следу следует начинать после перекрытия предыдущими проходами всей ширины земляного полотна.

Число проходов катка по одному следу уточняется производителем работ (совместно со строительной лабораторией) по результатам пробной укатки или на основании расчетов.

Первый и последний проходы катка следует выполнять на скорости 2,5-3,5 км/час, промежуточные - на скорости 8-10 км/час (рис1).

Рисунок 1 – Схема уплотнения слоев насыпи земляного полотна

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели самоходного вибрационного гладковальцового катка массой свыше 5 т;

- Ознакомьтесь с проектной документацией на возведение земляного полотна.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом бульдозера).

Место выполнения задания: Участок производства земляных работ по возведению земляного полотна.

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность выполнить уплотнение земляного полотна | Технология выполнения работ по уплотнению земляного полотна. Качество выполнения уплотнения земляного полотна. | Соответствие выполненных работ по уплотнению грунта насыпи требованиям: - Проекта на выполнение земляных работ по возведению земляного полотна; -Технологической карты на возведение земляного полотна; - Инструкции по эксплуатации конкретной модели вибрационного гладковальцового катка массой свыше 5т; - Типовой инструкции N 7 по охране труда для машиниста катка; - ТИ РО-025-2003 Типовая инструкция по охране труда машинистов катков самоходных с гладкими вальцами |

2. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (вариант №2):

трудовая функция: 3.2.1: Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой свыше 5 т и полуприцепным катком с металлическими вальцами

трудовое действие (действия): Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком статического и вибрационного действия массой свыше 5 т с металлическими вальцами

Вариант №2: Выполнить уплотнение слоя асфальтобетонного покрытия по одной из предложенных схем (рис. 1-4).

При уплотнении смесей типов «А» и «Б» рекомендуется применять вибрационные катки массой 6-11 т. Обычно амплитуда колебаний находится в пределах 0,2-0,8 мм, а частота 25-58 Гц в зависимости от толщины уплотняемого слоя. При уплотнении тонких слоев (40-60 мм) рекомендуется работать на малых амплитудах. С увеличением толщины слоя амплитуду увеличивают.

На дороге, имеющей двускатный профиль, катки должны двигаться вдоль полосы, уложенной укладчиком, от краев к ее середине, а затем от середины к краям, перекрывая каждый след на 0,1-0,3 м.

Движение катков на дороге с односкатным профилем следует начинать от нижней стороны, а на участках улиц и дорог с продольным уклоном более 3% - снизу вверх.

Если упора у кромки нет, уплотнение начинают с краев. Первый след укатки начинается на расстоянии около 20 см от края. Следующими следами (2 и 3) уплотняется остальная поверхность, пока на другом крае не останется узкая полоса. Затем укатываются обе узкие полосы (4 и 5).

Рисунок 1 – Схема уплотнения при укладке без укрепления края полосы

Если уплотнение осуществляется при укрепленном слое полосы (рис.2), первый след катка может быть начат от самого края, следующими следами уплотняется вся остальная поверхность, вплоть до противоположного края.

Рисунок 2 – Схема уплотнения при укрепленном крае полосы

Если уплотнение осуществляется при укладке «горячий слой к холодному» (рис. 3), первым и вторым проходами (следы 1 и 2) шов с холодной стоны уплотняется сначала с перекрытием 10-20 см, а затем в половину ширины вальца. Затем укатка начинается на другой стороне непосредственно от укрепления края (след 3) и продолжается до шва (следы 4 и 5)

Рисунок 3 – Схема укатки при укладке «горячий слой к холодному»

Уплотнение шва по линии сопряжения должно начинаться не ранее 3-4 мин и не позже 6-8 мин после создания укладчиком рабочей захватки длиной 10-12 м. При этом важно учитывать тип уложенной смеси.

Если уплотнение осуществляется при укладке «горячий слой к горячему» двумя катками (рис.4), оба катка начинают укатку от самых краев (следы 1) и производят уплотнение следующей полосы (следы 2) так, чтобы слева и справа до шва оставалось примерно 15 см. Затем оба катка уплотняют шов (след 3)

Рисунок 4 – Схема укатки при укладке «горячий слой к горячему» двумя катками

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели самоходного вибрационного гладковальцового катка массой свыше 5 т;

- Ознакомьтесь с проектной документацией на устройство асфальтобетонного покрытия.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом бульдозера).

Место выполнения задания: Участок производства земляных работ по возведению земляного полотна.

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность выполнить уплотнение асфальтобетонного покрытия | Технология выполнения работ по уплотнению земляного полотна. Качество выполнения уплотнения земляного полотна. | Соответствие выполненных работ по уплотнению асфальтобетонного покрытия требованиям: - Проекта на выполнение устройства асфальтобетонного покрытия; -Типовой технологической карте. Уплотнение асфальтобетонного смеси; - Инструкции по эксплуатации конкретной модели вибрационного гладковальцового катка массой свыше 5т; - Типовой инструкции N 7 по охране труда для машиниста катка; - ТИ РО-025-2003 Типовая инструкция по охране труда машинистов катков самоходных с гладкими вальцами |

3. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (вариант №3):

трудовая функция: 3.2.4: Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к межсменному хранению самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5 т, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами и комбинированного катка

трудовое действие (действия):

-  Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5 т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия

- Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5 т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия

- Проверка заправки и дозаправка тягача полуприцепного катка, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5 т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями

Вариант №3: Выполнить ежесменное техническое обслуживание комбинированного катка вибростатического действия

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели комбинированного катка вибростатического действия;

- Ознакомьтесь с картой смазки.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом бульдозера).

Место выполнения задания: База механизации

Максимальное время выполнения задания: 4 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность проверить уровень масла в картере дизельного двигателя, охлаждающей жидкости в системе охлаждения и радиаторе дизельного двигателя, уровень масла в гидросистеме. Выполнить долив при необходимости | Технология выполнения контрольных операций, операций по доливу масла в картер дизельного двигателя, охлаждающей жидкости в систему охлаждения и радиатор дизельного двигателя, масла в гидросистему. | Соответствие выполненных работ по проверке уровня масла и доливу масла в картер дизельного двигателя, охлаждающей жидкости в систему охлаждения и радиатор дизельного двигателя, масла в гидросистему требованиям: - Инструкции по эксплуатации к конкретной модели комбинированного катка вибростатического действия; - Карте смазки; - ГОСТ 17479.2-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение; - ГОСТ 28084-89 Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия; - ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение; - ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; - ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника |
| Способность проверить состояние скребков вальцов. Выполнить регулировку прилегания скребков вальцов к вальцам в случае необходимости | Технология выполнения контрольно-регулировочных работ | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - Инструкции по эксплуатации к конкретной модели комбинированного катка вибростатического действия; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника |
| Способность проверить затяжку всех спускных и контрольных пробок и убедитесь в отсутствии подтекания топлива, масла и воды | Технология выполнения контрольно-регулировочных работ | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - Инструкции по эксплуатации к конкретной модели комбинированного катка вибростатического действия; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника |
| Способность наружным осмотром проверить состояние крепления деталей, узлов. Устранить выявленные недостатки | Технология выполнения контрольно-регулировочных работ | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - Инструкции по эксплуатации к конкретной модели комбинированного катка вибростатического действия; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность проверить показания вакуумметра фильтра при работающем дизеле. Выполнить работы по замене фильтрующего элемента при необходимости. | Технология выполнения контрольных работ, работ по замене фильтрующего элемента | Соответствие выполненных контрольных работ и работ по замене фильтрующего элемента требованиям: - Инструкции по эксплуатации к конкретной модели комбинированного катка вибростатического действия; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |

4. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (вариант №4):

трудовая функция: 3.2.2: Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным и полуприцепным катком с пневмошинными вальцами

трудовое действие (действия): Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами

Вариант №4: Выполнить уплотнение грунта насыпи.

Грунт уплотняют слоями толщиной 0,25-0,35 м последовательными круговыми проходами самоходного пневмокатка ДУ-101 по всей ширине насыпи с перемещением полос уплотнения от ее краев к оси и перекрытием каждого предыдущего следа на 1/3 его ширины, причем первый и второй проходы катка делают на расстоянии не менее 2 м от бровки насыпи. Количество проходов катка по одному следу назначается ориентировочно (пробной укаткой). Грунты следует уплотнять при оптимальной влажности, которая для различных видов приблизительно составляет:

- Глины - 20-24%;

-Суглинки - 15-21%;

- Супеси - 13-20%;

- Песчано-пылеватые - 10-14%.

Давление в шинах пневмокатка на начальной стадии уплотнения связных грунтов не должно превышать 0,2-0,3 МПа. Давление в шинах на заключительном этапе уплотнения создают: для супесей - 0,3-0,4 МПа, для суглинков - 0,6-0,8 МПа. При уплотнении песков на всех этапах уплотнения давление в шинах катка создают 0,2-0,3 МПа.

Коэффициент уплотнения грунта в слоях насыпи контролируют в соответствии с табл.1.

Таблица 1

| Элементы земляного полотна | Глубина расположения слоя от поверхности покрытия, м | Наименьший коэффициент уплотнения грунта при типе дорожных одежд |
| --- | --- | --- |
|  |  | капитальном | облегченном и переходном |
|  |  | в дорожно-климатических зонах |
|  |  | I | II, III | IV, V | I | II, III | IV, V |
| Рабочий слой | До 1,5 | 0,98-0,96 | 1,0-0,98 | 0,98-0,95 | 0,95-0,93 | 0,98-0,95 | 0,95 |

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели самоходного катка с пнвмошинными вальцами;

- Ознакомьтесь с проектной документацией на возведение земляного полотна.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом бульдозера).

Место выполнения задания: Участок производства земляных работ по возведению земляного полотна.

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность выполнить уплотнение земляного полотна | Технология выполнения работ по уплотнению земляного полотна. Качество выполнения уплотнения земляного полотна. | Соответствие выполненных работ по уплотнению грунта насыпи требованиям: - Проекта на выполнение земляных работ по возведению земляного полотна; -Технологической карты на возведение земляного полотна; - Инструкции по эксплуатации конкретной модели вибрационного гладковальцового катка массой свыше 5т; - Типовой инструкции N 7 по охране труда для машиниста катка |

Правила обработки результатов практической части экзамена:

Практический этап экзамена включает 4 варианта заданий и считается пройденным при выполнении одного из заданий №1, 2, 4 и задания №3. Задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки. Выбор варианта задания, предлагаемого экзаменуемому, определяется экспертной комиссией ЦОК.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Машинист катка (3-й уровень квалификации)» принимается при прохождении экзаменуемым теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

- СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 1. Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог;

- СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 3. Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (в зимнее время);

- СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 4. Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из крупнообломочных пород;

- СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2. Строительство оснований из укрепленных грунтов;

- СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. Строительство оснований из минеральных материалов, не обработанных вяжущими;

- СТО НОСТРОЙ 2.25.33-2011 Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 5. Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки;

- СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7. Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята;

- СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 3. Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона;

- СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 5. Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного асфальтобетона;

- ГОСТ 9128-2013 - Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия;

- ГОСТ 31548-2012 Катки дорожные самоходные. Общие технические условия;

- ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация (с Поправкой);

- ГОСТ 2.722-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические;

- ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические;

- ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия;

- ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения;

- ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров;

- ГОСТ 27535-87 (ГОСТ 27253-87 (ИСО 6012-82) Машины землеройные. Приборы для обслуживания;

- ГОСТ 27253-87 (ИСО 6012-82) Машины землеройные. Приборы для обслуживания

- ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение;

- ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение;

- ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение;

- ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

- ГОСТ 28084-89. Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия;

- ГОСТ 30848-2003 (ИСО 13380:2002) Диагностирование машин по рабочим характеристикам. Общие положения;

- ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

- ГОСТ 28983-91. Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 1. Инструмент для ухода и регулировки

- ГОСТ 27253-87 (ИСО 6012-82) Машины землеройные. Приборы для обслуживания

- Типовая инструкция N 7 по охране труда для машиниста катка

- ГОСТ Р ИСО 12509-2010 Машины землеройные. Осветительные, сигнальные и габаритные огни и светоотражатели

- ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности

- ТИ РО-025-2003 Типовая инструкция по охране труда для машиниста катка самоходного с гладкими вальцами;

- ВСН 36-90 - Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин;

- МДС 12-8.2007 Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин.

- МДС 12-20.2004 Механизация строительства. Организация диагностирования строительных и дорожных машин. Диагностирование гидроприводов

- МДС 12-38.2007 – Нормирование расхода топлива для строительных машин